# 微带线馈电论文-尚玉玺,刘运林,何之煜

导读:本文包含了微带线馈电论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:宽带,圆极化,微带线馈电,微带天线

### 微带线馈电论文文献综述

尚玉玺,刘运林,何之煜[1]（2015）在《一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计》一文中研究指出提出一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线,它由微带馈线、辐射贴片和FR4介质板组成,在辐射贴片的矩形槽对角添加两个环形结构,实现了微带天线圆极化的要求,通过调整微带馈线的尺寸,有效改善了天线的轴比带宽。该天线单元的轴比带宽达到了43.8%(2.5~3.9 GHz)。(本文来源于《现代电子技术》期刊2015年13期）

李涛,林澍,荆丽雯,田雨,董佳鑫[2]（2014）在《一种平衡微带线馈电的宽带八木天线》一文中研究指出提出了一种平衡微带线馈电的宽带印刷型八木天线,该天线具有剖面低、带宽宽、馈电简单的优势。使用CST Microwave Studio软件分析了天线的金属表面电流,建立了与天线辐射特性等效的对称振子阵列模型,解释了天线的辐射原理。根据仿真分析结果制作了天线样机并进行了测试,该天线可以在1.62~2.35 GHz的频率范围内满足反射系数低于-10 dB。在工作频率范围内的增益约为5 dBi,其尺寸仅为100 mm×38.5 mm×1 mm,可以应用于无线通信领域。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2014年20期）

卢晓鹏,汪伟,高初[3]（2012）在《微带线馈电的宽带单层贴片天线》一文中研究指出微带贴片天线已广泛应用于雷达系统,文中介绍了一种新型背腔式单层微带贴片天线,辐射贴片采用微带线馈电,为增加工作带宽,提供了两种不同的贴片形状,第一种是E形贴片,仿真及测试结果表明,此种单元在驻波比优于2的条件下可实现45%的阻抗带宽,但该单元的波瓣带宽较窄。为抑制交叉极化,通过在E形贴片上开四个槽,得到了第二种改进的E形贴片。该单元可实现14%的频带内驻波比优于1.5,同时交叉极化优于-15dB。对C波段8×16单元实验小阵的测试结果表明,该天线在17.9%的频段内具有良好的交叉极化性能及较高的工作效率。(本文来源于《雷达科学与技术》期刊2012年04期）

李丽娴,钟顺时,许赛卿,陈敏华[4]（2009）在《Y型微带线馈电的圆极化陶瓷介质谐振器天线》一文中研究指出本文提出了一种陶瓷介质谐振器天线实现圆极化工作的方法,并进行了分析和讨论。文中采用Y型微带线馈电的方式,通过调整两个垂直开路枝节的长度和宽度来激励起两个正交的模式实现圆极化,从而有效地克服了普通圆极化设计馈电网络复杂等缺点,使天线具有小型化的优点。这种设计,不仅实现了圆极化,使最小轴比值达到了0.3dB,而且使天线的阻抗带宽有效展宽,达到了6.8%。(本文来源于《2009年全国天线年会论文集（下）》期刊2009-10-13）

陈昌龙[5]（2009）在《一款微带线馈电缝隙超宽带天线的研究与设计》一文中研究指出近年来,新兴的超宽带(UWB)短距离无线通信技术在世界范围内引起了极大重视。超宽带技术以其高数据速率、低系统成本和抗多径效应等一般窄带系统无法比拟的优点成为最具竞争力和发展前景的技术之一。超宽带系统使用窄脉冲或大带宽信号作为信息载体,这使天线设计成为系统设计的挑战之一。本文首先详尽地研究了天线的基本参数以及超宽带对天线参数的要求。然后分析了各种实现超宽带天线的方法。在此基础之上,设计了一款新型的微带线馈电缝隙超宽带天线,该天线采用多级阶梯式结构,其缝隙设计为两个正交的矩形缝隙,馈电微带线的终端设计为矩形,微带线的特性阻抗设计为50欧姆。通过HFSS仿真表明这种天线回波损耗、辐射方向图等都符合超宽带对天线的要求,可以较好应用于超宽带系统。(本文来源于《吉林大学》期刊2009-05-01）

雷娟,傅光,杨林,傅德民[6]（2006）在《MoM全波分析微带线馈电的缝隙天线》一文中研究指出给出了一种分析微带线馈电的缝隙天线的有效数值方法.首先利用等效原理将原问题转化为不同区域的等效问题,然后采用RWG基函数结合离散复镜像法在空域对等效问题进行全波分析.闭式格林函数不仅考虑了各种辐射、表面波和互耦效应,而且避免了费时的数值积分.叁角形剖分也使得文中方法适合分析任意形状的复杂结构.(本文来源于《西安电子科技大学学报》期刊2006年06期）

胡杨[7]（2006）在《基于微带线馈电的无源RFID天线的研究》一文中研究指出射频识别RFID(Radio Frequency Identification)技术已逐渐发展成为一项跨学科的技术,它将许多不同技术综合到一起,如微波技术、电磁兼容、半导体技术、数据保护和密码学、电信技术、制造技术等等。RFID天线是RFID系统中的关键技术之一,因此成为一个重要的研究方向。本论文在研究现有RFID天线的基础上,提出了一种新型RFID天线,并利用矩量法分析了该天线,同时实际制作并测试了该天线,测试结果显示了该天线具有较好的性能。本论文的主要工作及创新点可以归纳为以下几点:1.综述了国内外RFID系统及RFID天线的研究进展,分析了RFID天线的不同结构形式及各种类型RFID天线的优缺点,介绍了RFID天线目前的应用情况和发展前景。2.研究了基于微带线馈电的宽带RFID天线的结构参数选取,以及天线结构参数和基质材料对天线性能的影响;分析了矩量法网格划分对计算精度的影响。研究表明,基质介电常数过高或过低、基质尺寸过厚或过薄,都会使天线的性能显着下降。3.提出了一种新的带有分形性质的RFID天线,利用矩量法对该天线进行了计算,并分析了输入阻抗、回波损耗、辐射方向图等特性参数;进行了实际制作和测试。研究结果表明该天线具有良好的性能,满足RFID天线的要求。(本文来源于《北京交通大学》期刊2006-12-19）

### 微带线馈电论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

提出了一种平衡微带线馈电的宽带印刷型八木天线,该天线具有剖面低、带宽宽、馈电简单的优势。使用CST Microwave Studio软件分析了天线的金属表面电流,建立了与天线辐射特性等效的对称振子阵列模型,解释了天线的辐射原理。根据仿真分析结果制作了天线样机并进行了测试,该天线可以在1.62~2.35 GHz的频率范围内满足反射系数低于-10 dB。在工作频率范围内的增益约为5 dBi,其尺寸仅为100 mm×38.5 mm×1 mm,可以应用于无线通信领域。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 微带线馈电论文参考文献

[1].尚玉玺,刘运林,何之煜.一种微带线馈电的宽带圆极化微带天线的设计[J].现代电子技术.2015

[2].李涛,林澍,荆丽雯,田雨,董佳鑫.一种平衡微带线馈电的宽带八木天线[J].科学技术与工程.2014

[3].卢晓鹏,汪伟,高初.微带线馈电的宽带单层贴片天线[J].雷达科学与技术.2012

[4].李丽娴,钟顺时,许赛卿,陈敏华.Y型微带线馈电的圆极化陶瓷介质谐振器天线[C].2009年全国天线年会论文集（下）.2009

[5].陈昌龙.一款微带线馈电缝隙超宽带天线的研究与设计[D].吉林大学.2009

[6].雷娟,傅光,杨林,傅德民.MoM全波分析微带线馈电的缝隙天线[J].西安电子科技大学学报.2006

[7].胡杨.基于微带线馈电的无源RFID天线的研究[D].北京交通大学.2006

本文来源: https://www.lw00.cn/article/005ae18a78b52d7057afa91d.html