# 决策端论文-王敏

导读:本文包含了决策端论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:宽频通信,认知无线电,频谱感知,频谱决策

### 决策端论文文献综述

王敏[1]（2017）在《宽频认知无线通信平台中感知端与决策端数据交互通信模块的设计与实现》一文中研究指出随着通信技术的不断发展,人们对于通话质量的可靠性、稳定性、安全性要求越来越高。在当下复杂的电磁环境下,如何规避频谱干扰、保证通信质量成为通信领域研究的重点。根据某合作单位的工作需求,本项目组开发了基于认知无线电技术的宽频认知无线通信平台。该平台能够在电磁干扰严重、频谱资源匮乏的情况下,有效的规避干扰严重的频点,提高频谱复用效率,保证通信质量。研究成果得到了合作单位的认可,但仍存在一些问题,如频谱数据在传输过程中出现丢包或阻塞,频谱决策误认工作频点为干扰频点等。为了进一步提高通信系统性能,项目组对基于认知无线电技术的宽频认知无线通信平台进行了改进。感知端与决策端是通信平台的重要组成部分,如何确保感知端与决策端交互通信的可靠性显得尤为重要。本文给出了一种宽频认知无线通信平台中感知端与决策端数据交互通信的设计与改进方案。主要工作如下:1.为解决感知终端在感知指定频段的干扰情况时,有可能误将我方跳频信号当作干扰而产生误判的问题,给出了跳频通信系统与频谱感知终端联合时序设计的方案。该方案采用了跳频通信终端与感知终端同步与异步相结合的办法,实现了时钟同步与频谱数据异步采样,既避免了感知终端对己方跳频信号的误判,又保证了感知终端对各频段内频谱信息采集的准确性、及时性和有序性。2.为提高频谱数据传输过程中的隐秘性与可靠性,并与新增的数据缓冲模块进行收发时序匹配,重构了 PCI接口模块。该模块新增自定义通信协议,协调FPGA与PCI传输的时序控制,保证了数据信息与控制命令信息在解析过程中的正确性。3.为解决数据在传输过程中出现丢包、阻塞导致整个认知决策系统出现错误决策或者响应迟钝等问题,改进方案新增了数据缓冲模块。该模块以格雷码作为状态机的状态编码,对两个基于FIFO的RAM存储块做异步乒乓操作,满足了控制命令与频谱数据对缓冲区间大小不同的空间需求以及对时钟读写速率不同的时间需求,保证了数据的有序可靠传输。4.为匹配修改后的感知端PCI通信模块,重新设计并实现了决策端PCI通信模块。该模块通过新增的通信协议,向感知端发送控制命令信息,接收并解析从感知端传过来的频谱数据,完善了系统功能。经实验验证,该方案在高速跳频环境下,能够有效的降低误检测率,提高系统响应速率,提升了系统在无线通信网络中的通信能力与抗干扰能力。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2017-03-05）

尹思儒[2]（2016）在《高速跳频下认知无线电决策端的设计与实现》一文中研究指出随着通信技术的发展,人们对于通信质量的要求越来越高。在干扰严重的环境下,如何发现并且绕开干扰,保证可靠通信成为了研究重点。认知无线电技术具有较强的频谱感知能力,能够及时发现干扰。研究如何利用认知无线电技术发现干扰,并给出避开干扰方法,为可靠通信提供保障,具有很高实用价值。根据合作单位需要,我们实验室项目组开发完成了基于认知无线电技术的宽带软件无线电通信平台。已有研究工作已经能够发现并且绕开干扰,实现可靠通信,得到了合作单位的肯定。已有工作系统响应时间较长、频谱决策准确性有待提高。为了进一步提高通信平台性能,项目组提出了一种基于认知无线电技术的宽带软件无线电通信平台改进方案,而决策端设计与实现是改进方案的重要组成部分,本文给出了一种高速跳频下认知无线电决策端的设计与实现方案。本文主要工作及创新成果如下:1、给出了一种认知无线电决策端通信协议的设计与实现方案。该方案包括决策端物理层与应用层、应用层与应用层之间的数据交互协议设计与实现。2、给出了一种认知无线电决策端管理机的设计与实现方案。该方案包括数据传输子模块、图形界面展示子模块,以及数据处理子模块等的设计与实现。3、给出了一种认知无线电决策端决策机的设计方案。该方案包括决策机数据接收子模块和频谱决策子模块设计与实现。4、对决策端系统进行了整体仿真测试,并对测试结果进行了分析。测试结果表明,本文所提出的方案合理可行,能够有效的降低系统响应时间、提高频谱决策的准确性,改善系统性能。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2016-03-10）

杨杏[3]（2013）在《基于多用户协同能量检测算法的跳频认知无线电系统决策端实现》一文中研究指出无线通信使用有限的频谱资源进行通信,随着通信事业的发展,通信业务不断增加,被占用的频谱资源也不断增加,如何提高频谱利用率成为通信事业发展的一个重要课题。认知无线电可以有效的解决这个问题,认知无线电寻求认知无线电用户和授权用户的共存,在不干扰频谱上原有用户通信的情况下实现认知无线电用户的通信。跳频通信广泛应用于军事通信领域,不使用固定的一个频段进行通信,而是使用多个频段进行通信。通信的双方按照跳频图案不断的改变通信频率进行通信。跳频通信具有抗干扰能力强,抗衰落,不易被跟踪的优点。但是在通信的对抗中,通过先进的跟踪技术,可以发现跳频通信的跳频图案,实时的对跳频图案中当前使用的频点实施干扰,这样可以很好的干扰跳频通信。为了防止这种情况的出现,本文所讨论的跳频认知无线电系统,将跳频通信技术和认知无线电技术结合起来,不再使用固定的跳频图案,而让跳频图案可以自适应的变化。采用正在使用的频率集和备用频率集,实时的感知用户所处无线环境的干扰情况,并作出决策。当有频点受到干扰,但备用频率集中有足够的未受干扰的频点来替换时,替换频点后产生新的跳频图案；当有频点受到干扰,且备用频率集中没有足够的未受干扰的频点来替换时,从所有频点中选出受干扰情况好的前几个频点作为新的跳频图案。本文主要讨论跳频认知无线电系统决策端软件模块的实现,创新点主要是：(1)在决策端加入了多用户协同能量检测算法来进行决策,相比单用户检测算法,在对抗阴影和衰落上有较好的表现。(2)加入了极端情况下的处理算法,当有频点受到干扰,且备用频率集中没有足够的未受干扰的频点来替换时,评估频率集中所有频点的受干扰情况并排序,从所有频点中选出受干扰情况好的前几个频点作为新的跳频图案。(3)采用了更为合理的多线程机制,提高信息处理速度,保证各种消息和命令能够得到实时的处理。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2013-01-13）

### 决策端论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着通信技术的发展,人们对于通信质量的要求越来越高。在干扰严重的环境下,如何发现并且绕开干扰,保证可靠通信成为了研究重点。认知无线电技术具有较强的频谱感知能力,能够及时发现干扰。研究如何利用认知无线电技术发现干扰,并给出避开干扰方法,为可靠通信提供保障,具有很高实用价值。根据合作单位需要,我们实验室项目组开发完成了基于认知无线电技术的宽带软件无线电通信平台。已有研究工作已经能够发现并且绕开干扰,实现可靠通信,得到了合作单位的肯定。已有工作系统响应时间较长、频谱决策准确性有待提高。为了进一步提高通信平台性能,项目组提出了一种基于认知无线电技术的宽带软件无线电通信平台改进方案,而决策端设计与实现是改进方案的重要组成部分,本文给出了一种高速跳频下认知无线电决策端的设计与实现方案。本文主要工作及创新成果如下:1、给出了一种认知无线电决策端通信协议的设计与实现方案。该方案包括决策端物理层与应用层、应用层与应用层之间的数据交互协议设计与实现。2、给出了一种认知无线电决策端管理机的设计与实现方案。该方案包括数据传输子模块、图形界面展示子模块,以及数据处理子模块等的设计与实现。3、给出了一种认知无线电决策端决策机的设计方案。该方案包括决策机数据接收子模块和频谱决策子模块设计与实现。4、对决策端系统进行了整体仿真测试,并对测试结果进行了分析。测试结果表明,本文所提出的方案合理可行,能够有效的降低系统响应时间、提高频谱决策的准确性,改善系统性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 决策端论文参考文献

[1].王敏.宽频认知无线通信平台中感知端与决策端数据交互通信模块的设计与实现[D].北京邮电大学.2017

[2].尹思儒.高速跳频下认知无线电决策端的设计与实现[D].北京邮电大学.2016

[3].杨杏.基于多用户协同能量检测算法的跳频认知无线电系统决策端实现[D].北京邮电大学.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/006e7356d8cc28bf3f84757e.html