# 调谐液柱阻尼器论文-Stefano,Cammelli,李彦辉,黄以良

导读:本文包含了调谐液柱阻尼器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风洞试验,空气动力学,调谐液柱阻尼器,计算流体动力学

### 调谐液柱阻尼器论文文献综述

Stefano,Cammelli,李彦辉,黄以良[1]（2016）在《高层建筑调谐液柱阻尼器的设计》一文中研究指出目前,安装辅助阻尼系统被认为是控制建筑风振响应的一种既具有成本效益、又被广泛认可的方法,现已有一系列技术上很成熟的主动及被动装置可供高层建筑设计时选用。从资金和营运支出的角度出发,调谐液体阻尼器(TLDs)装置由于具有相对较高的效率优势而获得越来越多的业主青睐。通过案例分析,展示了达到调谐液柱阻尼器装置性能优化所需经历的设计和验证过程,并对工程原理进行介绍。(本文来源于《建筑结构》期刊2016年01期）

符川,韩艳[2]（2013）在《调谐液柱阻尼器的阻尼性能研究》一文中研究指出用Bernoulli方程建立调谐液柱阻尼器(tuned liquid column damper,TLCD)的运动方程,得到非线性阻尼项,并采用能量等效原则得到等效线性阻尼。通过对TLCD运动方程中的非线性阻尼项和等效线性化分别进行模拟,分析结构振动响应的影响。用一47层高层结构作为算例,结果表明考虑非线性阻尼的TLCD的减振效果略优于等价线性化的TLCD。(本文来源于《建筑技术开发》期刊2013年11期）

孙洪鑫,王修勇,陈政清[3]（2012）在《磁流变式调谐液柱阻尼器的两级双态半主动控制》一文中研究指出磁流变式调谐液柱阻尼器(MR-TLCD)是由调谐液柱阻尼器(TLCD)和磁流变液阻尼器(MRD)组成的新型半主动控制装置。依据Lagrange方程建立MR-TLCD与单自由度结构耦合动力方程,从耗能受力角度详细阐述MR阻尼力、TLCD液体恢复力是阻尼力还是负阻尼力。基于MTALAB/Simulink工具箱,仿真分析单自由度被控结构受风致振动时简单双态控制、离复位控制和两级双态控制叁种半主动算法下的减振效果。结果表明提出的两级双态控制算法效果最优,离复位控制次之,简单双态控制远好于被动控制效果。综合考虑MR-TLCD与被控结构组成的动力系统,两级双态控制最趋于稳定。叁种控制算法均显示良好控制效果,且结构位移控制效果略好于结构加速度。(本文来源于《振动与冲击》期刊2012年09期）

Nguyen,Trong,Thang（阮重胜）[4]（2012）在《调谐液柱阻尼器在高耸结构风振控制中的研究》一文中研究指出越南地处北回归线以南,高温多雨,属热带季风气候；每年平均有六次台风袭击越南沿海地区。随着国民经济和科学技术的快速发展,近年来越南新建了许多高耸结构建筑。由于普遍使用轻质、高强材料,因而新建高耸建筑结构物通常具有质量轻、强度高、高宽比大和固有振动频率低的特性；所以,这些高耸建筑物对环境动态激励(如风,波浪、地震等)影响变得越来越敏感。在越南长达六个月季风和台风激励作用下,高耸建筑物的风激振动破坏以及建筑物内居民的不舒适感和居住设施损坏现象日益严重。开展高耸建筑结构物抗风与风振控制的研究已成为当今越南工程学者必须面对的一项迫切和重要的任务。在归纳和总结世界各国高耸建筑结构物风振控制研究工作的基础上,本文提出了以调谐液柱阻尼器(Tuned Liquid Column Damper)为论文的主要研究内容。基于Lagrange能量法、等效阻尼比及等效线性等方法,本文建立了单纯TLCD阻尼器和结构-TLCD系统的动力运动方程式,并针对高耸结构调谐液柱动力减振问题进行了理论分析和变参数动力响应的探索研究。为了进行理论验证并从工程应用角度探索高耸结构TLCD动力减振效果,本文依据动力缩比原理设计制作了一个高耸结构TLCD的缩比实验模型；通过不同动力激励条件下多组TLCD装置的缩比模型动力响应特性及减振效果的测试实验,完成了理论验证并取得了高耸结构TLCD系统设计参数选择及减振效果评价方法。理论分析及试验研究表明：与普通液体TLD阻尼器相比,液柱TLCD阻尼器具有固有频率及阻尼参数易于调控、减振效果好的优点；高耸结构TLCD系统在阶跃、简谐和随机激励下均具有较好的动力减振效果。可以预见,液柱TLCD在高层建筑、高耸结构风振控制或抗震工程中具有广泛的应用前景。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2012-01-01）

吕川,梅明荣[5]（2011）在《调谐液柱阻尼器参数计算的简化方法》一文中研究指出建筑振动是结构工程中遇到的主要问题之一,如何减震已经成为该领域的研究热点。大量的理论实践证明,调谐液柱阻尼器(tuned liquid column damper,TLCD)是一个能有效减震的装置,并且由于其结构简单,易于安装,已经越来越多的在实际工程中得到应用。TLCD对建筑物减震效果的好坏,取决于其自身的参数,参数的选择至关重要。但是,由于液体固有的非线性阻尼特性,如采用传统的迭代法来计算参数,需要大量的时间用于计算,本文针对这个问题,提出了一种简化计算方法,以便能更方便地得出TLCD最优化的减震参数,进而方便设计合适的阻尼器。(本文来源于《土木工程与管理学报》期刊2011年04期）

黄东阳,谭平,周福霖[6]（2011）在《调谐双重液柱与质量阻尼器及其工程设置方法》一文中研究指出为了设计调谐类阻尼器,基于建筑物内部储水装置的多用途性,并结合调谐液柱/质量阻尼器(TLCMD)的经济性与实用性以及混合水箱装置(MTLDs)优越的减振控制性能,提出调谐双重液柱/质量阻尼器(TDLCMD)的概念。分析了由双重调谐液柱阻尼器(DTLCD)组合而成的水箱内水的动力效应对TDLCMD系统控制性能的影响;并提出运用优化动力方法对TDLCMD进行设置。算例分析表明:TDLCMD可取得与TMD相当,优于TLD、TLCD的控制效果;而运用优化动力方法设置的TDLCMD的控制性能明显优于普通方法,并使该阻尼器的安装更为适合于建筑物内部的使用空间。(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2011年02期）

孙洪鑫,王修勇,陈政清,禹见达[7]（2010）在《SDOF-磁流变式调谐液柱阻尼器系统半主动控制试验研究》一文中研究指出结合磁流变(MR)阻尼器与调谐液柱阻尼器(TLCD)特点,研制具有半主动控制性能的磁流变式调谐液柱阻尼器(MR-TLCD)。基于Bingham模型,设计旋转剪切式MR阻尼器;依据Langrage方程,建立带有阻尼比修正系数的MR-TLCD、MR-TLCD与单自由度(SDOF)结构耦合动力方程。从耗能受力角度,分析该系统的简单双态控制算法。制作SDOF结构与MR-TLCD系统的半主动控制试验装置,实现系统的简单双态控制的半主动控制试验。从SDOF结构的位移峰值、MR-TLCD峰值响应、结构时程曲线对比、MR-TLCD半主动控制实时阻尼力方面,分析半主动控制算法的实时试验效果。结果表明MR-TLCD半主动控制装置具有明显的减振效果,在简谐荷载作用下,结构位移峰值和加速度峰值减振百分比达45%。(本文来源于《土木工程学报》期刊2010年12期）

孙洪鑫,王修勇,陈政清[8]（2010）在《磁流变式调谐液柱阻尼器抑制结构地震作用半主动控制》一文中研究指出磁流变式调谐液柱阻尼器(MR-TLCD)是由调谐液柱阻尼器(TLCD)和磁流变液阻尼器(MRD)组成的新型半主动控制装置。依据Lagrange方程建立了MR-TLCD与单自由结构耦合运动方程,基于线性二次型经典控制计算出最优主动控制力,采用Bang-Bang、离复位以及限界Hrovat最优控制叁种算法来实现半主动控制策略,以Northridge地震动为例在Matlab/Simulink模块下进行了仿真计算。结果表明叁种半主动控制策略中离复位控制最优,限界Harvot,Bang-Bang次之,且都优于被动控制效果。相对位移控制效果好于相对加速度,均方根值效果好于峰值效果。但MR-TLCD抑制结构受到此类特征周期地震作用时有放大加速度峰值可能。(本文来源于《地震工程与工程振动》期刊2010年05期）

黄东阳,谭平,周福霖[9]（2010）在《调谐双重液柱/质量阻尼器及其工程设置方法》一文中研究指出为了设计调谐类阻尼器,基于结构物内部储水装置的多用途性,并结合调谐液柱/质量阻尼器(TLCMD)的经济性与实用性以及混合水箱装置(MTLDs)优越的减振控制性能,提出调谐双重液柱/质量阻尼器(TDLCMD)的概念。分析了由双重调谐液柱阻尼器(DTLCD)组合而成的水箱内水的动力效应对TDLCMD系统控制性能的影响;并提出运用优化动力方法对TDLCMD进行设置。算例分析表明:TDLCMD可取得与TMD相当,优于TLD、TLCD的控制效果;而运用优化动力方法设置的TDLCMD的控制性能明显优于普通方法,并为适应结构物内部使用空间要求提供了更为宽松的条件。(本文来源于《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》期刊2010年05期）

黄东阳,谭平,周福霖[10]（2010）在《调谐双重液柱/质量阻尼器及其工程设置方法》一文中研究指出为了设计调谐类阻尼器,基于结构物内部储水装置的多用途性,并结合调谐液柱/质量阻尼器(TLCMD)的经济性与实用性以及混合水箱装置(MTLDs)优越的减振控制性能,提出调谐双重液柱/质量阻尼器(TDLCMD)的概念。分析了由双重调谐液柱阻尼器(DTLCD)组合而成的水箱内水的动力效应对TDLCMD系统控制性能的影响;并提出运用优化动力方法对TDLCMD进行设置。算例分析表明:TDLCMD可取得与TMD相当,优于TLD、TLCD的控制效果;而运用优化动力方法设置的TDLCMD的控制性能明显优于普通方法,并为适应结构物内部使用空间要求提供了更为宽松的条件。(本文来源于《中国运筹学会模糊信息与模糊工程分会第五届学术年会论文集》期刊2010-08-01）

### 调谐液柱阻尼器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

用Bernoulli方程建立调谐液柱阻尼器(tuned liquid column damper,TLCD)的运动方程,得到非线性阻尼项,并采用能量等效原则得到等效线性阻尼。通过对TLCD运动方程中的非线性阻尼项和等效线性化分别进行模拟,分析结构振动响应的影响。用一47层高层结构作为算例,结果表明考虑非线性阻尼的TLCD的减振效果略优于等价线性化的TLCD。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 调谐液柱阻尼器论文参考文献

[1].Stefano,Cammelli,李彦辉,黄以良.高层建筑调谐液柱阻尼器的设计[J].建筑结构.2016

[2].符川,韩艳.调谐液柱阻尼器的阻尼性能研究[J].建筑技术开发.2013

[3].孙洪鑫,王修勇,陈政清.磁流变式调谐液柱阻尼器的两级双态半主动控制[J].振动与冲击.2012

[4].Nguyen,Trong,Thang（阮重胜）.调谐液柱阻尼器在高耸结构风振控制中的研究[D].昆明理工大学.2012

[5].吕川,梅明荣.调谐液柱阻尼器参数计算的简化方法[J].土木工程与管理学报.2011

[6].黄东阳,谭平,周福霖.调谐双重液柱与质量阻尼器及其工程设置方法[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2011

[7].孙洪鑫,王修勇,陈政清,禹见达.SDOF-磁流变式调谐液柱阻尼器系统半主动控制试验研究[J].土木工程学报.2010

[8].孙洪鑫,王修勇,陈政清.磁流变式调谐液柱阻尼器抑制结构地震作用半主动控制[J].地震工程与工程振动.2010

[9].黄东阳,谭平,周福霖.调谐双重液柱/质量阻尼器及其工程设置方法[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版).2010

[10].黄东阳,谭平,周福霖.调谐双重液柱/质量阻尼器及其工程设置方法[C].中国运筹学会模糊信息与模糊工程分会第五届学术年会论文集.2010

本文来源: https://www.lw00.cn/article/00905cbbfbeb6b7a408ffc62.html