# 市政照明工程中路灯的安装蒋夏

济南市城市管理局济南市路灯管理处山东250033

摘要：城市路灯的作用就是在自然光线不足的时候为市民提供正常的光源，保证居民的生产生活质量，提供一个舒适的环境。城市路灯是一个城市的基本设施之一，随着城市建设规模不断增大，城市路灯工程量也越来越大，对城市路灯工程的安装以及安装后的维护要求也越来越高。在城市路灯安装过程中，由于各种新技术、新工艺的应用，加上路灯的不断改善，导致路灯安装复杂程度越来越高，在安装过程中出现的问题也逐渐增多，而且由于城市路灯规模增大，导致城市路灯系统的运行维护成本也逐渐增加。在未来的发展过程中，应该要积极加强对城市路灯系统的维护，提高路灯的性能，防止由于城市路灯系统故障对人们生产生活带来的各种影响。

关键词：市政照明工程；路灯；安装

随着道路照明标准的颁布和实施，市政路灯安装更加重视功能性与美观性的结合。市政照明工程在城市基础建设和人们生活中的作用越来越明显，也加快了我国城市化的进程。随着人们对路灯和路况要求的提高，路灯安装技术也应进一步改善。

1城市路灯安装要点

1.1做好勘察设计

城市路灯系统的安装是对城市照明系统进行完善的重要途径，路灯的安装应该要符合城市的实际情况，要遵循一定的原则，在路灯安装之前要做好勘察设计，对环境进行测绘，从而更好地规划路灯系统。在勘察过程中应该要满足两个原则：第一，安全性原则。路灯的主要功能是提供照明条件，方便人们出行，因此路灯的照明能力要能够满足人们在夜间的视觉要求，要对路灯的安装位置进行合理设计，例如路灯的高度、间距等，都要进行合理规划，从而确保整个道路的亮度满足要求；第二，经济性原则。在路灯安装过程中要加强对经济成本的控制，尤其是要对路灯系统进行合理规划，从而使得路灯系统能满足照明需求，又能最大限度地减少路灯的使用数量，达到节能目的。对此，在路灯安装之前，要对周围的环境进行勘察，并且对城市规划方向进行研究，根据不同的地形、不同的区域对路灯系统进行合理设计。

1.2路灯安装过程中的地下基础

地下基础是路灯安装中的重要部分，地下结构是对地上部分进行支持的主要力量，而且路灯的地下工程属于隐蔽工程，在路灯施工过程中监管难度较大，由于路灯安装施工过程中的突发情况较多，所以对路灯系统的稳定性和安全性有很大影响。在路灯安装施工过程中，应该要首先明确安装路灯区域的土质情况以及地下管线，例如各种天然气管道、水管道，都埋于地下，必须要结合其他部门对地下管网情况进行了解，从而对路灯地下基础工程进行合理施工，对路灯管线进行优化布局。

1.3选择合适的照明灯具

挑选科学的照明灯具是确保路灯安装的基础。选择照明路灯的首要条件是要求其使用高效，即在眩光度较低的情况下尽可能提高灯光的利用率，笔者发现灯具的利用率主要通过灯具可利用水平决定的，这就要求在设计过程中要满足灯具的高度、控光水平、道路宽度和仰角等情况决定的。笔者将半截光型、截光型以及非截光型灯具安装标准总结如下：①半截光型灯具：该灯具的光强范围主要为30～75°，且垂直角的最大允许光强为75cd/1000Lm，该灯具的主要特点在于眩光不强烈，且光照范围偏大，具有较高的、经济性、实用性，为道路支路、次干路照明系统首选类型。②截光型灯具：该灯具的光强范围为20～55°，垂直角的最大允许光强为20cd/1000Lm，其特点为不刺眼、眩光度较轻，其缺点为照明的区域较小，且其灯光周边昏暗，为主干路、快速路等道路照类型。③非截光型灯具：此类型灯具垂直角的最大光强为800～900cd/1000Lm，其光线度明亮，而眩光度较强，同时对人眼产生不利影响，一般适用于景区与流量较小街道。

1.4材料验收

路灯安装施工过程中包括很多内容，例如电线电缆架设、照明灯具的选项、路灯杆的安装等，任何一种材料的质量都会影响路灯系统的工作性能。在路灯安装过程中应该按照路灯施工的要求进行统一采购，并且积极加强对各种材料的验收，一旦发现不合格的材料，不能进入施工现场。材料验收过程中要对材料的尺寸、材质、型号等信息进行验证，确保各种基本信息与标书保持一致，减少由于材料问题带来的安全隐患。

1.5安装调试

安装调试是路灯安装过程中的关键阶段，只有经过调试之后，确认没有问题的路灯才能投入使用。为了提高城市路灯的使用性能，减少使用过程中的故障率，在路灯安装过程中应该要严格按照城市照明设计的相关规定，对路灯安装进行检测，例如对路灯杆的法兰盘与基础的联接情况进行检查，确保连接牢固、杆身干净竖直；对路灯系统的灯臂、灯具等进行规范化安装，并且要确保路灯的角度满足要求，轻微倾斜，提高照明效果；做好线缆敷设工作，要严格按照规定和要求对电缆的敷设工作进行控制，避免野蛮敷设，而且要确保电缆顺直，防止电缆出现扭结和损伤，对电缆的连接点应该要进行包扎，确保连接点的安全性和可靠性。安装结束之后要对路灯进行调试，调试过程中要对各个元件的工作状态进行观察，例如灯具的亮度、触发器、电容、镇流器等元件是否正常工作，确保所有路灯都能点亮。

2市政路灯工程的维护管理建议

2.1加强路灯维护管理体制的规划设计

在城市经济快速发展的过程中，城市路灯的覆盖范围越来越广泛，城市路灯的维护工作任务也越来越多，在城市路灯投入使用的过程中必须要积极加强对路灯的维护体制的完善，从而使得路灯的维护管理工作可以得到有效落实。对此，市政部门应该要对路灯的区域规划进行研究，结合本地的实际情况，设计最合理的规划路线，并且结合路灯规划路线对维护工作进行布局，例如可以根据路灯线路的范围设置多个电力管理站点，对相应范围之内的路灯系统的运行情况进行监管，一旦发现路灯故障，能够以最快的速度对故障进行处理，并且在电力使用过程中也能及时反馈和处理问题，促进城市路灯管理水平的提升，真正实现城市路灯的大面积覆盖。再比如要制定统一的管理制度。在城市路灯工程的管理过程中，应该要对管理体制进行规划和完善，制定规范的、统一的标准，使得相关部门能够加强沟通与交流，对路灯使用过程中的各种故障进行处理，并且实现集中化管理。例如要对路灯维护管理制度进行完善，设置路灯故障维护期限，相关技术部门要定期对路灯系统进行检查与维修，一旦发现任何事故，都要及时进行处理，防止路灯系统故障带来更严重的危害。

2.2建立完善的监控系统

在路灯维护过程中必须要加强监管，实现智能化监控，一旦发现路灯系统故障，能够及时对其进行处理。当前我国很多城市都安装了大量监控系统，在未来的发展过程中，还应该要设置专门的电力监控系统，对路灯系统进行监控，实现远程传输以及简单的自动故障处理，并且要建立应急机制，当遇到故障的时候能够及时反馈到管理部门，便于路灯的维修和保养工作。

3结论

综上所述，随着城市化进程不断加快，在市政工程施工过程中出现的问题也越来越多，路灯工程是市政工程中的主要内容，在路灯安装过程中要加强对安装技术的控制，做好路灯安装质量管理。同时路灯安装结束之后要及时进行维修和管理，减少路灯故障率，提高路灯的使用性能。

参考文献：

[1]朱满英．城市路灯设施运行与维护工程管理探讨[J]．科技风，2014，（2）.

[2]王延春．城市路灯设施运行与维护工程管理探讨[J]．新材料新装饰，2014，（8）.

[3]王东霞．城市路灯工程的安装及维护管理探讨[J]．文摘版：工程技术，2015，（6）．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/00d48784fb099dd3e4bb743f.html