# 市政给排水管道不开槽设计及施工技术探索胡晓惠

中国市政工程中南设计研究总院有限公司湖北省武汉市430010

摘要：近些年来，随着我国经济的发展，城市化建设的速度逐渐加快，为了满足城市扩建的需求，我国在城市建设技术的发展取得了显著的成就。市政给水排水工程属于当代城市的基础设施，直接关系到城市的建设质量，因此，给水排水管道不开槽施工项目具有重要意义。文章针对市政给水排水管道不开槽设计进行分析，分别介绍了浅埋暗挖施工技术，预管和盾构后背墙施工，顶进施工，工作井洞口施工。

关键词：市政；给排水管道；不开槽设计；施工技术

1导言

市政给水排水工程的优化策略能够有效降低施工企业的后期维护次数，为施工单位带来良好的经济利益与社会效益。市政给水排水管道的不开槽设计施工是我国在市政给水排水施工方面近些年来采取最多的施工方案。市政给水排水管道不开槽设计在施工过程中，有效的避免了常规水利施工带来的市政交通大范围瘫痪的情况，在市政给排水建设工程中具有十分积极的意义。

2市政给排水管道不开槽设计

近些年来，我国在城市化建设过程中，采取建设方案是循序渐进的施工模式，这就使得城市的建设过程中基础工程需要逐渐的进行完善，而市政给排水工程是我国城市基础建设的重点工程之一。在我国一般的城市建设过程中，要进行的给排水工程建设需要大面积的开挖路面，然后进行管道施工，这种施工模式下，使得许多城市在给排水工程进行的很长一段时间出现交通拥堵、瘫痪的现象，同时造成了现有马路的破坏，对于我国城市建设的便捷性与经济性是相违背的，从而出现了市政给排水管道不开槽设计的施工方案。市政给排水管道不开槽设计施工，在施工技术方面，主要在施工过程中采用地下施工方方法进行，施工过程中只需要在设计好的地点进行挖掘，整个项目工程全部在地下进行挺进，然后进行管道的铺设，这种方法不会对现有的公路交通造成破坏，同时在进行工程施工过程中也更加的灵活，可靠性与安全系数同样比较高，具有很大的好处。

3市政给水排水管道不开槽设计的要求

3.1严格控制给排水管道的质量

给排水管道的质量直接影响管道施工的质量，在给排水管道的施工中，需要加强对管道质量的控制。如果选择玻璃钢管给排水管道，需要保证管道的管径以及顶进情况要符合国家的相关标准，同时满足施工的要求。而且在给排水管道的外侧还需要能够设置防护结构，以此来防止管道的腐蚀，这层保护层也需要具有较好的强度，满足防潮和防腐的要求，在顶管的顶进中，保证管道的结构层不会出现破损。

3.2加强对施工设备的管理

市政给排水管道施工时，必然涉及到很多机械设备。为了保证设备的正常运行，需要对设备进行管理，在设备的使用前，根据设备的要求进行安装、调试。同时在正式投入使用前还需要试运行，保证设备满足施工的要求。必须由专业人员严格按照要求使用设备。

3.3对盾构机选型的要求

技术人员在施工现场中，结合周边环境的特殊性，结合工程的水文地质情况，经过技术经济进行比较确定，技术人员需要配比安全设备，安装轴向曲率半径的长度，结合工程的现场环境，落实好技术屏蔽工作，为了提高浅挖深埋质量，技术人员需要充分工作井位置，结合工程设计的实际情况，制定科学的实施方案，在选择夯管锤的过程中，技术人员需要应根据钢管力学性能，及时检测出附属构筑物的位置。

4市政给排水管道不开槽设计及施工技术

4.1预管和盾构后背墙施工

对顶管工作井进行具体施工过程中，需结合顶管机的设计需求对平面尺寸来确定，要求其深度符合顶管机的操作要求后，再进行具体的施工。因为管道材料不同，在具体施工时，所需要注意的内容也有所不同，如果管材材料为混凝土的时候，最低位置必须和底板之间相差600mm，若管材所使用的是钢管，则需要预留一定的作业高度。如果工作井平面尺寸被确定之后，则需要对盾构、施工车架和土方运输等情况进行综合考虑。确保工作井平面尺寸符合规定需求，才能有效保障市政排水施工质量。对后背墙进行具体施工过程中，要求后背墙的强度、刚度等充分符合规定，在对工程进行具体施工过程中，后背墙一定要平整并坚实，促使其和掘进轴线之间相互垂直，从而对作用力进行有效传递。对市政排水工程进行具体施工过程中，施工人员要详细计算后背土体的允许抗力，计算所得结果如果不符合规定，则要求结合实际情况进一步对后背土进行加固。对后背墙进行实际安装时，则对方木、型钢、钢板等进行使用，对于后背墙的底部位置，可以设置在工作坑底500mm的位置。后背墙组装时，要求组装构件在规格上保持一致，确保结构被固定在一起，如果后背土地和后背墙之间存在空隙，这时则使用砂石料对其进行填充。

4.2处理好盾构的后背墙施工环节

在进行施工作业前，技术人员需要测试后背墙的土体结构，为了满足施工的合理设计，技术人员需要保证开挖曲线与后背墙的平面保持垂直，同时，刚度满足适当力度，表面具有坚实感，传递良好的作用力，当原土层没有后背墙时，技术人员可以选择稳定性好，结构简单的缓冲材料，并且采用科学的保护措施，有效提高管道质量，由于两段管道具弧度，因此，技术人员需要根据后背墙进行科学设计，由于后背墙和后背土体能够实现天然贴合，在后背墙的施工过程中，技术人员需要采用方木进行安装，为了提高顶进的管道效率，技术人员需要在待顶管道中，从最大程度上降低已顶管道的外壁摩擦阻力。

4.3灵活选择顶管顶进方法

在顶管顶进的方式方面，我们需要根据进行施工工程的具体环境条件来决定，灵活选择顶管顶进的方式能够保障工程项目顺利的进行。当施工地点的土壤条件比较湿润的情况下进行不开槽施工，很容易使得目标地点土地形成大规模的沉降，这种情况下可以使用土压平衡顶管机进行顶管的顶进，能够在一定程度较少路面的沉降，顺利使得地下管道度过施工段。顶管顶进的过程中，如果碰到一些城市建筑或重要路段时，要根据施工条件布置施工方案，可以采取敞口式顶管机进行顶进，充分保障施工过程中的安全性。

4.4工作井洞口施工

对工作井洞口进行具体施工时，要求留出相应进洞口和出洞口，要求进出洞口符合设计需要。若工作井洞口的土层不够稳定，这就要求施工人员结合实际情况进一步加固洞口，同时对其作出适当改良。此后，认真检查洞口的强度以及渗水情况，从而保障洞口土体具有较高的稳定性。临时封口的设置，需充分考虑土层的变形情况，判断施工是否安全，对封门的设置，确保对其进行拆除较为容易，将封门拆除时，尽可能的减少对洞口的影响。

结束语

综上所述，随着城市化建设的发展，城市的基础设施越来越完备。给排水管道是保证居民正常生活和城市正常运行的基础，所以市政给排水管道的工程设计和施工中也必须要能够保证其合理性和高效性，我们需要根据具体施工条件的变化选择合适的施工方案，从而保证我们的施工工程能够在对城市影响最小的情况下顺利完成，使得城市的给排水建设能够更加的完善。

参考文献

[1]戚耿斌.市政给排水管道不开槽设计及施工技术探索[J].工程技术研究,2017(11):233+237.

[2]唐光涛.研究市政给水排水管道不开槽设计[J].建设科技,2017(17):87.

[3]李先玲.市政给水排水管道不开槽设计及施工技术研究[J].居业,2017(05):109+111.

[4]陈宏达.给水排水管道不开槽施工[J].应用能源技术,2017(04):51-53.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/00e92d10a86ee5d6756ee189.html