# 顶板活动论文-柴敬,杜文刚,张丁丁,雷武林

导读:本文包含了顶板活动论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:采矿工程,大倾角煤层,模型试验,光纤传感

### 顶板活动论文文献综述

柴敬,杜文刚,张丁丁,雷武林[1]（2019）在《基于BOTDA技术感测的大倾角煤层顶板活动规律研究》一文中研究指出以大倾角煤层开采为研究背景,运用工程规律总结、理论分析、力学建模及物理相似模拟试验等研究方法,将BOTDA(基于布里渊散射的分布式光纤传感)与DIC(叁维光学数字散斑)技术相结合,分析大倾角煤层开采顶板破坏规律及应力演化特征。研究表明:大倾角煤层原岩应力分布中部最大、下部次之、上部最小,中上部顶板弯矩及剪力大于下部,矸石堆积密度由下往上逐渐降低,中上部顶板活动剧烈,下部较稳定;光纤可感知岩体内部微弱变形,检测应变从单调递增发展为递减的临界时刻即为顶板垮落,垮落前瞬间应变达到极值,应力释放至最小值时达到稳定;BOTDA与DIC技术均可检测顶板离层发育、闭合过程,BOTDA表现为应变值阶跃突变,DIC表现为离层位置形成应变局部化突变带;中上部基本顶内部应变远大于下部,应变峰值出现在中部偏上位置,全站仪与DIC监测同层位岩体位移亦表现此规律。表明大倾角煤层开采顶板变形具有非对称性,中上部变形程度大于下部。研究成果对于将光纤传感、数字摄影测量等先进技术用于岩土体结构变形破坏监测具有借鉴意义。(本文来源于《岩石力学与工程学报》期刊2019年09期）

梁东民,池小楼[2]（2018）在《工作面推进速度对顶板覆岩活动的影响》一文中研究指出为研究工作面不同推进速度对顶板覆岩的影响,建立了顶板破坏的梁模型,并通过岩石力学试验,分析了不同加载速率下的力学特性。研究表明,工作面推进过程可视为对岩体的加载,并通过影响岩体加载速率,进而影响顶板覆岩的活动。低速推进时,顶板应力峰值、位移量较大,不利于顶板的管理;推进速度较高时,材料破坏会由塑性向脆性转变,易发生切顶、岩爆等地质灾害。在回采过程中,选择合理的推进速度,能够最大程度的保障安全生产,实现良好的经济效益。(本文来源于《煤矿安全》期刊2018年09期）

吕保江,魏安邦[3]（2018）在《大采高综采面顶板活动规律及支架适应性研究》一文中研究指出为研究山西长平煤矿Ⅲ4308大采高工作面顶板活动规律及合理的工作阻力,采用理论分析和现场实测的手段,分析了大采高工作面顶板活动规律,得到了支架的合理工作阻力,并验证了所选支架的适应性。结果表明,Ⅲ4308工作面基本顶初次来压步距为30 m,周期来压步距为15 m,工作面所需的支护阻力为10.26 MN,79.56%的液压支架处于增阻和恒阻的状态,ZY12000/28/62D型大采高液压支架可以满足工作面生产要求。(本文来源于《能源与环保》期刊2018年08期）

伍永平,武永强,解盘石,王红伟,吕文玉[4]（2018）在《煤矸互层顶板大倾角大采高工作面覆岩活动规律相似模拟研究》一文中研究指出为了弄清煤矸互层顶板大倾角大采高工作面覆岩活动规律,以新疆焦煤集团25213工作面为工程背景,采用物理相似模拟实验方法研究了煤矸互层顶板大倾角大采高工作面覆岩活动规律。研究结果表明:25213工作面来压步距的变化范围为8~17m。与同倾角条件下的坚硬顶板大倾角大采高工作面相比,工作面来压步距较大,覆岩垮落形成冲击载荷的量级较大,工作面支承压力分布平稳且较大,上、下端煤柱支承压力峰值均较小。沿煤层高度方向,该工作面下位岩层运移量大于上位岩层;沿煤层倾向,该工作面中上部区域覆岩运移量大于下部区域。(本文来源于《煤炭工程》期刊2018年01期）

张传玖[5]（2016）在《工作面初放期间顶板围岩活动规律分析研究》一文中研究指出据对宽沟煤矿E1122工作面初放起期间电磁辐射以及微震监测系统的监测结果,分析了工作面围岩破坏的空间范围,得出岩层破裂程度发展由低位岩层向高位岩层逐渐减弱。初次来压期间,顶板活动加剧,并伴随着高能量事件的释放,当顶板发生断裂后,岩层活动区域平稳,微震能量和频次开始降低,趋于稳定后逐步形成周期来压的规律变化。通过对电磁辐射监测数据的分析,老顶来压期间顶板活动及变化作用在煤体上,使煤体应力发生变化,而电磁辐射的能量及频次与煤体的应力有关,煤体应力越大,电磁辐射的强度越高,电磁辐射及频次的频繁变化表征了老顶受力的变化,从而可判断老顶来压期间危险性。根据目前E1122综放工作面的顶板活动强度及活动规律,我矿可实现对顶板的可防可控。(本文来源于《“一带一路”战略联盟矿业科技创新国际研讨会报告专家简介与学术论文摘要集》期刊2016-09-01）

李化敏,江东辉,郏慧慧[6]（2016）在《泉店煤矿薄基岩下联合开采工作面顶板活动规律研究》一文中研究指出针对泉店煤矿11060联合开采工作面顶板薄基岩的典型特征,应用理论分析、物理模拟,现场实测等方法,对薄基岩煤层开采后的力学行为、覆岩变形破坏规律进行了分析和研究,总结了薄基岩厚松散层综放采场覆岩下沉、破断、冒落的过程及薄基岩工作面矿压显现的一般规律。(本文来源于《中国矿山工程》期刊2016年03期）

王元杰[7]（2016）在《地音监测系统在顶板巨厚岩层活动规律研究中的应用》一文中研究指出顶板巨厚岩层的运动和破断对于冲击地压的发生具有重大的影响,为了研究顶板巨厚岩层的活动规律,介绍了地音监测技术的发展历程和原理,采用地音监测实时数据及地音能量和频次与地表下沉的变化规律,对华丰煤矿顶板巨厚砾岩活动进行了观测和研究。研究表明采用地音监测系统可以对顶板巨厚岩层的运动实时监测,并对其破断进行预测,对有效控制冲击地压事件的发生有很大的帮助。(本文来源于《煤矿开采》期刊2016年03期）

薛宝玉,付玉平,郭勇义[8]（2015）在《综采工作面推进速度对顶板岩层活动的影响研究》一文中研究指出为了研究综采工作面推进速度对顶板岩层活动的影响规律,以神东矿区上湾煤矿煤层赋存条件及开采参数为研究背景,运用FLAC3D模拟软件,对工作面不同推进速度条件下顶板岩层的应力场、塑性破坏区以及位移场进行了数值模拟;并提取了监测单元的应力值,分析了不同推进速度时顶板岩层的活动情况。结果表明,当推进速度由12m/d减小为3m/d时,煤壁处工作面中部顶板岩层的垂直应力由8.85 MPa增加到9.63 MPa,煤壁前10 m处由17.27 MPa增加到20.02 MPa;顶板岩层的最大破坏高度由7.53m增大到12.61m;顶板岩层的最大下沉量也增加19%;推进速度的减小导致顶板岩层活动频繁,煤层顶板稳定性降低。此研究结果为采场顶板的科学控制和管理提供了理论依据。(本文来源于《太原理工大学学报》期刊2015年05期）

郝汝栋,田鹏[9]（2015）在《工作面初采深孔预裂爆破顶板活动规律研究》一文中研究指出通过对工作面坚硬顶板深孔爆破预裂技术研究,报告了坚硬顶板在深孔预裂爆破后是否能成功达到截断控制顶板结构岩层的现状,进行了采场上覆岩层运移的调查研究,提出了对工作面液压支架压力监测仪数据统计分析的方法,得出复杂地质条件下老顶的初次来压步距、周期来压步距,以此来了解老顶的活动规律。(本文来源于《能源与节能》期刊2015年05期）

刘建伟[10]（2015）在《厚煤层大采高开采坚硬顶板的活动规律及控制技术研究》一文中研究指出基于厚煤层大采高开采条件下出现的支架压架、煤壁片帮等问题,针对上述情况,本文以大同矿区晋华宫煤矿402盘区的大采高综采工作面为研究背景,分别采用理论分析、数值模拟和现场实测等方法,对厚煤层大采高开采条件下顶板的活动规律及应力场分布特征进行了分析。(1)以晋华宫煤矿8210工作面地质为条件,运用数值模拟分别对厚煤层大采高开采条件下的顶板活动规律以及应力场分布特征进行了研究。不同采高对上覆岩层的破断方式有影响,采高越大顶板关键层越容易发生滑落失稳,上覆岩层下沉量越大。顶板关键层破断方式的不同,对采场应力场的分布特征有影响,当关键层以砌体梁结构破断时,煤壁超前支承压力峰值大于滑落失稳时的煤壁超前支承压力,峰值距煤壁距离小于滑落失稳时峰值距煤壁的距离,采高越大,初次来压时,关键层形成的应力拱高度越高。(2)以关键块体破断角α为变量,构建了大采高工作面支架与围岩关系力学模型。对关键块体滑落失稳条件进行了分析,其它条件一定时,当α越小,关键块体发生滑落失稳的可能性越大,依据理论计算公式得到支架所需的支护阻力不小于12.65MN/架。并采用数值模拟的方法对煤壁片帮进行了研究,得到采高越大煤壁片帮的范围越大。阐述了煤壁片帮机理,给出了煤壁片帮的防治措施:①提高支架性能、②改变塑性区煤体的物理力学性质、③通过外力破坏基本顶的结构。(3)依据理论计算出的支架阻力,考虑到厚煤层大采高条件下支架的适应能力,合理的对支架进行了选型,选取ZZ13000/28/60型支撑掩护式液压支架为8210大采高综采工作面的液压支架。由于大同矿区晋华宫煤矿为坚硬顶板,以及8210工作面的地质和生产技术条件,确定该大采高工作面以自然垮落为主爆破为辅的手段来管理坚硬顶板。最后现场对液压支架实测,分析了液压支架的适应性,进一步验证了合理支架的选型对厚煤层大采高开采条件下的重要性。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2015-05-01）

### 顶板活动论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究工作面不同推进速度对顶板覆岩的影响,建立了顶板破坏的梁模型,并通过岩石力学试验,分析了不同加载速率下的力学特性。研究表明,工作面推进过程可视为对岩体的加载,并通过影响岩体加载速率,进而影响顶板覆岩的活动。低速推进时,顶板应力峰值、位移量较大,不利于顶板的管理;推进速度较高时,材料破坏会由塑性向脆性转变,易发生切顶、岩爆等地质灾害。在回采过程中,选择合理的推进速度,能够最大程度的保障安全生产,实现良好的经济效益。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 顶板活动论文参考文献

[1].柴敬,杜文刚,张丁丁,雷武林.基于BOTDA技术感测的大倾角煤层顶板活动规律研究[J].岩石力学与工程学报.2019

[2].梁东民,池小楼.工作面推进速度对顶板覆岩活动的影响[J].煤矿安全.2018

[3].吕保江,魏安邦.大采高综采面顶板活动规律及支架适应性研究[J].能源与环保.2018

[4].伍永平,武永强,解盘石,王红伟,吕文玉.煤矸互层顶板大倾角大采高工作面覆岩活动规律相似模拟研究[J].煤炭工程.2018

[5].张传玖.工作面初放期间顶板围岩活动规律分析研究[C].“一带一路”战略联盟矿业科技创新国际研讨会报告专家简介与学术论文摘要集.2016

[6].李化敏,江东辉,郏慧慧.泉店煤矿薄基岩下联合开采工作面顶板活动规律研究[J].中国矿山工程.2016

[7].王元杰.地音监测系统在顶板巨厚岩层活动规律研究中的应用[J].煤矿开采.2016

[8].薛宝玉,付玉平,郭勇义.综采工作面推进速度对顶板岩层活动的影响研究[J].太原理工大学学报.2015

[9].郝汝栋,田鹏.工作面初采深孔预裂爆破顶板活动规律研究[J].能源与节能.2015

[10].刘建伟.厚煤层大采高开采坚硬顶板的活动规律及控制技术研究[D].中国矿业大学.2015

本文来源: https://www.lw00.cn/article/00fad1fd9c7fdce99bb6baec.html