# 建筑工程施工中的钢结构技术翁广龙1张广朝2

1.山东聊建第四建设有限公司山东聊城252000

2.山东聊建集团有限公司山东聊城252000

摘要：在现代建筑工程施工建设过程中，钢结构的应用非常的广泛，其施工质量对建筑工程的整体质量及安全稳定性有重要影响，是建筑工程施工中非常关键的一个施工环节。随着高层建筑的不断发展，钢结构技术应用在建筑工程施工中的重要性日益突出，加强钢结构技术探究意义重大。

关键词：建筑工程；钢结构；技术应用

1钢结构技术应用现状

1.1技术应用复杂

在建筑工程施工中，钢结构出现质量较差问题是由多方面因素引起的，如在做钢结构的设计时，没有准确测定钢结构的应用范围，没有计算准确钢结构自身的承载能力，导致建筑工程建筑结构的稳定性较差；或者是没有仔细审核施工图纸，没有计算各构件的最大刚度，导致建筑工程建筑结构挠度很大，影响建筑的正常使用。由于建筑工程建筑的质量受多方面因素影响，因而在实际使用中钢结构具有一定的复杂性。

1.2具有多变性

无论何种施工材料在施工过程中都有可能发生质量变化，因此，钢结构在实际的使用中也存在着一定的可变性。外界环境和气候条件等因素都会影响到建筑材料的性能，甚至会导致建筑材料的质量发生变化。随着时间的推移，影响因素累积到一定程度就会影响到建筑的内部结构，如裂缝的扩大等，这些会严重影响到建筑的正常使用。

1.3事故频发

在建筑工程钢结构施工中，由于钢结构的施工方法和传统的混凝土施工方法不同，很多施工人员对钢结构施工方法并不是很了解，采用的施工技术方法也有一定缺陷，从而导致施工安全事故频发。

2建筑工程施工中钢结构技术要点

2.1螺栓预埋

螺栓预埋是建筑工程施工中钢结构技术应用的一个要点，必须加强施工技术控制。螺栓预埋施工主要有以下要点：一是要对螺栓位置的基础轴线和标高基准点进行严格的控制，在实测独立柱地脚螺栓组间距的偏差值的基础上，绘制平面图表明偏差数值和偏差方向。二是为确保安装孔的设置符合标准，要认真细致的核查地脚螺栓相对应的钢柱安装孔。三是由于建筑钢结构工程中区型钢板铺设是一项系统性工程，工作量非常大，且危险系数高，而区型钢板铺设的速度对整个工程的进度以及一系列工序的施工安全有直接的影响，因此需要钢结构施工人员严格控制施工速度，以保障钢结构的整体工程质量和安全。四是要复测变坚实的混凝土浇筑体，二次测量位移应确保在规定范围内。

2.2钢梁吊装

钢梁吊装也是钢结构技术应用中的一个重要技术控点，控制不好讲影响到钢结构技术应用的整体质量，进而影响建筑工程的整体质量。钢梁吊装主要有以下施工要点：（1）钢梁吊装使用的主要器械为专用扁担，利用二点吊的方式，吊点位置距离梁端为梁长的1/4，吊装梁上可以直接用千斤绳，但绳头应被固定锁死后再连到扁担上。（2）钢梁安装一般按照下层梁、中层梁、上层梁的顺序进行。（3）为确保钢梁吊装准确性，必须在钢梁吊装就位前对钢柱进行校正，且不能出现失误。（4）钢梁吊装就位后，每个节点必须与节点板上的上、下螺孔对齐，如果存在不对齐的情况就需要对间距等进行合理调节，但是调节的范围不能超过在施工要求允许的范围，如果通过调节仍不能解决，就需要进行扩孔或更换连接板处理，但是扩孔的最大范围不得超过1.5mm，如果超过1.5mm，就要根据相关的钢结构施工要求进行修补。

2.3焊接施工

钢结构主要通过焊接实现连接，焊接的质量水平直接影响到钢结构连接的可靠性，因此在建筑工程钢结构技术应用中，焊接是钢结构施工的一项重要内容，必须加以重视。焊接施工技术要点主要有以下几方面：（1）焊条和焊机的选择。为焊接的质量创造良好条件，要严格检查地焊条的型号、质量等，同时全面对焊机进行检查，以确保其在功率上满足工作需求，且运行状态良好，能确保焊接施工的顺利进行与完成。（2）要充分做好焊接施工准备工作。重点做好好钢结构焊接部位的处理工作，确保焊接部位无杂物、无锈迹，对接良好、无较大缝隙。同时，应加强对焊接施工人员的专业技能培训，杜绝无证上岗现象，且应尽量选择专业技术过硬、焊接经验丰富的施工人员进行施工，以确保焊接施工质量，提升钢结构连接的安全性。（3）要加强焊接施工过程的控制。一是要加强对焊接施工现场的控制管理，确保施工现场安全性；二是要加强对对焊接人员施工行为的监督管理工作，确保施工人员严格按照焊接的技术规范要求进行施工；三是加强每次焊接的质量检查工作，确保每个连接部位的焊接质量，如果在检查中发现裂缝、空隙等情况的焊缝，应及时采取补救措施，并注意观察构件的焊接变形情况，如果变形超出允许范围，应联系相关负责人员共同解决，以防给后期施工埋下隐患。

3提高建筑工程施工中钢结构技术的措施

3.1选择性能较好的建筑材料

安全系数是整个建筑工程中的重要宗旨，因此为了更好的保障建筑施工过程中的安全性，施工单位应该选择质量好的建筑材料进行施工。不能为了节约成本，赢得利益而采取一些不符合实际的行为。

3.2设立合理的监督机制设立

监督机制对建筑工程的施工具有非常重要的作用。安全问题是建筑工程施工中非常重要的一个问题，安全包括施工人员的安全和工程质量，建筑施工过程的安全高于一切。尽管施工人员都知道安全问题非常重要，但是在实际的钢结构焊接、钢结构吊装和钢结构安装的过程中，总是会有一些安全事故发生：如焊接时没有做好安全防护；钢结构吊装时因起吊角度过大或构件起吊点设置不合理而引起吊机倾覆；钢结构安装时高空作业人员没有做好双钩安全带佩戴工作等。为了尽量避免此类安全事故的发生，施工企业要根据自身情况制定出一套科学合理的监督制度，方便管理施工人员，这样才能保证施工的质量和人员的安全。另外，监管人员要选择一些具备一定的法律知识和监督管理经验丰富的专业型人才，同时管理监督制度要不断地完善和创新。

3.3加强对施工人员的技术培训及安全教育

在土木工程的施工过程中，施工人员大部分是由农村来的务工人员组成，没有任何施工方面的专业知识，施工技术水平也不高，施工时没有危险意识，平时也没有接触过钢结构，更不懂得钢结构的施工技术要求，这些都是安全隐患。因此建筑单位每年都需要进行专项培训，如对务工人员的技术培训和安全教育。除此之外，在土木工程钢结构的施工过程中，还需要增加工程施工的安全监督力度和安全管理力度，严惩违规行为，情节严重者直接停工并重新学习安全教育知识，从而达到全员重视安全施工。在进入施工现场时，要严格管理与监督施工人员，如施工人员一旦进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场的危险位置要设置警示标语，施工要使用安全机具和采用安全措施，从而保证施工人员的安全。

结束语

总而言之，钢结构因具有较强的韧性、塑性及强度，各方面的性能都较为突出，合理应用于建筑施工中能够有效的提升建筑工程的整体安全稳定性。因此，应加强对钢结构技术应用的研究，不断提高钢结构技术应用水平，使其优势性能在建筑工程中得到更全面的发挥，以促进建筑行业的良好发展。

参考文献：

[1]栾小虎.试析建筑工程项目中的钢结构施工技术[J].科技创新与应用，2015（27）：258.

[2]孔祥伟.建筑施工中钢结构技术分析[J].价值工程，2015（10）：101～102.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/00fc7272644b835cc31a5e9e.html