# 建筑工程主体结构检测相关规定在工程质量监督中的作用浅析

商丘市质量技术监督检验测试中心河南商丘476000

摘要：随着我国经济快速发展，建筑工程施工行业也迎来了发展的新机遇。随着现代化施工技术的发展，对施工质量的要求也越来越高，这就要求我们在保证建筑工程安全性的前提下，做好对建筑工程实体的质量监督工作。所谓的工程实体质量监督工作，主要是指按照国家相关规定对建筑工程施工中实际完成的工程产品质量按照规程规范要求进行必要的质量检测，其检测过程是由专业的检测机构来完成，建筑工程主体结构检测是其中检测的重点，只有做好该项工作，才能使得工程实体质量监督发挥应有的作用，才能保证建筑施工工程的质量。

关键词：建筑工程；结构检测；质量监督；施工质量

引言：在我国经济以及科学技术不断发展的前提下，我国建筑工程的质量检测技术也取得了长足的发展。众所周知，在建筑工程的检测当中，最为主要的检测结构时主体建构，主体结构直接影响着建筑工程质量的好坏，同时也影响着建筑工程的经济效益和社会效益。我国在建筑工程的主体结构检测手段和技术上虽然有所发展和进步，但是与西方国家相比，仍然有着一定的差距。如何对建筑工程设计中的主体结构进行有效的检测，为现代工程建筑的质量提供重要保障，仍然是当前需要探索的重要议题。

1.建筑工程主体结构检测的主要内容

1.1混凝土强度检测

现代建筑材料中，最常用到的是混凝土，混凝土材料的优劣直接关系到建筑工程的质量，因此，建筑工程中混凝土强度的检测就显得尤为重要，以保证混凝土质量和强度完全符合设计方案和施工规范的要求。混凝土强度检测的方法主要有回弹法、钻芯取样法和超声-回弹综合法、拔出法等，常规检测主要以回弹法为主，通过这种方法检测后，发现有不符合技术规范要求的情况下，采用钻芯取样来进行复检。监督机构可以通过对检测结果的分析，判定混凝土强度是否满足设计要求，施工符合建筑工程主体结构的验收规范要求。也可依据实测的混凝土强度推定值对结构进行复核验算，以判断建筑工程的结构安全性。

1.2钢筋配置及保护层厚度检测

在建筑工程主体结构中，钢筋所处的位置，直接影响混凝土构件的施工质量及结构安全性、耐久性，因此有必要对钢筋工程进行检测。钢筋检测主要是对钢筋工程的隐蔽性、安装问题、材料问题等是否符合工程质量的要求来进行检测，主要通过电磁感应、雷达仪和局部破损等方法进行检测，检测的主要内容包含钢筋规格型号、直径、保护层厚度、数量（或间距）等，检测后再与设计图纸进行比对，判断钢筋的安装是否符合设计及验收规范的要求。而公正客观的第三方检测数据，是工程质量监督机构对工程监督过程中的重要技术支撑，可以更好的对建筑工程的质量进行管理，以保证建筑工程的质量安全。

1.3楼板厚度检测

楼板厚度对工程结构安全有非常重要的作用，楼板厚度的增加或减少，都会引起板中心挠度增加，承载力减小，而此因素又是造成目前楼板开裂的主要原因之一，常常因楼板厚度不足而引起的纠纷、打官司的事情也时有发生，作为建筑工程主体结构检测的另外一项重点，楼板厚度检测就显得十分必要。根据实际监督工作经验，对楼板厚度检测应与钢筋配置检测同步进行。一般检验方法主要有三种：板上开孔洞尺量法、水准仪法和超声对测法，目前超声对测法已成为一种高效、无损伤、准确的检测方法，监督检测中应推荐使用。

1.4砌筑砂浆强度检测

砌体工程质量，尤其是砌体砂浆的抗压强度是衡量砌体质量的重要参数之一。在实际施工中，有些施工单位往往对砂浆的施工质量不够重视，由于无砂浆配合比、不计量、养护不当等诸多因素，致使砂浆强度的离散性很大；加之试块没有按标准方法成型、养护，经常发生砂浆抗压强度达不到设计要求的质量问题，故对其进行检测是十分必要的。砂浆材料的主要检测方法有回弹法和贯入法、冲击筛分法、点荷法等，再通过相应的技术验算来测定砂浆材料的强度曲线，从而可根据砌筑砂浆的抗压强度推定值和砌体的强度等级推算出砌体工程强度，可以有效控制施工质量，确保砌体结构安全。

1.5建筑结构位置及尺寸偏差的检测

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）在混凝土结构子分部验收的结构实体检验中增加了结构位置与尺寸偏差项目，对柱截面尺寸、柱垂直度、墙厚、梁高、板厚、层高等提出了实体检测要求，所以建筑结构位置与尺寸偏差检测是衡量建筑结构施工控制的重要手段。结构位置及尺寸偏差的检测其主要检测方法为尺量。通过测量出来的结果可以计算出建筑结构的开间、构件位置偏差、受力点等重要信息。这些信息与建筑物的设计图纸进行比对，可以有效保证建筑工程主体结构是否符合设计要求。此项工作可以在监理单位见证下由施工单位实施，也可以由具有相应资质的检测机构完成。

2.工程实体质量监督中主体结构检测的重要作用

开展建筑工程主体结构质量监督检测是政府履行工程质量监督管理职能的必然要求和重要手段之一，对确保工程质量具有重要意义和保障作用。

2.1检测市场控制的有效保障

按照《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号）的要求，检测工作已从相关单位分离，建设工程质量检测机构已成为具有独立法人的社会中介服务机构，成为工程质量责任的第六方责任主体。由于检测工作市场化后，检测机构数量急剧增加，少数地区超出了市场需求，造成恶性竞争，影响了检测质量。实行工程质量监督检测制度，进行适当的市场干预，验证检测机构的检测质量，如实反映工程实际质量状况，从而可以有效保障建筑工程施工质量。

2.2科学有效控制施工质量的重要抓手

由于主体结构是由多种材料和结构组成的一个有机整体，质量监督人员仅凭眼看、手摸、锤敲等观感检查检验手段，或个人经验，不能完全做到对工程质量客观、科学地反映。若有效借助具有相应资质的检测机构进行抽查检测，以量化的检测结果为准绳，才能对建设各方责任主体的质量行为以及工程实体质量做出相对更客观、科学、公正的评价。这同时还有利于促进企业建立、落实内部工程质量责任制和质保体系，遏制偷工减料、肆意降低工程质量的违法违规行为，亦是提高监督科学性、准确性和权威性的重要抓手[1]。

2.3有利于规范市场行为，建设诚信体系

通过主体结构工程质量监督检测，工程质量监督机构可以依法查处质量不良行为，对不认真履行质量责任，弄虚作假，造成质量隐患的行为具有较强威慑力。它有利于建设单位、施工单位、监理单位以及检测机构规范自己的市场行为，认真履行质量责任，确保工程质量安全；有利于维护正常的市场秩序，推进行业诚信体系建设，构建公平、公正、健康有序的市场环境，从而促进市场经济的健康发展。

结论：

简而言之，建筑工程主体结构监督检测工作的规范开展，对建筑工程实体质量监督能够起到十分重要的作用。由于主体结构检测的工作均由质量监督机构委托具有一定权威性和社会公信力的独立第三方检测单位来完成，能够确保检测数据的真实性和有效性，对规范市场行为，维护市场秩序，建设诚信体系，有效保证建筑物的施工质量和结构安全，切实维护人民生命和财产安全，促进建筑行业健康稳步发展，构建和谐社会具有重要的意义[2]。

参考文献：

[1]王之超.探讨工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测[J].科技与企业，2018（06）.

[2]王国梁.建筑工程主体结构检测在工程实体质量监督中的作用研究[J].河南科技，2017，19：161~162.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/01187630082ad075d8d3efd5.html