# 绿色节能建筑施工技术质量控制与管理

身份证372501198008**1533江苏省南通市226534

摘要：随着人们的环保意识逐渐增强，以绿色环保、节能减排、舒适宜人为特点的绿色节能建筑越来越多。绿色建筑具有绿色、节能、舒适、宜人等特点，能够为人们打造更加健康、宜居的生活空间，促进建筑与人、与自然之间实现私谐共生。因此，必须采取有效的措施，加强绿色节能建筑施工技术的质量控制与管理，降低能源的消耗，从而推动建筑行业的发展。基于此，本文就绿色节能建筑施工技术质量控制与管理进行探究，期盼提供给相关行业一些参考建议。

关键词：绿色节能建筑；施工技术；质量控制与管理

1绿色节能建筑的概况

作为一个新兴全新概念，绿色节能建筑内的绿色不单单是指立体绿化、屋顶花园，而是一种全新建筑理念。绿色节能建筑是指在设计与建造施工中建筑物能够对其附近环境因素进行充分考虑，并通过自然资源的合理利用，让建筑物融入自然，进行人与自然和谐相处建筑环境的构建。

在“因地制宜”原则下，绿色节能建筑能够满足人们对空间舒适度的需求，并在对建筑使用年限不断延长的基础上，对能源利用率进行有效提升，达到环境污染程度降低的目的。通过多年的努力，我国绿色节能建筑已形成一定规模，如清华大学示范性超低能耗建筑、上海生态示范楼等。同时我国《绿色建筑评价标准》（以下称为《标准》）的颁布，对绿色建筑等级进行了明确划分，如一星、二星等。除此之外，该《标准》可将绿色建筑进行了2部分划分：住宅建筑、公共建筑。在建筑全寿命周期内绿色建筑不仅能够大幅度降低资源浪费，还能实现节能、节水、节地、节材的目标。并在“以人为本”原则下，为人们创造安全、舒适、环保的建筑环境。

2发展绿色节能建筑的重要性

生态建筑的设计之初就是采用先进的科技手段调节人和自然的环境关系，让人类能和环境和谐相处，让人类生活更健康和自然。发展绿色节能建筑的好处有很多，这一理念能帮助我们将建筑建造的能源消耗降低，有效的节约自然资源。近年来，我国经济发展迅猛，我国的建筑行业蓬勃兴起，城市的大楼越建越高，豪华程度也大大提高。我国居民对房产的重视也发生前所未有的改变，很多人将房产看做是生存的保障和投资。人们追求健康品质生活理念也在提高，绿色建筑的诞生将实现人们的健康要求。绿色建筑不同于普通建筑，它从根本上减少了二氧化碳的排放，减少了空气的污染。能源的节省将给居民的生活带来实际性的实惠，建造成本的降低，会给居民的购房压力减小。

3绿色节能建筑施工技术质量控制与管理

3.1绿色节能建筑施工技术控制与管理内容

在绿色节能建筑中，施工技术非常关键，它不仅影响着建筑工程的质量，也影响着建筑工程投运后的安全。目前来说，绿色节能建筑施工技术主要涵盖节地、节水、节材、节能、环境保护、员工教育培训、职业健康安全等多个技术内容。

例如，在建筑工程施工实践中，扬尘、噪声和光污染是三大典型的污染来源，绿色节能建筑在土方作业时，会通过洒水、掩盖等方法，将作业区的粉尘目测高度降到低于1.5m，以避免给周围环境带来污染；为防止土壤侵蚀、流失，会及时对施工导致的裸土覆盖砂石或种植速生草种；对建筑垃圾先进行回收利用，再进行环保处理。

3.2实例分析绿色节能建筑施工技术质量控制与管理策略

3.2.1节地与室外环境设计

项目所有单体建筑，均采取南北朝向设计，以提高建筑的日照时间和通风性，并通过模拟日照和风环境、增加楼间距等方式，确保低层受遮挡建筑冬至日满窗日照大于2h，并减少楼间空气涡流现象和热岛效应。整个社区的绿地率高于30%，设计有大面积水景景观，通过水循环的调节，使社区微气候更加自然，舒适，提高了居住环境的品质。

3.2.2绿色节能设计

首先，外墙体的绿色节能设计如下:一是外墙面采用190mm煤研石烧结多孔砖、20厚无机保温砂浆，进行保温隔热；二是地下室外墙采用25厚挤塑聚苯板+300mm厚钢筋混凝土墙进行设计。其次，屋面采用37.5mm厚挤塑聚苯板，进行保温隔热设计。再次，根据朝向，窗墙面积比、外窗窗墙面积比设计为0.3~0.6，可见光透射比0.4，可开启面积不小于外窗面积的30%。外墙采用LOW-E中空玻璃6+9A+6，K=3.00，SC=0.35。最后，在建筑空调及通风系统、配电和照明设计方面，通过合理选择配电线路和电缆截面，使用高效节能型低损耗配电变压器，利用节能型电器元件和先进的控制设备，采用三基色、巧、T8等高效节能光源及智能照明控制系统，来减少建筑对能源的消耗。

3.2.3节水与水资源利用

首先，对于施工现场的污水排放，根据国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的相关规定，采取去泥沙、油污、分解、沉淀、过滤、酸碱中和等方法，来进行环保处理。其次，对于清洗混凝土输送泵及运输车等的废水，进行二次沉淀后进行循环利用。再次，施工现场搭建雨水收集池，经沉淀后进行再利用，例如，喷洒降尘、绿化浇灌、洗车等。最后，在深基坑支护施工中设置临时沉淀池，对施工用水进行沉淀处理进行二次利用。

3.2.4节材与材料资源利用

建筑对环境的影响应考虑到建筑的全寿命周期，因此从建筑材料的开采到运输、生产过程，到建筑拆除后垃圾的自然降解或资源的回收再利用都应做到最优化处理。

其一，在原材料采购过程中尽量就近取材，使用本地材料，大大减少运输过程中的能源消耗。其二，使用可回收和循环再利用的建筑材料。在模板支撑体系中，施工单位采用了先进的铝合金模板支撑系统，提高了模板的周转次数，节省了大量的木材；另外，项目中尝试使用了可以回收循环利用的塑料模板，为推广使用新型模板及脚手架技术的研究与应用开辟了新道路。其三，施工中有专门的管理小组，做到文明施工，制定建筑施工废弃物管理计划，制定材料分离目标；回收建筑拆除和场地清理产生的废弃物；开辟专门的地点回收废弃物，并按要求分类回收。

4结束语

总之，绿色建筑符合保护环境的理念，是建筑行业未来发展的主流方向。因此，必须采取有效的措施，加强绿色节能建筑施工技术质量控制与管理，从而推动建筑行业的可持续发展。

参考文献

[1]孙晓霞.绿色施工在建筑工程中的应用研究[D].山东大学，2015.

[2]李高生.浅谈绿色节能建筑施工技术应用[J].价值工程，2015，09:178-179.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/017390ac613bfc930c1573d9.html