# 石油化工机械设备的安装管理的探究

山东三维石化工程股份有限公司山东省淄博市255434

摘要：石油化工机械设备数量比较多，而各种设备的特点都不尽相同，在进行安装的过程中，任何环节出现问题，都会直接影响到机械设备的安装质量。所以要利用行之有效的手段及方法，确保机械设备安装的质量，减少施工现场的危险。本文主要分析探讨了石油化工机械设备的安装管理方面的内容，以供参阅。

关键词：石油化工；机械设备；安装管理

引言

石油化工系统由多个化工设备所组成，在此期间各项设备是石油化工系统的核心，因此其安装工程是石油化工系统质量控制的主要内容。在石油化工建设过程中，如果建筑单位对化工设备的安装出现问题，则会造成严重的安全威胁，而在整个工程施工过程中缺少了严格的管理，未能够及时的发现其中存在的安全隐患，则可能导致延缓整个施工周期，甚至是为整个工程建设留下严重的安全隐患。由此可以看出有效的安装过程管理，就石油化工机械设备安装过程而言，就有重要的意义。

1石油化工企业展开机械设备安装管理工作的重要意义

第一，通过机械设备安装管理工作可以确保石油化工机械设备周期、安装流程、安装成本等内容都符合要求，降低多余资源的消耗，有效节省安装周期，降低安装成本。第二，由于石油化工机械设备安装作业中经常会涉及到交叉作业的情况，且部分安装技术较为先进，使得部分机械设备安装人员在安装作业过程中经常会出现安装流程不规范、技术使用不正确等问题，在此种情况下，石油化工企业就可以通过机械设备安装管理工作对这些内容进行规范，对机械设备安装流程进行确定，让机械设备安装作业可以稳定有序展开，每一操作环节都正确，保证机械设备安装后可以正常投入使用。第三，在石油化工机械设备安装过程中经常会涉及到土建等专业施工，导致机械设备安装现场存在混乱情况，在此种情况下，石油化工企业就可以通过机械设备安装管理工作规范设备的提供者和生产者，降低机械设备安装风险的出现机率。第四，通过机械设备安装管理工作可以将机械设备安装过程中存在的问题及时解决，避免浪费多余的成本、时间，从而保证石油化工企业机械设备安装工作质量，帮助石油化工企业获取更多的经济效益。第五，通过石油化工机械设备安装管理工作可以对有害气体、有害液体、粉尘等物质的排放进行控制，保证石油化工机械设备安装工作不会对周围生态环境造成负面影响，实现生态环境保护工作，让石油化工机械设备安装工作更加安全化。

2石油化工机械设备安装管理的主要对策

2.1提高参与工作人员的综合素质

工作人员素质的高低直接影响了整个工作的效率和质量，所以，切实的提高工作人员的专业素质、专业技能和综合素质是确保石油化工机械设备安装管理工作高效运行的保障性措施。所以，一方面要加强对安装人员、管理人员的培养、考核的力度，确保其能够掌握更为专业的知识和技能；另一方面，要严格工作人员的准入机制，也就是说，在最开始就需要选择一些专业知识丰富、专业技能强、综合素质的高的工作人员来参与石油化工机械设备的安装管理工作。

2.2加强设备的开箱检验工作

设备质量是工程质量的基础保障，因此对设备进行质量检验是至关重要的，设备的验收过程包括了工厂验收与商检用户验收。厂家验收过程在厂家制造过程中已经完成，主要检测的是设备的制造与安装情况，在此环节中检测出问题及时与商家进行协商予以解决。开箱检验与商检可同时进行，主要检测的是设备的外包装是否出现问题，然后检测设备是否存在问题，最后根据设备清单对设备的数量与型号等进行全面核实，对核实信息进行记录。

2.3必须严格规范项目技术交底工作

项目技术操作交底工作是把项目施工方案具体化，简明扼要，其主要涵盖了施工的质量要求、施工操作方法以及完工时的验收标准，应该增强对易发生问题关注。项目技术操作交底需要对方案、内容、施工时间以及技术人员和进度等环节有清晰的安排。比如在某化工项目的设备安装过程中，设备的系统有高、低压两种系统，在技术交底过程时没有完全交底，造成本该在高压系统中使用的具有较高承受压力的钢制垫片成为在低压连接使用的垫片，将将只能抵抗较低压力的石棉垫片用于设备中，在进行试验时导致设备的试压失败，需要重新购买垫片，返工拆装设备，造成大量的人力物力浪费，延误项目进度，影响生产，带来较大的经济损失。

2.4充分掌握石油化工机械设备特性及操作流程

由于石油化工机械设备的介质具有有毒、有腐蚀性、危险性大、可燃、易爆等特点，并且使用时需要采取高温高压的方式，所以大部分石油化工的机械设备是特种设备，需要进行特别监管。通常，石油化工机械设备的安装操作环境局限、复杂，这就要求技术人员对环境进行针对性分析。在安装工作开始之前，技术人员应当根据企业自身生产特点及设备安装要求，结合施工操作的环境，以更为科学的安装工艺进行安装。与此同时，技术人员应当全面、准确地和安装工作人员进行技术交底，使安装工作人员对设备特点清晰明了，并提前调整、准备好安装所需的工作，提前完成相关准备工作，从而使安装工作的安全、质量得以保证。

2.5建立科学的设备维修制度

在石油化工设备的预防与维修工作中，制度是其重要保障，其中包括设备的安装管理、设备开动及相关维护人员的管理等。通过建立科学的设备维修制度，是实现设备运行状态检测及故障诊断的基础。由于当前石油化工设备的现代化技术水平较高，因此在设备管理中应树立全面管理观念。在设备综合工程学中，将设备从设计到使用、再到淘汰、再设计的过程作为系统性的研究管理对象，运用运筹学、管理学、工程学、价值工程、质量控制及信息反馈等相关理论，建立与设备管理相关的各种有机系统。尤其在石油化工设备的安装管理中，提高操作者对设备的日常检查与保养意识，也是十分重要的工作。由于在石油化工生产过程中，很多故障的发生都是人为因素所致，因此有关设备的故障预防与维修工作，应提高对设备开动及维修人员的管理与培训，其中包括建立各种规章制度，提高对设备操作者与设备维修者的工作要求，完善考核制度等。只有通过合理的管理工作及制度约束，才能对设备的安装使用实现系统化、规范化、科学化。而通过有效的考核与奖惩政策，可极大调动相关工作人员的积极性，自觉做好设备管理工作，提高工作效率与工作质量。

2.6强化化工机械设备安装工作的监督管理机制

提高设备安装的质量监管首先就是要严格施工队伍的选择，同时保证工程监理人员的技术水平和经验。安装单位在选择施工单位时首先要看对方是否具有从事设备安装的从业资格，没有完整的技术队伍或相关证件不全的坚决不用。最有效的办法就是社会公开招标，明确施工队伍的资质要求，各个施工单位公平竞争，择优合作。而工程质量的监理人员同样要严格挑选，必须是技术、经验、责任心都要非常优秀的，单位定期还要进行培训、听取工作进展报告，这样才能保证施工质量。

结束语

综上所述，石油化工行业对于我国国民经济的发展具有重要的地位，并具有不可替代的作用，所以，要确保石油化工行业平稳、健康、快速的发展，对石油化工机械设备的安装工作提出了更高的要求。虽然我国石油化工行业发展历史比较短，有些问题还需要尽快完善，但通过技术的不断发展，相信我国石油化工机械设备安装工艺会越来越先进，进而为石油化工行业的快速稳定发展打好基础。

参考文献：

[1]李平.石油化工机械设备的安装管理的探究[J].化工管理.2018（27）

[2]李超.关于石油化工机械设备安装管理的探究[J].建筑工程技术与设计.2018（15）

[3]陈亮.石油化工机械设备安装施工常见问题及对策[J].区域治理.2018（12）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/02ab8aadaf1a3db923a3834e.html