# 建筑给排水工程常见渗漏问题与解决措施

陕西建工安装集团智慧机电运营科技有限公司陕西西安710000

摘要：随着中国社会的经济不断发展，城市的规模不断扩大，人们对建筑的要求也越来越高，这就对我国房地产业和建筑业提出了更高的要求。给排水工程是建筑工程的重要分项工程，给排水设施贯彻着人们生产生活的多个方面，伴随着建筑给排水施工中的各种具体问题，施工人员在实际施工过程中要有针对性的解决措施来解决这些问题，尤其是由于设计缺陷、材料不合格或者施工漏洞造成的渗漏问题，更应该高度重视，从而提高建筑给排水工程的施工质量，提高人们的生活质量。

关键词：建筑给排水工程；渗漏；解决措施

建筑给排水工程是现代建筑的重要组成部分，需要供水和污水排放来完成建筑内的用水需求，而建筑的使用寿命直接受到给排水工程质量好坏的影响。渗漏式建筑给排水工程中常见的问题，在不同设施处发生的渗漏原因也会不同，因此，要认真分析渗漏问题，要有针对性的处理渗漏问题，找到其解决措施。

一、建筑给排水工程常见渗漏问题

1.管道渗漏问题

给排水施工中经常会出现管道渗漏的问题，常见原因有以下三点：1）施工技术方面，施工人员没有严格按照施工工艺的规范操作进行施工，导致螺纹不能正常对接，或者对管道的密封处理得不好，没有彻底消除管道边杂质，这会致使管壁与混凝土间留有微小缝隙而出现渗漏情况。2）施工材料方面，施工人员采购的价格低廉的管材、管件，其质量不达标会给施工带来安全隐患，此类管材耐热性和耐冷性不足，管道容易出现热胀冷缩的问题，则管道的完整性被破坏，进而出现渗漏情况。3）施工环境方面，影响管道渗漏的重要原因便是施工条件。例如：焊接不锈钢管时，如果没有采用惰性气体进行保护焊接，焊接的结果则不会令人满意，那么在后期的使用过程中，不锈钢管就会由于焊缝开裂、管道锈蚀而造成管道的渗漏。还有施工焊接不到位、接填料施工不当，也会造成渗漏问题。

2.管道堵塞

管道堵塞是建筑给排水工程中的“老、大、难”问题。究其主要原因有三种：1）施工技术不达标，管道的连接处缠绕麻丝数量要求比较严格，既不能过多，也不能过少，施工人员若处理不当，缠绕的麻丝不牢固，就会造成麻丝被卷入管道内，出现管道堵塞现象；2）管径口的大小，在建筑给排水工程中，接入主干管道的排水管，一定要根据其实际用量合理计算管道口径，如果管径狭窄，就降低了管道系统的实际排水能力，大量杂物逐渐堆积在管道中，引起管道堵塞；3）管道口的防护措施不完善，使建筑杂物堵塞在管道内，虽有水流不断通过，但却汇集在管道的弯头、三通等处，造成管道的堵塞。

3.水压和用水量问题

在建筑的给排水过程中，由于设计不合理，经常存在水压和供水量达不到要求的现象。分析可知有以下几种原因：A.设计不合理。没有合理设计排水管径和水泵扬程，导致规划设计的用水量与实际用水量不符。在城市用水高峰时，经过市政的主干网络送水，水压、供水量就会不足，影响居民的正常生活用水。B.保护措施不到位。在安装管道时，如果没有相应的排放措施，管道内流体的有效体积将受到限制，从而影响管道的正常输水效果。C.供水设施。在安装施工时，由于施工技术人员的疏忽大意，不管现场的实际情况如何，选择的供水设施类型与早期设计给排水设施时的接口不符合，从而造成管线、接口的不匹配，进而造成了供水量、水压的不足。

4.施工人员的素质及技术问题

给排水施工过程中，施工人员的整体素质和专业技术能力是给排水工程质量重要因素。当前施工人员的专业素质参差不齐，有些施工人员理论知识不够、施工培训不足，操作施工技术不达标，对工程材料熟悉不够，又有些人责任心不强、不够细心，没有耐心，分析能力也较差，当出现问题时不能及时、准确地解决，为给排水工程渗漏带来隐患。

5.施工单位的安全管理不到位

如今，建筑给排水工程的安全性受到了广泛的关注。比如施工单位缺乏安全意识，不重视安全工作，没有有效实施安全保护措施、没有实施有效监督等，这些由于施工单位安全管理的疏忽引发的问题，可能会造成更大的施工质量问题。

二、给排水工程中常见渗漏问题的解决措施

1.完善施工前的相关准备工作

工程施工前的准备工作是进行建筑施工的重要前提。首先仔细认真的核对施工图纸，进行实地考察，并对材料进行实际测量，保证施工材料的质量；对施工样图和文件进行审查，检查是否和施工图完全一致，减少在施工过程中的实际误差，规避施工中可能存在的风险。同时要完善相应的施工管理制度，做好监督工作，包括对建筑材料选用的监督、对工作人员施工过程中的监督等。其次，合理控制管道施工进度，加强施工质量监控，从而保证工程的施工质量。

2.管道渗漏的解决措施

管道泄漏需要考虑两个因素，一个是施工技术，另一个是管材质量。从施工技术的角度来看，要加强施工人员专业技能的培训，提高施工人员的专业技术能力，要求其能够掌握必要的技术措施、补偿措施，特别要注意预防管道泄漏的技术要点，为确保每位施工人员的施工质量，应对施工人员进行合理严格的分工安排。从管材质量控制方面看，首先，施工单位应选择耐热性和耐寒性较好的管材，不能使用有裂痕、砂眼等有质量缺陷的管道材料；同时施工人员在施工过程中要加强对管材的保护，尽量避免管材的损害。其次，要重点检查管道的承插口和检查口，并按照相应的规范、标准进行水压试验，如若发现问题及时进行处理。

3.管道堵塞的解决措施

管道堵塞是由于施工期间工程废料或异物进入管道造成的。为了防止管道堵塞，应扎实推进保护工作，严格按照有关规定进行施工，加强监督，防止垃圾或异物进入管道；同时，施工人员必须结合施工图纸与施工现场的实际情况进行施工。其次，当确定管道存在堵塞时，施工人员要检查堵塞原因，在最短时间内找到堵塞管道的方向，切断管道并更换管道。如果在正常使用过程中发生管道堵塞，施工人员可以使用专业机械清理堵塞的管道。

4.供水量、水压不足的解决措施

在给排水工程的设计中，施工技术人员必须了解设计图纸，设计管径应根据建设工程的实际需要进行设计，尽量减少管道的转弯次数，同时还需要设计拐角处的自动排气装置；其次也要考虑管道所能承受的最大水压和水量，避免因设计原因造成施工质量问题。在设计管道直径时，需要综合城市高峰期的水压和城市最高用水量等各种数据，然后考虑各种因素设计合理的管径，以解决水体问题压力和用水问题。

5.施工人员素质欠缺的解决措施

为了保证给排水工程的施工质量，要提高施工人员的理论知识水平、文化素质，还要定期对施工人员及进行培训授课，不断提升他们的专业技能和个人素养。使其明确自己工作岗位的重要性，加强施工人员的责任感，严格要求自身按照施工设计进行施工，改掉不良的作业习惯。此外，对施工人员要有合理的奖惩措施，调动施工人员的积极性，提高给排水工程的整理质量。

三、结语

建筑给排水工程对于提高住户居住环境和生活质量方面是至关重要的，给排水设计也在美化建筑方面做出重要贡献，科学合理地进行给排水工程的施工作业，采取切实有效的针对性措施解决施工中的实际问题，提高住户居住环境和生活质量，以给排水设计美化建筑，建设全方位以人为本、小康型的生活空间。

参考文献：

[1]黄磊.建筑给排水工程常见渗漏问题及解决方法[J].设备管理与维修，2017（02）：93-95.

[2]齐国良.建筑给排水工程常见渗漏问题及解决方法[J].农家参谋，2017（14）：205.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0303cd5505674294876624bd.html