# 绿色建筑理念背景下的养老建筑设计

杭州光明建筑设计院有限公司浙江杭州310000

摘要：围绕绿色建筑理念下的养老建筑设计展开探讨，分析了当前养老院的主要需求，提出绿色背景下优化养老院设计的主要策略，希望能够在完善养老院建筑设施情况下为老人提供优质服务。

关键词：绿色建筑；养老建筑；设计策略

一、养老建筑需求性分析

（一）热环境

老年人的身体机能较差，新陈代谢缓慢，身体免疫力较低，因此老年人对室内热环境的要求明显高于年轻人。在设计养老建筑时，应将室内温度的控制作为重要内容，缩短室内空调的使用时间。而且在室外还应设置遮挡物，有效确保室外的热舒适性。

（二）光环境

光环境主要涵盖了日照、采光、照明。老年人喜爱太阳，得到充足的光照可增强老年人的抵抗力，降低患病的几率。因此，在老年人居住的空间中要保证充足的光照和长时间的日光照射，并做好遮阳管理，提高室内的舒适度。

（三）无障碍设计

老年人身体不够灵活，腿脚不便，因此要不断完善室内外的基础设施。在设计的过程中可采取有效措施完善无障碍设计，充分考虑室内外的过渡设计。

二、绿色建筑背景下优化养老设施的意义

优化养老设施是为了方便老年人的生活。设计人员需结合老年人的生理和心理特点，采取有效的设计方式设计养老设施，为老年人日常生活提供便利。绿色建筑坚持了可持续发展的原则，为老年人创造舒适的生活空间。且始终坚持科学选址、完善建筑设计和工程建设及维护，兼顾了工程的经济效益、社会效益和生态效益。

三、绿色建筑理念背景下的养老建筑设计策略

（一）保证建筑选址的科学性

老年人的各项机能均呈现退化趋势，养老建筑应选择在地势平坦，陡坡较少的位置，且场地要与交通干线保持一定的距离，减少老年人与车辆和行人的接触，同时也可为老年人营造更加安静且宜居的生活空间。

（二）合理应用能源

1.地板辐射采暖。随着年龄的增长，人的新陈代谢和体温调节功能也在逐渐衰退，因此在设计中要保证采暖设计的舒适性和安全性。南方冬季采暖时主要采用空调或小型的取暖设备。其需消耗大量的电能，且容易导致室内干燥，人处于这种环境也容易上火，同时还可能出现漏电等安全隐患。而地热采暖是舒适性最高的采暖方式，室内地表的温度均匀性较强，室温呈递减的形式，脚热，头凉，可充分满足老年人养生的需求。

2.优化照明系统。老年人视力较差，因此其对室内的照明要求较为严格。在设计中，应符合设计规范中对照明度的要求，利用室外的自然光，从而在满足老年人照明需求的基础上，降低非可再生资源的消耗。在频繁利用的房间，应结合老年人的要求设置局部照明和灯光调节设施。在公共交通区域，可利用声控或光控电灯，这样既可满足老年人的照明需求，也能节约能源。

3.建筑围护结构节能设计。就围护结构而言，应加强建筑围护结构保温隔热设计，优化室内自然通风，以减少夏季空调的使用。外墙宜采用外保温或自保温体系，避免内保温体系形成的热桥及结露的影响。外窗使用金属窗框时，应有断桥设置，避免窗框部位结露以及形成的热桥导致室内热量的散失。另外，屋顶可采用种植屋面，该设计一方面拓展了室内空间，另一方面也优化了屋顶的热舒适性。

（三）节水与水资源利用

1.严格控制超压出流。在给水系统设计过程中，需要对其压力分区进行合理的规划和设计，并结合实际采取有效的减压措施，有效规避超压出流的问题，这样既能够减少水资源的消耗，也可提高建筑的舒适性。

2.充分利用雨水。通常老年人在闲暇时间会做一些自己喜欢或感兴趣的事情，参加活动。在设计中，设计人员可与景观设计相结合。采用科学合理的储水设施来实现雨水的有效收集。收集的雨水能够应用于绿化灌溉，清洁庭院及路面，一方面为老年人的生活带去了更为丰富的色彩，另一方面也起到了节约用水的作用。

（四）充分利用材料资源

随着我国现如今人口老龄化速度的加快，家庭内使用空间的格局也将随之变化，所以在进行室内空间设计时，应全面的考虑到其灵活性、多变性，并为未来空间的使用营造多种可能性。为此，设计人员应采取有效措施增强空间的灵活性，从而为日后空间的调整和处理创造条件。在设计中，室内的墙体需大面积采用轻质材料，以此提高空间变化的便捷性。为了有效降低资源消耗，可合理选择再循环材料。此外，老年人的身体素质较差，故而要大范围应用绿色环保型材料。除此之外，由于老年人的身体机能较从前发生了较大的改变，因此厨房和卫生间的设施应便于老年人应用。空间设计方面，需为老年人预留出充足的活动空间，这就要求厨房和卫生间采用整体定制设计，利用整体厨房或整体卫浴设施。在地面材料方面，要选择具有良好抗磨防滑性能的材料，这样一方面保证了老年人的人身安全，另一方面也减少了材料的过度消耗。

（五）提高室内环境质量

1.科学设计声光热环境。通风和光照设计的合理性对于老年人的身体健康有着直接影响，科学的建筑布局可完善建筑的光照和通风水平。在建筑设计中，建筑朝向多选择南北朝向，相邻建筑的间距要科学合理，避免遮挡视线。在设计中，设计人员可合理应用建筑环境模拟软件和计算机系统完成室内设计，提高设计的质量和效率。在养老建筑设计中，应尽可能降低噪声对室内环境的影响，营造一个良好的休闲空间。现阶段，最常使用的降噪措施为:一是拉开与噪声声源的距离，以减少外界噪声对内部环境的影响。二是通过新型建筑材料或者隔音设备的使用来减少噪声污染的生成。例如，在建筑外墙结构中设置隔音设施、提高门窗的密闭效果等。三是利用同层排水设计的方式来缓解管道运行中产生的噪声影响，从而提高室内环境质量，优化老年人的居住水平。

2.采取人性化的无障碍设计。老年人的方向感相对较差，在设计的过程中应有效规避单一的建筑形式和建筑环境。加强细部设计和控制，突出肌理与色彩的变化，以材料和色彩的变化营造个性化的空间，并设置相应的路标为老年人提供指引，减少迷路问题的产生。另外，老年人很容易摔倒，所以在路面和卫浴空间的设置上，需要增加扶手等防滑设备，保证老年人的安全。再者，设计人员还需在楼梯、走廊的两侧和浴室内设置扶手，扶手可选择鲜艳的颜色，从而更好地吸引老年人的注意力。设计人员可在居住单元、公共场所和绿地景观之间建立人行系统，并严格控制路面的高度差，台阶设计中需采用防滑设计。为了减轻老年人的疲劳感，需结合小花园、步行道四周的景观来布设座椅，为老年人提供休息和遮阳区域。

（六）发展智慧养老服务

智慧养老服务是智慧社区的分支，在养老建筑设计中必须合理应用智能养老服务。智慧社区是应用移动互联网和物联网等技术，为居民打造舒适安全居住环境的全新管理模式社区。在社区发展中，需要为老年人建立完善的健康档案信息，这样在发生危险时，救护人员可第一时间赶到现场，为老年人提供救助服务，减少伤亡。且设计中要为居家养老的老人设置专门的手持无线终端，让老年人按照服务模式按动按钮，服务站在接收到信息后便可为老人提供上门服务。

四、总结

综上所述，在当前老龄人口不断增加背景下，养老建筑已经成为了行业发展的一大热点。为了给老年人提供更好地服务，在绿色建筑理念背景下养老建筑设计上可以采取保证建筑选址的科学性、合理应用能源、节水与水资源利用、充分利用材料资源、提高室内环境质量以及发展智慧养老服务等策略。

参考文献：

[1]陈磊.绿色建筑设计理念的养老建筑立体绿化设计[J].居业,2018(3):38-40.

[2]佚名.基于绿色建筑设计理念的养老建筑立体绿化设计[J].建材与装饰,2018,No.545(36):113.

[3]张从新.关于绿色建筑理念下的养老建筑设计策略的研究探讨[J].中国房地产业,2017(21).

[4]陈少军.基于绿色建筑理念的养老建筑设计策略分析[J].居业,2017(8):63-64.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/046e3970d638c2899602af3c.html