# 纹波电压论文-张腾,张秀琴,梁利生,许益祯,闵泰烨

导读:本文包含了纹波电压论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:TFT,LCD,RGB屏,驱动电压纹波,电压纹波管控

### 纹波电压论文文献综述

张腾,张秀琴,梁利生,许益祯,闵泰烨[1]（2019）在《TFT LCD驱动电压纹波与画质相关性研究》一文中研究指出为了实现对TFT LCD RGB屏的画质评价,建立了TFT LCD RGB屏驱动电压纹波对画质影响的测试,对TFT LCD RGB屏的电源系统所采用驱动电压的纹波以及测试画面画质等进行研究。首先,根据TFT LCD RGB屏的驱动电压介绍了电压调适流程以及要求。接着,以主要的测试画面:轻载以及重载画面为例分析了典型的驱动电压调适法,以32HD TFT LCD RGB屏为基础进行驱动电压纹波调适。然后,在分析比较光学的基础上,说明了以驱动电压纹波的控管方法来进行画质评价的优势。最后,介绍了TFT LCD RGB屏的驱动电压的纹波校正法。实验结果表明通过驱动电压纹波的控管方法来管控TFT LCD RGB屏的画质是可行的。基本满足TFT LCD RGB屏可以经过控管驱动电压纹波的方法来进行管控画质的要求。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年19期）

皇金锋,李林鸿,李良井[2]（2019）在《考虑电容ESR的Buck变换器输出纹波电压精确建模》一文中研究指出针对Buck变换器传统输出纹波电压分析不够精确的问题,提出了考虑电容等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR)的纹波电压建模方法,较之传统的纹波电压分析方法,文中提出的建模方法不仅能反映其非线性本质特征,而且该建模结果具有较高的精度。仿真和实验结果验证了理论分析的正确性,研究结果可为高精度Buck变换器分析和设计提供理论依据。(本文来源于《电测与仪表》期刊2019年15期）

许骥,段冰莹,张梦纯,秦岭,谢少军[3]（2019）在《两级式单相光伏逆变器输入电压二倍频纹波抑制》一文中研究指出两级式单相光伏并网逆变器的输入电压呈二倍电网频率的脉动,使最大功率点跟踪效率严重下降。文章深入研究了基于直流母线电压前馈控制的输入电压二倍频纹波抑制策略。首先分析了输入电压二倍频纹波产生机理,然后构建了光伏变换器的小信号模型,并从闭环音频敏感系数的角度推导出前馈控制器的表达式。最后,通过一台280V·A的实验样机验证了理论分析的正确性。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年05期）

贝太周,董春发,王瑞,杨凯,王晓光[4]（2019）在《一种降低输入纹波电流的Cuk变换器新型电压定值控制方法》一文中研究指出直流微网因具有更好的可控性和可靠性得到广泛关注和深入研究。考虑到不同电压等级的分布式电源及负载的高渗透率接入直流微网,需要借助直流变换器进行升降压变换和功率分配。由于Cuk变换器易于实现升降压转换和系统集成,所以更加适合于直流微网建设。针对Cuk变换器的输入纹波电流较大这一客观事实,在动力学方程基础上提出一种降低输入纹波电流的新型电压定值控制方法,保证其满足对电能质量要求较高的应用场合,并通过仿真实验验证了方案的可行性和有效性。(本文来源于《山东电力技术》期刊2019年04期）

张旭,李芳[5]（2019）在《高频Buck变换器输出电压纹波理论分析与实验测量》一文中研究指出Buck变换器广泛用于服务器供电电源等场合。提高开关频率可降低变换器体积,但寄生参数对输出电压纹波的影响不可忽略,本文针对此现象展开研究。首先根据Buck变换器高频等效电路模型,求解输出电压数学表达式,推导输出电压纹波变化规律及相应的判定条件,提出输出电容支路上寄生参数影响输出电压纹波大小的结论。通过设计高频同步Buck变换器实验方案,并选用高带宽的测试设备和最小测试环路,实现了对高频电压纹波正确的实验测量,验证了理论分析的正确性。该研究为Buck变换器的电路设计提供理论依据,并为高频实验测量提供相关经验。(本文来源于《电子测量技术》期刊2019年08期）

许加柱,韦杰,潘宏杰,郝铭轩,王涛[6]（2019）在《基于双主动桥输入输出电流协调控制的二次纹波电压抑制策略》一文中研究指出单相电力电子变压器(PET)隔离级传输二次脉动功率较少且不可控,使其直流侧出现较大幅度的二次纹波电压,将影响系统供电质量以及供电可靠性。在传统双主动桥(DAB)降阶等效模型中加入开关电阻、变压器磁化电感和铜耗电阻,提升了二次脉动功率传输的准确性;在DAB控制中,电流内环采用比例-积分-谐振(PIR)控制,并引入低压直流侧二次纹波电流前馈,使高低压直流侧二次脉动功率向负载侧稳定传输,高低压直流侧二次纹波电压幅值显着减小;为加快控制器动态响应速度,对控制器关键参数进行优化设计,最后通过仿真和实验验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年04期）

刘树林,曹剑,胡传义,严纪志,王传良[7]（2019）在《正-反激组合变换器的能量传输模式及输出纹波电压分析》一文中研究指出为给正-反激组合变换器的设计和研制提供理论指导,对其能量传输模式进行深入研究,发现反激部分工作于连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)时分别存在六种和四种能量传输模式,并推导出各工作模式之间的临界电感,分析得出反激部分工作于CCM时对应各能量传输模式的变压器临界电感随电感的减小而增大。推导出各模式的输出纹波电压解析式并进行对比分析,指出反激部分工作于不完全电感供能时,输出纹波电压随变压器电感的增大而减小;而工作于完全电感供能时,却与变压器电感无关,且随电感的减小而减小,此时,仅需较小的输出滤波电容和电感就可满足输出纹波电压指标要求。仿真与实验结果验证了理论分析的正确性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年08期）

许建中,李钰,陆锋,樊强,赵成勇[8]（2019）在《降低MMC子模块电容电压纹波幅值的方法综述》一文中研究指出模块化多电平换流器(modularmultilevelconverter,MMC)将在直流电网的发展中发挥重要作用,通过控制和拓扑的方式降低MMC中子模块电容电压纹波幅值,有望降低对模块电容器容值、体积、成本的需求,是实现直流系统换流器轻型化设计的必由之路。该文首先分析MMC中子模块电容电压的波动产生机理,揭示电压波动与相间环流的耦合作用机理;其次,对国内外学者在降低MMC电容电压纹波幅值方面的研究现状进行分类阐述,指出附加控制方法和改进拓扑方案各自的优缺点。最后,对MMC轻型化设计研究领域未来的研究方向进行展望,指出附加控制方案更具工程实用价值,为最大化降低电容电压纹波幅值,需要对不同的拓扑和控制类方案进行联合使用。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年02期）

张国荣,方舒,彭勃,解润生[9]（2018）在《一种降低叁电平逆变器中性点电压交流纹波的新方法》一文中研究指出针对叁电平中点箝位(NPC)逆变器的中点电位平衡问题,基于载波脉宽调制的中点电压的交流不平衡分析,提出了一种降低中性点电压交流纹波的精确补偿方法。该方法通过向相电压占空比注入一个最佳补偿值来消除中性点电压的交流不平衡,对所需注入的最佳补偿值进行了准确的数学计算。并根据计算结果分析了完全消除中点电压交流纹波所受的限制,及由此决定的中性点交流纹波电压降低法的适用范围。利用Matlab/Simulink搭建了叁电平逆变器的仿真模型,并对该方法进行了仿真验证。仿真结果表明了所提方法是正确且有效的。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2018年19期）

许恺,王毅,李彦辉,徐松晓,韩涛[10]（2018）在《PETT中的双向隔离型DC-DC变换器输出电压纹波分析》一文中研究指出作为电力电子牵引变压器(Power Electronic Traction Transformer,PETT)的重要组成部分,双向隔离型DCDC变换器具有可靠性高、容易实现软开关等优点。在传统单移相控制下,变换器较高的回流功率将导致输出侧产生较高的输出电压纹波。为满足变换器特定的输出电压纹波要求,可在直流变换器输出侧配置大容量滤波电容器,然而大容量电容器将增加系统重量,不利于PETT系统轻量化的实现。针对上述问题,将双移相控制引入直流变换器,并基于能量平衡原理提出了一种电压纹波的计算方法,通过该算法分别推导出变换器在单移相控制和双移相控制下输出电压纹波的表达式。最后,对两种控制策略下的输出电压纹波进行了对比分析。理论分析与实验结果均表明了双移相控制对回流功率良好的控制性能,可实现对输出电压纹波的有效抑制。(本文来源于《电气应用》期刊2018年19期）

### 纹波电压论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对Buck变换器传统输出纹波电压分析不够精确的问题,提出了考虑电容等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR)的纹波电压建模方法,较之传统的纹波电压分析方法,文中提出的建模方法不仅能反映其非线性本质特征,而且该建模结果具有较高的精度。仿真和实验结果验证了理论分析的正确性,研究结果可为高精度Buck变换器分析和设计提供理论依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 纹波电压论文参考文献

[1].张腾,张秀琴,梁利生,许益祯,闵泰烨.TFTLCD驱动电压纹波与画质相关性研究[J].科技创新与应用.2019

[2].皇金锋,李林鸿,李良井.考虑电容ESR的Buck变换器输出纹波电压精确建模[J].电测与仪表.2019

[3].许骥,段冰莹,张梦纯,秦岭,谢少军.两级式单相光伏逆变器输入电压二倍频纹波抑制[J].可再生能源.2019

[4].贝太周,董春发,王瑞,杨凯,王晓光.一种降低输入纹波电流的Cuk变换器新型电压定值控制方法[J].山东电力技术.2019

[5].张旭,李芳.高频Buck变换器输出电压纹波理论分析与实验测量[J].电子测量技术.2019

[6].许加柱,韦杰,潘宏杰,郝铭轩,王涛.基于双主动桥输入输出电流协调控制的二次纹波电压抑制策略[J].电力自动化设备.2019

[7].刘树林,曹剑,胡传义,严纪志,王传良.正-反激组合变换器的能量传输模式及输出纹波电压分析[J].电工技术学报.2019

[8].许建中,李钰,陆锋,樊强,赵成勇.降低MMC子模块电容电压纹波幅值的方法综述[J].中国电机工程学报.2019

[9].张国荣,方舒,彭勃,解润生.一种降低叁电平逆变器中性点电压交流纹波的新方法[J].电力系统保护与控制.2018

[10].许恺,王毅,李彦辉,徐松晓,韩涛.PETT中的双向隔离型DC-DC变换器输出电压纹波分析[J].电气应用.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/04823729312d95f2c8d214a0.html