# 浅析提高配电网管理水平的配电自动化系统

（国网山东省电力公司惠民县供电公司251700）

摘要：配电自动化是一种以一次网架为重要基础，通过通信技术以及信息智能化技术将电子计算机用于我国的电力监控和管理中，在此过程中通过数据的收集、分析、合成等几大重要流程对电力系统进行科学化、智能化管理。我们在不断总结传统的配变电设备管理实践经验的基础上，对我国现代化的电网进行信息自动化监测管理，根据国家电力网络的设计优化原则，进行统一管理、优化设计、因地制宜、合理联网、分步骤分层实施，从而实现电力网络自动化管理的信息资源共享。一方面不断提升配电网络的传输稳定性与安全性，另一方面充分利用我国现有的电力生产设备对电力运行进行调控。

关键词：配电网；管理水平；配电自动化；系统

我国部分配电公司配电线路发生跳闸的故障之后，依然采用传统的人工操作方式进行配变电操作，不仅延长了配变电的运行周期，而且给居民的用电带来了十分不利的影响，除此之外，真空断路器以及隔离开关等一些重要的配电线路运行基础设备无法进行远程智能操控，导致电力调配人员对信息的接受与发送不能进行远程计算机监控，另外该地区的电力设备中缺乏电力调度自动化主站操作系统，因此在很大程度上难以满足当前电力配网的具体需求。长期以往，在这种配电网络环境之下，不仅电力系统的运行效率低下，而且浪费了大量的人力、物力和财力。对此当地的配电网公司为了体现配电网的智能化管理水平，结合当地的实际需求，通过建立自动化配电主站系统来提升配电网自动化水平。

一.工作原理

我国的配网自动化系统[1]的运行是通过SCADA技术处理，从而实现配网的运行和监测的智能化，以信息技术处理、数据的采集和分析、整理为依托，对系统故障自动监控、自动警示的一种多功能信息系统。这个网络自动化系统主要由配电自动化终端设备以及配电自动化主站信息系统还有配电通信传输网络三大模块组成，系统调度人员只需要进行对配电网监控就可发现网络运行中的故障。

(一)配电自动化系统的建设

(1)配电终端以及配网的一次设备建设

配电的自动化建设过程中需要对线路的真空断路器[2]进行更换，同时在系统中需要连续安装无线通信设备有机智能终端控制装置，还有配电线路的远程监控设备，主要的目的就是使电力网络的管理人员可以通过远程智能控制化设备对电力网络进行远程数据监测，经过数据分析找到系统中的重大故障节点。

(2)配电通信设备建设

在信息系统建设与完善方面首先要不断加强通信能力水平的发展，我国某地的电网自动化系统在整个建设过程中都采用了无线通信与光纤相结合的连接方式，至于该地的市区光缆覆盖的变电站而言，只是采取了光纤通信的信息传输方式，这样做的主要优点就是可以通过光纤将当地的城市中每个电网终端的电网运行信息传输发送至光纤所覆盖的附近变电站中，然后这个变电站再经过数据的调度与传输与电网信息的主站进行通信传输，从传输原理来看，使用光纤通信的方式不仅传输效果好，而且安全性较高。

(3)配电自动化主站的建设

该市的配电自动化主站的建设主要包括工作站[3]、SCADA服务器以及报表服务站和前置信息采集服务装置几大关键设备，这些不同的设备分别具有不同的网络操作功能，例如配电网络信息数据的采集主要是通过前置信息采集以及服务器来完成的，而信息报表的提供主要是由报表服务器系统来进行提供，主要的信息处理功能靠的是SCADA网络服务系统[4]来进行数据采集分析，从而服务于信息的传输与查询，并对电网系统的故障以及缺陷等问题进行监测。

二.提高配电网管理水平的配电自动化系统的创新之处

通过上述分析可以发现，该地区的电网自动化系统的建设充分结合了当地的实际情况，在统筹规划中做到了因地制宜，不仅在电网系统规划建设的初始阶段，在实际的运行过程中更是本着经济实用的原则，使电力的调度能够在充分的数据信息支撑下，不断掌握当地电力运行的状态，科学、合理地展开电力调度，克服了传统电力调度的盲调现象，一方面对电力系统的故障可以准确的定位和及时的解决，另一方面极大地缩短了电力故障的处理时间，在电网设备自动化信息监控过程中，电力调度人员以及监测人员可以对电路的具体运行状态有更为直观和详细的了解，为当地的电力系统优化设计提供了良好的决策基础。

三.经济效益分析

首先配电网的自动化系统大大缩小了当地的停电面积与减少了突发断电的事故发生，也减少了电力负荷的损耗，为电力企业创造了巨大的经济价值，在故障检修中不需要用户断电就可以将故障准确处理，从而实现了当地的配电网精益化管理，大大提升了管理的效率和有效性，通过电力负荷的实时监测，一方面为当地的电力规划提供了科学的数据信息，另一方面减少了电压的不稳定情况发生，有效达到了电力传输的目的。此外，经过配电网管理水平的提高与配电自动化系统的改进，从源头上避免了电力事故的突发情况发生，配电自动化主站可以自动设置报警装置，对实时的变压信息数据进行数据传输，减少了元件的损坏情况出现，为居民的生产与生活用电稳定与安全奠定了技术基础。

综上所述，随着信息技术的不断发展，当前电力设备已经无法满足人们日益增长的电力需求，因此不断强化电力设备的保护及配置，一方面有助于我国电力系统长期安全稳定运行，在电力监测中心就可以从源头上将电力运行中的安全隐患有效控制，另一方面，也可以有效严格把控好电网线路变配电安装的质量。除此之外，通过不断加强电力施工人员的专业技术能力培训来使其能够快速适应不断变化的社会环境，从而确保我国电力施工技术有效提升，保障电力系统长期安全稳定运行。

结束语

本文通过提高我国配电网管理水平以及配电自动化系统的运行能力，分别设计了配电终端以及配网的一次设备建设、配电通信设备建设以及配电自动化主站的建设，使电网调度人员有效处理各种电网事宜，例如电网缺陷的统计、电网报表的编制、用户停电管控等种种的事宜都可以通过配电自动化系统的数据分析与整理来完成，极大地提高了用电的效率。

参考文献

[1]王兴财,石鑫.提高配电网管理水平的配电自动化系统[J].中国科技信息,2015,21:103-104+97.

[2]何卫斌.提高配电网自动化系统管理效率措施[J].广东科技,2013,16:92+96.

[3]蔺普.供电企业配电网自动化技术应用分析[J].内蒙古电力技术,2012,06:26-29.

[4]沈智鹏.配电自动化发展浅析[J].科技创新导报,2010,35:255-256.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0499ec4052ca02ac5749580c.html