# 聚酯增塑剂论文-章立鹏,蒋平平,王迎春,闻月,郑付林

导读:本文包含了聚酯增塑剂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:环保增塑剂,聚酯,聚氯乙烯

### 聚酯增塑剂论文文献综述

章立鹏,蒋平平,王迎春,闻月,郑付林[1]（2018）在《耐热耐迁移绿色环保聚酯增塑剂的合成及其对PVC增塑性能的研究》一文中研究指出以1,4-环己烷二甲醇、戊二酸和2-丙基庚醇为原料,采用酯化缩聚法,以钛酸四正丁酯为催化剂、环己烷为带水剂,合成了新型的聚戊二酸1,4-环己烷二甲醇酯增塑剂。目标分子结构中含有六元脂环、线性碳链及酯基的多官能团组成,通过傅里叶变换红外光谱仪、核磁共振谱仪和高效液相色谱仪等对聚酯的结构、相对分子质量进行表征。结果表明,制备的聚酯作为增塑剂混合到聚氯乙烯(PVC)中,PVC/聚酯复合材料的断裂伸长率为677.15%,而PVC/邻苯二甲酸二辛酯(DOP)复合材料的断裂伸长率在相同测试条件下为693.82%,聚酯与DOP在加入到PVC中的拉伸性能相差不大,但是,PVC/聚酯复合材料耐热性相对于PVC/DOP复合材料来说提高了158℃,并且在活性炭中的迁移性降低了16%;PVC/聚酯复合材料相对于PVC/DOP具有较好的耐热性和耐迁移性。(本文来源于《中国塑料》期刊2018年09期）

黄冬婷,孟飞,梁磊,朱文浩,黄俊生[2]（2018）在《聚酯增塑剂的研究进展》一文中研究指出聚酯增塑剂是一种性能优良的环保安全型增塑剂,有优秀的耐溶剂抽出性和抗迁移性,可有效改善塑料制品的耐久性和安全性。本文介绍了聚酯增塑剂的性能和应用,重点阐述聚酯增塑剂在抗迁移性、耐热性、增塑效率、复配性能等方面的研究工作以及新型的生物基聚酯增塑剂最新研究进展,指出了聚酯增塑剂的发展趋势,提出我国的增塑剂行业可朝着生物基聚酯增塑剂方向进行开发研究。(本文来源于《广州化工》期刊2018年08期）

章立鹏,蒋平平,刘涛,王迎春,郑付林[3]（2018）在《酯化缩聚法制备耐迁移二甘醇聚酯增塑剂及性能研究》一文中研究指出以二甘醇、苯酐、异辛醇为原料,钛酸四正丁酯为催化剂,环己烷做带水剂,通过酯化、缩聚方法合成聚苯酐二甘醇酯增塑剂,采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、凝胶液相色谱对产物进行结构表征,探究实验得到合成聚苯酐二甘醇聚酯的最佳醇酸物质的量比、催化剂和封端剂用量、反应时间和反应温度。对合成的产品作为增塑剂制成聚氯乙烯(PVC)树脂,并进行拉伸性能、挥发减量、热重分析。结果表明,苯酐二甘醇聚酯具有耐迁移,耐挥发等优良性能,适用功能PVC制品的添加剂,具有极大的工业化开发与应用前景。(本文来源于《塑料工业》期刊2018年02期）

张欣华,李泽天,王静,韩释剑,高传慧[4]（2016）在《聚酯增塑剂增塑PVC最新研究进展》一文中研究指出PVC增塑剂以邻苯二甲酸酯类增塑剂为主,因其较高的增塑效率被广泛使用,但此类增塑剂耐久性差,使产品的使用寿命变短,具有毒性和潜在致癌性,影响人类及动物健康,已逐渐被新型增塑剂所取代。聚酯增塑剂是一种绿色环保型增塑剂,可以较好地解决传统增塑剂的缺点,所以被国内外广泛地研究,本文概述了聚酯增塑剂的增塑机理(凝胶理论、润滑理论和自由体积理论)、合成过程和选用准则,并对聚酯增塑剂进行分类,包括生物基聚酯增塑剂、石油基聚酯增塑剂。(本文来源于《石油化工高等学校学报》期刊2016年04期）

唐艳芬[5]（2016）在《环保UPC聚酯增塑剂的应用性能测定》一文中研究指出简要介绍了目前国内主要市售环保增塑剂的性能与应用范围及环保聚酯增塑剂的分子结构与合成方法。此外还重点介绍了UPC牌号聚酯增塑剂的应用性能的测试。(本文来源于《塑料助剂》期刊2016年03期）

高传慧,郭方荣,王晓红,张欣华,王传兴[6]（2015）在《新型聚酯增塑剂的合成及增塑聚氯乙烯性能》一文中研究指出以生物质化工产品衣康酸加氢产物2-甲基丁二酸为原料,采用熔融缩聚法制备了一种新型聚酯增塑剂聚2-甲基丁二酸1,3-丙二醇酯,采用红外光谱(FTIR)和核磁共振(1H NMR)对聚酯的结构进行了表征.通过扫描电镜(SEM)、动态力学分析(DMA)、拉伸测试对该聚酯增塑聚氯乙烯(PVC)的增塑效果进行的表征结果表明,该聚酯与PVC相容性良好,可大大改善PVC材料的硬度,增加其断裂伸长率,降低PVC的玻璃化转变温度、拉伸强度及拉伸模量.与小分子增塑剂邻苯二甲酸二辛酯(DOP)相比,合成的新型聚酯增塑剂具有优异的耐抽出性、耐挥发性和耐迁移性,可提高PVC材料的使用寿命.(本文来源于《高等学校化学学报》期刊2015年08期）

郑建东,王永贵[7]（2014）在《多元聚酯增塑剂的制备及物理性能研究》一文中研究指出以邻苯二甲酸酐和1,2-丙二醇为原料,2-乙基己醇作为封端剂,钛酸丁酯作催化剂,通过酯化、脱水缩聚合成邻苯二甲酸聚酯增塑剂。考察了反应时间、反应物比例以及封端剂用量等对合成聚酯增塑剂的影响。通过酸值测定、红外分析、黏度分析等实验技术,考察了所制备样品的物理性质。结果表明,反应时间为7 h,醇酸比为1.15∶1,2-乙基己醇与酸酐比值为0.65时,所得到产品的酯化率高、酸值较低,黏度较小。(本文来源于《应用化工》期刊2014年12期）

徐保明,张杰,韩洋洋,胡欢,裴智山[8]（2014）在《聚酯增塑剂的合成及改性研究进展》一文中研究指出聚酯增塑剂因其良好的耐久性和安全性,已在许多领域获得应用。对聚酯增塑剂进行改性,以适应不同的应用场合,是当前研究的主要方向。聚酯增塑剂分别通过嵌段共聚、支化和复配的改性手段,达到功能增加、增塑性能提高、成本降低的目的。综述了聚酯增塑剂的合成与改性方法,同时对聚酯增塑剂的发展做了展望。(本文来源于《化学世界》期刊2014年11期）

贾普友,薄采颖,胡立红,张猛,周永红[9]（2014）在《生物甘油基和蓖麻油基聚酯增塑剂的研究与应用进展》一文中研究指出生物基聚酯增塑剂是一种具有迁移性小、耐高温、不容易被水和溶剂抽出的高分子增塑剂,并且具有无毒环保、可生物降解及原料可再生等特点。文中以生物甘油基聚酯增塑剂和蓖麻油基聚酯增塑剂为例,系统地综述了2种生物基聚酯增塑剂的原料来源、制备方法、性能及研究应用进展,并指出生物基聚酯增塑剂是未来增塑剂行业发展的必然趋势。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2014年11期）

贾普友,薄采颖,张猛,胡立红,周永红[10]（2014）在《豆油基聚酯增塑剂的合成及与聚氯乙烯共混性能分析》一文中研究指出为了进一步利用可再生资源植物油代替石油合成化学品,该研究使用豆油和甘油在230℃下合成了豆油单甘脂,将其作为合成聚酯的二元醇组分,与马来酸酐反应,并以异辛醇为封端剂控制分子量,经过酯化和缩合反应合成了豆油基聚酯增塑剂。采用红外光谱、核磁共振和凝胶渗透色谱对该豆油基聚酯产品的结构和分子量进行了表征;将其与聚氯乙烯热塑共混成型,使用转矩流变仪、扫描电镜、热重分析仪、动态热机械分析仪和万能拉力试验机对共混物的扭矩、相容性、热性能和力学性能进行了表征。研究发现:通过单甘脂与马来酸酐酯化缩合反应合成了分子量范围为3 000~3 500的聚酯产品,该聚酯产品与邻苯类增塑剂复配使用增塑聚氯乙烯,增塑聚氯乙烯在热塑过程中的扭矩从13.4 N·m降低到10.1 N·m;扫描电镜分析表明聚酯增塑剂较好地改善了聚氯乙烯和填料的相容性;增塑聚氯乙烯的热降解温度由254.7℃提高到255.6℃,玻璃化转变温度由55℃降低到42℃;拉伸强度由16.9 MPa降低到9.6 MPa,断裂伸长率由179.6%增加到269.3%,因此该产品可以作为聚氯乙烯的优良增塑剂使用。(本文来源于《农业工程学报》期刊2014年17期）

### 聚酯增塑剂论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

聚酯增塑剂是一种性能优良的环保安全型增塑剂,有优秀的耐溶剂抽出性和抗迁移性,可有效改善塑料制品的耐久性和安全性。本文介绍了聚酯增塑剂的性能和应用,重点阐述聚酯增塑剂在抗迁移性、耐热性、增塑效率、复配性能等方面的研究工作以及新型的生物基聚酯增塑剂最新研究进展,指出了聚酯增塑剂的发展趋势,提出我国的增塑剂行业可朝着生物基聚酯增塑剂方向进行开发研究。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 聚酯增塑剂论文参考文献

[1].章立鹏,蒋平平,王迎春,闻月,郑付林.耐热耐迁移绿色环保聚酯增塑剂的合成及其对PVC增塑性能的研究[J].中国塑料.2018

[2].黄冬婷,孟飞,梁磊,朱文浩,黄俊生.聚酯增塑剂的研究进展[J].广州化工.2018

[3].章立鹏,蒋平平,刘涛,王迎春,郑付林.酯化缩聚法制备耐迁移二甘醇聚酯增塑剂及性能研究[J].塑料工业.2018

[4].张欣华,李泽天,王静,韩释剑,高传慧.聚酯增塑剂增塑PVC最新研究进展[J].石油化工高等学校学报.2016

[5].唐艳芬.环保UPC聚酯增塑剂的应用性能测定[J].塑料助剂.2016

[6].高传慧,郭方荣,王晓红,张欣华,王传兴.新型聚酯增塑剂的合成及增塑聚氯乙烯性能[J].高等学校化学学报.2015

[7].郑建东,王永贵.多元聚酯增塑剂的制备及物理性能研究[J].应用化工.2014

[8].徐保明,张杰,韩洋洋,胡欢,裴智山.聚酯增塑剂的合成及改性研究进展[J].化学世界.2014

[9].贾普友,薄采颖,胡立红,张猛,周永红.生物甘油基和蓖麻油基聚酯增塑剂的研究与应用进展[J].高分子材料科学与工程.2014

[10].贾普友,薄采颖,张猛,胡立红,周永红.豆油基聚酯增塑剂的合成及与聚氯乙烯共混性能分析[J].农业工程学报.2014

本文来源: https://www.lw00.cn/article/049a69801a80c3cf608fd485.html