# 建筑工程电气安装与土建施工的技术配合经验谈周文辉

周文辉

南京永腾建设发展集团有限公司江苏南京210000

摘要：随着我国现代设计与施工技术的不断完善与发展，越来越多的新结构与新工艺被实践应用到了工程建设当中，为确保工程施工的安全性，施工过程中的协调配合工作就显得更加重要。本文主要介绍了建筑工程电气安装与土建施工的技术配合的经验，为我国今后的建筑工程施工提供正确参考。

关键词：建筑工程；电气安装；技术配合

随着社会的发展和技术的进步，高层乃至超高层建筑已逐渐成为城市化建设的主流，而在这些高层以及超高层建筑施工中，大都采取由土建施工单位来进行总承包的管理模式。在这种模式下，对于电气工程施工单位而言，无论是建设单位直接分包，还是施工总承包单位进行分包，都必须做好与土建施工配合的协调管理，将其工程质量、工程安全、工程进度等各方面的管理均与土建施工单位的管理体系进行完美融合。因此，作为电气工程的施工负责人，不仅要对本专业施工的方方面面都极为熟悉，还必须了解土建各专业的施工工序和工艺流程，一定要做到心中有数。

一、施工前准备阶段的技术配合

在整个电气工程安装中，能否做好施工前的准备工作，将直接关系着及工程项目的施工质量及今后的投入使用。在整个工程项目的设计阶段，电气工程的设计人员应结合着土建工程的实际设计，对电气技术进行相应的规范与指导，避免施工安装中出现不必要的伤亡。与此同时，电气安装工人在开展作业时，应严格按照土建施工图纸中的相关标注进行施工。在土建项目施工之前，电气安装人员应联合土建施上技术人员，共同审核土建和电气施工图纸，列出具体的交叉旅工部分，根据土建施工工期的相应计划，确定准确配合交叉施工时间，电气安装人员还需了解包括梁、柱、地面、屋面的做法和相互问连接方式等的土建施工方法以及施工进度计划，并仔细地校准预准备的电气安装方法是否能与土建施工项目相适应、配合，最大程度地防止遗漏以及错误的发生。在整个电气工程施工前，施工人员还应相应的材料、技术准备，以此来保证施工活动的顺利进行，同时还能避免施工过程中不必要的事故出现。在施工前，施工人员还应采取相应的防腐措施，为电气工程今后的投入使用奠定基础。

除此之外，电气人员在施工前就应该最好充分的准备工作，不仅是技术上的，还有材料上的，如：预埋管道、土建零配件等，以便在工作中与土建施工的安排紧密配合，跟得上施工的总体进度。

二、基础施工阶段的技术配合

基础施工阶段的配合，直接关系着电气工程的整体施工质量。而在土建基础工程施工的过程中，坚决杜绝业主电缆穿墙管与预留预埋的现象出现，这种现象将会返工返修，而一旦返工，势必要对土建做二次防水处理，因而很难保证工程的施工质量。这就要求电气施工人员在开展施工活动时，能够与土建施工相互沟通，做好相应的施工配合。首先，在电气安装施工时，应做好相应的预埋工作，包括地面内配管的过墙孔、接地工程引线孔、电缆过墙保护等等，以此来确保电气安装工程的顺利进行。其次，电气施工人员在施工时，应加强对基础固件预埋管理，在土建施工人员的配合下，核对预留空洞及预埋钢管的轴线，确保其与工程设计图相一致。

总之，在基础施工阶段，电气人员应该积极主动地配合、监督土建人员，并且严格按照图纸要求，有计划、有安排、有方法地进行施工。

三、结构工程施工阶段的技术配合

在整个电气工程安装中，施工阶段的配合在整个工序中起着至关重要的作用。这就要电气工程的管理人员能够与土建施工的管理人员相配合，确保施工活动的顺利进行，保证电气工程的施工质量。在整个工程施工阶段的配合中，电管暗敷是极其重要的工作，在电气安装中占有关键地位。并且，电管暗敷的工作极其严谨，必须按照相关要求和步骤进行，尤其是浇筑混凝土方面，更要积极配合，全面合作。主要包括以下几个方面：

1.地面、楼板配合。室内的全部接地线以及地面管线，必须在混凝土地面的浇制之前敷设好。并且，地脚螺栓预埋、开关柜和开关箱的基础框架都应该安装好。另外，需要注意的是，接线盒、灯头盒要与模板密合，同时，要将盒子内部塞满纸团。

2.梁、柱的施工配合。电气工程的施工针对不同环境有很多不同的方法，在现场浇制的梁和柱中，要严格按依照暗配管法进行施工。并且，穿线管、开关盒等安装要在浇制混凝土之前进行。

3.墙体砌筑配合。首先，电气设备要与柱上的标高线保持一致。其次，在配管的时候，要保证电气设备相关管线的布置要水平或垂直。最后，在同一个房间内，电气设备在安装上面要严格保持一致。

4.混凝土浇制配合。浇制混凝土之前，要根据图纸和相关要求将线盒和管子安装到合理位置。如果电气设备与钢筋网发生位置上的冲突，可以将钢筋进行整理，等到电气设备安装好后，便根据要求，将钢筋位置进行适当的调整。如果需要，可以在相应位置上绑一些钢筋。

四、装饰与装修的技术配合

与以上几点不同的是，内线的安装是安排在墙面装饰之后的。但是，有一个前提，那就是在墙面装饰工程之前，电气人员要完成所有会损坏墙体装饰层的全部工作。比如：预埋配合、预留配合等土建工程的工作，暗配管路的检查，这些就需要认真审查，以便在出现问题的时候可以及时有效的进行补救措施。

若有墙面装修以及相关工程，电气的安装配合工作就应该根据墙体的龙骨结构进行。具体步骤如下：首先，对主吊顶的龙骨进行固定和装修。接着敷设钢管，要求在与主龙骨最近的距离敷设，管线要敷设在主龙骨上。与此同时，接线盒、电缆电线的安装工作也要完成。最后，安装次龙骨和上面板，为留出接线盒，需在面板上开孔。

五、职能电气施工阶段的配合

在整个建筑工程施工中，电气及消防电气的弱电线路作为电气安装工程中的重要环节，更加离不开土建施工的配合，与其他电气工程不同的是，该工程需要长时间的调试方可投入运行，尤其是消防控制中心及职能控制室等弱点设备。在智能电气的整个施工阶段，弱电线路的安装与线路敷设并非随意进行的，除了按照设计图中的相关规定外，还应结合着土建工程中的实际状况进行。在整个项目的后期施工中，工程管理人员应将管理重点放在消防控制中心及智能控制室的施工建设上，同时第一时间完成防静电地板、吊顶及内墙面的粉刷，以便电气工作人员对弱点进行调试，确保弱点符合相关标准。与此同时，随着人们生活水平的提高，电梯工作作为电气安装中的重点部分，其各项机电设备、导轨、轿厢的安装，都需要在土建施工中预留出相应的空洞位置，且尺寸必须与设计图纸上的数据相一致。土建人员必须针对不同的建筑按要求设计好电梯设备和井道尺寸。

六、结语

综上所述，在整个建筑工程电气安装中，将其与土工施工技术相结合，能够充分发挥出建筑工程电气安装的工作效率，同时为其今后的投入使用奠定基础。这就要求工程管理人员在安装电气工程时，能够第一时间与途径施工人员配合，确保电气工程的顺利安装。此外，土建施工技术的配合，还能有效的缩短电气工程的安装时间，在节省工程成本上有着极其重要的作用。

参考文献：

[1]张华侨.建筑工程中电气的安装施工技术探讨[J].陕西建筑，2011，（03）.

[2]林惠强，陈成锋.建筑工程中电气的安装施工技术探讨[J].科技信息，2011，（15）.

[3]李文燕.建筑工程中电气的安装施工技术探讨[J].民营科技，2011，（07）.

[4]吕智慧.关于建筑施工中电气安装工程的施工技术探讨[J].民营科技，2011，（02）.

[5]么洪勇.浅析建筑电气工程施工中的质量控制[J].科技与企业，2012，（02）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/04b5772fafcf0aad28b0579b.html