# 浅谈电力线路铁塔基础施工建设

（山东和盛电气有限公司山东271100）

摘要：作为电力输电架设中的关键设施，铁塔的重要性不容忽视，与电力输送具有直接关系。铁塔建设工作的难度相对较大，受施工环节的技术手段、工程建设质量影响，施工人员需要加强施工各个环节的有效控制，保证铁塔工程建设质量满足预期目标。本文对电力线路铁塔施工技术、质量控制等进行了探讨，旨在提高电力线路的合理性。

关键词：电力线路；施工技术；施工质量；高压电力输送

引言：国家高压电力输送建设中，需要进行架空线路的搭建，必须借助相应的支撑设备对其进行辅助，铁塔工程就是这种支撑设施。铁塔工程的施工质量与电力运行息息相关，对输电网络的影响十分明显。为了提高电力输送的合理性、稳定性，加强铁塔工程施工建设的控制具有重大意义。针对实际施工环节的各种问题进行原因查找、应对措施分析，对铁塔工程的合理建设具有积极影响。避免施工环节违规操作导致的安全隐患，避免经济损失、安全事故的发生。

一、线路铁塔的分类

电力是国内重要资源，具有需求量大的特点，传输电能环节中，存在诸多隐患问题，需要切实保证线路的安全效果，保证输电任务的顺利完成。为了提高安全性，线路一般需要远离人员密集区，并合理进行高空架设。线路杆塔需要保证对应重任的落实，不同施工环境区，需要采取不同的工作方式，杆塔设计类型较多，根据运行环境进行相应的种类选择。根据功能划分为直线塔、耐张塔、转角塔等。根据铁塔结构划分，电力铁塔主要划分为猫头型、酒杯型、干字型等。为了充分满足供电要求，尤其是部分地区电量增长过快、线路数量过多的状况，需要加强综合型、紧凑型铁塔的合理建设。线路架设中，保证铁塔功能完善、功率扩大化、成本降低化的控制模式可充分满足当代电力行业的合理发展。

二、线路铁塔施工难点分析

电力线路的施工环境较为复杂，受当地气候条件、架设施工的影响，铁塔架设工作十分重要，也是线路架设的重点环节。根据现场条件，加强施工设计、施工操作的合理性，保证铁塔施工满足用电需求。用电量的增大导致铁塔架空线路的质量等级进一步增加，现阶段，主要限制了铁塔施工的要素分析如下。

第一、铁塔体积大，工程工作量大。电力铁塔一般在郊区野外作业，施工条件极为恶劣，导致施工技术的要求相对高。作业环境、工作量的限制引起铁塔施工的难度增加，部分铁塔施工项目一次性使用大量混凝土，劳动强度过高。野外作业需要一起完工，避免后期维修、返工的负面影响。

第二、线路点多、面广，电力工作中，长距离输送较多，需要进行远程供电，需要进行长距离架设施工，存在跨越领域多、地势地形复杂的特点，施工质量不可控因素相对较多，还会受到交通、地震等影响。

第三、施工情况复杂。科技进步带动是该技术的发展较快，电力行业需要考虑技术创新、工艺优化的控制，针对复杂环境区，如荒郊野外，无法进行高科技设备的架设施工，仅依靠传统人工架设工作，降低了工作质量，同时作业效率、安全保障效果差。

三、施工建设关键点控制分析

铁塔施工中，针对施工环节的质量把关主要为关键工程的建设，具体分析如下。

1、混凝土工程材料控制方面

施工人员应选好水泥、水、及各级骨料等。①施工人员应保证水泥强度等级到达高于混凝土要求强度的1.5~2倍。并选用较低的收缩度值以及热度水泥，而且水泥的规格、强度等级等方面应符合要求及运输中的防水和防潮的工作，运用抽样检查对质量进行检测。②在选水方面，施工人员必须使用通过检测达到标准的饮用水或通过化验的合格的水，这是为了防止水中掺杂油脂、泥污、杂草或化合物等。③在骨料的选用方面，施工人员应严格按照施工要求，在级配强度、颗粒形状、细度模数、抗冻性以及杂质含量等方面因素对其进行质量检测，保证骨料符合每个方面的施工要求。如细砂粒径，每粒平均径必须在0.4mm以上，且细砂粒含泥量必须小于1.5%，并且细数模度必须保持在2.80左右。

2、模板选用、浇筑等环节的控制

①在模板选用上，模板必须在构件、结构等方面符合工程的设计尺寸及位置要求，并且确定钢板的模板刚度、强度、稳定性符合承重要求，也可以容易拆装，设有保护层。②在浇筑方面，施工人员应严格实时监测混凝土的配合比、水灰比及坍塌度。并运用足够的力度对混凝土进行振捣，及时处理混凝土的表面分泌出的水。③在质量检查方面，施工人员必须定时监测和调整基础的根开、模板支顶、对角线、钢筋位置、立柱标高及地脚螺栓等。同时在其过程中，及时完整的记录检查的各种情况，以便为后期调整作参考。④在试块制作方面，施工人员可在施工以前，进行混凝土试块制作实验，通过实验中的混凝土试块的质量，实时的调整混凝土，避免在真正的混凝土施工中出现问题。

3、钢筋工程

①将钢筋按照图纸要求，根据钢筋的型号和规格，把钢筋入库并分类堆放，同时进行有效的实时质量监测工作。②施工人员应按照施工图纸的要求，将钢筋弯钩加工，如结构构造，Ⅰ级的钢筋应达到180°的末端半圆弯钩，并且圆弧的内径应达到钢筋直径2.5倍以上，平直部分的直径应达到3倍于钢筋的直径。③钢筋捆扎工作的质量控制，需要保证钢筋表面无损伤状态，同时对应型号、规格、数量满足工程需求。钢筋焊接操作中，避开同一构件焊接接头集中的状况，施工中，将非预应力、预应力区钢筋的受拉影响控制在25-50%之间，接头需要设置在受拉薄弱位置。

4、地脚螺栓的质量控制

安装铁塔地脚螺栓前，需要进行螺栓尺寸、直径的核对，保证其满足施工需要方可进行后续安装。珍贵转角塔、终端塔的受压部位，其地脚螺栓的规格需要合理设计。施工中根据工地对地脚螺栓的要求进行合理安装，避免施工环节不满足施工标准的状况发生。

根据设计方案，对基础中心桩、顶面高等进行合理调节，降低外漏高度过大的负面状况。同时地脚螺栓的露长误差需要控制在一定范围内，避免浇筑施工的下拔力引起螺栓沉降过于明显的状况。加强设计、测量环节的精确度，避免后期数据不合理引起安装不当。

参考文献：

[1]蒙华伟.送电线路铁塔基础钻孔灌注桩施工实践[J].中国城市经济,2010(11)

[2]张宏强,梅郁,刘凤英.不良地质地段输电线路铁塔基础的合理选型设计[J].石油工程建设,2010(03)

[3]丁立新.线路铁塔基础施工质量控制措施[J].科技创新导报,2011(20)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/04c09e61c043d4f3d5e73bef.html