# 混凝土搅拌站秤斗蝶阀常见故障及预防改进

山推建友机械股份有限公司山东济南250022

摘要：目前，我国的经济在快速的发展，社会在不断的进步，混凝土搅拌站的大力应用，促使设备维护与保养工作愈发的突显，而其中最为重要的便是搅拌站内部的各个零件运行情况，一般主机有异响则代表设备存在故障，且气路内部的每一个蝶阀均是执行元件，如果蝶阀动作缓慢，则将引发搅拌站生产效率低下，导致计量误差偏大，需进行系统化检查，维护设备的常规运转。混凝土搅拌站广泛应用于各种建筑工程、预制件和商品混凝土厂。根据实际经验，介绍了混凝土搅拌设备的日常维护保养。

关键词：混凝土搅拌站；蝶阀；常见故障；预防改进

引言

随着我国基础设施建设规模的发展，尤其是高速铁路、高速公路建设的体量逐渐增大，混凝土的用量也日益增多。在混凝土的生产过程中，水泥、砂石料的运输、搅拌均会对周边环境造成一定的影响。围绕节能环保的技术要求下，很多企业也逐步重视混凝土的绿色环保生产，我国自２００３年开始陆续发布了禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，随之而来的是商品混凝土搅拌站得到了快速的发展。混凝土搅拌站的建立一定程度上改变了很多施工现场脏、乱、差的形象，对改善环境问题起到了较好的效果，目前也是很多大型施工企业生产混凝土的主流方式。但采用混凝土搅拌站集中拌制混凝土仍存在着对生产场地周边局部环境的影响问题，本文针对混凝土搅拌站生产过程的环境影响及资源利用进行分析，探讨了搅拌站绿色环保的新思路。

1搅拌站管理和维护的现实意义

在当前的工程施工过程，混凝土的应用越来越多，混凝土结构自身的强度与承载力水平高，可全面提升建筑工程强度。利用混凝土搅拌来完成混凝土材料的生产工作，即可提高施工进度，也可推进施工质量的改善。新时代建筑行业高度发展，并基于混凝土质量提出了更加严苛的标准，在实际生产过程，应选取现代化的搅拌站，如果在此环节搅拌站发生故障，则可能影响混凝土生产的正常开展和混凝土质量。由此可知，混凝土搅拌站的基本维护和保养至关重要。

2常见故障

2.1配料精度异常

此种故障主要发生于配料环节，即便仪表呈现的称重值精准，然而实际和设定存在出入，所产生的偏差大于标准范围，引发这一现象的原因较为多样，主要是材料进料流量存在波动和材料干湿度异常等，但该故障通常不会带来太大的影响。

2.2料仓不卸料

料仓门包括主机卸料门、过渡仓卸料门、骨料下料门。主要原因有三个方面，机械故障和气压不足，以及电气故障。出现这种情况首先要认真分析，一项一项的排除，找到并排除故障。

2.3仪表显示不准确

此种故障出现的频率偏高，一般不会对搅拌站产生巨大的影响，主要表现于称重环节，即便配料控制仪表呈现的值和前期设定值一样，然而，实际上存在偏差。

3预防措施

3.1检修前蝶阀蝶簧筒内为40对蝶簧时?

已知蝶簧厚度10mm，蝶簧最大高度22.5mm，弹簧预紧力227mm，气缸活塞最大行程500-100=400mm；计算：当蝶阀全开时，每片蝶簧的压缩量：△t=（227+45+400）mm/78=8.615mm；每个蝶簧的变形量：△k=8.615/（22.5-10）=0.689；根据厂家提供的数据：当蝶簧变形量0.25时，蝶簧弹力70266N；当蝶簧变形量0.5时，蝶簧弹力109760N；当蝶簧变形量0.75时，蝶簧弹力129360N；根据以上参数，绘制曲线图，算得当蝶簧变形量0.689时，蝶簧弹力126266N；活塞缸对蝶簧的推力：G=14X106X3.14X（0.08）2=281344N；当蝶阀全关时，每片蝶簧的压缩量：△t=（227+45）mm/78=2.91mm；每个蝶簧的变形量：△k=2.91/（22.5-10）=0.689；根据厂家提供的数据：当蝶簧变形量0.25时，蝶簧弹力70266N；当蝶簧变形量0.5时，蝶簧弹力109760N；当蝶簧变形量0.75时，蝶簧弹力129360N；?

根据以上参数，绘制曲线图，算的当蝶簧变形量0.286时，蝶簧弹力74835N；重新更换全部蝶簧片，根据新蝶簧片的弹力计算，38对蝶簧的弹力足以满足蝶阀的关闭扭距要求，同时改造后当蝶阀处于全开位置时，每片蝶簧所受压紧力减少了7269N。通过计算蝶簧片改为38对时，满足了蝶阀开关时的扭矩要求，同时减少了蝶簧的压紧力，避免了蝶簧片由于受到的压紧力过大而发生破碎的现象。

3.2减少蝶簧片锈蚀?

蝶阀齿轮箱解体后发现齿轮箱内部有积水、油泥，齿条与齿轮表面锈蚀。更换阀轴盘根，拧紧压盖螺母，防止了蒸汽进入齿轮箱内。同时在齿轮箱内（蝶簧筒侧）安装了水封装置，阻止水汽进入蝶簧筒内，彻底避免了蝶簧锈蚀。

3.3液体计量单元

正式应用液体计量单元之前，应对称量系统内部的运输固定装置实施系统检查，确定是否完全拆除，并要检测传感器的实际运行情况。于混凝土搅拌站正常运行第一周，需在运行的所有时间里，对传感器支座自身的锁紧情况与水秤自身的平衡性展开检查，而在后期应用中应定期检查。另外，还应对砝码关联物品实施检查，保障所秤数据准确。

3.4建立绿色生产线

1）做好厂区的绿色建设工作。合理选择搅拌站地址，要远离住宅区，能够把厂区建在离市区较远的地方，避免生产过程影响居民生活。厂区建在交通便利的地方，才能保障各种原材料及产品的有效及时运输,降低企业的运输成本。通过合理的厂区设计，可提升产品生产效率，降低生产成本。不仅如此，还需要考虑厂区的环保问题，通过有效的绿化降低粉尘和噪声的污染。2）采用绿色生产技术。搅拌站要加强技术创新，采用绿色生产技术进行产品生产工作。生产过程中要做好绿色选材工作，采用工业废渣，石屑等作为生产原材料，实现再生混凝土骨料等资源的循环利用。另外，加强绿色产品设计，不断提升产品的使用寿命，从而有效地节约资源。在产品生产中要积极采用环保型的搅拌站管理系统，建立绿色厂站，做好粉尘、噪声、废水、废气等的处理工作。控制生产过程的用水量、用电量，对废水，废料进行回收利用。另外，还要规范产品运输、采送程序，避免出现浪费情况，做好产品的绿色供给工作。3）做好废弃物的回收工作。在商品混凝土生产过程中，会产生大量的废弃物，这些废弃物如果得不到有效的处理和回收，就会对环境造成很大的影响，因此，做好废弃物回收工作很重要。搅拌站要完善混凝土废弃物回收系统，采用砂石分离机对砂石和料浆进行分类处理，分离出来的砂石可作为原料进行循环使用，分离出来的废浆料可以通过再次搅拌，进行有效成分的循环利用。

3.5改造措施?

对于蝶阀的控制部分，蝶阀的位置反馈器解体后发现线圈存在部分磨损现象，这就是阀门在运行时阀位在100%至80%之间跳变、阀门来回开、关的主要原因。由于线圈无法修复，更换了新的位置反馈器，确保蝶阀位置显示的正确性及阀门运行的稳定性。在蝶阀调试时，重新对伺服放大器的输出增益进行了调整，保证伺服阀阀芯移动到位，使蝶阀能获得足够的进气流量以克服蝶簧的弹力；重新调整了伺服放大器的开、关死区的大小，使其相等，保证了蝶阀开关动作更具有线性，提高了阀门运行的可控性。另外，按蝶阀的实际开度更换了蝶阀开度就地指示器，可以在现场准确无误的显示蝶阀的开度，方便了的蝶阀检修和运行操作。

结语

混凝土搅拌站所进行的工作具有高强度性，并要求工作人员深入探究，这是因为如果混凝土搅拌站的实际生产出现异常，则将会制约工程项目的开展。基于这一背景，在具体的工作中，我们应定期开展设备保养和检修工作，仔细记录，让混凝土可以规范生产，稳定运输，合理浇筑，进而保障整体工程。我国十二五规划以来，其主要的任务就是要扩大内部需求，加强加大对铁路、机场、港口、公路等基础设施的建设，混凝土行业将迎来一个前所未有的发展机遇。随着我国综合国力的不断提高，混凝土搅拌站作为行业的主要机械，将更加专业化、科学化。所以我们具体的从业人员也要做专业的工作，要加强技术。

参考文献:

[1]张寒,李敬彬.浅谈混凝土搅拌站维护与保养[J].才智,2015,(27):352-354.

[2]汪劲松,邓生荣.高寒缺氧地区混凝土搅拌站的选购及维护[J].水利水电技术,2016,37(6):20-21.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/04c70f1c49a71c9aa3dc8fad.html