# 大空间火灾论文-胡成浩

导读:本文包含了大空间火灾论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:防火救灾,大跨度大空间,扑救要点

### 大空间火灾论文文献综述

胡成浩[1]（2019）在《大跨度大空间建筑火灾扑救注意要点分析》一文中研究指出随着国家经济的快速发展,大型生产企业、批发市场、仓库、体育场馆和超市正在成倍增加。这些建筑的特点是跨度大、空间大。例如富士康集团,集团大型建筑居多,工厂劳动力密集,储存大量物品,内部结构复杂,一旦发生火灾,很容易造成重大损失,并直接对厂区大量工作人员人身安全产生威胁。本文分析了大跨度大空间建筑的基本情况,研究了大跨度大空间建筑的防火救灾方法,并对防火救灾工作中的要点进行分析,对大跨度大空间建筑火灾的防治具有一定的现实意义。(本文来源于《今日消防》期刊2019年07期）

郑永熙[2]（2019）在《大空间建筑火灾自动报警探测器应用》一文中研究指出在大空间建筑内,需要根据建筑物的特点选择合适的火灾探测器。根据火灾的多种特征物理量,合理地采用不同类型的火灾探测器组合,可以更全面地探查大空间建筑物内的火灾情况。本文结合具体工程案例从性能参数、安装要求及工程选择应用方面对大空间建筑中常用的线型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器及图像型火焰探测器进行探讨。(本文来源于《建筑电气》期刊2019年06期）

闫春磊[3]（2019）在《体育场馆大空间火灾自动报警系统设计探讨》一文中研究指出以绍兴县体育中心体育馆为例,论述自动消防炮灭火系统、极早期吸气式烟雾探测系统及反射式光束火灾探测器3种火灾探测方式在体育场馆中的应用。(本文来源于《建筑电气》期刊2019年04期）

邓夕胜,吴仲青[4]（2019）在《大空间建筑火灾中钢梁的温升》一文中研究指出大空间建筑火灾中,钢构件与火焰距离较近时需要考虑火焰直接热辐射对钢构件温升的影响。为了探究数值模拟中最合适的火焰辐射模型,运用ANSYS分别建立点火焰、圆锥体火焰和圆柱体火焰辐射模型,模拟考虑火焰热辐射的钢梁在大空间建筑火灾中的温升。并结合点火焰辐射理论及空气与钢构件的热对流和热辐射理论,获得钢构件大空间建筑火灾中的温升公式。运用MATLAB软件对该理论公式进行迭代运算,得到钢梁随时间变化的温度值。对比数值模拟结果与理论结果,发现用ANSYS模拟钢梁在大空间建筑火灾下的温升时,圆柱体火焰热辐射模型下的钢梁温升值与理论结果最接近。(本文来源于《防灾减灾工程学报》期刊2019年02期）

褚倩,张健,宋志刚,陈磊[5]（2019）在《大空间火灾中屋盖倾角对温度分布的影响》一文中研究指出针对平滑无障碍的大空间斜屋盖,基于斜屋盖顶棚射流温度计算模型,分析倾角对屋盖温度分布的影响,给出了10°～30°斜屋盖温度分布近似计算公式。将近似计算公式与FDS模拟结果进行对比,验证其有效性,并结合案例分析水平屋盖温度分布公式用于斜网架时对其应力和位移的影响。结果表明:在距羽流作用中心4.7倍特征半径内或钢屋盖倾角不超过10°时,可忽略屋盖倾角对火灾温度分布的影响;屋盖倾角会导致火源投影点下侧屋盖温度降低,上侧屋盖温度增大,钢屋盖温度最大增幅在7%左右。斜屋盖温度近似计算公式在火源投影点上侧与模拟结果一致性较好,而在下侧则高于模拟结果。采用水平屋盖温度分布计算斜网架温度对其应力和位移影响不大。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2019年04期）

胡石[6]（2019）在《基于图像模式识别技术的大空间火灾报警系统设计研究》一文中研究指出城市大空间建筑的发展对建筑消防安全提出了更高的要求,传统的传感器及探测器难以满足现今大空间建筑的消防报警需求.基于此,阐述了图像模式识别技术的工作原理及主要任务,并构建了火灾报警系统的具体设计方案,包括图像模式识别技术的具体应用、火灾报警系统的软硬件设计及其发展前景,以期为相关研究提供参考.(本文来源于《西安文理学院学报(自然科学版)》期刊2019年02期）

朱娜[7]（2018）在《典型大空间火灾探测器选型》一文中研究指出根据典型大空间火灾的特点,分析典型大空间火灾探测器选型要求,通过对各种火灾探测器的适用性分析,提出典型大空间火灾探测器选型方案,综合认为典型大空间采用火焰探测、感烟探测更为有效,还可辅助采用视频监视等手段。(本文来源于《船海工程》期刊2018年06期）

曾斌,李本利,卞一杰,柴浩翔[8]（2018）在《大跨度大空间建筑火灾灭火力量需求研究》一文中研究指出结合火灾案例,分析了大跨度大空间建筑火灾特点和处置难点,建立了灭火力量需求模型,并利用模型对大跨度大空间建筑火灾实例进行计算,给出了现场所需灭火力量及其部署。该模型可为消防人员处置此类火灾提供参考。(本文来源于《消防技术与产品信息》期刊2018年09期）

孙伟建,张家宏,邵辉田[9]（2018）在《大空间建筑火灾空气升温的简化计算方法》一文中研究指出准确地预测火灾中空气升温过程,是进行大空间建筑抗火分析的基础.系统地分析了大空间建筑火灾空气温度场的主要计算方法,并在对高大空间空气升温实用公式各影响参数分析的基础上,拟合出大空间建筑空气升温简化计算公式.经算例验证,该简化计算方法误差小,精度高,易于工程技术人员使用.(本文来源于《青岛理工大学学报》期刊2018年04期）

黄玲[10]（2018）在《对大空间电子厂房火灾自动报警系统设计的总结》一文中研究指出火灾探测器类型的选择,与建筑室内净空高度有关。每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点。(本文来源于《建材与装饰》期刊2018年32期）

### 大空间火灾论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在大空间建筑内,需要根据建筑物的特点选择合适的火灾探测器。根据火灾的多种特征物理量,合理地采用不同类型的火灾探测器组合,可以更全面地探查大空间建筑物内的火灾情况。本文结合具体工程案例从性能参数、安装要求及工程选择应用方面对大空间建筑中常用的线型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器及图像型火焰探测器进行探讨。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大空间火灾论文参考文献

[1].胡成浩.大跨度大空间建筑火灾扑救注意要点分析[J].今日消防.2019

[2].郑永熙.大空间建筑火灾自动报警探测器应用[J].建筑电气.2019

[3].闫春磊.体育场馆大空间火灾自动报警系统设计探讨[J].建筑电气.2019

[4].邓夕胜,吴仲青.大空间建筑火灾中钢梁的温升[J].防灾减灾工程学报.2019

[5].褚倩,张健,宋志刚,陈磊.大空间火灾中屋盖倾角对温度分布的影响[J].消防科学与技术.2019

[6].胡石.基于图像模式识别技术的大空间火灾报警系统设计研究[J].西安文理学院学报(自然科学版).2019

[7].朱娜.典型大空间火灾探测器选型[J].船海工程.2018

[8].曾斌,李本利,卞一杰,柴浩翔.大跨度大空间建筑火灾灭火力量需求研究[J].消防技术与产品信息.2018

[9].孙伟建,张家宏,邵辉田.大空间建筑火灾空气升温的简化计算方法[J].青岛理工大学学报.2018

[10].黄玲.对大空间电子厂房火灾自动报警系统设计的总结[J].建材与装饰.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/04cc1b80346de25b9f012283.html