# 基于房屋建筑混凝土结构加固施工技术分析彭亚科

（身份证号：13232219800808****）

摘要：我国的房屋建筑工程在近年来一直在不断的发展，然而，目前有很多现代化房屋建筑已经处于一种老化的时期，长期下来会对人们的生命安危以及财产安全造成很大的威胁。因此，加固房屋建筑中的混凝土结构成为了目前急需解决的问题。基于此，以下对房屋建筑混凝土结构加固施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：房屋建筑；混凝土结构；加固施工技术

引言

在房屋建设的过程中，对已经建造完毕的建筑物的结构进行观察与检测是必须具备的流程，建筑物存在不可靠节点将会导致在后期的使用过程中出现安全隐患，因此对建筑进行针对性的加固可以有效延长建筑工程的使用寿命。显然，房屋建筑的混凝土结构工程加固施工技术已经成为一项贴近民生的技术。

1结构工程设计中混凝土加固的重要性分析

1.1有利于保障结构安全

由于受到传统思维的影响，在对钢筋混凝土结构进行施工的时候，会存在着一些问题，例如没有制定完善的施工标准、没有专业人员进行技术指导、后期缺乏维护，进而导致施工质量差的现象，也无法满足当前建筑的实际需求。为了有效提升施工质量，解决钢筋混凝土施工问题，就要结合这类问题，采取有效的处理对策，从而解决结构老化问题，并提升了工程安全性。

1.2强化房屋建筑抗震性能

房屋建筑建造在不同的区域，受到的自然损害也是不同的，除了雨雪、冰雹、风霜等对房屋建筑的损害，还包括一些地理因素对房屋建筑的质量影响。如地震灾害的发生具有突发性，房屋建筑设计与建造的过程中，若无对其实施加固设计，则房屋建筑总体质量标准和抗震性能不符合工程规定，结构稳定性和完整性也难以得到可靠保障，一旦发生地震灾害，则损失巨大。因此，对房屋建筑结构实施加固设计后，房屋建筑结构的抗震性能以及结构稳固性均得到全面加强和优化，即便是遇到地震灾害，也不会发生大面积的裂缝或倒塌，安全保障效果好。

2混凝土建筑结构加固的基本原则

2.1总体效应原则

在实施混凝土建筑结构加固过程中一定要综合考虑总体效应。（1）通过对建筑结构实施全面质量监察来发现问题的本质，从而制订出针对性的加固方案。（2）要充分分析建筑结构加固后对建筑整体结构的影响，防止因为结构加固而影响到建筑整体特性，如建筑结构具有的抗剪切性能、抗震性能以及抗风性能。

2.2优化结构工程设计中的混凝土加固方案

在结构工程设计中进行混凝土加固的时候会面临多种加工方案，至于选择怎样的加固方案，需要相关人员在充分开展市场调研的基础上来进行思考，在综合考虑施工成本、施工难度、施工技术等因素的基础上选择适合的混凝土加固方案。

2.3加固材料选择以及加固强度计算

加固设计中最为关键的内容之一就是加固强度的设定。一般情况下结构强度设定要按照如下条件进行。（1）尽可能选择与原有建筑结构相同的材料，特别是重要材料的选择方面（如水泥、钢筋等），要确保其性能、种类及型号的一致性。（2）若是缺少较为明确的建筑结构材料强度资料，首先要监测强度等级后再明确材料的类型。（3）要尽可能采用质量等级较高的加固材料，从而确保良好的加固效果。如要采用强度等级在32.5之上的水泥、采用一级钢材等，从而提升加固建筑结构的性能。

3房屋建筑混凝土结构加固技术要点

3.1加大截面设计

在结构加固过程中，加大截面技术在承重构件中得到了有效的应用，增设现浇层，扩大受力面积，提升截面高度。为了有效提升综合性能，要对截面高度和受力面积进行增加，以提升稳定性。此外，结合受拉部位，合理选择加固技术。当前，应用较多的是，结合混凝土材料设置围套，合理增加受力面积，并强化受力程度。这是一种比较常见的方法，操作简单，工艺比较成熟，技术人员还能够对加固技术进行控制，进而保障了加固效果。在加固梁、柱部件时，采取加大截面，以提升结构性能。

3.2角筋箍筋加固法

角筋主要就是处在梁和柱子角位置或者墙体转角位置的钢筋，通过角筋能够将荷载进行有效分散，从而避免墙体发生开裂的问题，防止造成建筑物的破坏。箍筋的作用在于增强斜截面抗剪强度要求，同时将受力主筋和受压位置混筋骨架钢筋进行有效连接，同时能够进行主钢筋的固定并且能够使得构件内的相应钢筋形成钢筋骨架。应注意箍筋接头需要通过交叉的方式布置在四角纵向钢筋上，在柱角位置要通过双扣交错的方式进行钢筋和箍筋的困扎，同时要确保绑扣相互之间按照八字形设置。通过此种加固方式可以在空间方面有效提升整个钢筋结构的稳定性，确保钢筋结构更加牢固。

3.3改变传力途径

改变结构支座受力方式，可以增设托梁。在改变结构的时候，还会影响到受力传递途径，并降低了弯矩，提升了承载能力。除此以外，将附加枢轴不同的连接方式作为基础，并作进一步连接。在连接额外支点时，可以应用湿式连接。对梁、柱浇筑混凝土的过程中，凿开接触面，除掉杂质，然后再进行洒水。另外，应用钢箍式连接时，需注意钢箍和梁间的材料，采取水泥砂浆进行灌注，并将干粉砂浆填满。另外，在楔块顶升时，需将楔块焊接在一起，并采取环氧砂浆做好密封处理。

3.4粘结外包型结构加固法

粘结外包型结构加固法在工程中使用的时候具体表现为将型钢、钢板包在被加固建筑构件的外部，常用的外包加固方式是湿式外包方法，通过有效等措施能够将加固构件和外面的钢结构结合在一起，从而在加固处理之后提升建筑构件的承载力和抗拉力。从实际施工操作情况来看，粘结外包型结构加固法施工操作比较简单、工程量小、受力性良好，但是这种加固方式对钢材料的需求较大，且对现场施工条件有着较高的要求。

3.5合理应用化学植筋加固技术

在对房屋建筑进行加固施工的过程中可以通过植筋技术，实现结构强度的增强，在化学植筋加固的过程中，主要就是将化学技术和物理技术进行充分的融合，但是应用植筋技术时，还应用专门的化学粘贴剂加固钢筋和螺杆，具体的操作方法有以下几点。在混凝土中使用风钻钻出孔洞，孔洞直径在５￣６＿，孔洞深度的设计则要根据各种建材长度来确定，完成植筋后，使用粘贴剂将混凝土和建材粘合，使结构强度得到显著增强，但是施工人员在技术操作中需要注意建筑材料种类不Ｎ，则在粘合固定中，需要选用不同的粘合剂，否则无法保证结构加固的效果达到最佳。

结束语

随着我国社会经济的不断发展，现代化房屋建筑的发展也得到了进一步的提升，从而也使人们越来越重视房屋建筑的质量问题。因此，在房屋建筑的实际施工过程中，更需要考虑自然环境因素和人为因素对房屋建筑产生的影响，对荷载进行有效地控制，并对建筑材料做好防老化措施。在选择混凝土结构加固的施工技术中，需要根据实际的工程需要，选择科学合理的混凝土加固施工技术，这样下来，不但能有效的提升房屋建筑的安全性，与此同时也能很大的提升房屋建筑的稳定性，从而能够促进社会的稳定发展。

参考文献

[1]覃智泽.基于房屋建筑混凝土结构加固施工技术分析[J].居舍,2019(15):40.

[2]付晓光,徐马成.房屋建筑装配式混凝土结构施工关键技术分析[J].中国标准化,2019(08):67-68.

[3]籍彬鲡.钢筋混凝土结构加固设计常用方法探讨[J].建材与装饰,2019(09):122-123.

[4]林礼跃.房屋建筑混凝土结构加固施工关键技术分析[J].建筑技术开发,2018,45(17):24-25.

[5]王彬.房屋建筑混凝土结构加固施工技术探究[J].建材与装饰,2017(30):49-50.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0562f4947d8801cf3d59b865.html