# 抗振可靠性论文-刘永明,刘少卿,李明峻,侯卫国

导读:本文包含了抗振可靠性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:车载音响系统,失效准则,可靠度,蒙特卡洛方法

### 抗振可靠性论文文献综述

刘永明,刘少卿,李明峻,侯卫国[1]（2017）在《车载音响系统抗振可靠性仿真》一文中研究指出汽车音响系统故障或损坏,部分是受到来自生产、运输和使用过程中产生的振动过载引起的。为准确评估车载音响系统抗振可靠性,首先建立基于设计准则的失效功能函数可靠性分析模型,并从理论上推导了利用设计准则建立失效功能函数的可行性及有效性;接着建立音响系统特征频率分析有限元模型,采用蒙特卡洛方法,对音响系统的抗振可靠性评估过程进行仿真。仿真结果显示,设计余度为30%时的音响系统一阶抗振可靠度为96.78%,满足音响系统一阶抗振可靠性要求。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2017年12期）

张萌[2]（2014）在《统一模糊可靠性模型理论研究及叶片抗振模糊可靠性评估建模》一文中研究指出工程中存在着大量的不确定性，包括随机不确定性和模糊不确定性。常规随机可靠性理论与方法只能处理随机性问题，对含有模糊因素的可靠性问题，需采用模糊可靠性理论与方法进行研究。本文分别基于截集法和等价转化法建立了工程中普遍适用的广义模糊可靠性模型，并通过对模型收敛性的探讨，进一步提出了能够同时涵盖Posfust模糊可靠性模型、Posbist模糊可靠性模型、Profust模糊可靠性模型以及常规随机模型的统一的广义模糊可靠性模型。同时考虑到航空发动机叶片共振问题中共振准则和固有频率的模糊性，基于上述模型建立了叶片抗共振的模糊可靠性模型。具体内容如下：（1）考虑到现有的构造隶属函数的方法在实际应用中的局限性，提出了一种新的适用于工程连续型模糊变量的隶属函数构造方法，给出了利用试验数据进行隶属函数构造的具体步骤，该方法适用于工程中常见的L-R型隶属函数的构造，包括单点型和平顶型法，具有实际应用价值。算例表明该方法在实际应用中是可行的，且具有较好的数值稳定性。（2）考虑到现有的模糊变量的等价转化方法可能会引起转化前后变量所含不确定性的增减，并且仅能对单点对称型模糊变量进行随机化处理，提出新的模糊变量等价转化方法：首先基于转化前后不确定性不变的原则，提出了适用于单点对称型模糊变量的熵守恒法，具体包括模糊熵（模糊度）守恒法和概率熵守恒法；随后提出了适用于一般模糊变量的直接归一法，并给出了转化后所得非典型随机变量的数值抽样方法。算例表明，熵守恒法作为一种新的等价转化方法，是对其他已有方法的有效补充或改进，而直接归一法在处理一般模糊变量时也是可行的。（3）基于含有模糊因素可靠性问题的一般性假设，分别采用截集法和等价转化法建立了工程中普遍适用的模糊可靠性模型-广义模糊可靠性模型，并且利用一些已有的具体模型，对所建立的广义模型进行了验证。同时，分析和探讨了基于这两种随机化方法所建立的广义模糊可靠性模型的本质联系，指出了基于等价转化法的广义模糊可靠性模型是在一组特殊的置信水平和截集分布下的截集可靠性模型，是一类特殊的较粗略的基于截集法的广义模糊可靠性模型，是基于截集法的广义模型的一个特例。因此，基于截集法的广义模糊可靠性模型更具有一般性，而基于等价转化法的广义模糊可靠性模型在计算等方面则更加简便。（4）讨论了基于截集法的广义模糊可靠性模型的收敛性问题，提出并证明了常用截集分布下模糊可靠性模型的收敛性定理：当模糊变量逐渐收敛于实数域上的随机变量时，采用常用截集分布的模糊可靠性模型的评估结果将收敛于某一固定数值，该数值只与安全准则的形式有关，而与具体问题无关。该定理表明了常用截集分布在本质上的缺陷和不足：当模糊变量逐渐收敛于随机变量时，Posfust模型的评估结果并不能收敛于相应的Profust模型或随机模型的评估结果，而是收敛于某一固定数值，这显然是不合理的。同时通过算例验证了该定理的正确性。（5）为了弥补常用截集分布的缺陷和不足，提出了一类新的截集分布-本征截集分布，并给出了叁种具体的本征截集分布：修正截尾正态分布、截尾对数正态分布和截尾威布尔分布。随后讨论了本征截集分布下模型的收敛性：当模糊变量逐渐收敛于实数域上的随机变量时，采用文中所给的本征截集分布，可以保证Posfust模型同步收敛于相应的Profust模型或随机模型，从而使得广义模糊可靠性模型可以同时处理Posfust问题、Posbist问题、Profust问题以及单纯的随机问题，即保证了模型的统一性和一般性，因此，将采用本征截集分布的广义模糊可靠性模型命名为统一的广义模糊可靠性模型。数值算例验证了上述理论分析结果，同时表明本文提出的本征截集分布比常用截集分布具有明显的优势。（6）针对叶片共振问题中存在的模糊性，采用正态型浴盆函数作为模糊事件“叶片不发生共振”的隶属函数，并根据中值邻域内函数的不同凹凸性，分别采用梯型、平顶正态型和平顶抛物型隶属函数对模糊固有频率予以描述。再根据广义模糊可靠性模型，分别建立了基于截集法和等价转化法的叶片抗共振模糊可靠性模型，并给出了模型相应的计算方法。最后通过仿真算例对模型进行了应用，研究了模糊程度对叶片抗共振可靠度的影响规律：数值算例表明，抗共振可靠度跟共振准则的模糊度成反比，即“共振准则越模糊，可靠度越小”；此外，当模糊固有频率的隶属函数为对称型时，抗共振可靠度随固有频率模糊度的增高而减小，而当隶属函数为非对称型时，与激振频率均值距离较近一侧的模糊度越大，抗共振可靠度越小，而距离较远一侧的模糊度越大，可靠度越大。(本文来源于《西北工业大学》期刊2014-11-01）

冯先龙,宋芳芳,恩云飞[3]（2009）在《行波管慢波结构抗振可靠性研究》一文中研究指出慢波结构为行波管的核心部件之一。为了评价行波管的慢波结构振动可靠性,整合了慢波结构有限元分析和简化模型的数学推导,得到了慢波结构的固有频率和振型,再研究慢波结构电性能与结构尺寸的关系,以及自然振动频率公式的内在联系。最后,比较分析四者的关系,从主动避振的角度,提出了优化慢波结构的设计方法,以提高产品的抗振性能。(本文来源于《电子产品可靠性与环境试验》期刊2009年06期）

冯先龙,恩云飞,宋芳芳[4]（2008）在《电子封装抗振可靠性研究综述》一文中研究指出振动对电子封装可靠性的影响越来越得到重视。本文论述了国内外电子封装抗振可靠性的研究现状和进展。抓住振动对电子封装的主要影响因素,并分别从振动有限元模态分析和振动疲劳寿命模型角度,对振动做了较全面的分析。进而在抗振可靠性方面提出了新的思考。(本文来源于《中国电子学会可靠性分会第十四届学术年会论文选》期刊2008-11-01）

张勇[5]（2008）在《行波管电子枪抗振可靠性模拟评估技术》一文中研究指出行波管广泛地应用于雷达、电子对抗以及卫星通信等重点国防工程,被誉为武器装备的“心脏”。行波管在使用过程中必然要承受各种机械冲击和振动应力的作用,因而作为行波管核心部件的电子枪,它的结构很容易受到这些机械外力的作用而产生形变以影响电子束的发射和传输,进而影响行波管的性能,甚至造成失效。由此可见,电子枪的抗振可靠性不仅决定着电子束的发射效率,也直接影响着行波管工作的稳定性和可靠性,为了得到更高特性的行波管,优化电子枪的抗振可靠性设计则显得非常重要。本文依据模态试验所得到的模态参数,采用的是ANSYS有限元模拟分析的方法,对电子枪有限元模型进行修正,并从影响电子枪自然振动频率因素中的刚度系数k和质量m出发,对修正后的电子枪模型进行结构的优化设计,以提高它的结构抗振可靠性。首先,本文简要地介绍了行波管电子枪的基本结构和模态分析理论,并使用ANSYS有限元软件建立电子枪的实体模型和有限元模型,在基于电子枪模态试验以及灵敏度分析的有限元法的基础上,对电子枪的模型进行修正,得到修正后的电子枪有限元模型。其次,考虑到电子枪工作时的扫频振动频率为50～2000Hz,并结合影响自然振动频率因素的刚度系数k和质量m,分别从结构、生产工艺以及约束方式等方面进行多组模拟分析,结果显示:聚集极支持筒处加强金属的厚度增加100%,可以使电子枪阴极组件产生最大振动位移时的最小固有频率从1473Hz提高至2461Hz;电子枪各组件连接部位的加工工艺由点焊改为钎焊,通过增加刚度的方式来提高电子枪的固有频率,并使得阴极产生最大振动位移时的固有频率落在第二阶,且频率大于2000Hz;约束方式的严格程度与电子枪的固有频率成正比例关系。最后,本文利用ANSYS的接口技术和APDL参数化语言,使用VC++编写程序,建立具有图形输出功能的电子枪二次开发窗口界面,以实现非ANSYS专业人士也可以使用二次开发界面修改电子枪的结构、材料等参数,以调用ANSYS在后台运行模拟计算,实现不同结构可靠性的优化设计。总体来说,本文在探索电子枪的结构抗振可靠性上取得了阶段性成果,有效地实现了电子枪的结构抗振可靠性模拟与评估,然而,更进一步深入地探讨电子枪的结构动力学分析以及热-结构耦合分析,将是今后研究的重点。(本文来源于《广东工业大学》期刊2008-05-15）

棠芳芳,何小琦[6]（2007）在《栅控行波管栅网抗振可靠性模拟及材料优化》一文中研究指出栅网是栅控行波管中抗振性能最薄弱的部件,其振动特性的分析尤其重要。本文采用 ANSYS 分析软件,构造栅网的有限元模型,提取栅网结构的固有频率和模态振型,并与模态试验结果比较和修正, 在此基础上,对栅网材料进行了优化设计,对当今行波管生产单位选用新型的栅网材料具有指导作用。(本文来源于《2007'第十二届全国可靠性物理学术讨论会论文集》期刊2007-10-01）

郑珂,宋保维,毛昭勇,汤礼东[7]（2005）在《抗振模糊可靠性设计的理论研究》一文中研究指出提出了抗共振模糊可靠度、刚度模糊可靠度、抗振模糊可靠度等新概念,并建立其数学模型。由共振准则的模糊性出发推导出了表达共振区模糊子集的隶属函数。通过算例演示了模型的使用方法,并与传统算法做比较,验证了理论的正确性。(本文来源于《弹箭与制导学报》期刊2005年S2期）

程诗叙,单联芬,陈谊,李健[8]（2004）在《预变形安装PCB的抗振可靠性研究》一文中研究指出本文根据对印制电路板不同安装方式的力学与模态分析结果,提出印制电路板预变形(预应力)安装方法,对有效提高印制电路板及电子元器件抗振性,对电子设备可靠性提高有一定的现实意义。(本文来源于《电子质量》期刊2004年05期）

王晓华,张祖明[9]（2003）在《机械产品多模抗振可靠性设计》一文中研究指出分析机械产品振动失效模式,应用窄界限理论提出了解决失效模式相关的系统可靠度计算方法。实例计算证明,应用独立假设理设计算出的是系统的较小可靠度,应用最薄弱环节理论计算出的是系统的较大可靠度,而应用窄界限理论计算出的系统可靠度介于两者之间。(本文来源于《北京印刷学院学报》期刊2003年01期）

王晓华,张祖明[10]（2001）在《抗振可靠性参数的最佳分布类型研究》一文中研究指出本文利用K-S检验的统计量D和皮尔逊x~2检验的统计量x~2最小,以及x~2分布可接受的显着性水平α最大的理论,提出了旋转机械零、部件扭转固有频率的最佳统计分布类型的思路和方法,同时精确计算并绘制出最佳分布的概率密度函数曲线图、累积分布函数曲线图及概率图。有六种分布类型可满足轴系扭振固有频率的统计分布要求,叁参数威布尔分布为最佳公布类型。(本文来源于《面向制造业的自动化与信息化技术创新设计的基础技术——2001年中国机械工程学会年会暨第九届全国特种加工学术年会论文集》期刊2001-06-30）

### 抗振可靠性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

工程中存在着大量的不确定性，包括随机不确定性和模糊不确定性。常规随机可靠性理论与方法只能处理随机性问题，对含有模糊因素的可靠性问题，需采用模糊可靠性理论与方法进行研究。本文分别基于截集法和等价转化法建立了工程中普遍适用的广义模糊可靠性模型，并通过对模型收敛性的探讨，进一步提出了能够同时涵盖Posfust模糊可靠性模型、Posbist模糊可靠性模型、Profust模糊可靠性模型以及常规随机模型的统一的广义模糊可靠性模型。同时考虑到航空发动机叶片共振问题中共振准则和固有频率的模糊性，基于上述模型建立了叶片抗共振的模糊可靠性模型。具体内容如下：（1）考虑到现有的构造隶属函数的方法在实际应用中的局限性，提出了一种新的适用于工程连续型模糊变量的隶属函数构造方法，给出了利用试验数据进行隶属函数构造的具体步骤，该方法适用于工程中常见的L-R型隶属函数的构造，包括单点型和平顶型法，具有实际应用价值。算例表明该方法在实际应用中是可行的，且具有较好的数值稳定性。（2）考虑到现有的模糊变量的等价转化方法可能会引起转化前后变量所含不确定性的增减，并且仅能对单点对称型模糊变量进行随机化处理，提出新的模糊变量等价转化方法：首先基于转化前后不确定性不变的原则，提出了适用于单点对称型模糊变量的熵守恒法，具体包括模糊熵（模糊度）守恒法和概率熵守恒法；随后提出了适用于一般模糊变量的直接归一法，并给出了转化后所得非典型随机变量的数值抽样方法。算例表明，熵守恒法作为一种新的等价转化方法，是对其他已有方法的有效补充或改进，而直接归一法在处理一般模糊变量时也是可行的。（3）基于含有模糊因素可靠性问题的一般性假设，分别采用截集法和等价转化法建立了工程中普遍适用的模糊可靠性模型-广义模糊可靠性模型，并且利用一些已有的具体模型，对所建立的广义模型进行了验证。同时，分析和探讨了基于这两种随机化方法所建立的广义模糊可靠性模型的本质联系，指出了基于等价转化法的广义模糊可靠性模型是在一组特殊的置信水平和截集分布下的截集可靠性模型，是一类特殊的较粗略的基于截集法的广义模糊可靠性模型，是基于截集法的广义模型的一个特例。因此，基于截集法的广义模糊可靠性模型更具有一般性，而基于等价转化法的广义模糊可靠性模型在计算等方面则更加简便。（4）讨论了基于截集法的广义模糊可靠性模型的收敛性问题，提出并证明了常用截集分布下模糊可靠性模型的收敛性定理：当模糊变量逐渐收敛于实数域上的随机变量时，采用常用截集分布的模糊可靠性模型的评估结果将收敛于某一固定数值，该数值只与安全准则的形式有关，而与具体问题无关。该定理表明了常用截集分布在本质上的缺陷和不足：当模糊变量逐渐收敛于随机变量时，Posfust模型的评估结果并不能收敛于相应的Profust模型或随机模型的评估结果，而是收敛于某一固定数值，这显然是不合理的。同时通过算例验证了该定理的正确性。（5）为了弥补常用截集分布的缺陷和不足，提出了一类新的截集分布-本征截集分布，并给出了叁种具体的本征截集分布：修正截尾正态分布、截尾对数正态分布和截尾威布尔分布。随后讨论了本征截集分布下模型的收敛性：当模糊变量逐渐收敛于实数域上的随机变量时，采用文中所给的本征截集分布，可以保证Posfust模型同步收敛于相应的Profust模型或随机模型，从而使得广义模糊可靠性模型可以同时处理Posfust问题、Posbist问题、Profust问题以及单纯的随机问题，即保证了模型的统一性和一般性，因此，将采用本征截集分布的广义模糊可靠性模型命名为统一的广义模糊可靠性模型。数值算例验证了上述理论分析结果，同时表明本文提出的本征截集分布比常用截集分布具有明显的优势。（6）针对叶片共振问题中存在的模糊性，采用正态型浴盆函数作为模糊事件“叶片不发生共振”的隶属函数，并根据中值邻域内函数的不同凹凸性，分别采用梯型、平顶正态型和平顶抛物型隶属函数对模糊固有频率予以描述。再根据广义模糊可靠性模型，分别建立了基于截集法和等价转化法的叶片抗共振模糊可靠性模型，并给出了模型相应的计算方法。最后通过仿真算例对模型进行了应用，研究了模糊程度对叶片抗共振可靠度的影响规律：数值算例表明，抗共振可靠度跟共振准则的模糊度成反比，即“共振准则越模糊，可靠度越小”；此外，当模糊固有频率的隶属函数为对称型时，抗共振可靠度随固有频率模糊度的增高而减小，而当隶属函数为非对称型时，与激振频率均值距离较近一侧的模糊度越大，抗共振可靠度越小，而距离较远一侧的模糊度越大，可靠度越大。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 抗振可靠性论文参考文献

[1].刘永明,刘少卿,李明峻,侯卫国.车载音响系统抗振可靠性仿真[J].机械设计与制造.2017

[2].张萌.统一模糊可靠性模型理论研究及叶片抗振模糊可靠性评估建模[D].西北工业大学.2014

[3].冯先龙,宋芳芳,恩云飞.行波管慢波结构抗振可靠性研究[J].电子产品可靠性与环境试验.2009

[4].冯先龙,恩云飞,宋芳芳.电子封装抗振可靠性研究综述[C].中国电子学会可靠性分会第十四届学术年会论文选.2008

[5].张勇.行波管电子枪抗振可靠性模拟评估技术[D].广东工业大学.2008

[6].棠芳芳,何小琦.栅控行波管栅网抗振可靠性模拟及材料优化[C].2007'第十二届全国可靠性物理学术讨论会论文集.2007

[7].郑珂,宋保维,毛昭勇,汤礼东.抗振模糊可靠性设计的理论研究[J].弹箭与制导学报.2005

[8].程诗叙,单联芬,陈谊,李健.预变形安装PCB的抗振可靠性研究[J].电子质量.2004

[9].王晓华,张祖明.机械产品多模抗振可靠性设计[J].北京印刷学院学报.2003

[10].王晓华,张祖明.抗振可靠性参数的最佳分布类型研究[C].面向制造业的自动化与信息化技术创新设计的基础技术——2001年中国机械工程学会年会暨第九届全国特种加工学术年会论文集.2001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/05b9c35d6d7696222a3bdb2b.html