# 产线平衡论文-王思雨

导读:本文包含了产线平衡论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:生产线平衡,SALBP模型,柔性流水车间调度,改进遗传算法

### 产线平衡论文文献综述

王思雨[1]（2019）在《X公司PT板车间产线平衡与车间调度优化研究》一文中研究指出目前,X公司PT板车间面临着产线不平衡、设备利用率偏低以及加工周期较长等一系列问题。因此,研究PT板车间生产改善问题成为公司发展必须解决的主要问题之一。本论文以X公司PT板车间生产现状为基础,以DPK750等六种产品为研究对象,开展基于SALBP模型的单条流水线平衡改善研究和基于改进遗传算法的柔性流水车间调度优化研究。论文的主要研究内容如下:(1)基于SALBP模型的单条流水线平衡改善研究。本部分首先确定单条流水线各工序的作业优先关系,并测定各工位工时与生产平衡率等指标,识别瓶颈工序和目标节拍;然后构建求解最小工作站的SALBP模型,优化各个工序的作业元素;最后结合改善实施情况,对改善效果进行对比分析。该改善方案将PT板车间单条流水线的产线平衡率和最大人均日产能分别提高11.1%和12.5%,从而有效减少了在制品堆积。(2)基于改进遗传算法的柔性流水车间调度优化研究。本部分首先构建一套适用于柔性流水车间调度问题的通用模型;然后针对该模型提出一种改进遗传算法。该算法采用实数型矩阵编码和全新染色体表达方式,使用分段多位点基因交叉和分段变异更新染色体;之后采用正交实验确定算法参数,并和其他算法进行比较;最后求解获得PT板车间柔性流水线最优调度方案,并进行改善效果对比分析。该改善方案明显缩短了各个订单完成时间,同时有效提高了设备利用率。X公司PT板车间生产改善研究提高了公司生产效率、缩短了产品生产周期。同时,研究对于提高与X公司具有相同或相似条件企业的生产效率具有一定的借鉴价值。(本文来源于《南京航空航天大学》期刊2019-03-01）

甘卫华,王茹红,车鹏飞,游锦宁[2]（2015）在《N企业新生产线产线平衡率分析》一文中研究指出在运用鱼骨图分析N企业生产线日产能低的原因基础上,将ECRS分析法、工作研究及人机作业分析等方法应用到产线工序内容的调整改善中,揭示了产能是制造企业的核心目标,提高产能的关键在于提高产线平衡率。(本文来源于《南昌航空大学学报(社会科学版)》期刊2015年04期）

包来根[3]（2015）在《产线平衡与拉动生产在药厂的应用》一文中研究指出通过分析药厂后道包装工序流程的现状,以成品输送为例,运用产线平衡与拉动生产方式改进了生产线流程,能够提高工厂生产效益和劳动效率。(本文来源于《机电信息》期刊2015年20期）

朱华炳,王龙,涂学明,余锋[4]（2013）在《基于ECRS原则与工序重组的电机装配线产线平衡改善》一文中研究指出针对某电机装配流水线的作业流程与平衡状况,在分析机械工艺基础上,采用人机联合作业分析方法和ECRS原则,结合作业要素重组,应用eM-plant仿真软件,对制约流水线生产能力的瓶颈工位和能力过剩工位进行分析与改进,结合系统观与层次化思想,从宏观到微观、逐步推进、分层次地对装配流水线进行分析研究;同时引入AGV系统对物流路径和布局进行优化,设计出新的流水线方案,实现人均产能翻番、瓶颈时间由28s减少到10.5s、线平衡率提高36.95%。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2013年01期）

葛明[5]（2012）在《热轧、酸轧、退火产线的物流平衡计划研究》一文中研究指出在大型钢铁企业中,普遍存在多工序、多机组的现象,不同的产品有着不同的工艺路线,这使得制定使每道机组产能充分合理的利用且满足需求的企业整体生产计划难度非常大。物流平衡问题是以物流平衡为目标制定产能分配方案,并确定生产合同在机组上的加工顺序。本文针对钢铁企业生产管理中的物流平衡问题和日生产计划问题,综合考虑生产管理业务中的合同管理、产能计划、生产作业计划及库存管理,提出热轧-酸轧、酸轧-连退、连退及其后续工序物流平衡问题及多工序物流平衡问题。本文的主要内容如下：(1)针对热轧-酸轧物流平衡问题,考虑热轧工序钢种连接、极限规格问题的特点,建立了线性整数规划模型,应用优化软件对模型进行求解,并分析了板坯出炉温度、薄料块数及表面质量约束对物流平衡的影响,以及求解结果中对这些约束的处理。(2)针对酸轧-连退物流平衡问题,考虑酸轧工序最小化交叉物流的特点,建立了线性整数规划模型,并分析了求解结果中最大程度减少交叉物流的现象。(3)针对连退及其后续工序物流平衡问题,考虑连退工序合同集批的特点,建立了线性整数规划模型,并对一组数据进行了分析,说明模型的结果优化了退火温度过渡的过程。(4)针对热轧-酸轧-连退-连退后工序物流平衡问题,综合考虑各工序及工序间衔接的特点,建立了线性整数规划模型,针对该问题设计了差分进化算法,应用该算法进行了求解,对实验结果的数据进行分析,验证算法的改进程度。(5)在大量实地调研和问题研究的基础上,以国内某大型钢铁企业为背景,满足实际需求,设计并开发了多工序平衡计划决策支持系统。该系统实现了从数据管理到形成物流平衡计划的全流程,可使计划员快速地制定较好的生产计划结果。(本文来源于《东北大学》期刊2012-06-01）

容芷君,张国军,钱欣[6]（2012）在《基于MOD法的产线工艺平衡率改进》一文中研究指出衡量一条生产线是否运行良好和顺畅,生产线平衡率是一个非常重要的指标。而当生产线出现瓶颈工序时,就会不可避免的影响到生产线的平衡率。平衡率改善的基本原则是通过调整工序的作业内容来使各工序作业时间接近或减少这一偏差。模特法(简称MOD法),作为作业测定中预定时间标准法的代表方法,在生产线平衡的研究中受到广泛运用。文中应用MOD法对某包装线进行工序分析,得出其瓶颈工序,针对其进行改进,通过分析比较,改进后的包装线平衡率得到有效提高。(本文来源于《物流工程与管理》期刊2012年04期）

李亚平,李军[7]（2011）在《叁河门窗厂产线平衡的改善研究》一文中研究指出为提高叁河门窗厂生产线的平衡率,首先测量了内开扇的工时,根据流程程序图和工时表分析了内开扇制作过程中存在的原料、人员等的浪费现象,然后利用程序分析和人机操作分析等方法,提出了合理分配人员、改用部分原料、添加辅助工具等改善措施。改善的方案实施后,内开扇批量加工时间由17.15 min减少为10.99 min;产线平衡率由49.6%提高到85.3%,达到了良好状态。(本文来源于《桂林电子科技大学学报》期刊2011年02期）

孙建华,高广章,蒋志强,施进发[8]（2005）在《程序分析法在产线平衡中的应用》一文中研究指出从生产线平衡的基本概念出发,分析了某笔记本电脑的企业生产表面贴片技术SMT生产线作业能力及其平衡状况,针对整条生产线上的瓶颈,提出程序分析的改良措施,降低了其作业时间,从而提升了整条生产线的平衡性。最后指出程序分析法在企业生产流程设计及作业标准化过程中的重要作用。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2005年05期）

### 产线平衡论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在运用鱼骨图分析N企业生产线日产能低的原因基础上,将ECRS分析法、工作研究及人机作业分析等方法应用到产线工序内容的调整改善中,揭示了产能是制造企业的核心目标,提高产能的关键在于提高产线平衡率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 产线平衡论文参考文献

[1].王思雨.X公司PT板车间产线平衡与车间调度优化研究[D].南京航空航天大学.2019

[2].甘卫华,王茹红,车鹏飞,游锦宁.N企业新生产线产线平衡率分析[J].南昌航空大学学报(社会科学版).2015

[3].包来根.产线平衡与拉动生产在药厂的应用[J].机电信息.2015

[4].朱华炳,王龙,涂学明,余锋.基于ECRS原则与工序重组的电机装配线产线平衡改善[J].机械设计与制造.2013

[5].葛明.热轧、酸轧、退火产线的物流平衡计划研究[D].东北大学.2012

[6].容芷君,张国军,钱欣.基于MOD法的产线工艺平衡率改进[J].物流工程与管理.2012

[7].李亚平,李军.叁河门窗厂产线平衡的改善研究[J].桂林电子科技大学学报.2011

[8].孙建华,高广章,蒋志强,施进发.程序分析法在产线平衡中的应用[J].机械设计与制造.2005

本文来源: https://www.lw00.cn/article/05d817136f7d5a717af23b98.html