# 浅谈现代建筑设计

关键词：现代建筑；设计方法；创新

任何一个建筑物的设计其实就是一个创新，就是这种创新来满足了周围环境及人们日益增长的美学需求，但是由于种种原因，目前在建筑设计行业存在到处模仿的风气，使得很多城市千篇一律，没有新意，而有的设计师为了求得创新，将一些欧美风格的建筑形式硬生生的搬来，显得不伦不类，这些都严重背离了现代建筑设计的创新原则，是不可取的，应引起建筑设计人员的注意。本文以下内容将对现代建筑设计方法的创新进行简要的分析，仅供参考。

1现代建筑设计方法的创新

根据作者多年的实践经验，认为现代建筑设计方法的创新主要有如下几个方面：

1.1联系性和动态性的设计方法。

1.2将自然科学与建筑设计相融合形成的建筑设计方法的创新。

1.3整体性和综合性设计方法。

1.4逻辑思维类创新方法。其概念为：主要运用归纳、演绎等一系列逻辑思维方法进行建筑设计创新的方法和途径。

1.5利用建筑科技进行建筑设计方法的创新。主要有以下几方面：材料技术式方法是指通过建筑科技中对材料技术的运用以达到建筑设计创新的方法和途径；又如短暂、动态而富于变化的树木；再如较新的材料——膨化聚苯乙烯和塑料。

2建筑整体和外部环境节能措施

2.1建筑的选址

建筑的选址要尽量符合自然的发展规律，尽可能利用天然的环境创造适宜人类生活的环境。应当根据本地的水质、气候、周围环境条件、土质及地形等综合考虑。建筑物一般应选址在避风和向阳的地方，避风可以减少建筑物热量的损失，向阳可以使建筑物加大对太阳能的利用。建筑物不适宜选址在洼地、山谷及凹地等地带，由于在凹地里冬季冷气流容易形成“霜洞”效应，因此位于凹地下不层或建筑地下室为维持所需温度将消耗的更多的能量。

2.2建筑的布局，

建筑整体形状以及道路的走向对风速和风向都有显著的影响。由于建筑与道路间大多数是方向竖直、速度较小的管状气流，极难穿过建筑物，因此我们对建筑群的体量与形状的布局和组合必须进行考虑，对建筑物进行适当的布置，尽量做到不同角度、不同间距、不同道路走向、不同体量的建筑物得到合理组合与布局，最大可能的利用自然日照和通风。冬季应降低风速从而避免冷风对建筑物的渗透，尽量降低场地表面和建筑物热量损失，从而节省能耗；在夏季应有较好的通风，使建筑内部及建筑之间形成较好的过堂风，从而达到自然降温和通风的目的。从平面布局上来看，宜采用自由式、斜列式及错列式等形式，但不宜采用并列式和周边式布局，因为这类布局不利于通风。竖向布局上来看，宜将低矮的建筑物布局于夏季风迎风面前端，这样便于季风的穿过与渗透。

2.3建筑的朝向

建筑物的朝向与节能也有很大关系，南北朝向建筑物的耗能是最低的。控制建筑物朝向和季风风向的角度问题也是我们必须注意的问题之一。由于南方气候较为炎热，因此建筑物的朝向应与夏季风向的入射角尽量保持在30°～60°之间。

2.4建筑之间的间距

建筑适当间距可使建筑物得到极佳日照品量以及相对长时间的日照，非常有利于建筑节能。但随着城市用地的急剧减少，为了节约土地资源，在实际建筑中我们希望间距尽量缩小。因此必须有效解决这一冲突。所以我们在平面设计的时候，必须建筑物合理布置，达到较小间距和良好日照的最好组合。在设定住宅有效日照时间时，冬至时中午前后的2h日照作为下限，其次根据本地用地情况和地理纬度作以调整，保证室内具有适当的日照量，以此确定建筑物问间距。

2.5环境的绿化

建筑群中大面积的绿化对气候具有巨大作用，它不仅能碳氧平衡，而且能够调节气温，减弱温室效应，遮阳隔热，减低噪声，降低对大气的污染，同时具有疏导气流，冬季具有防寒风以及减少遮阳的效果。在绿化设计中，我们应注意尽量种植一些花草树木，以此来减少硬质的地面；对于户型较低的房屋墙壁，我们可以栽种一些例如爬墙虎类型的攀藤植物，以此达到垂直绿化的月的；在顶楼我们也可一种植一些盆栽，这样可以尽可能的降低阳光对建筑物的曝晒以及骤雨对建筑表面的冲刷，造成建筑物表面温差的变化，使大多数热量发散，阻碍其通过围栏向室内进行传递，以此改善室内和生态环境。同时达到美化环境清新空气的目的。

3建筑物墙体的节能

首先，在外表面做保温层，可以避免外墙砌体受太阳辐射的直接损害；其次，墙体外保温可以使建筑墙角、柱、梁等敏感位置更容易处理，不仅可以降低热桥产生，而且可以避免墙体内表面的结露；最后，在夏季炎热的时节，墙体外保温的材料又可以起到非常好的隔热作用，这样墙体就不会升温很快，室内的舒适度得到提高。

4节能建筑中新型能源的运用

4.1太阳能

在现代节能建筑设计中太阳能可以说是得到了广泛的应用，如太阳能热水器、太阳灶、太阳能蓄电池等等。太阳能是一种可再生能源，太阳能含量丰富而且免费，既无需运输，又对环境没有任何的污染。因此在建筑过程中大量利用太阳能这一可再生能源是一个节能环保的理想途径。

4.2水源热泵

现在研发了一种节能、环保、经济、性能稳定的系统即水源热泵系统。所谓水源热泵就是利用地球上表面相对较为浅层水源中所吸收的地热能和太阳能形成的低位低温的热能，运用热泵的原理，然后通过高位电能的输入，从而使低位热能进行转移的一门技术。我们都知道地下水的温度由于土壤和岩层的阻隔所以一年中温度的波动是很小的，是良好的空调冷源和热泵热源。因此，通过利用这种水源热泵可以大大降低采暖消耗的能耗，以此达到节能、舒适的双重目的。

4.3节能设计

根据《民用建筑热工设计规范》本工程处于夏热冬暖地区，应满足冬季保温（夏季隔热）要求。裙楼剪力墙、梁、柱采用25厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆作为隔热主材，外墙玻璃采用6mm铝合金高透光Low-E透明玻璃；住宅剪力墙、梁、柱采用15厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆作为隔热主材，外墙玻璃采用6mm铝合金高透光Low-E透明玻璃；办公梁、柱采用25厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆作为隔热主材，外墙玻璃采用铝合金6mm低透光Low-E+12mm空气+6mm透明玻璃。

5结束语

建筑设计是一种艺术，也只有跟随着社会的发展不断创新才能满足人们日益增长的美感需求。

参考文献

[1]张艳芳.现代工业建筑设计的进步与创新[J].中国城市经济，2011，（23）

[2]汤雪飞.现代工业建筑发展趋势[J].河南建材，2008，（05）

[3]孙立雷.浅谈现代工业建筑设计的新思路[J].河南建材，2009，（02）

[4]李胜才，周红燕.钢构元素在工业建筑中的艺术表达[J].华中建筑，2011，（05）

[5]李洁涛浅谈住宅建筑节能设计【J】建材与装饰：上旬市场营销，2010，（2）

[6]肖如刚现代住宅建筑节能设计需关注的几问题【J】，中国科技博览，2OLO（4）

[7]陈大昆，邹宁基于现代住宅建筑设计中的节能处理分析探【J】.中外建筑2010，（2）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/067b298a584f1c0a80b141f1.html