# 日覆盖材料论文-李艳

导读:本文包含了日覆盖材料论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:垃圾填埋,覆土材料,钢渣,粉煤灰

### 日覆盖材料论文文献综述

李艳[1]（2015）在《新型卫生填埋日覆盖材料的研究》一文中研究指出城市生活垃圾卫生填埋是我国处理城市生活垃圾的主要方式,由于新材料、新技术、新方法的引入,填埋覆盖材料的选择范围也越来越广。本研究以脱硫灰、粉煤灰、钢渣为原料制备新型卫生填埋日覆盖材料。通过正交实验和淋溶实验测试其抗压强度及渗透系数。结果显示,钢渣+粉煤灰+脱硫灰按一定比例混合可用作垃圾日覆盖材料。(本文来源于《资源节约与环保》期刊2015年04期）

张丽梅,刘丹,张绍修[2]（2013）在《矿化垃圾作回灌型准好氧填埋场日覆盖材料的适宜性研究》一文中研究指出本文在对矿化垃圾的基本性质进行测定的基础上,将其作为填埋场覆盖材料进行室内模拟实验。结果显示:经过筛分后的矿化垃圾细料可作为回灌型准好氧填埋场的日覆盖材料,除了具有日覆盖材料的常规功能外,还有净化渗滤液的能力;矿化垃圾对渗滤液中污染物的净化能力优于普通砂土;矿化垃圾作日覆盖材料的最佳粒度为d≤3mm,最优厚度为13cm,双层结构对污染物的净化能力优于单层结构。所以矿化垃圾是一种性能良好的日覆盖替代材料。(本文来源于《四川环境》期刊2013年04期）

张丽梅,刘丹[3]（2008）在《矿化垃圾作为生物反应器填埋场日覆盖材料的性能研究》一文中研究指出[目的]确定矿化垃圾对渗滤液中污染物的去除效果。[方法]以德阳市堆肥场二次发酵后自然风干的堆肥垃圾为试验矿化垃圾,以成都市长安生活垃圾填埋场产生的渗滤液为试验渗滤液,通过矿化垃圾的基本性质测定和渗滤液中污染物去除试验,研究了不同粒度矿化垃圾做填埋场覆盖材料的性能。[结果]矿化垃圾的渗透系数K20主要为10-5cm/s级,只有d<10 mm粒度的矿化垃圾的K20为10-4cm/s级。矿化垃圾的pH值8.41,呈弱碱性。粒度为d<1 mm的矿化垃圾对COD和NH4+-N的去除效果优于其他3个粒度(d<3、5、10 mm),并且随着粒度的增大,矿化垃圾对污染物的去除率呈递减趋势;矿化垃圾对NH4+-N的去除效果不如对COD的去除效果好。[结论]矿化垃圾可以作为一种新型的、性能优良的替代覆盖材料。(本文来源于《安徽农业科学》期刊2008年30期）

马培东,王里奥,黄川,陈萌,任家宽[4]（2007）在《改性污泥用作垃圾填埋场日覆盖材料的研究》一文中研究指出为了实现污泥的综合利用,提出将其作为垃圾填埋场日覆盖材料的设想,并通过淋雨、剪切等试验测定了污泥本底及经过炉渣或石灰改性后的各项技术指标。结果显示:①不论生污泥还是熟污泥,在未改性之前均不能作为垃圾填埋场的日覆盖材料;②生、熟污泥分别经炉渣、石灰改性后,在较低的混配比例下含水率接近40%、有机质含量<50%;③当生污泥与炉渣/石灰混配后的含水率≤40%,熟污泥与炉渣混配后的含水率≤44%、与石灰混配后的含水率≤48%时,渗透系数≥10-4cm/s;④熟污泥经过炉渣改性后,所产渗滤液的污染物浓度远低于生污泥的;⑤同种污泥分别与炉渣、石灰进行混配改性后,前者所产渗滤液的COD浓度和pH值小于后者,NH3-N含量则大于后者,但各污染指标值(后者的pH除外)均在垃圾填埋场渗滤液的典型水质范围之内;⑥当生、熟污泥与炉渣混配后的含水率为40%时,其抗剪强度相差甚微,均能够达到垃圾填埋场日覆盖材料的要求。(本文来源于《中国给水排水》期刊2007年23期）

焦艳静[5]（2007）在《重庆市污水厂污泥改性作生活垃圾填埋场日覆盖材料研究》一文中研究指出随着重庆市的排水工程的发展,污水排放量和处理效率的同步提高,污水厂污泥的排放量也随之增加,但是污水厂污泥的最终出路到目前为止仍未能得到彻底解决。如何使污水厂污泥得到有效处置尤其是污泥的资源化利用,已经成为亟待解决的问题。本文阐述了我国、特别是重庆市,目前面临的城市污水厂污泥问题及主要的污泥处理处置技术。针对重庆市目前的污水处理和生活垃圾填埋的发展形势,指出了污泥作为垃圾填埋场日覆盖材料的必要性和可行性,建立了污泥改性作为垃圾填埋场日覆盖材料研究技术路线,并综述了国外污泥改性作垃圾填埋场日覆盖材料的研究进展和相应的影响因素。本文以重庆市唐家桥污水处理厂的熟污泥和北碚污水处理厂的生污泥为对象进行了实验室研究。通过对新鲜污泥进行了基本物理性质的测定,得出新鲜的熟污泥和生污泥含水率过高,会给填埋操作带来较大的影响,同时会增加垃圾填埋场渗滤液产量。出厂的污泥不适合直接作垃圾填埋场的日覆盖材料,必须对其进行改性研究。污泥的改性实验采用了干化污泥、生石灰和生活垃圾焚烧灰渣改性污泥等方法并选取了不同的混配方式进行污泥改性,以期达到降低含水率和满足填埋操作要求。除了对改性后的污泥的基本物理性质进行测定,实验过程中还采用模拟降雨实验采用半定量的方法验测量不同改性后污泥的渗透性,同时做渗滤液性质测定,了解不同的改性污泥作日覆盖材料给生活垃圾渗滤液带来的影响。烘干污泥作为垃圾填埋场日覆盖材料的试验表明,污泥干化处理后含水率降低的效果最好,有机质仅略有降低;污泥的渗透性与含水率有一定的关系,而与有机质含量关系不大。烘干后的污泥的防渗性较一般自然土壤差,在雨季会增加进入垃圾堆体的雨水量,同时干化污泥的污染较为严重,污泥浸出液COD浓度较高会增加垃圾渗滤液的污染负荷。采用石灰、生活垃圾焚烧炉渣作为污泥调制剂的实验表明,石灰、焚烧灰渣添加量的增加,含水率越来越小。石灰混配污泥和焚烧炉渣混配后渗透性能增强,含水率和有机质均可满足作为一般填埋操作的要求,可作为垃圾填埋场日覆盖材料,亦不会给垃圾填埋场带来大的污染负荷。从经济角度焚烧炉渣改性综合效果最好,因为焚烧炉渣已经经过了无害化过程,与污泥混配处理,既降低了污泥含水率,又实现了最终处置。本研究的创新点在于首次进行了污泥与生活垃圾焚烧炉渣混合作为填埋场日覆盖材料实验,研究了最佳配比,为垃圾焚烧炉渣和污泥有效处置与综合利用提供了新的途径,同时节省了土壤资源,达到资源、环境、效益的统一,达到以废治废的目的。(本文来源于《重庆大学》期刊2007-04-01）

### 日覆盖材料论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文在对矿化垃圾的基本性质进行测定的基础上,将其作为填埋场覆盖材料进行室内模拟实验。结果显示:经过筛分后的矿化垃圾细料可作为回灌型准好氧填埋场的日覆盖材料,除了具有日覆盖材料的常规功能外,还有净化渗滤液的能力;矿化垃圾对渗滤液中污染物的净化能力优于普通砂土;矿化垃圾作日覆盖材料的最佳粒度为d≤3mm,最优厚度为13cm,双层结构对污染物的净化能力优于单层结构。所以矿化垃圾是一种性能良好的日覆盖替代材料。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 日覆盖材料论文参考文献

[1].李艳.新型卫生填埋日覆盖材料的研究[J].资源节约与环保.2015

[2].张丽梅,刘丹,张绍修.矿化垃圾作回灌型准好氧填埋场日覆盖材料的适宜性研究[J].四川环境.2013

[3].张丽梅,刘丹.矿化垃圾作为生物反应器填埋场日覆盖材料的性能研究[J].安徽农业科学.2008

[4].马培东,王里奥,黄川,陈萌,任家宽.改性污泥用作垃圾填埋场日覆盖材料的研究[J].中国给水排水.2007

[5].焦艳静.重庆市污水厂污泥改性作生活垃圾填埋场日覆盖材料研究[D].重庆大学.2007

本文来源: https://www.lw00.cn/article/067eab7a240fe0c5beb2cf38.html