# 剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用段耀亮

山东同创建筑设计有限公司山东省济南市250014

摘要：众所周知，剪力墙结构是当前建筑结构设计中非常常见的类型，尤其是近年来逐渐受到了各施工单位或企业的普遍关注和重视。剪力墙结构具有抗侧刚度大、抗震性能好、侧移小的优点，能够满足不容结构风格建筑的要求，特别适用于高层建筑与宾馆。为了确保剪力墙结构在建筑中作用的有效发挥，就需要加强对剪力墙设计进行分析，从而使剪力墙结构设计水平得到提升，为施工的顺利正常开展创造良好条件，最终实现建筑结构设计水平的整体提高。

关键词：剪力墙结构设计；建筑结构设计；应用

1剪力墙的分类及划分标准

剪力墙结构是指纵向和横向的主要承重构件全部为混凝土墙的结构，剪力墙是承受竖向荷载、水平荷载和风荷载的主要受力构件。剪力墙结构具有抗侧刚度大、侧移小等特点。高层剪力墙结构的受力情况和变形状态随着剪力墙洞口的大小、形状及位置的不同而不同，剪力墙的受力特征由洞口的大小决定。根据洞口的大小将剪力墙划分为不同的类型。

洞口大小常用洞口系数ρ来表示，其定义为：

2剪力墙设计需遵循的原则

在剪力墙的设计当中，我们需要遵循一些原则，包括对墙体进行受力分析、平面内搭接以及调整超限等等，每一个环节都是我们所必须做好的。第一，对墙体进行受力分析，这是进行剪力墙设计的第一步。在建筑的设计当中，每一面墙所涉及到的力都是非常多的，剪力墙更是这样，所以，我们在进行剪力墙设计的时候，就必须先分析好其受力的情况，从而在建设完成后保证剪力墙的质量和使用的效果。第二，平面内搭接。通常情况下，墙体在同一个平面内的承载力和刚度是相对较大的，剪力墙也是如此。剪力墙也是其自身特点所决定的，与此同时，在平面外，刚度和承载力就要相对较小了。在这种情况下，是容易产生平面外弯矩的，主要是由于剪力墙连接了平面外梁体，这是一个比较大的安全隐患，因为在一般的建筑工程当中，是不会对剪力墙的承载力和平面外刚度等参数进行测算的，这样，墙体的受力情况就会不准确。从这一点来看，相关单位和人员在设计剪力墙的时候，一定不能将平面外连接设计进去，在特殊的情况下，如果确实无法避免平面外连接，就必须要进行剪力墙的加固措施，从而确保剪力墙的安全，防止出现问题。第三，调整超限。连梁是调整超限原则的主体，从参数上来看，跨高一般来说是要大于2.5的，这样的设定相对比较安全，超限的情况不会发生，同时，也能够防止出现弯矩，而如果跨高比过大，超过了5，在剪力墙的设计过程当中，就必须按照框架梁的标准进行，坚决避免对其的刚度进行折减。如果跨高比的数值超过5，但不超过6，在剪力墙的设计过程当中，要切实把握好这些原则，从而避免安全隐患。同时，也能够进一步的帮助企业降低生产和经营的成本，也就等于提高了利润，对于企业的发展是非常有帮助的。

3剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用

3.1基础方案与承重构件的优化设计

依据建筑工程的地质和水文状况，确定剪力墙结构设计方案，对工艺、技术、周边建筑分布状况等，具备清晰的认识，并对其进行合理规划和布局，将基础方案的效用发挥到最大。而设计人员也要在原有基础上，对其进行修订和整改。依据建筑工程的事实背景，在具体标准和规范框架内，确定承重构件，并对其进行合理设置，使建筑主体结构更加安全、可靠。以剪力墙承重构件设计为例，该过程中，将墙体配筋率作为重点考量内容。剪力墙的抗震等级为一、二、三级，竖向和水平分布筋的最小配筋率不能低于0.25%;部分框支剪力墙的底部加强部位实际配筋率需在0.3%及以上。设计剪力墙结构时，设计单位要认识到基础方案的重要性，并对承重构件的优化设计过程进行严格控制，采用正确的方式，对相关标准和工艺参数进行合理确定和选择，避免与国家相关设计标准存在偏差，使设计方案更具实用性。

3.2大墙肢的方式

从理论层面上来说，大墙肢的长度与数量都具备更好的承受能力来容纳楼层剪力。但是大墙肢也存在抗震性差的弱点，为了提高大墙肢的抗震性能，可以选择以下几种方式：分解长墙肢。具体方法就是开挖施工洞，堆砌填充墙；当施工的项目不方便在施工时开挖施工洞的时候，可以选择在施工过程中开挖，但还要选择混凝土墙。此种方法虽然也可行，只是提高了配筋量的使用，增加了成本。剪力墙本身的结构状态是细高状的，但是为了充分发挥其延展性能，提高在脆性环境下剪力墙的质量，通常会被弯曲成延性剪力墙。当墙段长度太短时，其承受弯曲力后所形成的裂缝也会比较窄，这时墙体配筋的支撑能力就开始显现出来。

3.3选择科学合理的设计方法

在建筑工程结构设计中，要想保证剪力墙结构的稳定性，使整个建筑工程质量得到提高，设计人员首先要选用科学合理的设计方法，确定恰当有效的施工方案，从而使建筑工程的安全稳定性及整体强度得到最大程度地增加。由于处于受弯工作状体的剪力墙结构具有较高的延展性，因此，设计人员在设计方法选择过程中，应首先将剪力墙形状确定为宽细状。为了保证剪力墙设计满足建筑工程抗震的要求，设计人员需要注意剪力墙的长度，以免出现低宽剪力墙，影响建筑工程质量与安全。除此之外，在设计方法选择过程中，设计人员还可以利用计算机技术进行精确地计算，同时参照以往剪力墙设计过程中成功的经验与失败的教训，使所设计剪力墙的安全性与稳定性得到保障，在确保施工成功顺利进行的同时，使得建筑工程设计中剪力墙设计水平得到显著提升。

3.4合理处理剪力墙的延伸性

剪力墙的延伸性是剪力墙设计过程中的核心内容，在建筑设计阶段一定要有效的处理剪力墙的延伸性。通常情况下，剪力墙本身就具有一定了延伸性能，因此，在对剪力墙的结构进行设计时，首先要确保其具有较好的延伸性，这样才能够很好的保证剪力墙具有很好的整体性与耐久性。对于这一点，建筑设计人员在处理剪力墙延伸性功能时，为了避免剪力墙的结构遭到损坏，需要保证剪力墙的承载水平达到相关标准，此外还可通过均匀对称、前后连贯的方式来提高剪力墙的支撑能力，从而增强剪力墙设计的有效性与合理性。

4结论

总之，剪力墙的结构设计在建筑结构设计中是比较重要的一个部分，在我国的建筑行业进行广泛的应用，能够提高我国建筑工程的质量，同时能够有效的优化建筑的结构，设计人员应该将剪力墙的设计原则以及设计重点进行仔细的研究，然后通过探索创新出更多的新技术，促进我国的建筑事业稳定的发展。

参考文献：

[1]李冠华.剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用[J].江苏科技信息,2015,(28):73-74.

[2]黄建华.剪力墙结构在建筑结构设计中的应用分析[J].低碳世界,2016,(23):161-162.

[3]吴光雷.剪力墙结构设计在建筑结构设计中的应用分析[J].建材与装饰,2017,(04):57-58.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/06c548c351e0cc1670cf010f.html