# 公路桥梁钻孔桩施工工艺及质量控制措施研究

中交第四公路工程局有限公司北京市570100

摘要：文章针对目前建设数量不断增多的公路桥梁工程，为了满足其不断提高的施工质量要求，针对其基础施工中比较关键的钻孔灌注桩来说，要做好钻孔桩施工之前的准备工作，严格选择和控制相应的钻孔桩施工技术工艺，并做好其中关键环节的质量控制，以供参考。

关键词：公路桥梁；钻孔桩施工工艺；质量控制措施

1引言

在目前我国经济飞速进步和人们生活水平和质量不断提高的形势下，不仅我国的人均汽车保有量在逐渐增加，而且人们的出行以及货物运输等需求也在同步增长，带来了极大的道路交通的压力，同时也促进了我国的公路桥梁工程事业的发展。这不仅表现出公路桥梁工程的建设和通车里程在快速增长，而且也在推动公路桥梁施工技术水平提高的同时，对施工质量提出了更高的要求。针对目前上述工程施工中比较常用的灌注桩施工工艺，钻孔灌注桩是其主要的成孔形式，此种施工工艺也在实际的应用中表现出具有较低的噪声和对周围环境的影响较小，以及不存在挤土效应等优点。但是在应用中也具有较高的技术要求且容易出现质量问题，这就需要做好对钻孔桩施工工艺以及质量控制措施的研究。

2钻孔桩施工前的准备工作

此阶段中首先就是要开展场地平整和现场勘查的工作。不仅要勘查施工区域以及周边区域内的地下管线以及构筑物的步步情况，确保跨越河流施工满足汛期防洪的安全要求。而且要对施工场地上的杂物进行清理以及来满足钻机作业的要求。其次就是开展测量放样工作。针对钻孔桩施工中比较常用的冲击、回旋以及旋挖钻机来说，不仅需要按照不同的地质情况等施工条件、桩径以及桩长等来进行钻机类型的选择，而且基于所选择的钻机类型以及现场情况，按照设计要求来测量放样和复核测量各个桩中心，并进行护桩的测放。最后就是要对钻孔桩施工中所使用的各种材料和设备进行准备和检查，确保所用泥浆的性能和设备质量达标，确保拌制的泥浆满足不同钻机对其性能的要求。

3钻孔桩施工工艺及质量控制措施

3.1钻孔桩施工工艺

3.1.1钻孔

在目前的公路桥钻孔桩施工中比较常用冲抓锥钻机和冲击钻机来进行钻孔作业，其中在砂砾石或者岩石层地区通常会选择冲击钻孔的方式。所使用的冲击钻机中的主要机械部分就是钻头、卷扬机以及三角立架等。在使用冲击钻机进行钻孔作业时，首先在三角立架的滑轮中将卷扬机的钢丝绳穿过并将锤头吊起，然后松开卷扬机使得锤头做自由落体运动，实现将砂砾石、土壤或岩石向孔壁中挤进，而且通过泥浆将冲击破碎的悬浮粉末向孔外进行排出。在上述作业中如果遇到淤泥或者黏性土、砂土等特殊地质情况，则需要按照正循环或反循环的钻井施工方法来对土壤进行旋转钻进。

3.1.2清孔

为了保证钻孔中的泥浆性能和孔底的沉渣厚度满足要求，需要开展清孔作业，而且则结合现场作业情况来选择抽浆、换浆、掏渣、砂浆置换以及空压机喷射等清孔方式，还要在清孔排渣的作业过程中要控制钻孔中的水头以及泥浆的比重，防止出现塌孔的问题。

3.1.3吊装钢筋笼和导管

在上述钻孔以及清孔作业完成并达标之后，需要将制作并检查合格的钢筋笼进行吊装和下放作业。主要的方式就是利用吊车来对钢筋笼进行吊装，而且在下放到设计位置且经过检查确保其中心与桩孔中心的偏差在10mm以内、以及钢筋笼地面高程偏差在50mm以内之后要对其顶部进行反压和固定，预防上述作业过程中的上浮。

3.1.4混凝土灌注

在对声测管进行正确安装之后进行混泥土灌注作业，而且第一斗混凝土需要保证封底之后导管买入混凝土面在50cm以上。在对每一车混凝土进行浇筑之前都要进行质量的检查，而且还要控制灌注的时间，不仅要保证灌注时间在初凝时间以内，而且要确保连续浇筑作业。随着混凝土浇筑的进行注浆将导管缓慢拔出，而且在浇筑到超过骨架底口4m以上时则可以将导管提高到超过骨架底部2m的位置，然后按照正常的关注速度来进行浇筑作业。在接近灌注作业完成时需要对混凝土的灌入量以及灌注高度进行核查。以及使用低应变检测、抽芯法或者是动测法来对桩身的完整性进行检测。

3.2钻孔桩施工质量控制措施

3.2.1钻孔施工中质量控制措施

无论是选择哪种钻孔方式，在钻孔作业中首先应该按照设计位置来进行钻机的安装和固定，然后在经过试运转并对钻机平台、钻机以及钻架等检查无误之后才能开展连续的钻孔作业。在钻孔作业中还需要尽量保证钻头的匀速起落，而且还要在取渣样或停钻之后向孔中及时进行泥浆的补充。此外，在钻孔作业之后的成孔检测过程中，重点需要对垂直度、孔深孔径、沉渣厚度等指标进行检测。针对垂直度的检测，主要就是自制一个长度为3m、外径与设计孔径相同的钢筋笼，通过吊具将此钢筋笼吊起并保证其中心与孔顶轴心对准之后下落，在钻孔作业中每钻进3~5m就使用垂直度检测仪进行一次吊绳偏位情况的检查和记录。而针对孔深孔径的检测，主要就是对钻杆长度进行丈量的方式来确定终孔深度。而针对沉渣厚度检测，主要就是使用铅锤来测量沉渣底标高之后与钻杆长度进行对比并计算得出。

3.2.2加强对作业相关人员的培训和教育

正是由于钻孔桩施工具有较高的技术含量且对施工人员的专业技术水平要求较高，这就需要选拔符合技术要求和具有丰富工作经验的施工人员，并做好施工之前的专项培训和安全教育。而且在施工中加强监督管理，及时发现违规操作行为并进行指正，针对施工中的问题及时展开交流会来进行学习和探讨。

3.2.3做好相应的质量检验工作

不仅要在作业之前开展上文中所介绍的材料和设备的检查以及测量放样等活动，而且要在钻孔作业中做好对成孔质量以及清孔质量的检查。此外还要针对钢筋笼的制作和防治、混凝土的拌制和灌注等开展质量检查工作。其中要重点检查成孔阶段中的孔位、孔深、孔径以及沉渣厚度。检查钢筋笼制作过程中的钢筋规格、焊条规格、焊缝长度、品种以及主筋和箍筋制作偏差等。检查混凝土时要重点检查原材料的质量、配合比、坍落度以及强度等级等。

4钻孔桩施工中容易出现的质量通病及处理措施

在钻孔桩施工中比较容易由于土质或操作等原因而导致出现钻孔偏斜以及钢筋上浮等问题。因此针对上述质量通病，不仅需要做好对施工工艺以流程的严格检查和控制，而且要保证钻机安装时的底座水平，并定期开展对卡孔、其中滑轮缘以及护筒中心的检查校正。此外，在对倾斜的软硬岩石交界面进行钻进的过程中需要做好对进尺的控制，通过低速冲程钻进的方式或者进行片石、卵石回填之后再进行钻进，避免钻进中出现倾斜问题。而针对钢筋上浮的问题，则需要在钢护筒上进行钢筋笼的焊接来对部分顶托力进行分担，而且通过相应外加剂的应用来提高其流动性和初凝时间。还要减少其下端的箍筋来避免出现上浮问题。

5结语

针对目前建设数量不断增多的公路桥梁工程，为了满足其不断提高的施工质量要求，比较常用灌注桩施工工艺。此工艺应用中钻孔灌注桩是主要的成孔形式，此种施工工艺也在实际的应用中表现出具有较低的噪声和对周围环境的影响较小，以及不存在挤土效应等优点。但是在应用中也具有较高的技术要求且容易出现质量问题，这就需要做好对钻孔桩施工工艺以及质量控制措施的研究。

参考文献：

[1]熊万礼.浅谈桥梁工程钻孔灌注桩施工技术和质量控制[J].福建建材,2019,213(01):57-58+97.

[2]蔡峰.钻孔灌注桩桥梁的施工质量控制探讨[J].四川水泥,2019,269(01):43.

[3]王锋.公路桥梁施工中钻孔灌注桩质量控制研究[J].工程建设与设计,2017(23):155-157.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/070867ad7d884527daf33b5d.html