# 浅谈岩土工程中桩基检测技术的应用

何准

惠州市惠阳区住房和城乡规划建设局规划建设管理技术中心

摘要：在岩土工程项目开展过程中，基础结构的稳定性是十分重要的一项内容，它是确保岩土工程项目顺利开展的关键。现阶段，在岩土工程施工中经常应用桩基结构，在此过程中，为了更好的提升桩基施工效率，引进合理的检测技术是很有必要的。在本文中，重点论述了桩基检测技术在岩土工程中的具体应用。

关键词：岩土工程；桩基检测技术；应用情况

最近几年，随着社会经济的不断发展，桩基检测技术得到了一定的改进和完善，将其应用到岩土工程中，能够起到较高的效果。在工程结构中，桩基础既是基本的基础形式，同时也是工程开展过程中不可缺少的一部分，其质量对工程整体结构质量有着直接的影响，对此，必须加大对其的重视力度。在本文中，主要是探析了桩基检测技术在岩土工程中的应用，以此为相关工程提供一定的借鉴。

1、桩基论述

桩基，它是桩和承台相互结合到一起的一种基础，本身作用于连接桩顶。当桩体全部进入土层之后，桩承台的地面和土面之间会直接接触，这种类型的桩基是低层台式桩基。当桩体没有全部进入土层，桩承台地面高出地表一部分，那么此种类型的桩基便是属于高层台式桩基的一种。在现有的岩土工程开展过程中，经常使用低层台式桩基，其应用较为广泛。

桩基本身属于隐蔽性工程的一种，其质量和工程安全性有着密切的联系。因此，在施工过程中，必须做好相关的桩基检测工作，在检测的基础上，详细获取桩基包含的各种参数，以此判断其是否和标准要求相符合，以此为施工项目提供有利的依据，最终保障桩基整体质量。

2、桩基检测的相关内容和时间

要想有效的提升岩土工程桩基检测效果，除了合理选择相关的检测技术之外，同时还要明确检测内容和时间，只有如此，才可以增强其效果，保障岩土工程桩基检测工作的顺利开展。在本文中，主要论述了桩基检测内容的内容和时间。

2.1桩基检测的相关内容

2.1.1成孔质量检测

在岩土工程施工期间，桩基成孔质量时长对桩本身质量产生一定的影响。在此阶段中，当成孔直径和标准要求不相符，那么就会使桩基承载力下降，或者在一定程度上增加了桩基的上部阻力，下部桩基承载力无法有效的发挥出来。从上述分析可以看出来，成孔大小和桩基质量有着直接的联系。所以，对桩基进行检验的时候，要重点控制成孔大小以及桩基质量，检测内容包含孔的深度和具体位置以及垂直情况等。

2.1.2桩基承载力检测

在实施岩土工程桩基检测工作的时候，要从承载力入手，加大分析力度，以此提升整体稳定性，防止发生结构变形问题。在对承载力进行检测的时候，要明确了解桩基自身的承载力情况，使用合理的检测方式进行操作。现阶段，桩基承载力检测方法主要包含两点，分别为高应变动测法以及静荷载试验法，因此，需要根据不同检测需求和岩土工程自身特点来选择和应用。

2.1.3桩基完整性检测

对岩土工程桩基的完整性进行有效的检测，也是十分重要的一点，实施桩基完整性检测的目的是为了找出桩基结构自身是否具备一定的缺陷性，它是提升桩基施工质量的重点。当前，在科学技术不断改进和创新的过程中，此种桩基完整性检测方式逐渐的增多，除了以往传统的检测方，还可以借助各种无损检测技术实施处理工作，其在了解桩基完整性的基础上能够防止桩基结构受到损坏，这从一定程度上提升了桩基检测技术的应用效果。

2.2检测时间

①前期检测；其可以为工程设计以及决策提供重要的借鉴依据。

②施工过程检测；主要是在工程建设过程中实施检测工作，以此保证施工的安全性。

③验收检测；在完工之后的验收环节中开展检测工作。

④鉴定检测；在工程具体的使用过程中进行检测，可以根据相关要求将检测提前到施工阶段中。

3、桩基检测技术在岩石工程中的应用情况

在岩石工程桩基检测过程中，包含了较多的方式，这就需要根据岩土工程桩基检测的基本特点和要求进行全面的分析，选择与之相符的桩基检测技术。在本文中，重点论述了在岩石工程中对桩基检测技术的具体应用。

3.1工程概况

在本次试验中，主要是以某高层建筑中的岩土工程桩基检测为主，在全面勘察周围地质情况的基础上，遵循设计图纸和合同中的要求，详细判断了岩土工程所用桩的质量等级，并且提出了一定的桩基检测方式。

本次工程的桩基数一共为101根，所有的桩都是属于嵌岩桩，设计的桩端持力层是中风化灰岩，桩直径为800mm，在嵌岩桩内，桩端应当嵌入中风化灰岩大于2倍的桩基。对进行混凝土浇筑前期阶段中，首先，要根据桩基标准的要求来确保桩底沉渣厚度得合理性，厚度应当保持在50mm以内。在实施岩土工程检测的时候，必须明确检验内容，掌握检测方法产生的性能，以此确保检验结果的准确度。本工程主要采取了以下几种桩基础检验技术。

3.2钻芯检测技术

在以往岩石工程桩基检测中，钻芯法是经常使用的一项技术，它的操作原理为：借助液压钻机针来操作桩身，合理的分析获取的芯样，以此判断出桩基整体质量。这样能够较好的判断出施工中的实际情况，比如是否出现夹泥或者离析问题。在应用钻芯检测技术的时候，需要选择出具体的位置和检验对象，提升芯样的代表性，避免由于芯样不具备代表性而影响整个岩土工程桩基检测技术的水平，应用钻芯法虽然可以确保准确性，可是因为它是对桩基结构中的桩身是直接处理的，所以会发生一些问题，比如遭到破坏，在后期如果修复不及时，那么必定会产生较大的质量隐患。另外，这一方式产生的成本较高，在桩身检测期间要慎重使用。

3.3声波透射法

和其它类型的检测技术相比较而言，这一种技术涉及到的方便更多，并且在操作期间，一般不会受到其它因素的影响。可是，由于无法避免漫射以及反射等，所以或多或少也会对检测结果产生一定程度的影响。最近几年，伴随着多通道超声波检测装置的良好应用，使得检测效率和准确性都得到了很大的提升。声波透视法的操作原理是：借助获取的声学数据进行分析，滤除异常值，然后得出平均值和数据。当这一数据超出规定要求之后，那么便表明测点有问题。

3.4高应变动测桩法

在实施岩土工程桩基检测工作的时候，承载力的监测分析能够借助高应变动侧桩法展开处理，它主要是使用重锤敲击桩基的结构上部，分析桩基结构中出现的动位移和周围阻力，获取桩基结构产生的承载力性能高。此种方式的应用具备很强的实用性，可是对于专业性有着较高的要求，需要利用波动方式展开分析，以此获取良好的效果，现阶段，分析高应变动测桩法的方式有很多种，其中包含波形拟合法、CASE法，这几种方式都可以呈现出一定的效果，但是也都存在着一些局限性，所以，需要根据实际情况结合岩土工程桩基检测技术的需求进行分析，防止出现问题。

3.5低应变动测法

该项技术的操作原理是：操作人员使用小锤轻轻的敲击桩定，然后通过设置在桩顶处的信号传感器接收由敲击产生的应力波，分析应力波理论对桩以及土体产生的动态影响，通过详细的分析获取频率信号以及速度信号，进而确定出桩结构的稳定性。低应变动测法自身具备良好的优势，比如检测过程简单、检测效率较高等。但是检测期间，需要注意形成良好波形，确保波形的真实性，防止发生漏测现象。

4、结语：

在岩土工程中合理应用桩基检测技术，可以体现出较高的价值，其能够全面测试出岩土工程桩基结构的质量，对存在的缺陷进行详细分析，进而根据实际情况采取合理的方式进行修复，最终发挥出桩基结构的整体效果。

参考文献：

[1]郝少杰.谈桩基检测技术在建筑工程中的应用[J].山西建筑,2016.

[2]李新剑,廖爱平,杨伟民,周政.浅谈波速检测技术在岩土工程勘察中的应用[J].低碳世界,2016.

[3]陈彪,郑亚娣,陈帅强.桩基检测技术在高层建筑工程中的应用探讨[J].智能城市,2016.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/078179ed43ab0c6a1a633227.html