# 电力工程中输电线路施工技术及管理探讨

甘肃省电力公司检修公司天水运维分部

摘要：电力工程项目施工在电力行业拓展与振兴方面发挥着重要的作用，特别是输电线路，其主要的功能就是电能的传输。所以，只有确保输电线路施工质量得到有效地控制，才能够确保电力工程输电线路运行的安全性。基于此，文章将电力工程输电线路作为重点研究对象，阐述了具体的施工技术与管理措施，希望有所帮助。

关键词：电力工程；输电线路；施工技术；管理；探讨

近年来，伴随科学技术发展速度的不断加快，对电力工程项目输电线路施工质量提出了全新要求。电力工程项目施工建设专业性与复杂性特征十分明显，但受诸多因素影响，施工难度也随之增加。在这种情况下，应积极转变传统输电线路施工技术，借助全新视角对电力工程输电线路加以分析，借助施工技术与管理措施的灵活应用，进一步优化电力工程输电线路施工质量。由此可见，深入研究并分析电力工程输电线路施工技术及管理具有一定的现实意义。

一、电力工程输电线路施工技术阐释

在电力工程输电线路施工建设的过程中，需科学合理地采用施工技术，才能够优化输电线路的施工质量与效果，以下将从杆塔施工、架线施工与光缆施工三方面展开分析。

（一）杆塔施工技术的应用

结合受力差异对电力工程高压线杆塔进行类型划分，主要包括直线杆塔与耐张杆塔，通过对杆塔的合理选择，能够全面优化杆塔运行的经济和施工效益[1]。通常情况下，杆塔选择与使用需注重维修便利性，并有效增强供电安全与可靠程度。在平原丘陵区域，因运输较为便利，所以在施工建设的时候，杆塔搭设需选择使用钢筋混凝土与预应力杆塔，结合施工现场状况，使用预应力混凝土杆塔替换原有的普通杆塔。但由于杆塔建设单件重量较大，因而要借助焊接方式使其设计成平面结构，并选择在地面组装。在电力施工的过程中，环形截面构件的使用最为常见，一般包含了预应力构件与普通构件两种，在实际浇筑作业前，应针对预应力构件采取钢筋拉账的方式，以确保在完成混凝土凝固作业以后得以消除。如果钢筋作业存在回缩的情况，混凝土就会产生阻力，进而影响预应压力，但通过构件张拉则能够有效地规避施工裂缝，降低锈蚀现象的发生。在这种情况下，即便钢筋与外部潮湿环境相互接触，也不会过大程度地影响电杆使用的时间。

（二）架线施工技术的应用

架线施工在电力工程高压输电线路施工建设的过程中发挥着重要作用，所以需在施工之前开展准备工作，借助放线方式，使得导地线的布设连接更加准确[2]。其中，张力放线是架线工程项目施工重点，主要的目标就是强化导地线水平张力持续性，并且在施工展放的时候，选择使用牵张机械，确保交叉物的距离安全，进一步优化导地线工作效率。在落实架线施工的过程中，对机械设备的使用量较大，所以也会直接增加施工成本。在远离地面以后，要对导线张力放线加以控制，增强架线施工技术应用效果，以免架线材料被损坏。另外，在选择放线车轮径的时候要趋于增大，使得磨损系数得以下降，尽量缩小施工位置的弯曲作用应力。在此基础上，导线应当和轮槽的尺寸相吻合，如果滑轮尺寸过小，难以与大导线需求相适应，所以通过双轮放线模式，能够使滑车包络角减小。在架线工程项目放线施工的过程中，应对导线数量加以核对，以保证其不存在断股或者是磨损的问题[3]。而在导线连接之前，应全面检查端部方向与线头扭绞的情况，确保质量和标准规格保持一致。

（三）光缆施工技术的应用

贯彻落实电力工程输电线路光缆施工建设的过程中，光缆内部金属具有引雷的作用，然而光纤则没有。为此，应高度重视光缆施工作用。在施工作业前，前期准备工作十分关键，必须保证其开展质量，才能够为后期施工提供必要的保障，为施工创设更为便利的条件。其中，前期施工准备工作主要有设计材料、机械设备与施工原材料质量的检查与配置，并对相应的施工工艺规范要求与技术规定进行合理地规定，从根源处保证电力工程项目输电线路光缆施工水平满足标准要求。

在实践过程中，可以选择使用OTDR完成光缆单盘检测工作，确保施工质量满足标准要求，为后续施工操作奠定坚实的基础。在落实光缆拖拽施工的时候，应确保施工各环节的配合，采取专业化调整和配置方法，尽量规避光缆扭结问题的出现[4]。而在开展光缆接续施工的时候，则要正确选择接点的方向和位置，全面优化配盘施工科学水平，以免影响交通运行的效果。在此基础上，落实光缆施工的过程中，要保证接线盒选择的合理性，不断优化接续施工质量与效果。需要注意的是，在光纤熔接以前，需实现剩余光线的熔盘绕盘操作，并以圆形呈现出来，将具体的半径控制为35毫米，并结合熔接盘的体积，尽量增加长度，通常需要绕盘三圈。完成熔接作业以后，需开展密封作业，并始终按照规定要求，不允许内部进入尘土，以免影响线路的质量。

二、电力工程输电线路施工管理措施

通过上文对电力工程输电线路施工技术的研究与分析发现，输电线路施工技术的作用不容小觑，为进一步优化输电线路施工质量与效果，最关键的就是要采取必要的施工管理措施。其中，可以通过提高检修工作科学性与加大施工安全管理力度两个方面，达到电力工程输电线路施工管理工作的开展目标。

（一）提高检修工作科学性

检修施工在输电线路施工维护中发挥着重要的作用，可以借助巡查与巡检方式，对线路故障加以预测与防范，以保证及时找出存在的问题，采取必要的处理措施，以达到线路故障防范的目的，确保线路与设备运行更加安全[5]。其中，施工管理工作的科学化与高效化能够为电力工程输电线路施工质量的优化奠定坚实的基础。为此，必须要不断增强输电线路施工质量管理力度，才能够为更好地运行现代化功能创设必要条件。在这种情况下，应积极创建专业检修技术团队，聘用专业工作人员，使得输电线路检修工作的开展具备必要的技术支撑，推进输电线路运行和维护工作的顺利开展，进一步提高输电线路的施工质量水平。

（二）加大施工安全管理力度

在电力工程输电线路施工建设的过程中，有必要不断增强安全管理的力度，不管是线路架设亦或是杆塔埋设，即便是光缆施工也一定要高度重视安全性，对所有影响安全的因素实施必要的分析，增强施工管理的质量与效果[6]。与此同时，要积极构建健全的安全管理机制，结合国家电力安全施工标准和规定要求，强化施工管理的力度，确保电力工程项目输电线路施工秩序的稳定性，创建质量优秀的电力工程。

结束语：

综上所述，对于电力工程项目而言，输电线路属于电力传输线路工程，发挥着重要的载体作用。在这种情况下，必须要高度重视电力工程项目输电线路施工管理工作的重要性，熟练地掌握现代化输电线路施工技术，保证能够灵活运用技术。除此之外，要提高对于输电线路施工管理的重视程度，全面提高输电线路工程项目施工质量。

参考文献：

[1]张洪涛,韩丽.浅析电力工程输电线路施工技术[J].中国新技术新产品,2017(20):86-87.

[2]毛文剑.浅析电力工程中输电线路施工技术及管理[J].建材与装饰,2018(12):234.

[3]刘涛.电力工程输电线路施工技术问题探讨[J].中国化工贸易,2017(35):81.

[4]段志忠.电力工程输电线路的施工技术关键点分析[J].通讯世界,2017(23):137-138.

[5]文提.探讨电力工程输电线路施工技术要点[J].建材发展导向（上）,2017(12):324-325.

[6]胡云辉.探讨电力工程中输电线路施工技术与管理[J].建筑工程技术与设计,2017(33):2607-2607.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0834a332b980b3515caef508.html