# GPS测量技术在土地测绘中的应用分析周晓飞

昆山鹿城测绘有限公司江苏昆山215300

摘要：在经济日益发展的今天，任何一项事业都不可小觑。土地测绘是一项非常伟大的事业，它关乎到我国经济建设和综合国力的发展。随着现代科学技术的发展，当前，随着我国土地资源开发工作的大量展开，土地测绘工作越来越多，全面增强土地测绘精度非常关键。其中在土地测绘工作中，GPS土地测绘技术取得了较好的应用效果。文中从GPS土地测绘技术及特点分析入手，重点研究了GPS土地测绘技术中测绘精度的影响因素，并以某测绘工程为实例，针对性提出了增强GPS土地测绘技术中测绘精度的相关对策。

关键词：GPS；测量技术；土地测量；应用

引言

土地测量在整个工程建设当中的一项最基础的工作，也是一项最重要的工作，土地测量数据的准确性将会影响工程建设的顺利开展。在进行工程测量过程中所运用的技术含量非常高，比如，光传播学工程、机械等各门学科知识，正是由于土地测量的复杂性，导致工程测量的结果会以各种形式呈现出来。从目前我国的发展情况来看，我国对于工程项目测量的技术也在逐渐提高，运用GIS技术以及数字化测绘技术不仅使测量的数据更加准确，而且还推动了整个工程项目的建设实施。

1以往土地测绘技术存在的缺陷

（1）最初的土地测绘是很需要工作人员到现场勘查并且加以测绘，并且所使用的工具只有钢尺这些简单的工具，由于地面起伏大、地形比较崎岖、土地形状不规整等诸多原因，导致了土地测绘人员在进行土地测绘时必然会产生很大的误差，这就严重影响了土地测绘的精确性和严密性。除此以外，还有诸多人为原因的干涉夹杂在里面，也使得土地测绘工作往往会难尽人意（2）由于钢尺测绘法造成的误差较大，但是这种误差又不得不去避免。

2GPS土地测绘技术中测绘精度的影响因素

2.1GPS卫星因素

GPS卫星因素是影响GPS土地测绘技术测绘精度的关键因素之一。具体表现为四个方面:首先，GPS卫星信号误差，特别是随着美国政府采取的SA政策，其在很多方面降低了广播星历的精度，并将高频抖动加入到GPS基准信号当中，影响到GPS土地测绘技术测绘精度;其次，卫星星历误差，在进行GPS定位时，均需要将GPS卫星所提供的卫星轨道等参数计算出来，这些参数均是星历提供的，但是不论采用何种星历，真实位置与卫星位置均存在一定的差异，这就是星历误差;第三，卫星种差，该种误差存在的主要原因是由于在GPS卫星上所安装的原子钟钟面和GPS标准时间之间存在的误差;第四是发射天线相位中心存在的偏差，该种偏差是由于GPS卫星信号在发生过程中和真实相位中心存在的差异。

2.2传统途径因素

在GPS信号进行传播的过程中，传播途径给整个测绘精度有着较大的影响。具体表现在三个方面:首先，电离层延迟因素。地球上空存在的电离层对电磁波有着较强的折射效应，而GPS信号是一种电磁波，这就导致GPS信号在传播的过程中，传播速度、传播路径等方面会有一定的变化，表现为电离层延迟。具体延迟效果的大小与电磁波频率、电离层折射影响大小等方面有着直接关系;其次，对流层延迟。地球上方存在的对流层对电磁波也有一定的折射效应，导致GPS信号传播速度出现了一定的变化，表现为对流层延迟，具体延迟效果与对流程气压、温度及湿度等有着直接关系;第三，多路径效应，因为在使用GPS信号接收机时，周边环境所带来的影响也是存在的，各种折射、反射等会对信号质量产生影响，这就是多路径效应。

3提升GPS土地测绘精度的措施

3.1改善测绘硬件设施

3.1.1GPS接收机

要提升GPS土地测绘精度，改善测绘硬件设施是关键。在进行土地测绘时，必须使用先进的、技术含量较高的GPS接收机，以此实现土地坐标的准确定位。在开展GPS土地测绘工作之前，还要做好接收机的检查与维护工作，对接收机性能、特征等进行查看，对于接收机在工作过程中容易出现的故障、误差等逐一排除，包括钟误差、天线相位中心偏差等，确保接收机在使用过程中不会出现故障。此外，还要对GPS测量仪进行认真、全面的检验，确保接收机准确率的提升，从而为土地开发与整理提供科学、精确的测绘数据。

3.1.2基准站点

在GPS土地测绘时，要实现动态测量精度的提升，可以在情况允许时，将多个固定的基准站点在一个区域内进行设置，并统一这些站点的转换系数和坐标。在这种情况下，可以选取不同的基准站点对同一个待测点进行观察与测量，然后选取不同基准站点测量值的平均值，提升测量精度。在特殊情况下，还可以在多个基准站点上进行基准站的假设，这些流动站可以对基准站的发射频道进行改变，既能确保检验任务完成，又能实现动态测量精度的提升。

3.2升级软件网络控制技术

利用GPS控制网开展土地测绘作业，无需对角或者边进行测绘。要实现土地测绘工作的目标，不再需要测点之间的通视、制高点的布置，也不用对图形的设计进行考虑，具有较强的灵活性。具体内容包括:除了特殊情况外，要实现GPS测量结果精度的均匀分布，控制网基线长度差值不能过大，因此，在对GPS控制网进行设计升级时，需要对GPS控制网边基线的长度差值进行控制;尽量避免开放式控制网络，封闭式的闭合环路或者子环路式的网型结构是控制网设计比较合适的选择，在条件允许的情况下，三角型结构的控制网时最优选，这样可以实现GPS控制网精度的显著提升，从而提高测绘结果精度分布的均匀程度。

结束语

综上所述，灵活性强、操作简便、工作效率高是GPS技术的主要特点，随着科学技术的发展，GPS技术也在不断发展与完善，在土地测绘工作中的应用越来越普遍，已经成为目前土地测绘工作中的主要技术手段。相关技术人员需要结合区域特征，编制科学合理的GPS土地测绘方案，测绘人员需要将其贯彻落实到测绘工作的各个环节中，从而提高土地测绘工作效率与工作质量，为土地开发与整理提供可靠的数据基础。

参考文献

[1]何平.关于GPS在建筑工程测绘中的特点分析及应用探讨[J/OL].建筑知识,2017(15)[2018-04-11]

[2]张大方.GPS测绘技术在工程测绘中的应用[J].甘肃科技纵横,2017,46(05):18-20.

[3]符俊海.GPS测绘技术在工程测绘中的应用探讨[J].建材与装饰,2017(17):207-208.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/086d24117b762b8465fbc920.html