# 溶蚀试验论文-张开来,沈振中,甘磊

导读:本文包含了溶蚀试验论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:水泥基材料,溶蚀,试验,机理

### 溶蚀试验论文文献综述

张开来,沈振中,甘磊[1]（2018）在《水泥基材料溶蚀试验研究进展》一文中研究指出简要综述混凝土溶蚀机理试验研究、溶蚀过程主要影响因素以及溶蚀机理。宏观溶蚀试验主要有接触溶蚀和渗透溶蚀两种方法;采用电化学或化学试剂法加速溶蚀能有效缩短试验周期;细微观试验方法如计算机断层成像技术、电镜扫描技术、X射线衍射技术的联合使用是研究水泥基材料溶蚀机理的有效手段;水灰比和水质是影响溶蚀进程的最主要因素;水泥基材料的接触溶蚀是其内部氢氧化钙和水化硅酸钙等成分依次溶解并在浓度梯度作用下的扩散过程。针对水工混凝土常在较高水力梯度下工作的特点,认为复杂因素作用下水工混凝土渗透溶蚀机理、渗透溶蚀劣化模型以及裂缝条件下的溶蚀劣化混凝土面板损伤开裂-裂缝扩展等问题有待进一步研究。(本文来源于《水利水电科技进展》期刊2018年06期）

裴畅茂[2]（2018）在《3种常见基层材料的冲刷溶蚀试验分析》一文中研究指出基层材料主要形式以石灰稳定类和水泥稳定类为主。但鉴于施工质量层次不齐,基层受到水的浸泡和作用在所难免。本文以3种半刚性基层材料为研究对象,设计了溶蚀试验,采用不同次数冲刷条件下,试件表面构造深度和溶液中的Ca(OH)2浓度的变化,探索基层材料在溶蚀和水头冲刷联合作用下的破坏情况,得到以下结论:3种半刚性基层材料的溶蚀试验具有相似的规律,二灰碎石土的溶蚀作用最为显着,在溶蚀作用开始后,试件最早达到破坏;在最初的溶蚀速率增大后,存在一个相对稳定期,维持一段时间后试件发生破坏;溶蚀作用与冲刷试验导致的试件破坏结果是迭加的,半刚性基层材料的破坏是两者双重作用的结果。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2018年07期）

陈沁宇,陈信宇[3]（2018）在《水工混凝土溶蚀试验方法的应用研究综述》一文中研究指出总结目前国内外混凝土溶蚀试验研究的研究现状,介绍混凝土溶蚀试验常用的试验方法以及影响混凝土耐久性的外部因素。重点对溶蚀试验方案作出归纳和总结,指出各方法的优缺点。最后在现有的溶蚀试验的研究成果上提出有待解决的问题和展望。(本文来源于《科技风》期刊2018年05期）

亚森·赛买提[4]（2015）在《水库坝址区类岩溶发育特征及溶蚀试验研究》一文中研究指出坝址区在水库蓄水期间出现渗漏后,会导致水电站的收益降低,严重时还可能诱发安全事故。鉴于坝址区岩溶环境十分复杂,尤其是钙质砂岩,其在酸性环境作用下,钙质胶结物发生化学溶解,出现类岩溶现象。钙质砂岩发生溶解后,岩石的强度和渗透性发生改变,影响坝址区的安全。基于国内外研究现状,首先分析了坝址区的类岩溶类型和钙质砂岩、钙质砾岩的溶蚀特征,随后对坝址区钙质砂岩、钙质砾岩进行溶蚀试验研究,得出了不同岩质的钙离子、电导率、溶蚀率变化。最后基于试验结果,对溶蚀机理进行讨论。(本文来源于《水利科技与经济》期刊2015年09期）

刘彦东[5]（2014）在《察尔汗岩盐路基细观溶蚀试验及其病害防治措施研究》一文中研究指出K720+500～K752+680段青藏铁路线穿越了察尔汗盐湖,盐湖地区的铁路直接以饱含卤水的岩盐地层作为路基基底,长达叁十余公里,被称为“万丈盐桥”。这是我国铁路首次尝试以岩盐作为路基填料,成为我国铁路建设史上的一大创举。岩盐的主要成分是氯化钠,具有易溶于水、吸湿等显着特性,遭遇淡水或低矿化度卤水时极易发生岩盐盐溶现象,造成路基溶蚀破坏,以至影响铁路行车安全。察尔汗地区岩盐具有溶陷性、腐蚀性等不良工程特性。近年来,受盐湖地区异常气候影响,铁路附近达布逊湖等湖面迅速扩大,低矿化度湖水向盐湖路基渗流、漫溢；再者,钾肥的大量开采造成卤水水位降低,为低矿化度卤水横穿铁路路基提供了通道,造成以盐溶为主的盐湖路基坡面开裂、路基坡脚塌陷等工程病害,从而直接影响岩盐路基的稳定性。本文针对察尔汗岩盐路基盐溶病害做了一系列的现场与室内试验,分析不同矿化度卤水对岩盐路基的溶蚀影响,总结路基溶陷机理及影响因素,并借助计算机层析成像技术(CT技术)对溶蚀作用下岩盐的内部细观结构变化进行了扫描分析,着重研究了不同矿化度卤水对岩盐细观溶蚀的影响以及岩盐内部结构微裂隙的衍生与修复等,并基于CT数描述了岩盐的结构损伤参数,定性分析了岩盐内部物质迁入修复与溶蚀损伤,为提出岩盐路基溶蚀病害防治措施提供了试验依据。在此基础上对察尔汗岩盐路基进行了地质雷达检测和挖探勘察,着重调查了卤水矿化度的变化与路基沉降变形,并采用ADIAN有限元软件模拟湖水对路基两侧的影响。针对不同程度的路基盐溶病害,提出路基病害的防治措施,如设置多处自流排水井、蒸发池,以及在路基两侧埋设隔水板并对现有溶蚀孔洞进行灌注注浆封堵,以达到拦堵路基两侧卤水入渗的目的,从而实现对察尔汗盐湖地区路基盐溶病害的综合治理,为盐湖地区铁路路基长期稳定性提供了保障。(本文来源于《兰州理工大学》期刊2014-06-01）

孔祥芝,陈改新,纪国晋[6]（2013）在《大坝混凝土渗透溶蚀试验研究》一文中研究指出为了研究大坝混凝土抗渗透溶蚀能力,及溶蚀作用下混凝土强度和弹性模量的衰减规律,进行了不同掺合料混凝土大尺寸试件的渗透溶蚀试验。结果表明:振捣密实,养护充分的大坝混凝土具有很高的抗渗透溶蚀能力和较强的自愈特性,在水压力为1.0~3.8 MPa的软水持续作用下,试件溶出Ca(OH)25.16%~7.28%,混凝土各性能之间的关系发生变化,刚度降低,趋于变脆,强度和弹性模量的衰减与Ca(OH)2溶出率具有一定的线性关系。另外,掺合料种类对混凝土抗渗透溶蚀能力和性能衰减速率具有重要影响。(本文来源于《混凝土》期刊2013年10期）

刘琦,卢耀如,张凤娥[7]（2013）在《岩石高压溶蚀试验设备设计与实验分析》一文中研究指出为研究岩溶水库蓄水不同时期碳酸盐岩的溶蚀作用机理,研制了一套开放体系下岩石高压溶蚀试验设备,在0~2 MPa动水压力和15~85℃条件下,对碳酸盐岩的溶蚀作用进行实验模拟。结果显示,动水压力和温度增大都会引起碳酸盐岩的溶蚀作用加剧。溶蚀速率随压力的增大先降低再增大;随着温度的升高先增大再降低,75℃时溶蚀速率达到最大值。该实验方法和结果为岩溶地区水利水电工程中碳酸盐岩水岩作用分析及水库的可持续发展提供了理论依据。(本文来源于《实验室研究与探索》期刊2013年09期）

齐翠阁,赵庆贺,关喜才[8]（2013）在《石漫滩RCC大坝渗漏溶蚀试验分析》一文中研究指出通过对渗漏溶蚀的溶出物化学成分鉴定和库区水质侵蚀分析试验,证明库水产生软水侵蚀和碳酸溶出性侵蚀的可能性较小,可排除基础帷幕灌浆破坏发生渗漏的可能性。溶出物和廊道渗水均由坝体渗漏产生。大坝内部因溶出物大量溶出将对其密实性、强度带来一定的影响,需要做进一步的检测。(本文来源于《治淮》期刊2013年07期）

陆冠尧,魏兴琥,李森,熊彦,梁钊雄[9]（2013）在《粤北石漠化地区碳酸盐岩溶蚀试验研究》一文中研究指出在粤北石漠化地区选取不同石漠化阶段的样地,对其碳酸盐岩进行室内岩性溶蚀和野外模拟溶蚀试验,研究不同石漠化阶段碳酸盐岩溶蚀特点。结果表明:在轻度→中度→重度→极重度石漠化演化过程中,重度石漠化阶段是碳酸盐岩溶蚀变化的一个重要转折点,在这个阶段中,溶蚀过程从以化学溶蚀转为物理侵蚀为主。不同石漠化阶段不同环境中的碳酸盐岩溶蚀速度在地上50cm处,轻度石漠化土地>中度石漠化土地;在地面0cm处,极重度石漠化土地>重度石漠化土地>轻度石漠化土地>中度石漠化土地;在地面下10cm处,极重度石漠化土地>轻度石漠化土地>中度石漠化土地>重度石漠化土地;在地面下20cm处,轻度石漠化土地>中度石漠化土地>重度石漠化土地;在地面下30cm处,轻度石漠化土地>中度石漠化土地。(本文来源于《中国沙漠》期刊2013年03期）

霍吉祥,宋汉周,过芸琦,彭鹏[10]（2013）在《去离子水作用下不同水泥基材料接触性溶蚀试验研究》一文中研究指出表面接触性溶蚀是影响水工混凝土介质耐久性的主要方式之一。采用室内试验方法,模拟研究了水固比相对较小时去离子水作用下,水泥净浆、水泥-粉煤灰和水泥-矿渣叁类材料在不同表面积时的接触溶蚀特性。通过建立统一的数学方程对各周期内电导率变化进行拟合,并对每类材料及各周期下可能达到的最大值进行了预测,以此反映总盐的溶出情况;同时,建立电导率与Ca2+浓度之间的关系,从而可得到Ca2+浓度的变化规律,以此研究不同试件的抗溶蚀性。结果表明,水泥净浆、水泥-粉煤灰、水泥-矿渣试件的抗溶蚀性依次增强,而总盐的溶出量与试件的表面积以及侵蚀溶液的体积有关。(本文来源于《水力发电学报》期刊2013年01期）

### 溶蚀试验论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基层材料主要形式以石灰稳定类和水泥稳定类为主。但鉴于施工质量层次不齐,基层受到水的浸泡和作用在所难免。本文以3种半刚性基层材料为研究对象,设计了溶蚀试验,采用不同次数冲刷条件下,试件表面构造深度和溶液中的Ca(OH)2浓度的变化,探索基层材料在溶蚀和水头冲刷联合作用下的破坏情况,得到以下结论:3种半刚性基层材料的溶蚀试验具有相似的规律,二灰碎石土的溶蚀作用最为显着,在溶蚀作用开始后,试件最早达到破坏;在最初的溶蚀速率增大后,存在一个相对稳定期,维持一段时间后试件发生破坏;溶蚀作用与冲刷试验导致的试件破坏结果是迭加的,半刚性基层材料的破坏是两者双重作用的结果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 溶蚀试验论文参考文献

[1].张开来,沈振中,甘磊.水泥基材料溶蚀试验研究进展[J].水利水电科技进展.2018

[2].裴畅茂.3种常见基层材料的冲刷溶蚀试验分析[J].公路交通科技(应用技术版).2018

[3].陈沁宇,陈信宇.水工混凝土溶蚀试验方法的应用研究综述[J].科技风.2018

[4].亚森·赛买提.水库坝址区类岩溶发育特征及溶蚀试验研究[J].水利科技与经济.2015

[5].刘彦东.察尔汗岩盐路基细观溶蚀试验及其病害防治措施研究[D].兰州理工大学.2014

[6].孔祥芝,陈改新,纪国晋.大坝混凝土渗透溶蚀试验研究[J].混凝土.2013

[7].刘琦,卢耀如,张凤娥.岩石高压溶蚀试验设备设计与实验分析[J].实验室研究与探索.2013

[8].齐翠阁,赵庆贺,关喜才.石漫滩RCC大坝渗漏溶蚀试验分析[J].治淮.2013

[9].陆冠尧,魏兴琥,李森,熊彦,梁钊雄.粤北石漠化地区碳酸盐岩溶蚀试验研究[J].中国沙漠.2013

[10].霍吉祥,宋汉周,过芸琦,彭鹏.去离子水作用下不同水泥基材料接触性溶蚀试验研究[J].水力发电学报.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/08762b544732479b5a1cc33a.html