# 试论环保型技术在市政工程管理中的应用孙永超

新疆希望电子有限公司新疆乌鲁木齐市830013

摘要：市政工程管理与城市居民的日常生活息息相关，也是一个城市现代化水平的最好体现。目前，我国的市政工程管理中还存在很多问题，在市政工程施工过程中不重视对环境的保护，施工时经常产生颗粒物污染、噪音污染、水污染和光污染，严重影响了城市居民的正常学习、工作和生活。鉴于此，本文对环保型技术在市政工程管理中的应用进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：环保型技术；市政工程管理；应用

一、环保施工理念

环保施工也称绿色工程，为了能够更好的适应未来社会可持续发展的趋势，追求环境效益和社会效益的一种全新施工理念。环保施工不仅应用于市政工程的施工过程中，在任何施工的条件下都应该积极推行环保施工的全新理念。在环保施工的理念前提下，施工单位需要按照相关规定严格要求施工环节，积极考虑长远效益，在一定程度上减少施工环节对于生活环境的影响。环保施工理念，不仅能够极大程度确保施工质量和施工进度，同时，还能够降低施工资金的注入和投放。

二、市政工程施工中存在的污染问题

1、噪声污染

在实际的工程施工过程里，噪声污染的问题占到了环境噪声污染的5%以上，这对城市居民的正常生活、工作都造成了严重的影响。在市政工程中产生的噪声污染主要可以分为以下这几类：挖掘机和吊车工作时所产生的噪声、运输车和装载机在运作过程中所发出的噪声、搭建或者拆卸钢筋水泥和脚手架所发出的噪声，以及在切割一些石块，或者是运行外用电梯时所发出的噪声。这些噪声内容不仅会影响周边居民的工作和休息，同时还有可能会使附近学校的教学活动，无法正常展开。

2、固体废物污染问题

在市政工程施工中固体废弃物主要包括废弃建筑物的拆迁、材料废弃包装、员工生活垃圾等。如路基开挖废土，如果随意处置，那么会造成严重的水土流失和环境污染。员工生活垃圾如果随意排放，会对整个环境卫生和施工人员健康造成重要的影响。

3、颗粒物污染

首先，市政工程中常涉及到道路的拓宽和改造，因此需要对一些原有的旧建筑、旧设施进行拆除，在拆除的过程中会产生大量的灰土和粉尘，是市政工程颗粒物污染的主要来源。其次在市政工程施工前，需要运输大量的建筑原材料，包括砂子、石灰、水泥等等，这些颗粒状的建材在运输过程中，也会引发颗粒物污染。最后，在市政工程进行现场施工时，一些建材由于其特殊的性质需要当场制作，如混凝土的制作需要将水泥、砂、石等材料用水混合搅拌才能生成。建材进行搅拌时，极易产生粉尘以及建材颗粒物的污染。

三、环保型技术在市政工程管理中的应用

1、噪声污染的防治措施

合理安排施工，尽可能减少机械作业过程中产生的机械噪音。有噪声的施工尽量避开夜间施工，施工时间（早6：00~晚8：00），噪音应控制在80dB以内。对噪声较大的机械设备尽量不同时开启或尽量避开夜间和午休时间。严格控制作业时间，晚8：00到次日早6：00之间停止作业，确因特殊情况必须昼夜施工时，采取措施降低噪音。如浇筑混凝土必须连续施工，超出规定时限，应提前2天写出报告，须经市建设局建工处审查后报环保局批准，并严格按要求施工，采用环保型振动棒，以减小混凝土振捣噪声。根据施工现场情况，如有必要加设隔声屏障，使用隔声材料或结构来阻挡噪声传播。钢筋加工、木材加工一律在作业棚内进行，作业棚搭成封闭式，以起到隔声的效果。施工机械及运输车辆，采取禁（限）鸣措施，减少噪声污染。控制人为噪声，现场不得高声喊叫，无故丢打模板，乱吹口哨。建筑施工场界噪声限制标准（参考国家标准GBl2523-90）见表1。

2、颗粒污染的防治措施

①施工单位的实际管理者，应该对那些参与施工的工作人员进行责令，让其在完成施工作业后，对那些可能会发生颗粒、粉尘污染的施工材料进行处理和整个，并且在施工中进行拿取得时候，要做到轻拿轻放，避免暴力施工而造成大规模的扬尘，从而对周围环境起到一个保护的作用；②在市政工程施工开始之前，对于施工路线的内容，工作人员应该选择出恰当的施工运输路线，绕开居民区和闹市区，选择人流稀少的路段来进行运输，同时，在运输那些会产生粉尘和颗粒污染的材料时，施工人员应该利用毡布来进行遮盖，同时在运输路面上进行撒水处理，这样能够减少粉尘和颗粒在空气中的飞扬。对开挖或回填形成的新裸露地面，应及时用绿网覆盖，可有效降低施工现场的风蚀扬尘污染程度。

3、减少光污染

针对市政工程管理中的光污染问题，要针对光污染的不同来源，选用相应的环保型技术进行防治。首先，对于建筑材料外表面光滑而产生的光污染问题，市政单位应该尽量选择反射系数低的建筑材料，如果由于工程的需要必须采用易反光的材料，可以通过在建材的反光层粘贴防反光膜等方式来降低建材的反光，以最大程度地减少建材反光对于城市交通安全的危害。其次，对于大功率照明灯和电焊施工时产生的光污染问题，可以在施工现场的外围安装高层防护栏，防止施工产生的光污染外泄，以减少市政工程光污染给周围居民正常生活带来的不良影响。此外，防护栏还能从一定程度上降低电焊等市政施工时产生的飞溅火花引发火灾事故的可能性。

4、节水与材料资源利用

4.1节水与水资源利用

施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处设置明显的节约用水标识；加强节水管理，施工用水进行定额计量。施工区、生活区用电计量分开，现场设置节电警示标牌；混凝土养护采用薄膜覆盖，喷水养护措施。

4.2节材措施

根据施工进度提前做好材料计划，合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存，材料堆放整齐，一次到位，减少二次搬运。加强管理，模板涂刷脱模剂，拆模时，严禁硬撬，减少人为损坏，增加模板周转次数。废旧模板整修后用作临边洞口的盖板、柱子与楼梯踏步的护角。水电、消防管道等预留、预埋与结构施工同步。施工前对管线进行综合平衡设计，优化管线路径；对本工程室外台阶及屋面事先进行排版，工程加工，减少材料浪费。设计采用普通HPB235、HRB400钢筋，在提料下料时，充分考虑长料长用、短料短用，长短搭配，减少下脚料，并将下脚料加工成马镫、梯子筋、顶模棍等措施类材料，提高下脚料利用率，从而节约钢材。模板工程施工期间，加强质量控制，重点检查模板的加固情况，避免胀模发生后，出现人工剔凿浪费人工及浪费混凝土现象。混凝土施工期间，加强落地灰利用，减少建筑垃圾产生，变废为宝；浇筑混凝土墙体时，严格控制标高，比顶板、梁底高10mm，减少剔凿量。

4.3节能与能源利用

合理选择施工机械设备，杜绝使用不符合节能、环保要求的设备、机具、和产品，选择的设备功率与负载相匹配；加强施工机械管理，做好设备维修保养及计量工作；施工现场照明采用节能照明灯具。办公区内所用电脑、空调等用电设备，下班后关闭。生活区及办公区照明灯具选用节能型灯管，办公室及生活区门口粘贴“节约用电下班关好电源”等宣传标语。

4.4文物保护措施

施工过程一旦发现地下有考古、地质研究价值或地下文物时，及时停止施工，尽快通知业主及有关文物保护部门，及时采取保护现场的紧急措施，避免人为的破坏。

结束语

综上所述，加强市政工程中的环保施工意识，不仅是一种新型技术的开发，而是实现可持续发展的主要途径，进而从根本上提高城市建筑的整体质量和水准。减少城市污染不仅能够满足人们对于生活环境的要求，同时，还能够实现可持续发展的全新理念，极大程度解决了污染问题对于周围居民的影响。

参考文献

[1]张忠贵.市政公用基础设施时空信息集成管理技术研究[D].中国地质大学，2014.

[2]崔长江.进度管理在北京地铁八通线项目中的应用研究[D].吉林大学，2014.

[3]王乐.市政基础设施工程建设3D数字化管理技术研究[D].石家庄铁道大学，2014.

[4]司雪梅.关于环保型施工在市政工程管理中应用的若干思考[J].江西建材，2014，19：293.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/08961f7fa38680a3456d872d.html