# 配电网电力工程技术问题及其施工安全探究王登越

内蒙古巴彦淖尔市临河区农垦供电分局内蒙古自治区巴彦淖尔市015000

摘要：在经济发展过程中，配电网的电力工程技术至关重要，是人们生活和工作用电的有力保障。电力设施主要包括发电厂、输电网和配电网。中国的配电网类型很多，对于不同类型的配电网，施工技术也存在一定的差异。为有效保障电力正常供应和人民用电安全，我国相关人员必须充分重视配电网技术，通过配电网技术的合理应用，才能保证电力资源的合理利用，有效防止资源浪费。但是现如今我国民众的用电需求已经超出了电网技术的能力范围，随着时间的推移，两者之间的矛盾也开始越来越尖锐，导致我国电网之中出现多种问题，亟待我国有识之士将之解决。

关键词：配电网电力工程；技术问题；施工安全

导言：近年来，随着我国社会经济的快速发展和城市化进程的不断完善，城市建设对配电网输电系统安全稳定的要求越来越高。电力工程建设质量已逐步成为衡量企业核心竞争力和综合经济效益的重要标准。完善和优化配电网电力工程技术，制定和实施相应的安全施工方案，是保证配电网电力工程全面优质高效运行的关键。

1配电网电力工程的内涵

配电网电力工程是确保人们正常使用电力，而进行相关配套的工程总和，包括发电厂、电力运输集合、配电网等相关配套设置的总和。纵观配电网电力工程的发展历史，从刚开始学会如何发电，到电力的普遍使用，再到当今社会对电力系统的广泛应用，人们从认识电到使用电，无不体现了配电网电力工程的内涵和作用，近年来，随着新技术的引进和国家自主研发资金的投入，配电网电力工程得到了快速发展。随着经济的发展和生产力的提高，配电网的电力工程发挥着越来越重要的作用，是国民经济建设的重要基础设施。没有配电网的电力工程，其他经济体将无法运营，电力系统的正常运行是人民生活的重要保障，作为基础设施，这是配电网电力工程的内涵。

2配电网电力工程中的技术问题

2.1外力破坏

在我国经济快速发展的过程中，人们对配电网问题性的要求也在不断提高，并且比较关注配电网施工和使用的安全性。就目前情况来看，我国原有的10kv配电网中存在较多的问题，并且不能满足电力供应的要求，出现这一问题的主要原因是部分老城区的网络结构不合理。由于原电网主要采用单电源和架空线路供电，用户在用电过程中一般不做好布线工作，往往出现任意布置。此外，用户用电逐年增加，安全用电意识不足，导致原有配电网缺乏安全稳定，无法满足供电需求。10kv配电网络的不足之处主要表现在：缺乏稳定性、易出现事故、结构简单、出线容量小、供电能力差等。

2.2过电压

早期所建设的配电网电力工程由于缺乏一定的供电设施，从而导致整个电力系统的安全性都得不到保证。如果配电网处于比较恶劣的环境中，并且没有足够的爬距，供电设备在长期运行时就会导致绝缘设备损坏。电网在运行过程中，如果供电设备长期处于在大气过电压、内部过电压和工频电压的作用下，就可能导致配电网设备故障。在配电网电力工程中，电弧接地过电压是一个常见的故障问题。由于其电压幅度大，一般可达到四倍，极易损坏电气设备的绝缘。当有大电流通过电网时，如果不能采取有效措施加以解决，将导致电弧接地过电压，严重影响配电网设备的绝缘和安全运行。在原有的10kv配电网中，由于绝缘设备出现严重老化的现象，其绝缘强度较低，从而严重影响了系统供电的稳定性。

2.3闪络放电问题

配电网电力工程闪络放电的主要原因是电网的长期运行。在具体施工中，由于环境污染的存在，供电设备表面会有大量的沉积污染物，这将大大降低设备的绝缘能力。另外，当供电设备长期处于潮湿状态时，易受雷电冲击，导致供电设备绝缘面发生闪络放电。总的来说，污闪类型具有多样化特点，可以在集中一个点位上，也可能出现于多个地点，如果配电网之中出现大量的污闪情况，整个电力系统安全便会出现较大影响。在污闪状态发生之后，配电网极容易出现单相接地问题，导致整体电压升高，其暂态电压可能会高出相电压2.5倍左右。站在正常角度来说，如果配电网中的相电压出现升高情况，但没有故障情况出现，此时的电压升高并不会对绝缘设备造成损坏，但如果系统运行环境十分恶劣，供电设备的绝缘能力便会出现大幅度下降，促使闪络情况发生。

3配电网电力工程施工安全管理

3.1做好配网电力工程规划

首先，在架空走廊设计中，需要对城市架空走廊的使用、预留等资料进行详细收集，并实地勘察，做好与政府相关部门的沟通，掌握城市管线分布、使用以及未来建设、改造等情况，综合考虑各方面因素，调整架空走廊设计方案，确定最终设计的走廊宽度、高度不仅满足配网基本要求，且符合城市实际线路规划，控制设计与施工间的偏差。其次，在配电网供电设计中，应将整个配电网划分为若干供电区域。供电区域应相互独立，供电范围应明确，以减少线路重叠，为运行管理和维护提供方便。最后，在完成单体设计和管道一体化后，必须优化管道布置和设计方案，保证合理的管道间距、管道直径的选择和调压井等场所，减少管道偏移，保证工程施工质量，提高可靠性。

3.2合理的设置供电电压等级与配变容载比

为了能够在一定程度上保障配电网的稳定性以及安全性，必须要对供电电压与配变容载比进行合理的设置。在输送电能过程中，通常会采取逐级降压的形式，但是在长期的电能输送过程总会产生较大的电力损耗问题的出现，这时选择与之相适应的供电电压等级与配变容载比能够有效的降低耗损问题的出现。在这里要特别注意的是在进行供电电压等级与配变容载比设置过程中，必须要从电力用户的实际情况为主要的出发点，从而才能更好的起到节约电能的目的性。

3.3各环节施工安全管理措施

首先，在线路管理方面，针对架空线路连接方式，需要对线的架设在野外作业进行具体分析，方案的设置应该关注传输电能的环境、干扰因素等，所以，应该对通电运行中的短路现象进行预防，可以针对性的检查线路交叉问题；另一方面，应该对设计图纸进行具体的分析，并与实践施工结合印证，然后，严格按照讨论结果进行线路的组装置，如绝缘子的安装应该满足防雷要求等。其次，在杆塔的管理中，要求关注架设的稳定性，包括底部埋深、强风影响程度，所以，需要满足各项加固标准，目前多采作金属杆，架设的高度、线路的分部也比较科学，但是在实施阶段，应该注重现场的管理工作，尤其是在施工准备阶段完成后的现场施工阶段，要做好地锚、铰磨、抱杆的布置，做好地面拼装，以及对吊点、整体组装、螺栓固定、现场清理等做到全面有序。第三，在变压器的管理中，应注意技术应用作为一种介质的转化，因此操作需要专业化。具体来说，如安装前的调试和仿真、负荷大小评估、变电站运行分析等，要求技术人员持证上岗，并进行在线监测，以确保其状态的安全。此外，自动化改造后的技术应用需要在许多结构中实现。因此，开关控制非常关键。应保证隔离、自动监控、远程控制等功能的正常发挥，以保证施工结束后的应用质量。

3.4对施工环境进行妥善处理

在配电网电力工程施工时，需要施工的配电网一般都会安装在比较偏僻的地点，并且多处于户外，由于这些地点的地理环境具有一定的复杂性，并且在配电网电力工程施工中可能存在众多影响因素，这些影响因素一般包括以下几个方面：

3.4.1防止人为因素对配电网造成的破坏

在对配电网的杆塔进行布置时，应该合理的选择杆塔的位置，尽量让杆塔远离道路，并且减少不利因素对配电网造成的影响。如果没有条件来预防配电网的破坏，就应该适当采取保护措施，例如在配电网的杆塔附近增设标志，或者涂上反光漆等进行提示，这样既能够引起驾驶人员的注意，也能够有效的避免意外事故对配电设备所产生的损坏；

3.4.2做好防雷工作

由于配电网一般都位于户外的空旷地区，这就使线路遭受雷击的概率有所上升，所以在配电网电力工程施工过程中，应该选择适当的防雷措施。例如安装避雷器、增设支柱式的绝缘子、开展地线铺设等，从而起到防雷的作用。如果配电网电力工程的线路经过城区，就需要对路线所需要经过的环境进行考察，避免线路附近出现树枝或者其他障碍物，如果存在这类问题，就应该采取有效的措施进行解决，然后再架设线路，避免线路出现遭受雷击等情况；

3.4.3施工设备的维护和保养

在配电网电力工程领域，有必要检查施工区域是否有污染严重的工业区，对电气设备造成严重影响。因此，在施工过程中，应对供电设备进行防腐处理，如使用绝缘导线或使用抗污染能力强的绝缘子，并对配电网电力工程线路进行定期维护保养。从根本上为电力工程的施工安全提供必要的保障，也有利于电力系统的顺利运行。

结束语

综上所述，在配电网电力工程建设过程中，其技术水平对整个电力工程的质量起着至关重要的作用。为了进一步提高配电网电力工程建设的安全性，必须采取有效措施，提高配电网电力工程总体技术水平，这样才能更好地为人民服务。

参考文献：

[1]李荣锋.配电网电力工程的技术问题及其解决方案探析[J].中国高新技术企业，2017（09）：89-90.

[2]吴际.配电网电力工程的技术问题分析与施工安全措施分析[J].中国高新技术企业，2017（28）：123-125.

[3]唐学东，胡可新，范增光.关于电力工程变电运行技术问题的探讨[J].中国标准化，2017（02）：45-47.

[4]李倩，周国战，吕蓓蕾.配电网电力工程技术问题分析及其施工安全探究[J].科技风，2018（10）：48-52.

[5]解玉庆.配网电力工程的技术问题分析与施工安全措施[J].技术与市场，2017（5）.

[6]罗鸿.10kv配网电力工程的技术问题分析与解决[J].电源技术应用，2018（1）.

[7]马路眷，赵云岳，金邦财.论建筑电气工程的施工质量管理[J].浙江建筑，2017，03（04）：55-56.

[8]黄育明.有关变电站一次设计的若干思考[J].广东科技，2017（13）.

[9]张朝锋.110kV变电站电气一次设计的探究[J].科技致富向导，2018（3）.

[10]姜玉贤.浅谈110kV变电站电气的一次设计[J].科技资讯，2018（36）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/08f8e30d5860367d0cd1348d.html