# 试析市政道路路基施工质量管理

身份证号码：45223019861208XXXX

摘要：现阶段，我国市政道路工程建设水平显著提高。路基施工体系也发生了较大的变化。市政路基施工中，诸多因素均会影响路基的稳定性，降低路基的强度。所以在工程建设中，应采取有效措施提高施工管理综合水平，保证市政道路工程的顺利竣工。

关键词：市政道路；路基施工；有效措施

目前，我国市政道路工程建设的周期较长，且施工中会受到自然环境的影响，这也在一定程度上增大了施工质量管理的难度。而市政道路路基施工的质量对工程整体质量有着决定性的作用。为此，施工人员需严格按照工程施工的基本要求完成工程建设，完善整体路基施工水平。

1市政道路路基施工的主要内容

市政道路路基施工中，其内容较多，如路基路床铺设过程中，需开展土石方施工、处理道路沿线涵洞、建设挡土墙、建设路肩、修建边坡等工作。同时还应在道路沿线设置排水管道，提高布置的科学性与合理性。市政道路路基施工中，露天作业较多，因而工程施工极易受到自然条件的干扰。且施工中需要机械设备的加入，机械设备无法完成的工作则以人工方式完成，这使得路基施工对技术要求较高，需要由专业的施工人员完成工程建设。

2市政道路路基施工质量控制的作用

在市政道路路基工程建设的过程中，做好质量控制工作十分关键。市政道路工程建设的时间要求较为紧张，质量要求较为严格，且路基施工具有系統和复杂的特性，因此必须加大施工管理力度。若工程建设质量不达标，则会对人们的安全造成巨大的威胁，城市交通也会受到显著的影响。而做好市政道路工程路基施工的质量管理工作，便能够推动城市道路建设，延长工程寿命，推动城市现代化的快速发展。

3市政道路路基施工质量管理分析

3.1地表处理管理

若工程施工中，基底平整度较低、路基宽度不达标、路基承载力较小，则应采取有效措施做好地表处理工作。处理的主要内容有原地面复测、清理杂物、拆除砌体、处理不良土基以及碾压。在上述内容中，不良土基处理最为重要，如其无法满足工程施工的要求，工程施工质量也会受到较大影响。

在处理不良路基时，需结合土质情况选择处理方式，高度重视质量检验环节。如利用水泥搅拌桩技术处理淤泥层，施工前，管理者需结合工程试验确定施工的各项参数，确保搅拌机满足工程建设的要求，防止水泥浆出现离析的问题，且水泥浆必须采取连续泵送的方式。然后再严格按照规范要求确定搅拌次数。临近设计标高时，缓慢拔出钻头，再次搅拌桩顶位置，从而确保桩顶的均匀度。再者，施工质量管理中注意严格控制水泥的品质及用量、水泥桩标高参数、桩位的偏差等。施工结束后的一星期便可测量工程重要参数，从而准确判断水泥桩能否满足工程建设的要求。且一个月后进行单桩复合地基载荷试验，确定地基承载力是否满足工程的施工要求。

3.2路基填料管理

市政道路需要常年暴露在户外，经受各种气候的洗礼和各式汽车的碾压，生存环境恶劣。另外，市政道路也会受气候因素和车辆荷载的影响，需要应对复杂的环境。而优质的路基材料可有效保证路基的施工质量，增强地基的承载力。在选择路基填料的过程中，路基填料多种多样，要求施工人员充分结合道路沉降、地质条件、填料来源、企业自身发展水平等因素，选择合适的填料。且砂砾路基可应用渗水性较强的填料。选用黏土或渗水材料时，注意检验材料的强度及稳定性，从而保证路基的强度。施工现场当中的弃渣也是一种十分重要的路基填料。施工企业应结合弃渣的实际特点，选择不同类型的填料，以降低工程建设中的成本投入，同时也起到了节能环保的作用。

在工程施工中，必须选择社会信誉较好的材料生产企业，填料入场时应对所有的填料进行严格的质量检验，避免工程施工中出现不合格材料。如现场场地较大，则要在现场设置材料检验室，配备专业的检测设备和人员，从而确保材料检测结果的准确性和及时性。管理者必须高度重视材料的管理与维护，这样才能有效控制现场环境因素对原材料品质的影响。

3.3填筑压实管理

路基填筑压实施工的质量对路基的性能有着较为显著的影响。路基填筑压实施工中，需加强施工流程质量的控制，规避不利于工程施工质量控制的因素。如在土方路基施工中，填筑施工前需先试铺，试验段长度应在100m以上，从而确定铺筑的方法、铺筑施工中应采用的设备以及各项施工参数。在填筑施工的过程中，路基铺筑的宽度要比设计值大50cm以上。同时透水性较差的材料应设置在下层，透水性较好的材料应设置在上层。不同材料填筑和压实后，其层高不得小于500mm，最上层填料的厚度不得小于100mm。压实前要测定填料的含水率，且其含水量需满足工程施工的基本要求。

再者，注意严格控制压实速度，碾压设备要始终保持同一方向。这里土方路基施工的质量控制对象为路基的压实度及弯沉值，务必确保其充分满足工程设计的基本要求。施工结束后还需及时自查，自查后方可上报监理部门，监理部门可对工程质量进行抽查。

3.4边坡防护管理

路基边坡防护可有效提高路基的稳定性，同时其也是保证路基施工质量的有效措施。在工程施工中，路基边坡会出现多种病害，施工人员要充分结合防护材料的来源、地质及气候条件、边坡坡度等选择防护方式。而且不同防护方法在质量控制内容上也有所不同。植物防护是生态防护方式，其成本较低，且可提高环境质量。

此外，浆砌片石防护在耐久性、经济性和实用性上均具有十分显著的优势，将其应用于浸水边坡施工时，要采取有效措施保证边坡的排水效果，从而提高浆砌片石的防护作用。工程防护通常应用于严重风化的路基边坡防护当中。单纯的工程防护措施对道路周围的景观具有一定的破坏作用，且路基边坡比较明显，因此施工人员一般采用综合防护的方式，如浆砌片石与植物防护相结合，该方式一方面可提高环境质量，另一方面可保证边坡的安全性与稳定性。

4结束语

在市政道路施工中，路基施工是十分重要的内容。而路基施工会受到诸多因素的影响，因此，为了提高工程的施工质量，必须采取有效措施优化施工质量管理综合水平，以此促进市政道路路基施工的正常进行。

参考文献：

[1]黄健.市政道路路基施工质量控制[J].山西建筑.2018（08）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/09e70be2c8908195fe02bd3e.html