# 软控制逆变器论文-赵巍,赵路,孙孝峰,齐磊,王士豪

导读:本文包含了软控制逆变器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:阻抗,稳定性,奈奎斯特图,逆变器阻抗模型

### 软控制逆变器论文文献综述

赵巍,赵路,孙孝峰,齐磊,王士豪[1]（2019）在《下垂控制逆变器阻抗模型研究》一文中研究指出由于下垂环节对逆变器输出阻抗低频特性具有重要影响,对微网中下垂型逆变器并网电压以V_d轴定向,建立一种含功率环、电压环、电流环的阻抗模型,并通过阻抗扫描测试与阻抗模型测量对比验证模型的准确性,突破传统相量法分析时只侧重分析固定频率点50 Hz处的阻抗特性的局限性,阻抗模型不同参数下的稳定性判据与仿真对比,验证方法的正确性。(本文来源于《太阳能学报》期刊2019年08期）

潘岱,胡钊瑞,胡正龙[2]（2019）在《基于单片机的SPWM控制逆变器的设计与实现》一文中研究指出本文介绍了一种基于MSP430单片机的SPWM控制逆变器的设计及实现,MSP430单片机作为核心控制器,控制产生SPWM波,SPWM波控制驱动器从而控制全桥逆变电路,通过全桥滤波电路的直流电压信号转变为正弦波信号,并通过PID反馈控制算法使得输出电压信号稳定。(本文来源于《电子制作》期刊2019年13期）

王晓寸,王炜[3]（2019）在《基于分数阶PID与重复控制逆变器优化方法研究》一文中研究指出针对逆变电源中死区效应和非线性负载扰动对供电系统造成基波含量缺失、谐波含量增加等一系列问题,提出一种分数阶PID控制与重复控制相结合的控制方法。上述方法基于分数阶理论,在重复控制的基础上加入分数阶PID控制,利用改进的Oustaloup滤波算法近似替代分数阶函数,使整个系统的控制维度增加、动态性能更好、抗干扰能力增强。通过MATLAB/Simulink验证表明:分数阶PID和重复控制相结合的方法能够近似无静差跟踪周期性输入信号,减小系统的稳态误差,提高输出波形的质量。(本文来源于《计算机仿真》期刊2019年03期）

武子恒,于泊宁[4]（2018）在《基于PSIM的固定开关频率电流控制逆变器仿真分析》一文中研究指出固定开关频率电流控制逆变器的应用日益广泛,本文利用PSIM仿真软件研究固定开关频率电流逆变器的基本原理和电路实现,并分析其中存在的一些问题。(本文来源于《科技视界》期刊2018年12期）

黄家豪,王金全,徐晔,陈静静[5]（2018）在《一种下垂控制逆变器与柴油发电机并联运行控制策略》一文中研究指出传统的逆变器与柴油发电机并联系统中,逆变器采用PQ和V/f控制切换的方式实现并网与独立运行,模式切换存在失败的风险。提出了采用下垂控制的逆变器与柴油发电机并联运行控制策略,避免控制策略的切换,实现双模式的无缝切换。首先详细分析了采用下垂控制的逆变器与柴油发电机不能实现功率均分的原因,指出逆变器的等效阻抗等于逆变器与柴油发电机容量比的倒数乘以柴油发电机的等效阻抗是实现功率均分的充要条件。其次,引入虚拟阻抗削弱线路阻抗模型中的阻性成分带来的功率耦合,并使逆变器的等效阻抗满足功率均分的充要条件。最后利用MATLAB/Simulink仿真软件对所提方法进行了验证。(本文来源于《信息技术与网络安全》期刊2018年04期）

刘全越,雷诚诚,王泉[6]（2018）在《基于SVM算法的PQ型控制逆变器出口故障分类》一文中研究指出随着全球清洁能源的广泛应用,含有分布式能源的电网将会是未来配电网的主要供电形式。分布式能源常常经PQ控制型逆变器件接入配电网,由于控制模式的应用,对于分布式电源并网条件下,故障下暂态过程将会发生新的变化。现有研究主要集中于馈线保护和DG保护,而针对PQ控制型微源出口故障选相的研究则非常有限。文中首先分析PQ控制型逆变器的数学模型,故障电流特性及控制器特征状态变量故障特性,在此基础之上,形成PQ控制型逆变器故障特征矩阵,然后,进一步分析粒子群算法改进的多分类支持向量机算法流程,最后,在Digsilent软件进行算例仿真计算,验证了所提方法的可行性和有效性。(本文来源于《通信电源技术》期刊2018年03期）

刘兵,周波,倪天恒[7]（2018）在《基于广义二阶积分器的SPMSM无位置传感器控制逆变器非线性补偿策略》一文中研究指出在基于脉振高频电压注入法的表贴式永磁同步电机(surface-mounted permanent magnet synchronous motor,SPMSM)低速无位置传感器控制系统中,逆变器非线性导致估计位置中包含6次谐波误差。该文首先对该谐波误差的由来进行分析;其次提出一种基于广义二阶积分器(secondorder generalized integrator,SOGI)的补偿策略,利用SOGI分别实现高频电流提取和谐波误差消除;然后在现有位置锁相环中引入误差前馈补偿,弥补双积分器串联环节引起的信号滞后;最后在一台额定功率1.5kW的SPMSM上对该方法进行实验验证,结果表明该方法能显着消除估计位置中的谐波误差,改善无位置传感器控制性能。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2018年11期）

曹璐[8]（2017）在《基于下垂控制逆变器的低压微电网孤岛检测研究》一文中研究指出随着光伏、风力发电等清洁新能源的不断发展,针对分布式电源控制方式的研究越来越受到人们的重视,下垂控制作为一种具有“即插即用”特点的对等控制方式,其在逆变器控制中的应用变得越来越广泛。微电网要求逆变器不仅具有独自带负载孤岛运行的能力,还要具备并网运行的能力,因此并网逆变器都需要具备孤岛检测功能,以防止对人身财产安全造成危害。目前大部分孤岛检测方法均是针对电流型控制逆变器设计研究的,其往往并不适用于下垂控制这种电压型控制逆变器。因此本文针对这个问题,对适用于下垂控制逆变器的孤岛检测方法进行探讨研究。本文首先介绍了目前孤岛检测方法的研究现状,然后对下垂控制特性进行了一定的介绍,同时推导下垂控制逆变器并联运行时,各逆变器之间功率均分的条件,分析了下垂控制的孤岛检测盲区。结合下垂控制的特性提出了一种基于相位扰动的孤岛检测方法,介绍了该方法扰动的添加方式与影响,并给出了孤岛检测判断依据。该方法不仅能在逆变器与负载功率匹配时检测出孤岛发生,同时具有不影响逆变器孤岛运行的特点,并且对该方法在逆变器并联时的应用效果进行理论分析并得出相应结论。最后,在Matlab/Simulink平台分别搭建单台逆变器并网以及两台并联逆变器并网模型,对本文提出的孤岛检测方法进行仿真,同时在以DSP2812为控制电路的逆变器为基础的平台上,分别通过实验验证本文提出的适用于下垂控制逆变器的孤岛检测方法在单台逆变器并网以及两台并联逆变器并网时的孤岛检测效果,以验证该方法的有效性。(本文来源于《燕山大学》期刊2017-05-01）

黄林彬,章雷其,辛焕海,胡家兵,甘德强[9]（2016）在《下垂控制逆变器的虚拟功角稳定机理分析》一文中研究指出在大干扰下,电压源型的下垂控制逆变器会出现与传统同步发电机类似的暂态功角失稳,而且逆变器会因电流饱和而退变成一个电流源,进而出现更复杂的同步稳定问题。文中以逆变器单机无穷大系统为例,通过定义逆变器的虚拟功角,分别得出逆变器电流未饱和时的虚拟功角特性和电流饱和下的虚拟功角特性,在此基础上分析了逆变器的虚拟功角同步稳定机理和失稳过程,以及故障切除时间对逆变器虚拟功角暂态稳定性的影响,并将该分析方法扩展到虚拟同步机的暂态稳定分析中。最后,基于MATLAB/Simulink仿真验证了失稳分析方法的合理性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2016年12期）

王一丁,缪志农[10]（2016）在《双环准比例谐振控制逆变器的分析与仿真》一文中研究指出不间断电源(UPS)在人们的日常生活中和实际的工作生产中起到的作用越来越大,其主要作用是在市电断电时为设备提供备用电源,一台好的UPS可以保持用电器的不间断工作,甚至可以对一些对电能质量有着高要求的用电器提供高质量的电能。不间断电源最重要的部分是逆变器,逆变器的性能决定电源输出电能质量的高低。本文采用一种双闭环准比例谐振控制方式对逆变器进行控制,相比于传统的PID控制可以实现无静差调节,并通过仿真验证,效果良好。(本文来源于《攀枝花学院学报》期刊2016年S1期）

### 软控制逆变器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文介绍了一种基于MSP430单片机的SPWM控制逆变器的设计及实现,MSP430单片机作为核心控制器,控制产生SPWM波,SPWM波控制驱动器从而控制全桥逆变电路,通过全桥滤波电路的直流电压信号转变为正弦波信号,并通过PID反馈控制算法使得输出电压信号稳定。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 软控制逆变器论文参考文献

[1].赵巍,赵路,孙孝峰,齐磊,王士豪.下垂控制逆变器阻抗模型研究[J].太阳能学报.2019

[2].潘岱,胡钊瑞,胡正龙.基于单片机的SPWM控制逆变器的设计与实现[J].电子制作.2019

[3].王晓寸,王炜.基于分数阶PID与重复控制逆变器优化方法研究[J].计算机仿真.2019

[4].武子恒,于泊宁.基于PSIM的固定开关频率电流控制逆变器仿真分析[J].科技视界.2018

[5].黄家豪,王金全,徐晔,陈静静.一种下垂控制逆变器与柴油发电机并联运行控制策略[J].信息技术与网络安全.2018

[6].刘全越,雷诚诚,王泉.基于SVM算法的PQ型控制逆变器出口故障分类[J].通信电源技术.2018

[7].刘兵,周波,倪天恒.基于广义二阶积分器的SPMSM无位置传感器控制逆变器非线性补偿策略[J].中国电机工程学报.2018

[8].曹璐.基于下垂控制逆变器的低压微电网孤岛检测研究[D].燕山大学.2017

[9].黄林彬,章雷其,辛焕海,胡家兵,甘德强.下垂控制逆变器的虚拟功角稳定机理分析[J].电力系统自动化.2016

[10].王一丁,缪志农.双环准比例谐振控制逆变器的分析与仿真[J].攀枝花学院学报.2016

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0a4715c6eacafc24a4242bb3.html