# 市政工程给排水管道施工技术浅谈王瑞鹏

身份证号码：62262519940914XXXX

摘要：市政工程给排水管道是一个基础性设备，在城市污水的净化以及恶劣天气暴雨的疏通方面占有重要的地位。排水管道集合处理城市生活和生产污水，大大提高居民生活卫生安全。随着城市的发展，供水和排水管道建设项目也开始增长。为确保供水和排水管道施工的能力，保证城市的清洁，需在实践中，找出漏洞的症结所在。

关键词：市政工程；给排水管道；施工技术

1市政给排水工程管理中存在的问题

1.1管理意识不足

施工单位重视工程的投标、中标问题，一旦工程中标以后，更注重施工的进度、施工技术的实施，却没有注重施工的管理。施工单位普遍存在管理意识不足的问题，施工管理大多是形象管理，没有起到真正的施工管理作用。很多市政工程出现问题，一般都是由于忽视施工管理造成的。在工程施工过程中普遍存在分包和转包现象，这是造成施工技术水平低的主要原因，施工单位在注重经济效益的过程中，不注重工程质量，出现管道漏水、积水现象没有办法及时解决，市政管道工程项目质量无法得到保障。在施工单位加强管理的过程中，政府也需要加强对市政管道工程的监督，选派技术人员参与施工管理过程，对施工单位起到有效监督作用，也形成对施工单位的威慑作用。要加强管理意识，发挥管理职能作用，有效提高工程质量。

1.2监理职能缺失

市政工程给排水管道工程项目需要进行科学有效的监理，监理一般可以由甲方进行监理，有时也可以用第三方进行工程监理。监理是市政给排水施工管理中的必要项目，近几年，市政给排水工程规模越来越大，但是相应的监理职能表现出缺失的状态，无法辅助管理工作的进行。建立市政工程监理机制符合现代工程管理需要，也是保障工程质量的关键因素。在实际施工中，一般监理机构是工程项目的第三方，可站在公平、公正的角度上，实行市政给排水工程的监督与管理，在很大程度上降低管理的风险，如果缺乏管理职能，就会增加管理难度，较容易引发质量问题。第三方监理是保障工程质量的有效因素，但必须健全监理机制，明确监理的责任和职能，提高市政管道工程的质量，优化给排水系统的性能，保障用户的正常供水。

2市政工程给排水管道施工技术要点

2.1准备工作

施工第一步要做的就是精确的测量，其中最重要的是放线工作，测量管道之间相关数据，监测数据必须严格按照计划标准，比如排水管沟槽与井边桩之间的固定距离为10m，依靠其测量数据值，放线工作人员标出相对应的沟道开挖线，需注意要为实际施工人员留出足够的工作空间。为了保证后续施工作业的顺利实施，施工监管人员还要对此项目进行严谨细致的检验验收工作。

2.2沟槽开挖工作

放置管道需要沟槽开挖，沟槽开挖的规格与质量影响着排水管道的寿命与能力。在施工任务开始之前，需要事先确定地下障碍物的位置，比如一些电缆或者地下河，在经过严格的实地考察之后整理出调查报告，结合工程计划研究探讨出解决方案并提交政府相关部门进行审核，待审核通过，经过允许之后开始进行挖掘工作，挖掘人员必须细心严谨，防止因操作不当而引发一系列严重的问题。机械设备能够提升效率，缩短工期，人工开挖能够保证沟槽尽可能符合设计标准规定，所以应该将人工挖掘和机械设备挖掘两种方式相结合。在沟槽的挖掘过程中可能会遇到软土层等一些情况，可以对其打实或者混凝土浇筑处理，要确实保证有足够的承重力。以防万一，在沟槽挖掘完成之后需要正规检验方法和人员进行复核。

2.3管道支墩的技术要点

对于市政给排水管道施工来说，管道支墩是保障施工安全和工程质量的基本建设项目，具有非常重要的作用，管道支墩技术要注意以下几点内容：（1）应根据周围的土质情况、地基情况以及管道设计内水压力和接口磨擦力等，并根据国家现行标准的设计规范，综合规划支墩构造；（2）对于支墩所使用的建设材料必须要符合国家的设计标准，这样才能保障支墩的稳固性；（3）管道支墩埋设垂直地域平面应保持结构的平稳性；（4）在管道支墩混凝土浇筑的过程中，要调节和控制好混凝土的凝固时间，才能保障支墩的硬度符合施工的标准。

2.4管线连接

（1）在进行管道连接前要认真做好管材的外观清洁工作，应保持其表面的干燥和整洁性；（2）在连接时也要注意，务必保证法兰平行，其偏差应不大于法兰外径的1.5/1000；（3）要校对法兰垫片的位置，以此来保障螺纹连接的精确性，最终才能使得排水管道正常使用；（4）在连接时管道内外径尽可能的要保持一致，才能减少误差的产生；（5）在管线连接工作完成以后，要做好防腐以及防侵蚀处理，尽可能的延长其使用寿命。

2.5给排水管道试压

在完成给排水管道安装施工后需通过管道试压保证其实际施工质量。应用分段试压管道法，将最大试压长度设置为1km，附件管道的最大长度设置为0.5km。如果试压管段材质不同，则可选用多种试压手段。针对管道的支撑挡板部分，不但应对其牢固性进行监测，还需尽量避免支撑设施松动及脱落，检查是否遗留阀门封板。准备压力表、试压泵时，若选用弹簧管压力表，那么应确保其精度为1.5级以上，表盘直径最低为15cm，测量范围达到试压标准的1.4倍，确认试压时相应阀门的开启状态。完成管道注水操作后，将水压控制在0.2-0.3MPa范围内，确保管壁被全部浸泡，浸泡时间至少为2d。通过逐级升压形式进行试压，每级最好为0.2MPa。进行试压的过程中一定要严格检查漏水情况，并进行试压后渗水检测。如果10min落压不足0.05MPa，则为合格，无需进行渗水量的检测。

2.6雨水孔施工技术

在进行给排水工程施工的过程中，出于对汛期泄洪作用的考虑，需要应用雨水孔施工技术进行管道连接，以此将多余水分及时排出，确保路面环境。雨水孔作为最稳固的构件，对此应用合适的施工技术能够有效改善管道承压效果，但是在实际施工过程中一定要保证标高和中心线间的最佳距离，通过对中心线区域线路的设计提高测试结果的准确度，同时在管道内部做好补缝处理，保障内壁与内井的密实性。

2.7闭水试验技术

在确认管道井外、管道检测合格，沟槽没有积水，预留孔洞牢固、严密的情况下进行闭水试验检测水位，一般在注水完成后一天内进行，当管道内顶的水位受到井室影响低于2m，则应结合实际高度情况进行重新计算，注意测量渗水量时间不可低于30min。

2.8严格监察管道材料的质量

排水管道施工中的主体部分是管道安装，因此管道材料的质量关乎整个工程的顺利开展与否，合格的管道材料能够使给施工顺利进行并在一定程度上降低了维修频率，但若是管道材料不达标，便会影响后期施工的进度。对于选材方面，选购人员要合理选择供销商，提供产品合法的合格证明和质量合格证明。因为管材是工厂流水线大批量生产，生产厂家没有办法保障每根管材品质，有时候装卸的疏忽或者在运输途中的颠簸都会对管材造成一定的损伤，检察人员主要针对施工路段对管材数量、品质的要求，严格筛选管材规格质量，对各个方面进行检查，另外工作人员必须是专业的技术人员，有着足够的工作经验，能够结合现状对沟槽进行整改工作确保管道放进沟槽之后足够牢靠。

3结语

总之，在市政工程施工中，给排水管道施工占据着非常重要的位置，市政给排水管道在实际的施工中又具有一定复杂性和隐蔽性，因此我们要加强对排水管道施工工艺的全面控制，并严重按照规范进行施工，才能提高整个市政给排水施工的质量，为城市居民提高良好的生活环境。

参考文献：

[1]区洁.市政给排水管道施工管理与质量控制措施[J].民营科技，2015，（08）：104-105.

[2]钟金玉.市政给排水管道施工管理与质量控制措施[J].才智，2010，（26）：77-78.

[3]陈惠斌.试析市政给排水管道工程的施工管理[J].绿色环保建材，2018，（01）：59-60.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0a63128eab402359d7e6cfcb.html