# 论公路桥梁施工中现浇箱梁施工技术

广东中绿园林集团有限公司

1公路桥梁建设中的重要环节

1.1混凝土施工以及之前的准备

在公路桥梁施工中在前面的环节是混凝土施工环节，但是这一环节在实施之前要做好充足的准备工作，以避免一些意外发生。

在模板中可能会存在一些杂物，影响设备的寿命和精细程度，因此在使用机器之前提前开箱检查是一个必不可少的步骤。在工程施工中会使用到很多机械和设备，这些机械和设备都可能会造成安全隐患，因此需要及时通过设备进行检查，避免在施工的过程中对工作人员造成原本可以避免的伤害。

在做好准备工作之后就可以进行混凝土施工环节，现浇梁混凝土施工需要按照一定的顺序进行，做到先中间后两边。

1.2现浇梁的安装和钢筋加工环节

在应用现浇箱梁技术的时候第一个步骤是安装现浇箱梁，在安装的过程中成型和下料要严格按照设计时的一些要求来进行，除此以外对钢筋的各个参数要做好控制，在其安装的位置和安装数量等方面都要做好严格把控。

鉴于某些钢筋需要做特殊处理例如绑扎处理，因为是在公路桥梁工程现浇箱梁施工环节中出现的重要环节，所以更是要尤其注意绑扎的品质，为了满足设计所需的一些指标还需要对钢筋做一些特殊化处理，一般而言都是采用焊接的方法来实现这一点。

1.3现浇桥梁的预应力施工环节

在公路桥梁施工环节中有一个现浇桥梁的预应力施工环节，在这个环节当中第一步是例行检查钢绞线的性能和实际质量，看其能否满足对于设计的要求，进行预应力绞线的下料施工时为了达到提高切割的质量的目的可以借助砂轮切割机。在现浇箱的预应力下料时可以借助梳溜板来控制间距和尺寸。

在施工工序之中有一项是张拉施工，类似于现浇桥梁需要先将管道内的杂物和积水等处理掉，以防其影响到管道内的张拉力和张拉的数量以及张拉顺序，保证满足设计需求。

张拉施工完成之后还没有结束，需要进行检查，施工人员要注意观察这个结构是否处于较为稳定的状态，再经过测试确认处于稳定状态下之后可以切除多余的钢绞线。

2施工步骤

2.1箱梁支架的地基处理

箱梁支架的处理是一项复杂度很高的事情，因为在施工的过程中会有很多粘土，所以我们要对施工的地点进行碾压，将粘土与地面紧紧贴和防止粘土对设备造成一定的影响，这样才可以保证质量，具体的施工中一般而言要求压实度不低于91%，这样才可以达到满足桥梁承重力的最低标准，支架上的受力位置为了保证足够坚固需要用到大量的混凝土。施工时所处的地理环境和气候因素也要考虑在内，实际施工中要考虑气候冷暖的变化，热胀冷缩，混凝土会随着温度的变化呈现不同的变化，而不同的地域又加剧了这种不确定度。例如夏天的时候可能会因为温度高桥梁出现裂痕，到了冬季的冷降雨又会导致桥梁大面积积水，这会导致桥梁破损严重，因此施工人员一定要将施工所处地点的环境因素和气候变化适当地增加一些排水沟保证积水可以顺利的排出。这一做法并不是现代人的发明，而是自古就有，例如现在很多保留下来的古代建筑还保留着排水沟，这样就可以实现避免建筑被大量积水淹没，提升桥梁的质量。

2.2支架布局

为了保证施工的安全要对支架进行严格的考察，首先要进行设计方案的具体规划，这其中当然包括对于各种因素的影响，首先要对支架的质量进行勘测，保证支架质量满足相关的条件，一切都要调整到可控制的范围之内以此保证质量，满足使用标准，保证施工安全。

2.3混凝土的运输和使用

运输混凝土需要用到混凝土搅拌车，并且运输过程中对于其转速有着严格的要求，并且要求在一小时之内将混凝土材料运送到施工现场，之后现浇箱梁浇筑，或者选用地泵输送混凝土，在浇筑时操作人员首先铺设铁板，在卸载适量混凝土之后需要踩平处理，踩平之后要求厚度大概在13cm左右，最后在混凝土表面洒水以避免其表面由于过于干燥而开裂。

2.4连接浇筑箱预应力的施工工艺

在施工开始之前工作人员要严格按照标准进行工作，首先在人工穿束结束之后最好是用铁丝进行绑扎处理。二是在下料时施工人员要按照规定进行操作，接下来是对预应力的处理，预应力一般分为三个阶段，即预张拉，初张拉和终张拉三种。在三个阶段结束之后要分别测量混凝土强度的检测和对于测试张拉力的测量，如果不符合要求则需要及时调整，再检查无误之后可以切除多余的钢筋，开始下一步操作。

3技术要点和注意事项

首先是混凝土浇筑环节，一般而言要求现场搅拌，混凝土浇筑施工相较于混凝土材料的搅拌更为复杂，需要借助吊车完成工作，要注意接缝问题，因为这个可能会对整个浇筑环节和浇筑结构的稳定性产生非常大的影响，

其次是安装模板的技术要点，注意将两个方面的知识进行结合，分别是预应力管道和钢筋的施工，在安装模板之前要注意模板本身的问题，检查是否处于平整和干净的效果，不能出现变形和杂物出现的情况，一旦出现要立即解决。第二点安装模板时要对焊接的位置进行严格的检测，一旦出现裂缝的情况要及时处理。其次要调整侧边模块的垂直度，看连接部分是否足够牢固，施工作业时保证内模各个部分都符合标准。

第三点是加工处理钢筋的技术要点，现浇箱梁的安装与钢筋有着非常大的关系，所以保证钢筋的质量和处理可以有效保证现浇箱梁的顺利安装。在对钢筋进行处理时，注意两个方面，首先注意绑扎的牢固性，一是绑扎的钢筋数目，二是钢筋的长度，要想更好的满足对于这两项指标的要求可以采用焊接的方法，在现实实际情况之中钢筋可能会出现各种问题，所以针对这些问题要提前想好解决措施，在问题发生时可以及时解决。再有非常重要的一点，钢筋的安装位置一定要合理，因为钢筋安排位置合理与否一定程度上决定了后续的工程能否顺利进行，一旦出现问题不及时解决就会对后续的工程造成很大的阻力，影响工作的正常开展。所以施工人员一定要仔细检查，一旦发现类似的问题及时相处对应的措施解决问题，以便更好地满足对于施工质量的要求和对于施工设计的要求。

4小结

近些年我国的公路桥梁建设取得了明显的成效，现浇箱梁的施工技术应用的方面也越来越多，而现浇箱梁施工技术存在着很多优势的同时也有比较高的难度，需要注意各种事项，留意技术要点，对于工程中的一些设施和要求要严格按照标准执行，以免出现较大的误差影响工程的进行，其次对于一些技术要点施工人员应当仔细学习，增强自身的实践能力，合理的运用到工程中，在实践的过程中加强自身的综合能力，因为现浇箱梁施工技术要想真正充分地运用到工程中来提高工程质量关键还是在施工人员上，如果工程中出现了问题施工人员就可以制定出相应的措施，并及时的解决，这样就可以更好的保证施工的质量，满足人们对于工程设计的要求。

【参考文献】

[1]刘世明,刘永健,耿东升等.现浇箱梁预应力钢筋张拉方式影响分析[J].公路交通科技,2013,30

[2]邵琦.公路桥梁施工中现浇箱梁施工技术的应用[J].交通世界（运输车辆）,2015,

[3]光明,姚斐,王静华等.钢管少支架在山区高墩现浇箱梁中的应用[J].施工技术,2015,44

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0aaa1f2105d7f6f52916804b.html