# 多路径传输论文-张婷,张德干,崔玉亚,陈露,葛辉

导读:本文包含了多路径传输论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:多路径,WSN,并发编织,可靠传输

### 多路径传输论文文献综述

张婷,张德干,崔玉亚,陈露,葛辉[1]（2019）在《一种基于冗余策略的多路径可靠传输新方法》一文中研究指出在分布较为密集的无线传感器网络中,数据传输过程会产生大量的冲突问题,冲突会造成传输数据的丢失和传输时延的增大。多路径数据传输方法可以有效地减少冲突造成的数据丢失和传输时延较大问题。为此,提出了基于冗余策略的并发编织多路径可靠传输方法。该方法采用冗余策略,先对WSN进行层次分簇,然后传感器节点将采集到的数据信息发送至簇头节点,最后簇头节点将数据包分组并拷贝后通过编织多路径动态路径方式转发至汇聚节点。该方法建立在层次分簇完成后的网络拓扑结构上。大量的与现有多路径传输方法的对比分析实验测试结果表明,所提方法能有效地减少数据丢包率,减少传输时延,增加网络生命周期等,这对无线传感器网络数据的可靠传输有较大的实用价值。(本文来源于《计算机科学》期刊2019年S2期）

张锦辉,邓茜,李振宇[2]（2019）在《网络编码与多路径传输在互联网视频直播中的应用研究》一文中研究指出互联网视频直播的普通用户可以实时上传视频,其他用户可以实时在线观看。这种模式使其无法根据流行度提前将视频推送到各CDN节点缓存,而且要求视频从产生到分发到用户观看的延迟尽量低。视频上传的性能对互联网视频直播观看体验的影响最大,上传流的停顿常常造成下载流中无数据可发,在停顿现象中的占比达87.6%。针对这一问题,文中提出了一种将网络编码与多路径传输结合后应用到互联网视频直播上传中的方法。首先,通过网络编码对实时产生的视频数据进行冗余编码,增强抗丢包性;其次,对上传终端到CDN的多条链路测速,利用效用函数评估每条链路的性能;最后,根据不同链路的效用值将编码后的数据分配到各链路上进行传输,到达接收端后还原。理论分析和实验表明,与目前普遍采用的TCP传输方式相比,在2%丢包率、50 ms时延的网络条件下,所提方法的传输速率是TCP的7.6倍。实验结果表明,将网络编码与多路径传输结合后应用到互联网视频直播上传中,可以显着提升上传速率,快速感知网络的变化情况,增强对多变的网络环境的适应性。(本文来源于《计算机科学》期刊2019年08期）

张晗[3]（2019）在《基于强化学习的多路径传输控制协议优化》一文中研究指出随着计算机网络和通讯技术的发展,通讯设备通常配备多个网卡接口,例如智能手机和便携式电脑都配置有WiFi和LIE等多个网卡。然而传统的单路径TCP连接只使用单个的网卡和链路进行传输,导致剩余的接口和链路资源空闲以及单路径传输的性能问题。为了实现多网卡多链路的同时传输,互联网工程任务组提出并标准化多路径传输控制协议(MPTCP),它将单一的TCP数据流划分为多个子流,在不同的链路传输。由于链路多样性,MPTCP 比单路径TCP更加可靠,并且能充分利用网络资源。然而在多链路网络,特别是异构网络中,每条链路在带宽、往返时延等服务质量指标上存在较大差异,使得MPTCP面临缓冲区膨胀、带宽利用率低、队头阻塞、吞吐量下降、应用延迟增大等性能问题。拥塞控制和数据包调度是MPTCP的基本机制,同时是MPTCP设计和实现的核心。因此,优化MPTCP的传输性能,需要考虑以下两个问题:(1)拥塞控制问题,即如何为每个子流设置合适的拥塞窗口。子流的拥塞窗口直接影响子流的吞吐量,对MPTCP的总吞吐量等服务质量指标有着重要影响。(2)数据包调度问题,即如何在各个子流间进行数据包调度。MPTCP数据包调度算法决定了子流之间的数据流量分配。一个优秀的MPTCP数据包调度算法能够适应复杂多变的网络环境,优化子流之间的流量分配,提高MPTCP的性能。针对上述问题,本文分析了传统启发式拥塞控制算法和数据包调度算法的缺陷:基于特定或简化的网络模型,采用固定的控制规则,在复杂多变的动态网络中,难以实现最优的拥塞控制和数据包调度。为了从根本上解决上述问题,本文提出并实现基于强化学习的MPTCP拥塞控制算法SmartCC和基于深度强化学习的MPTCP数据包调度算法ReLeS。SmartCC把拥塞控制过程建模为马尔可夫模型,使用强化学习技术,训练生成不同网络环境下的最优的拥塞控制规则。实验表明:SmartCC在总吞吐量、时延抖动等方面均优于现有MPTCP拥塞控制算法。ReLeS用人工深度神经网络表示MPTCP数据包调度策略,训练生成各种网络环境下的最优数据包调度策略。实验结果表明,对比现有启发式MPTCP数据包调度算法,ReLeS能自适应多种动态的网络环境,综合优化吞吐量、应用时延等指标,有效缓解队头阻塞和缓冲区膨胀等问题。(本文来源于《南京大学》期刊2019-05-20）

周荃,吴承荣[4]（2019）在《一种动态多路径冗余的网络传输架构的研究》一文中研究指出提出一种动态多路径冗余的网络传输架构。该传输架构使用移动目标防御、数据冗余编码、多路径传输控制协议等理念和技术,应用层实现并提升传输的可靠性和完整性,给网络传输带来容错容侵能力。其中,由纠删码技术所带来的冗余性,使用RS编码为传输的数据文件单元进行冗余编码处理,使得网络传输可验证、可恢复;由多路径技术所带来的异构性,对数据文件进行分块传输,且传输内容彼此异构,使得多个数据流在公共网络中表现为相互独立,加大被攻击者识别的难度;由地址跳变技术所带来的动态性和随机性,能够有效抵御基于网络资源标识的扫描攻击。该网络传输架构能够有效防御恶意嗅探、窃听、中间人攻击和重放攻击,能够有效防止数据文件传输被恶意阻断、篡改。同时,传输架构具备一定的网络安全态势感知能力。理论分析了使用该拟态传输架构能够带来的传输安全性提升,评估了各种攻击模式下的攻击成功率,并设计了一系列实验,最终得出结论:在带来5%～14%的传输时间开销的情况下,能够提高传输可靠性27%～40%。(本文来源于《计算机应用与软件》期刊2019年04期）

吴文君,郭枭,赵家明,王朱伟,张延华[5]（2019）在《基于多路径传输的动态负载均衡路由算法》一文中研究指出针对当前数据中心网络面临的资源分配不够合理、资源利用率低等问题,提出一种基于多路径传输的动态负载均衡路由(multipath transmission-based dynamic load-balanced routing,MTDLR)算法.该算法利用软件定义网络(software-defined networking,SDN)架构集中控制的优势,建立实时全局资源视图,综合考虑多路径的链路带宽均衡度、路径带宽最优度和路由跳数等路径层面因素,为每条数据流选择最优路径.在此基础上,搭建SDN仿真平台进行性能测试,仿真结果表明:在多种拓扑结构的数据中心网络中,MTDLR算法较等价多路径(equal-cost multi-path,ECMP)算法和全局负载均衡(global load balancing,GLB)算法在带宽利用率、吞吐量等方面均有一定程度的提高.(本文来源于《北京工业大学学报》期刊2019年04期）

王玮[6]（2019）在《异构网络中多路径并行传输关键技术研究》一文中研究指出异构网络中,多路径并行传输技术同时利用多种网络的资源进行数据传输,可聚合多个网络的传输能力,有效提升传输吞吐量,实现负载均衡,是满足日益增长的网络资源需求、提升资源利用率的重要手段之一。多路径并行传输的传输层解决方案可兼顾各层特点,实现流控制、拥塞控制和对其他流的公平性,在当前和未来网络架构中发挥着重要作用。本文对基于传输层多路径传输协议实现的多路径并行传输技术展开研究,提出带宽调度方案、拥塞控制方案和切换优化方案,以提升频谱效率、终端能量效率和移动用户的传输性能。所提方案基于多路径传输控制协议(Multipath Transport Control Protocol,MPTCP),但其思想亦可应用于其他多路径传输协议。论文主要研究内容包括:(1)为提升MPTCP连接的频谱效率,提出一种带宽调度方案。首先,仿真分析端到端链路参数对MPTCP连接传输性能的影响,结果表明,当路径带宽增大到一定程度后,继续增大,吞吐量不再随之显着提升。其次,将MPTCP连接中各子流达到较高吞吐量时所需的带宽资源表示为有效带宽,利用Mathis Model将其建模为往返时延和丢包率的函数,并利用卡尔曼滤波器对往返时延和丢包率进行滤波处理,以消除无线信道多样性和时变性引起的误差。最后,根据有效带宽调整各子流所用路径无线链路的带宽资源。仿真结果验证了所提方案的有效性,可在保证一定吞吐量的同时提高频谱效率。(2)为提升无线多模终端的能量效率,提出一种能量有效的MPTCP拥塞控制方案。首先,将终端消耗每焦耳能量所能接收的数据比特数表示为终端能量效率,在总传输速率、路径容量和总功率的约束下,以多模终端各网络接口接收数据速率为待求解变量,将终端能效最大化问题建模为有约束的最优化问题。其次,利用遗传算法求得各接口满足条件的数据接收速率,并将接收速率转化为其所占总速率的比值,以速率分配比例的形式输出。最后,利用流量模型将求得的速率分配比例应用于基于窗口的拥塞控制算法,通过调整处于拥塞避免阶段的子流收到新的确认包时拥塞窗口的变化量,调整各子流所用路径上传输的数据量。仿真结果验证了所提算法的有效性,可将部分数据流量从低能效路径迁移到高能效路径,提升终端的能量效率。(3)为提升用户在移动过程中的传输性能,提出一种切换优化方案。首先,根据用户运动情况和当前接入网络的接入点位置,对数据包进行预先调度。当用户移动到当前接入网络的边缘时,预测离开该网络的时间,若该时间不大于往返时延,则将经该网络的路径设置为备用路径,不再传输数据。其次,根据链路往返时延和丢包率估计信道质量,根据用户运动状态和备选网络接入点的位置估计用户在各备选网络中的驻留时间,将二者加权求和,选择加权值最大的网络作为切换网络。最后,基于包的预调度和切换网络选择,提出切换优化方案,通过与对端的信令交互,移除原连接,并利用切换网络提供的新的IP地址建立MPTCP连接中新的子流连接。仿真结果验证了所提方案的有效性,能以较少的切换次数实现较高的吞吐量,提升移动用户应用MPTCP进行多路径并行传输时的传输性能。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2019-02-28）

赵筱琢[7]（2019）在《通信信号多路径传输信道实时分配方法仿真》一文中研究指出对通信信号多路径传输信道进行实时分配能够保证通信信号的传输速度以及通信质量。针对当前通信信号多路径传输信道实时分配方法在信号传输的过程中,存在的数据丢包率较大,信道负载均衡性较差,以及信号传输速度慢问题,提出一种基于博弈论的通信信号多路径传输信道实时分配方法。根据信号传输过程中,节点干扰和信道的传输速度的影响,确定通信信号多路径传输信道实时分配的目标函数,并利用博弈论中对纳什均衡性求解的一般算法对目标函数进行求解,将通信信号多路径传输成功率作为通信信号传输的效用函数,构建通信信号多路径传输信道实时分配模型,实现信道分配。实验结果表明,所提方法分配的通信信道,实现信号传输的速度较快,且信号传输过程中,丢包率较低,信道的负载均衡性较好。(本文来源于《计算机仿真》期刊2019年02期）

江卓,吴茜,李贺武,吴建平[8]（2019）在《互联网端到端多路径传输跨层优化研究综述》一文中研究指出近年来,随着虚拟现实、物联网、云计算等新兴技术的发展,用户对网络带宽的需求迅猛增加,使用单一接入技术已经难以满足用户对网络带宽的需求.为了解决用户日益增长的带宽需求和有限的频率资源之间的矛盾,互联网端到端多路径传输技术应运而生.互联网端到端多路径传输协议,如MPTCP(multipath TCP),目前主要工作于传输层,能够利用终端已经具备的多块网卡(如WiFi网卡和4G网卡)同时进行数据的端到端并发传输,从而提高总的传输带宽和对网络动态性的适应能力.由于每条子流可以通过TCP协议及其优化算法实现端到端的可靠有序传输,因此端到端多路径传输的研究重点在于多条子流之间的智能协同,主要体现在子流选择、数据分配和调度、联合拥塞控制等方面.然而,底层链路的动态变化使得传输层所估计的链路参数无法及时地反映当前链路的状态,异构物理网络接口具有不同的资源分配特点,不同子流在网络层存在部分传输路径重合问题,上层应用的数据包在截止时间、重要性、失真率等方面存在差异,这些都将给端到端多路径传输中子流之间的智能协同带来影响.因此,仅仅依靠传统的传输层信息无法有效发挥多路径传输的优势,需要在传输层对其他层次的相关参数进行有效利用.为此,近年来有关研究着手利用物理层、链路层、网络层以及应用层的相关信息,通过跨层联合优化来有效地提升多路径传输的优势.比较了近年来利用跨层信息进行多路径传输优化的研究,分析了各层的功能特点及其与多路径传输的关系,并在最后对未来的研究趋势进行了展望.(本文来源于《软件学报》期刊2019年02期）

刘东东,李勇,徐栋,阮持光,鲁亚凯[9]（2019）在《一种负载均衡的RPL多路径数据传输机制》一文中研究指出低功耗有损网络路由协议(RPL)由于负载不均衡导致节点能耗失衡。为此,提出一种RPL多路径数据传输机制。在网络拓扑构建过程中依据数据传输代价选出每个节点的最优多父节点集。结合无线链路质量、节点剩余能量、节点缓存占用率以及中继节点的子节点数量等度量,设计一种数据流量分配度量标准,基于该度量标准提出能够最大化均衡网络负载的流量分配策略,以获得最优数据传输方案。仿真结果表明,相对RPL、ELT-RPL机制,该机制能够最大化地实现负载与节点能耗均衡,延长网络生存时间并提高路由可靠性。(本文来源于《计算机工程》期刊2019年01期）

王文鼐,黄振华,吴炜,王斌[10]（2018）在《集群计算的多路径并发传输性能研究》一文中研究指出聚合集群计算节点机的多接口用于多路径并发传输,引入多路传输控制协议(MPTCP)以提升开放消息传递接口(OpenMPI)的通信吞吐能力和并行计算性能,给出实验原型的组织结构及软硬件配置,重点分析传输路径宽带对称性与吞吐量的变化关系,以及不同传输控制协议栈的LIN-PACK基准测试的加速性能和单链路故障的自愈性能。结果表明,MPTCP双路并发的吞吐量较传统TCP提高89%,并行计算的最大加速比可达2. 63,并具备较好的故障自愈性能。(本文来源于《南京邮电大学学报(自然科学版)》期刊2018年06期）

### 多路径传输论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

互联网视频直播的普通用户可以实时上传视频,其他用户可以实时在线观看。这种模式使其无法根据流行度提前将视频推送到各CDN节点缓存,而且要求视频从产生到分发到用户观看的延迟尽量低。视频上传的性能对互联网视频直播观看体验的影响最大,上传流的停顿常常造成下载流中无数据可发,在停顿现象中的占比达87.6%。针对这一问题,文中提出了一种将网络编码与多路径传输结合后应用到互联网视频直播上传中的方法。首先,通过网络编码对实时产生的视频数据进行冗余编码,增强抗丢包性;其次,对上传终端到CDN的多条链路测速,利用效用函数评估每条链路的性能;最后,根据不同链路的效用值将编码后的数据分配到各链路上进行传输,到达接收端后还原。理论分析和实验表明,与目前普遍采用的TCP传输方式相比,在2%丢包率、50 ms时延的网络条件下,所提方法的传输速率是TCP的7.6倍。实验结果表明,将网络编码与多路径传输结合后应用到互联网视频直播上传中,可以显着提升上传速率,快速感知网络的变化情况,增强对多变的网络环境的适应性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 多路径传输论文参考文献

[1].张婷,张德干,崔玉亚,陈露,葛辉.一种基于冗余策略的多路径可靠传输新方法[J].计算机科学.2019

[2].张锦辉,邓茜,李振宇.网络编码与多路径传输在互联网视频直播中的应用研究[J].计算机科学.2019

[3].张晗.基于强化学习的多路径传输控制协议优化[D].南京大学.2019

[4].周荃,吴承荣.一种动态多路径冗余的网络传输架构的研究[J].计算机应用与软件.2019

[5].吴文君,郭枭,赵家明,王朱伟,张延华.基于多路径传输的动态负载均衡路由算法[J].北京工业大学学报.2019

[6].王玮.异构网络中多路径并行传输关键技术研究[D].北京邮电大学.2019

[7].赵筱琢.通信信号多路径传输信道实时分配方法仿真[J].计算机仿真.2019

[8].江卓,吴茜,李贺武,吴建平.互联网端到端多路径传输跨层优化研究综述[J].软件学报.2019

[9].刘东东,李勇,徐栋,阮持光,鲁亚凯.一种负载均衡的RPL多路径数据传输机制[J].计算机工程.2019

[10].王文鼐,黄振华,吴炜,王斌.集群计算的多路径并发传输性能研究[J].南京邮电大学学报(自然科学版).2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0b41fc3e6b29f5b26a186f58.html