# 框架剪力墙结构建筑施工技术及实施要点研究

陆志强

中建二局第一建筑工程有限公司北京100000

摘要：框架剪力墙是建筑工程施工中一种常见的结构类型，其主要聚集了剪力墙与框架结构的优势，能够起到很好的空间效果。文章主要对框架剪力墙施工技术进行分析，并探讨实施要点对策。

关键词：框架结构；剪力墙；施工技术；技术要点

引言

随着人们生活水平的提升，人们对建筑工程质量提出了更为严格的要求。在建筑工程施工中框架剪力墙应用较为广泛，合理应用建筑工程结构的刚度，提升抗震性能，可以在根本上保障建筑工程的稳定性，提升建筑工程安全性，对于我国建筑行业的健康、持续发展具有重要的价值与意义。

1框架剪力墙相关概述

1.1框架剪力墙结构

框架剪力墙是一种综合了传统“剪力墙结构”与“框架结构”为一体的全新形式的建筑结构。框架剪力墙结构主要是运用铰接和刚接的方法来连接梁柱，来构成合理可靠的承重结构体系。框架剪力墙结构可以以灵活建筑空间为基础，充分实现广泛性建筑功能，并且还能对建筑墙体的变形产生抑制的效果。

1.2框架剪力墙结构的主要特性

首先，框架剪力墙结构通常是由梁与柱一同支撑的状态下构建而成，其建设材料主要有混凝土以及钢筋，与此同时，悬臂梁和框架剪力墙结构能够组合成垂直关系，由此便能够具备较强的承压性。其次，框架剪力墙结构还拥有较为优质的硬度，若是该结构的压力状态超出特定范围，那么便会发生硬度变化的现象。因此，为了可以进一步强化框架剪力墙结构的可靠性，则应该对其抗压性以及抗震性展开展开适宜的优化，从而对住宅建筑地基的弯曲矩阵情况展开科学的管控。最后，框架剪力墙结构所具备抗裂性也较为优质，主要是由于该结构具备较强的抗震性，在对住宅建筑工程展开设计以及建设以前，建设企业还应该对该结构与建设材料硬度之间的融合展开全面的考量。因此，建筑工程参与建设的施工者在对该结构展开建设时，需要对框架剪力墙结构的主要特性进行充分的了解，尽可能的展现出起应用的价值与作用。

2框架剪力墙结构的施工技术与实施要点

2.1框架剪力墙结构建筑的放线测量技术

在建筑工程中，剪力墙结构在作业之前，要先进行放线测量工作，在测量时必须要依照建筑工程施工的设计图纸，同时遵守其施工标准，必须要使用先进的设备仪器进行测量，减少剪力墙结构的测量误差。比如，在作业时运用经纬仪或全站仪等测量工具，建立起放线测量的轴线控制网，对具体实际情况一定要标注说明，还要反复检验建筑工程放线测量的结果，而这对建筑工程中放线测量的准确性的提升有着巨大的促进作用。

2.2内隔墙施工以及铺砌技术

内隔墙作为框架剪力墙结构工程中的收尾工程，在施工中要分析建筑结构的施工状态，加强基础建筑质量控制，进而保障内墙施工的质量。在施工中要合理的分析铺砌技术要求，进行框架剪力墙的空心铺砌施工中要适当的增加构造柱结构，提升框架剪力墙抗震性能，提升内墙结构的整体稳定性，通过将构造柱位置合理的设置在墙角侧的方式达到提升承载支撑能力的目的。在铺设中要合理的控制空心砖，提升整体性，增强建筑内墙稳定性。

2.3钢筋施工技术

在对框架剪力墙结构进行施工的过程中，会使用到较大数量的钢筋材料。而对于钢筋而言，其在规格以及形态上会存在着一定程度的差异。所以在施工的过程中，需要采取先进的施工工艺对密集钢筋节点处的安装与浇筑进行科学合理的控制，进而对施工质量进行有效的保证。钢筋工程的施工工艺要点如下：第一，固定箍筋框。首先，综合考虑各个方面的因素并结合实际情况进行放样，然后在此基础之上对定型模具进行制作，并结合需求进行适当加工，准确定位柱筋框。在对钢筋的位置进行控制的过程之中，一般可以采用竖向或者水平的墙体梯格筋进行，采用此种方法能够对钢筋位移的情况进行合理而有效的规避。第二，明确钢筋的梁柱节点，在正式施工之前，对计算机技术进行有效的使用，使其能够完成现场钢筋的绘图与放样，然后参考绘图放样对模板与样板进行有效的制造，这样一来，在正式施工时，就能够对节点的准确性与有序性进行有效的保证。

2.4模板工程施工技术

首先在框架剪力墙结构的墙体施工中，应重点关注板墙根部问题，及时找平，加强密封，适当加长外墙外侧板面高度；还要关注板墙根部问题，设置围檀，合理调整根部螺栓间距。其次在一些阴阳角的拼接施工中，应重点处理好封头加固问题，加强对坐高接缝的补强，适当增加模板厚度，保证结构墙的严密性。再者在楼梯模板施工中，应加强对底边位置钢筋的处理，确保底边位置钢筋比踏步高。另外在拆模作业时，也要采取科学的操作方法，并严格设置安全网。

2.5混凝土施工

混凝土施工环节中，下列几点内容需要进行注意：第一，将其材料的拌和环节处理好是首要工作，该项工作至关重要，直接与混凝土原材料配比、选择材料和控制质量等方面息息相关，而且操作时要注意拌和的顺序，并严格掌握拌和的方向，避免混凝土混合物出现离析现象；第二，对浇筑环节的关键点进行严格控制。混凝土在正式浇筑之前要正确选择该环节的施工方式，然后判断混凝土的强度，浇筑柱头强度最高的位置，随后再依次浇筑其他强度结构。整个浇筑环节需要严格控制它的结构厚度，不仅如此，防止浇筑过程中出现中断现象，只有严格控制这种现象，才能避免结构出现裂缝，确保混凝土结构的承载能力；第三，注重混凝土结构后期的养护质量，浇筑结束后需结合施工现场的具体状况对温度与湿度进行严格的控制与管理。混凝土结构后期的保养环节中，其结构内部的温度可以通过浇筑中预埋的测温管进行展示。假如温度较高，需要结婚族喷水、通风等合理方式进行降温，若温度较低，则应使用覆盖保温材料实现保暖目的。

3框架剪力墙结构建筑施工质量控制措施

3.1施工前阶段准备

在施工中要做好现场的勘察分析，保障施工方案与工程实际状况保持一致，避免出现严重的误差。同时，在施工过程中要明确各个阶段的施工环节以及施工技术手段，避免在施工阶段出现混乱等问题，要合理的控制施工作业，避免其对框架剪力墙结构产生影响，保障施工有序开展。另外，在施工之前要做好技术较低，明确施工重点以及难点，提升施工管理的针对性。同时，在施工前的准备过程中，要明确施工质量管理要求以及指标，在施工过程中要加强对施工材料以及设备的全面监督检查，保障施工材料符合质量标准才可以进入施工现场，在施工过程中要做好设备的检验分析，保障设备始终处于稳定的运行状态，进而避免影响施工作业有序开展。

3.2蜂窝与空洞质量控制

在进行墙体混凝土浇筑时，一方面要确保做好现场振捣工作，同时还需要对混凝土进行一定程度上的分层浇筑，浇筑的过程中需要合理控制混凝土浇筑高度，一般情况下控制在40cm左右较为适宜，同时还需要对浇筑的连续性进行有效的保证。如果施工条件受到限制无法进行连续性建筑，再次浇筑的间隙应当控制2h之内。除此之外，在对墙体混凝土进行浇筑时，一定要注意墙体的重点部位，需要采取有效措施对其施工质量进行监控，保证施工质量能够满足相关的标准规定。

结语

现实施工中，框架剪力墙的施工将承受较大的承载力，易操作、施工，灵活性强，因此，该施工技术在现代工程建设过程中占据重要位置，得到广泛应用与推广，可提高建筑工程的整体施工进度和质量，促进建筑业健康、持续发展。

参考文献：

[1]马兰.建筑工程框架剪力墙结构工程施工技术分析[J].山东工业技术，2017（23）：94.

[2]陈超.建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术分析[J].绿色环保建材，2018，137（7）：237+240.

[3]吕龙飞.建筑工程中框架剪力墙结构施工技术的探讨[J].大科技，2017（32）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0c67216e78262534ff16e712.html