# 农村电网改造中配电工程的施工管理研究

广西水利电业集团有限公司荔浦供电分公司广西省荔浦市546600

摘要：在我国，近些年来电力资源供应一直处于持续增长态势，为适应电力事业的发展，农村的电网改造工作也越来越重要。农村电网的改造对促进农村经济发展，提高农村人民生活水平有着非常重要的意义。而要想使得农村电网改造落到实处，就必须要加大其配电工程施工的管理力度，防止出现不良质量问题及安全问题，从而使得农村电网改造配电工程能够充分发挥其利民惠民的优势及作用。基于此，本文就重点围绕着农村电网改造中配电工程的有效施工建设及其管理进行了简要的分析论述。

关键词：农村电网；电网改造；配电工程；施工管理

1改造农村电网的重要性

农村电网属于基础性设施建设，其能够推进农村经济快速增长。受传统观念及设备制约，我国农村电网的运行负荷比较大，且运行过程中设备陈旧，故障频发。加之，绝大部分设备已经运行了很长时间，严重影响了我国农村电网供电质量及效率，很难满足群众的基本用电诉求，也制约了我国新农村建设。因而，电力企业要结合农村电网现状，对其进行针对性改造，确保农村电网改造配电工程资金充足，技术合理，提高农村电网效益和人们的日常用电质量。

2配电工程施工过程中的质量管理与控制

2.1施工准备阶段的管理与控制

配电工程的施工质量取决于施工人员的素质，因此施工前要对施工人员进行严格的选择和培训。此外，还要控制好各工种人员的比例，保证施工人员持证上岗。工程管理人员要认真编制和审查施工技术方案。施工技术方案要有完善的质量保证体系。施工技术方案的编制要符合现行的国家及行业标准和规范要求。应对施工人员使用计划、设备机具使用计划及施工进度计划进行认真编制，并监督施工单位的落实情况。应根据现场的实际施工情况，对制定的计划进行及时的调整和补充。

作为工程管理人员，除了培训好施工人员，还要做好图纸会审工作：①要严格审查图纸是否符合相关的规范和标准要求；②设计方案是否是最优方案；③是否符合当地政府的总体规划要求；④方案是否符合配电网的规划要求；⑤审查设计是否符合经济性和便利性的原则。

2.2施工阶段的管理与控制

配电工程施工必须根据批准的施工技术方案进行。施工中若发现图纸问题，不能私自未经同意变更设计。要求严格执行并落实“三检”制度。施工阶段要严格推行规范化操作程序。平时注意收集和整理资料，验收表必须经相关负责人签字，否则不得进行下道工序的施工。防止对工程监督的形式化，做好施工日志的记录工作。

2.2.1物资管理

必须对进入施工现场的设备和材料进行严格把关，将进场的材料和设备按照使用类别妥善保管。建立系统的账、卡、物、表管理制度。仓库要做好规范化管理管理工作，尤其是材料的管理工作，重点是金属的防腐，水泥的防潮，过期及变质水泥禁止使用。做好设备开箱检查记录，做到材料的材质证明、合格证和检验报告齐全。按照以下原则进行原材料的准备与领取，确保工程施工的连续性。

（1）购置原材料的要求：符合国家有关标准、规程、技术条件中规定的标准和设计要求，各种合格证、检验（化验）证件齐全；

（2）砂、石、水泥、钢材择优选场（厂）：砂、石等材料必须送当地质量检验部门（省建委批准的）检验，其检验报告必须送监理单位、甲方审查批准后方可使用；水泥的生产厂家和品牌品种，必须是经中国水泥产品认证委员会认证通过的，并要求厂家提供相应的认证证书号，并按照《架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）的要求制定水泥的采购、运输、保管使用等管理办法在工程中实施；

（3）施工方自购的材料、原材料或加工制成品、要有完整的产品合格证、材质证明书，检验报告等足以证明其质量的文件，并妥善保管。待竣工后向建设方移交；

（4）建设方供应的设备材料必须有出厂合格证、材质证明，并提供给施工方；

（5）检验发现不合格品应及时隔离作出标识，严禁在工程中使用；

（6）材料按计划采购、供应、运输，并派专人负责检查其质量。

2.2.2施工安装及调试技术管理

施工时必须保证电杆的埋设深度，其深度不得小于设计规定值。此外，要控制好杆坑的深度偏差，偏差值不得超过+100mm、-50mm，直线杆顺线路方向位移要小于设计档距的4%，横线路方向位移不应超过50mm，电杆顶端应封堵良好，当电杆焊接时焊口应符合规程要求。拉线盘的埋设深度和方向应符合设计要求。导线在展放过程中，对已展放的导线应进行外观检查。不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在档距内连接。

3配电工程施工的安全管理

建立安全工作例会制度和安全检查制度，检查本工程的安全情况，提出改进措施，布置近期安全工作，及时发现问题、解决问题。施工队必须坚持执行每周一次的安全活动日制度，活动有内容、有要求、有记录，要暴露问题，查找原因，提出措施，落实到人。严格执行工作票制度：每道工序必须使用安全工作票，并严格履行签字制度。要求安全工作票必须有针对性，反映出施工危险点和控制点，合理规划出作业现场平面布置。要求施工全过程安全监护人必须从始至终人员到位、责任到位。针对各分部、分项工程的施工特点及现场施工环境，预测、划分出每道工序的施工危险点、控制点，现场施工时重点进行安全监护。做好这方面的工作可以从以下几个方面进行努力：①提高管理人员和工作人员的安全意识。只有管理人员和工作人员的安全意识得到了提高，配电工程的安全工作才能有保证。首先，加强安全思想宣传，树立安全第一的思想意识。其次，单位定期组织系统化的学习，提高工作人员整体素质。②采用先进的配电设备，降低事故发生风险。采购高质量高标准的配电设备，是整个配电建设过程的关建，也是安全施工的重要保证。③建立有效的安全管理体系，细化权责，落实安全管理制度。④加强工程细节管理。⑤吸取经验教训，加强安全事故预防。

4环保及文明施工管理

4.1环保方面

施工阶段严格按照设计要求进行施工。做好弱电线路、无线电设施的保护措施，以及线路邻近房屋的拆迁工作（电场强度≥4V/m），基本消除电磁环境影响。而在自然环境影响方面存在的问题较多：开挖土石方造成地貌改变、植被破坏、树木砍伐、水土流失等；在农田施工易造成毁田占地；施工完毕后现场残存少量砂石料；架线质量不良造成电晕、噪声危害；易燃、易爆、易腐蚀物品造成周边环境污染；施工驻地垃圾的处理；施工人员对文物保护认识不高，在施工中要针对以上问题，重点进行控制。

4.2文明施工方面

要加强对员工的教育管理工作，他们的表现代表着企业的形象。进驻现场后，向他们详细介绍当地风土人情、习俗禁忌，将他们的考核纳入经济承包范围之内。要在业余时间组织丰富多彩、健康向上的文娱活动，满足施工人员对精神文明的需求。

5总结

总之，农村电网改造属于惠民性工程。电力企业和项目负责人要结合农村具体的电力基础设施建设，对配电工程施工进行严格管理，提高人们的日常用电质量；管理人员要结合农村电网改造背景，不断优化知识结构，提高自身素养，保障电力工程建设效益，实现配电工程的全面升级和优化。

参考文献

[1]李岱龙.试论农村电网改造中配电工程的施工管理[J].内燃机与配件,2018(7):173-174.

[2]任洪斌.解析农村电网改造中配电工程施工管理[J].大科技,2017(22).

[3]张碧竹.农村电网改造过程中配电工程的施工管理探析[J].科技创新与生产力,2012(11):37-38.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0ce785a915e54385631d6d43.html