# 回接技术论文-郭朝辉,刘爱顺

导读:本文包含了回接技术论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:尾管回接,压裂技术,规模化应用,尾管固井,压裂施工,压裂效果,大牛地气田,储层改造,管柱,大陆架

### 回接技术论文文献综述

郭朝辉,刘爱顺[1]（2019）在《工程院尾管回接压裂技术实现规模化应用》一文中研究指出本报讯 7月4日，工程院德州大陆架公司自主研发的尾管回接压裂技术及配套工具在大牛地气田D12-P22井成功应用。这是今年以来该技术及配套工具在大牛地气田成功应用的第17口井，标志着该技术及配套工具已成为规模化推广应用的成熟技术。2013年以来，(本文来源于《中国石化报》期刊2019-07-25）

霍宏博,李金蔓,刘海龙,谢涛,王啸[2]（2018）在《浅海勘探开发一体化井口回接技术》一文中研究指出按照相关法律法规,探井完成其勘探使命后面临永久弃置和临时弃置的选择,永久弃置要求高于临时弃置。临时弃置若转为永久弃置需要动员钻井船,增加高昂的工程投资;永久弃置之后即便探井具备良好的产能也无法转化为开发井生产。适用于浅海的泥面以下井口回接技术可使探井弃置满足永久弃置要求且具备回接转为开发井的可能性,但目前对泥面以下回接技术研究较少。鉴于此,调研国内外相关水下回接技术并结合渤海情况总结出制约泥面以下回接技术的主要因素:泥面下井口探寻、泥面下可视化作业以及泥面下回接工具研发等。调研未来可能解决井口回接技术瓶颈的相关科技进展,提出了泥面以下井口回接的研究方向,指出泥面以下回接技术在当前技术条件下具备可行性。兼顾永久弃置要求的弃置方式可以使工程投资有的放矢,未来应用前景广阔。(本文来源于《石油机械》期刊2018年11期）

冯丽莹,孙泽秋,陈秀华[3]（2018）在《大牛地气田压裂用尾管回接关键技术》一文中研究指出为了进一步提高单井产量,大牛地气田盒2气层应用了尾管回接分段压裂技术。针对尾管回接压裂技术的技术难题,文章提出了尾管固井+回接不固井的完井方式,并对压裂用尾管回接关键技术展开研究。(本文来源于《石油和化工设备》期刊2018年10期）

刘平,王逢军[4]（2018）在《复杂位移采油树动态软管回接技术研究及应用》一文中研究指出为化解东海某项目自升式钻井平台改造为生产流程平台过程中可能产生的巨大风险,通过研究优选了改造方案,开展了软管路由、长度和固定方案优化设计,设计中采用"反校核"方法弥补了采油树位移基础数据不足的问题。高压动态软管与工艺管线回接的首次成功应用,较好地解决了因风、浪、流和立管内外温差造成钻井平台采油树不同方向的大幅度复杂位移问题,为类似移动钻井设施生产功能转换提供了借鉴。(本文来源于《天然气与石油》期刊2018年04期）

孙泽秋,魏钊,代红涛,覃毅,陈涛[5]（2018）在《新型封隔式回接装置及工艺技术研究》一文中研究指出为了解决"叁高"气井尾管固井重迭段固井质量差易引发环空气窜的技术难题,研制了一种新型封隔式回接装置,实现了回接固井后环空封隔,防止气窜发生。结合新型封隔式回接装置的功能特点,制定了一套可行性强的防气窜尾管回接工艺。对防气窜尾管回接工艺中的尾管固井回接筒内部修整技术、多级压力控制技术、调长关键参数计算方面展开研究,为确保封隔式尾管回接顺利实施提供了有力的技术支撑。该研究为"叁高"气井尾管固井防环空气窜提供了一种新的研究思路。(本文来源于《石油工业技术监督》期刊2018年07期）

顾天宝[6]（2018）在《静态柔性软管铺设和回接技术应用》一文中研究指出柔性软管作为一种新型海底油气输送设备在油田开发领域应用越来越广泛。本文结合某油田海底管道中应用柔性软管实践,阐述了柔性软管铺设和回接技术相关情况。通过柔性软管铺设和回接技术的梳理、总结,吸取有益的经验,为此后类似项目提供借鉴。(本文来源于《化工管理》期刊2018年16期）

孙泽秋,代红涛,魏钊,丁玲玲,覃毅[7]（2018）在《基于新型封隔式回接装置的尾管回接关键技术》一文中研究指出"叁高"油气井尾管回接固井难以保证重迭段固井质量,易发生环空气窜。为了解决固井质量差和环空气窜的技术问题,研制了一种封隔式回接装置,并制定了一套防气窜的尾管回接工艺技术。该技术为解决"叁高"油气井尾管固井后气窜难题提供了一种新手段,对尾管回接固井有参考作用。(本文来源于《天然气与石油》期刊2018年02期）

郭朝辉[8]（2018）在《分段压裂用尾管悬挂器与回接装置关键技术》一文中研究指出为进一步解决致密油气和页岩气储层压裂需求、井眼条件与管柱成本之间的矛盾,研究了分段压裂用尾管悬挂器与回接装置关键技术。通过分析固井漏失及储层高破裂压力需求之间的矛盾,提出尾管固井后快速进行全通径压裂施工;通过研究固井完井技术优化组合方式,提出了水平井尾管固井后实施定点射孔寻找甜点的分段压裂储层改造工艺;通过优化设计尾管固井及回接压裂工具,实现了固井完井工具一体化密封锚定。对分段压裂用尾管悬挂器与回接装置进行了室内地面整机试验,悬挂器及插头整机密封能力达到90 MPa,锚定回接插头与悬挂器之间的抗拉强度达到1 800kN,插头丢手顺利。该技术在大牛地气田、东胜气田及长庆油田陇东区块的27口水平井进行了应用,施工压力总体较高,但都完成了压裂作业,且总体效果良好。研究表明,分段压裂用尾管悬挂器与回接装置关键技术可以解决压裂施工现场所需的高压及上顶力难题,为回接固井后分段压裂工艺提供高承压、大通径和锚定可回收的井筒,从而保障储层改造效果。(本文来源于《石油钻探技术》期刊2018年02期）

赵聪,侯承勋,姚辉前,孙泽秋[9]（2018）在《分段压裂高压回接密封关键技术研究与应用》一文中研究指出水平井分段压裂技术中,回接装置的高压密封性能对现场固完井作业起到极为重要的作用。针对现有回接装置密封组件密封性能差、多次插入回接筒后密封组件损坏严重的情况,开展了高压回接密封技术的研究,通过优化产品结构,研发了高性能的新型密封组件,介绍了该密封组件的结构特点及关键技术。该新型密封组件可灵活与常规回接装置或新型密封回接装置配套使用,既节约了组装时间和成本,又能满足回接作业中抗刮碰性、高密封性的要求,对现场固完井作业具有一定的推广应用价值。(本文来源于《石油地质与工程》期刊2018年02期）

李铁,曹颖,陈安安,商胜男,李龙[10]（2018）在《防砂管柱局部打捞再回接完井技术的研究与应用》一文中研究指出本技术的产生是基于问题导向,针对渤海油田注水井E40井出砂的问题,开展了一系列的研究分析并实施了创新性的作业形式。该井为6层分注,发现出砂后,经过多种手段判断井下状况为:因筛管破损顶部两层出砂,下部4个防砂段完好。针对这种情况,技术人员创新性地应用了防砂管柱局部打捞再回接完井技术,为渤海油田出砂井治理提供了新的技术思路。(本文来源于《科技创新导报》期刊2018年05期）

### 回接技术论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

按照相关法律法规,探井完成其勘探使命后面临永久弃置和临时弃置的选择,永久弃置要求高于临时弃置。临时弃置若转为永久弃置需要动员钻井船,增加高昂的工程投资;永久弃置之后即便探井具备良好的产能也无法转化为开发井生产。适用于浅海的泥面以下井口回接技术可使探井弃置满足永久弃置要求且具备回接转为开发井的可能性,但目前对泥面以下回接技术研究较少。鉴于此,调研国内外相关水下回接技术并结合渤海情况总结出制约泥面以下回接技术的主要因素:泥面下井口探寻、泥面下可视化作业以及泥面下回接工具研发等。调研未来可能解决井口回接技术瓶颈的相关科技进展,提出了泥面以下井口回接的研究方向,指出泥面以下回接技术在当前技术条件下具备可行性。兼顾永久弃置要求的弃置方式可以使工程投资有的放矢,未来应用前景广阔。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 回接技术论文参考文献

[1].郭朝辉,刘爱顺.工程院尾管回接压裂技术实现规模化应用[N].中国石化报.2019

[2].霍宏博,李金蔓,刘海龙,谢涛,王啸.浅海勘探开发一体化井口回接技术[J].石油机械.2018

[3].冯丽莹,孙泽秋,陈秀华.大牛地气田压裂用尾管回接关键技术[J].石油和化工设备.2018

[4].刘平,王逢军.复杂位移采油树动态软管回接技术研究及应用[J].天然气与石油.2018

[5].孙泽秋,魏钊,代红涛,覃毅,陈涛.新型封隔式回接装置及工艺技术研究[J].石油工业技术监督.2018

[6].顾天宝.静态柔性软管铺设和回接技术应用[J].化工管理.2018

[7].孙泽秋,代红涛,魏钊,丁玲玲,覃毅.基于新型封隔式回接装置的尾管回接关键技术[J].天然气与石油.2018

[8].郭朝辉.分段压裂用尾管悬挂器与回接装置关键技术[J].石油钻探技术.2018

[9].赵聪,侯承勋,姚辉前,孙泽秋.分段压裂高压回接密封关键技术研究与应用[J].石油地质与工程.2018

[10].李铁,曹颖,陈安安,商胜男,李龙.防砂管柱局部打捞再回接完井技术的研究与应用[J].科技创新导报.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0d336b8461d763519d7078e0.html