# 横向滚花连接论文-黄晓明,周培良,李剑峰

导读:本文包含了横向滚花连接论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:装配式凸轮轴,横向滚花,过盈装配,数值仿真

### 横向滚花连接论文文献综述

黄晓明,周培良,李剑峰[1]（2017）在《装配式凸轮轴横向滚花连接数值仿真及实验研究》一文中研究指出基于有限元数值仿真方式建立装配式凸轮轴横向滚花塑性过盈装配模型,研究压装后钢管表面滚花区域应力应变特征,并进行了装配式凸轮轴横向滚花压装实验。实验结果与数值模型结果相一致,凸轮片凹槽内壁与钢管滚花外壁通过弹塑性压配形成十字花形啮合。采用算术平均滤波法消除计算误差对计算结果的影响,结果表明,横向滚花装配式凸轮轴压装力呈阶梯状周期跳跃上升;若不考虑齿形影响,随着压装长度的增大,压装力呈多阶段多斜率线性增加。(本文来源于《滨州学院学报》期刊2017年06期）

张驰,徐沛娟,何东野,聂璇[2]（2012）在《凸轮轴横向滚花连接的压装扭转数值模拟分析》一文中研究指出阐述了滚花装配式凸轮轴横向滚花连接原理,进行了横向滚花压装、扭转实验,分析了扭转强度的影响因素,并通过数值模拟加以研究。结果表明,过盈量是影响扭转强度的最显着因素。(本文来源于《吉林大学学报(工学版)》期刊2012年S1期）

范红娟[3]（2010）在《装配式凸轮轴横向滚花连接数值模拟》一文中研究指出凸轮轴是汽车发动机中的关键零件,其性能直接决定汽车发动机的性能,是衡量一个国家汽车发展水平的重要标志。装配式凸轮轴作为一种先进的凸轮轴制造技术较传统制造方式而言具有材料利用合理、能源消耗低、生产效率高、污染小、成本少、自动化程度高等优点,是今后凸轮轴制造的重要方向。本文针对装配式凸轮轴横向滚花连接技术进行深入研究,确定了横向滚花连接的两种不同的压装机制,即当凸轮硬度略大于芯轴硬度时,在压装过程中凸轮与芯轴均产生变形;当凸轮硬度远大于芯轴时,在压装过程中凸轮不发生变形而芯轴发生变形。本文利用数值模拟手段对这两种压装机制进行了研究,根据压装过程中的变形特点,对具有相似硬度的凸轮与芯轴采用ANSYS进行数值分析,凸轮硬度远大于芯轴时采用ABAQUS进行数值分析。此外,凸轮与芯轴压装过程受很多因素的影响,本文也利用数值模拟手段对这些影响因素进行有限元分析,得到凸轮材料、滚花连接长度、过盈量对压装过程的影响规律。通过以上分析分析研究,可以为凸轮轴装配及装配设备的研制提供理论依据。(本文来源于《吉林大学》期刊2010-05-01）

聂璇[4]（2009）在《装配式凸轮轴横向滚花连接机理研究及压装扭转数值分析》一文中研究指出装配式凸轮轴作为一种先进的凸轮轴制造技术,较之于传统凸轮轴有成本低、制造精度高、使用寿命高等优势,对降低发动机制造成本、减轻发动机重量、提高发动机工作性能有重要意义。采用滚花连接方法装配凸轮轴的工艺更是由于其设备简单、制造尺寸精度高、能耗低而具有独特的优势。研究滚花连接装配式凸轮轴制造及连接机理已成为当代中国汽车发动机制造行业的重要课题之一。滚花连接法大体分两种,当芯轴材料硬度高于凸轮材料硬度时常采用轴向滚花连接,而当凸轮材料硬度高于芯轴材料硬度时则常采用横向滚花连接。本文对横向滚花连接原理进行分析,针对装配式凸轮轴横向滚花连接技术,结合压装和静态扭转实验,采用有限元数值模拟对横向滚花过盈压装过程和静态扭转过程进行了系统的分析,探索了影响横向滚花连接装配式凸轮轴的压装力和连接强度的因素,得到了凸轮和芯轴的材料硬度、装配过盈量、凸轮厚度、芯轴直径等参数对装配式凸轮轴的压装力和扭转强度的影响规律,为滚花连接装配式凸轮轴自动化装配机的制造和改善提供了一定的理论参考。(本文来源于《吉林大学》期刊2009-05-01）

### 横向滚花连接论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

阐述了滚花装配式凸轮轴横向滚花连接原理,进行了横向滚花压装、扭转实验,分析了扭转强度的影响因素,并通过数值模拟加以研究。结果表明,过盈量是影响扭转强度的最显着因素。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 横向滚花连接论文参考文献

[1].黄晓明,周培良,李剑峰.装配式凸轮轴横向滚花连接数值仿真及实验研究[J].滨州学院学报.2017

[2].张驰,徐沛娟,何东野,聂璇.凸轮轴横向滚花连接的压装扭转数值模拟分析[J].吉林大学学报(工学版).2012

[3].范红娟.装配式凸轮轴横向滚花连接数值模拟[D].吉林大学.2010

[4].聂璇.装配式凸轮轴横向滚花连接机理研究及压装扭转数值分析[D].吉林大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0d58eeccbd7e425c8d5c23e9.html