# 成慧敏：油井在线含水率自动检测仪的研究论文

## 本文主要研究内容

作者成慧敏（2019）在《油井在线含水率自动检测仪的研究》一文中研究指出：随着我国现阶段原油含水量的逐渐升高,原有的含水率检测技术将不再适用于高含水原油的检测。本论文通过对多种含水率检测技术的优缺点进行比较分析,最终选用非接触式电磁电导测量原理,研究并设计适用于油井井口的在线智能原油含水率检测仪。本论文基于电磁电导测量原理基础,利用ANSYS Maxwell有限元仿真软件分别对传感器的线圈、距离、激励等进行设计与仿真分析,最终建立了三线圈系电磁电导传感器模型。在理论研究的基础上,设计了基于电磁电导测量法的非接触式油井在线含水率检测仪,其中包括STM32微控制器模块、电磁电导传感器检测模块、温度控制模块、液位检测模块、无线通讯模块、电机驱动模块以及电源模块。在测量系统中,采用温度控制模块使被测原油温度稳定在一定范围内,消除温度对电导率的影响;通过测量原油液位,不仅能判断被测原油含量是否达到测量标准,且能在一定程度上体现油井工况;采用电机搅拌装置使被测原油混合均匀且排出残余气体,减小气体对测量结果的影响。同时,为实现油井在线智能检测,经滤波放大处理后输送到STM32微控制器中的含水率信息经过Zigbee无线通讯模块实时传送到采油基站,以供油田专业人士使用。通过对本系统的传感器及硬件电路进行实验调试,针对不同原油含水率进行室内实验,分析实验数据可知,本系统可以有效地测量原油含水率,满足油井在线含水率检测系统的设计要求,为实现油田智能化开发和管理奠定了基础。

## Abstract

sui zhao wo guo xian jie duan yuan you han shui liang de zhu jian sheng gao ,yuan you de han shui lv jian ce ji shu jiang bu zai kuo yong yu gao han shui yuan you de jian ce 。ben lun wen tong guo dui duo chong han shui lv jian ce ji shu de you que dian jin hang bi jiao fen xi ,zui zhong shua yong fei jie chu shi dian ci dian dao ce liang yuan li ,yan jiu bing she ji kuo yong yu you jing jing kou de zai xian zhi neng yuan you han shui lv jian ce yi 。ben lun wen ji yu dian ci dian dao ce liang yuan li ji chu ,li yong ANSYS Maxwellyou xian yuan fang zhen ruan jian fen bie dui chuan gan qi de xian juan 、ju li 、ji li deng jin hang she ji yu fang zhen fen xi ,zui zhong jian li le san xian juan ji dian ci dian dao chuan gan qi mo xing 。zai li lun yan jiu de ji chu shang ,she ji le ji yu dian ci dian dao ce liang fa de fei jie chu shi you jing zai xian han shui lv jian ce yi ,ji zhong bao gua STM32wei kong zhi qi mo kuai 、dian ci dian dao chuan gan qi jian ce mo kuai 、wen du kong zhi mo kuai 、ye wei jian ce mo kuai 、mo xian tong xun mo kuai 、dian ji qu dong mo kuai yi ji dian yuan mo kuai 。zai ce liang ji tong zhong ,cai yong wen du kong zhi mo kuai shi bei ce yuan you wen du wen ding zai yi ding fan wei nei ,xiao chu wen du dui dian dao lv de ying xiang ;tong guo ce liang yuan you ye wei ,bu jin neng pan duan bei ce yuan you han liang shi fou da dao ce liang biao zhun ,ju neng zai yi ding cheng du shang ti xian you jing gong kuang ;cai yong dian ji jiao ban zhuang zhi shi bei ce yuan you hun ge jun yun ju pai chu can yu qi ti ,jian xiao qi ti dui ce liang jie guo de ying xiang 。tong shi ,wei shi xian you jing zai xian zhi neng jian ce ,jing lv bo fang da chu li hou shu song dao STM32wei kong zhi qi zhong de han shui lv xin xi jing guo Zigbeemo xian tong xun mo kuai shi shi chuan song dao cai you ji zhan ,yi gong you tian zhuan ye ren shi shi yong 。tong guo dui ben ji tong de chuan gan qi ji ying jian dian lu jin hang shi yan diao shi ,zhen dui bu tong yuan you han shui lv jin hang shi nei shi yan ,fen xi shi yan shu ju ke zhi ,ben ji tong ke yi you xiao de ce liang yuan you han shui lv ,man zu you jing zai xian han shui lv jian ce ji tong de she ji yao qiu ,wei shi xian you tian zhi neng hua kai fa he guan li dian ding le ji chu 。

## 论文参考文献

- [1].基于分流法的高分辨率电导含水率计的设计及实验研究[D]. 许建晖.东北石油大学2011

- [2].高含水期油田含水率计响应特性的实验与分析[D]. 涂波.东北石油大学2014

- [3].阻抗式含水率计的优化设计[D]. 李雷.大庆石油学院2007

- [4].同轴线相位法含水率计解释方法的研究[D]. 仝志民.大庆石油学院2003

- [5].油井含水率信号的分析与特征提取[D]. 袁媛.东北石油大学2015

- [6].基于软测量技术的含水率测量及解释方法研究[D]. 杨伟民.东北石油大学2011

- [7].基于气液分离的高含水油气水三相流地面测量技术研究[D]. 里茂伟.东北石油大学2013

读者推荐

- [1].四种原油含水率预测模型的对比研究[D]. 范俊甫.武汉工程大学2018

- [2].含水原油复介电常数测试技术研究[D]. 韩宏军.西安石油大学2019

- [3].混合流体中的含水率测量技术研究[D]. 孙娅娅.西安石油大学2019

- [4].高含水油井含水率在线检测系统的研究[D]. 李晓辉.西安石油大学2018

- [5].射频法原油含水率测量技术研究[D]. 姜海潮.西安石油大学2018

- [6].高含水原油含水率检测传感器测量精度的研究[D]. 田宝.西安石油大学2017

- [7].水平井流量含水率测试仪的研究[D]. 李翔宇.吉林大学2017

- [8].原油含水率测量技术研究[D]. 贺国强.西安石油大学2017

- [9].同轴相位法含水率仪系统研究[D]. 陈召.哈尔滨理工大学2017

- [10].微波透射法在线测量原油含水实验装置研究[D]. 张永攀.大庆石油学院2009

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自西安石油大学的成慧敏，发表于刊物西安石油大学2019-07-04论文，是一篇关于原油含水率论文,电磁电导法论文,非接触式论文,西安石油大学2019-07-04论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自西安石油大学2019-07-04论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0dac417dd9728817c7318b57.html