# 机械式论文-记者,秦小艳,许依妍,通讯员,温现青

导读:本文包含了机械式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:停车设施,停车需求,设施管理,福田区政府,工作实施细则,泊位,深圳特区报,住宅区,审批流程,缺口

### 机械式论文文献综述

,秦小艳,许依妍,通讯员,温现青[1]（2020）在《破解停车难 福田出新招》一文中研究指出深圳特区报讯（ 秦小艳 许依妍 通讯员 温现青）日前，《福田区机械式立体停车设施管理工作实施细则（试行）》（以下简称《细则》）经福田区政府常务会议审议通过，将在全市率先出台，鼓励新建机械式立体停车设施，缓解福田区停车难问题。据统计，福田区现有(本文来源于《深圳特区报》期刊2020-01-16）

,岑雪莹,通讯员,李淑莲[2]（2020）在《机械式停车设备审批将提速》一文中研究指出佛山日报讯岑雪莹通讯员李淑莲报道：昨日从市交通运输局获悉，《佛山市利用自有建设用地设置机械式停车设备管理办法》（以下简称《办法》）将于3月1日起正式实施，有望提高审批效率。现状:机械式停车设备审批概念模糊截至2019年底，(本文来源于《佛山日报》期刊2020-01-08）

马舜,周俊坚,陈笑建,赵荆,杜小强[3]（2019）在《机械式停车设备框架结构模态分析与试验研究》一文中研究指出针对机械式停车设备故障频发问题,以市场占有率较高的两层升降横移类机械式停车设备为研究对象,采用CAD/CAE技术开展框架结构模态分析与试验研究。首先利用SolidWorks和ANSYS软件建立框架结构叁维及有限元模型,开展理论模态分析;然后利用AVANT MI-7008一体式数据采集与分析仪开展模态试验测试,并通过Modal Genius软件处理试验数据,分析得到停车设备各阶固有频率及振型。最后将试验结果与理论分析进行比对研究,分析结果表明停车设备的有限元模型是正确的,理论模态分析方法是可行的,该方法为停车设备的设计与优化提供有效参考和理论基础。(本文来源于《中国测试》期刊2019年11期）

孙芸[4]（2019）在《机械式停车设备的检验工作和注意事项》一文中研究指出在社会城市化快速发展的影响下,汽车保养量逐年递增,致使停车难、车辆安全成为严重的社会问题。机械式停车设备为该问题提供了科学有效的解决办法,并得以推广与应用,其使用安全问题也被社会所重视,为此,对机械式停车设备进行法定检验是必要的。文章以机械式停车设备检验实例为主,探讨机械式停车设备检验工作细节和检验中的安全注意事项,以确保检验安全和机械式停车设备使用安全。(本文来源于《南方农机》期刊2019年22期）

付茂升[5]（2019）在《一种新型垂直循环机械式停车设备应用研究》一文中研究指出本文主要研究对象为一种新型垂直循环机械式停车设备,包含主副框架、外导轮导轨结构、传动结构、吊篮、定距杆导轨结构。通过完善载荷计算理论与更精准的载荷计算和仿真,优化载车板、执行机构和控制系统性能,还可以实现手机APP智能化操作预约、缴费、反向巡航找车位。基于研究结果,开展产品设计和试制、试验检测分析,提供测试评价。(本文来源于《中国设备工程》期刊2019年21期）

陈远玲,梁浩昌,孙英杰,李文全,魏威[6]（2019）在《机械式转速跟踪器在甘蔗收获机的应用研究》一文中研究指出针对甘蔗收获机械恶劣的作业工作环境,提出一种机械式转速检测及跟踪调节装置,用于对作业机构转速的检测及反馈。介绍机械式转速跟踪装置的工作原理,运用ADAMS对该机械进行仿真分析,并搭建试验平台进行试验验证。结果表明:机械式转速跟踪器的输出转速等于目标转速与跟踪转速之差的一半,与理论分析结论一致。基于机械式转速跟踪器的转速输出特性,构建甘蔗收获机械作业机构的机电液速度闭环控制系统,建立该系统的动力学仿真模型,应用MATLAB分析系统的稳定性和动态响应特性。仿真结果表明:机械式转速跟踪器能够满足甘蔗收获机械各子系统间转速的协调联动控制要求。(本文来源于《机床与液压》期刊2019年20期）

王卫强[7]（2019）在《机械式可变排量机油泵的应用》一文中研究指出研究1款小排量自然吸气发动机,通过将发动机机油泵由定排量机油泵更改为可变排量机油泵以达到降低发动机燃油耗的目的。根据项目的实际需求,优先考虑采用经济性较好、对周边零部件更改程度较小的机械式两级可变排量机油泵。首先根据发动机润滑系统各主要零部件的润滑需求确认发动机主油道的最优润滑油压力,其次根据主油道的供油压力确定变量泵的关键性能参数,最后通过发动机燃油耗对比试验确定该变量油泵应用后对降低该发动机燃油耗的贡献。(本文来源于《汽车与新动力》期刊2019年05期）

马玲[8]（2019）在《汽车机械式变速器耦合动力性能测试分析》一文中研究指出汽车的动力性与变速器关系密切,为保证汽车的动力性与舒适性,需对变速器的耦合动力性能进行分析.根据机械式汽车变速器的结构与传动运行原理,构建变速器换档过程的动力模型;计算轴承各方向的刚度值,结合弹簧阻尼单元模拟变速器的运行过程,并对轴系齿轮啮合过程进行耦合受力分析,得到齿轮副基元间的啮合刚度矩阵;根据变速器动力模型与耦合刚度矩阵,进行相关数据计算,构建传动轴与变速器耦合动力学模型.通过仿真实验测试变速器耦合动力性能,根据变速器各档位运行效率曲线与换档时间变化分析变速器的耦合动力性能.(本文来源于《菏泽学院学报》期刊2019年05期）

宋亚伟,彭首喻,喻捷[9]（2019）在《机械式立体停车设施规划实施策略研究——以深圳市为例》一文中研究指出近些年来,城市停车难题逐渐成为城市发展面临的重要问题,全国各地试图通过建设机械式立体停车设施的途径解决土地资源紧缺背景下的城市停车难的问题,而机械式立体停车设施在规划建设中面临许多问题,导致其实施落地困难。本文以深圳市机械式立体停车设施为研究对象,通过现场观察、拍照、走访等方法,对深圳市机械式立体停车设施建设现状及问题进行总结分析,从规划、实施、管理、政策等四个方面提出相应实施策略,旨在促进机械式立体停车设施的有效实施,缓解城市停车难的问题。(本文来源于《活力城乡 美好人居——2019中国城市规划年会论文集（14规划实施与管理）》期刊2019-10-19）

施建平[10]（2019）在《试论一种新型的机械式整体卫浴设计》一文中研究指出目前,我国水资源利用率低且浪费较大,部分地区仍处于严重缺水状态。基于现状,设计出了一种能高效利用水资源、符合低碳理念的新型机械式整体卫浴系统。这样的机械式整体卫浴设计将实现水资源的二次利用,并且全程无功耗、无污染。为此,文章就对该卫浴设计的结构、原理及Fluent仿真等进行详细的介绍,浅谈该设计的可行性、实用性。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年30期）

### 机械式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

佛山日报讯岑雪莹通讯员李淑莲报道：昨日从市交通运输局获悉，《佛山市利用自有建设用地设置机械式停车设备管理办法》（以下简称《办法》）将于3月1日起正式实施，有望提高审批效率。现状:机械式停车设备审批概念模糊截至2019年底，

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 机械式论文参考文献

[1].,秦小艳,许依妍,通讯员,温现青.破解停车难福田出新招[N].深圳特区报.2020

[2].,岑雪莹,通讯员,李淑莲.机械式停车设备审批将提速[N].佛山日报.2020

[3].马舜,周俊坚,陈笑建,赵荆,杜小强.机械式停车设备框架结构模态分析与试验研究[J].中国测试.2019

[4].孙芸.机械式停车设备的检验工作和注意事项[J].南方农机.2019

[5].付茂升.一种新型垂直循环机械式停车设备应用研究[J].中国设备工程.2019

[6].陈远玲,梁浩昌,孙英杰,李文全,魏威.机械式转速跟踪器在甘蔗收获机的应用研究[J].机床与液压.2019

[7].王卫强.机械式可变排量机油泵的应用[J].汽车与新动力.2019

[8].马玲.汽车机械式变速器耦合动力性能测试分析[J].菏泽学院学报.2019

[9].宋亚伟,彭首喻,喻捷.机械式立体停车设施规划实施策略研究——以深圳市为例[C].活力城乡美好人居——2019中国城市规划年会论文集（14规划实施与管理）.2019

[10].施建平.试论一种新型的机械式整体卫浴设计[J].科技创新与应用.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0dbe00bff2afdbdfe24d7237.html