# 无损检测技术在工程检测中的应用

山东广信工程试验检测集团有限公司

摘要：在科学技术发展形势的推动下，无损检测技术在建筑工程检测过程中，得到了广泛的应用，并且取得了很大成效。不同于传统的检测方法，这种检测方式可以在不破坏建筑结构的前提下，来取得较好的检测效果，因此，综合的对于建筑工程质量各方面因素进行检测，保证无损检测能够更加的准确，对于建筑的质量能够得到相应的保障。需加大对这种检测手段的推广和运用力度，并且加强创新和改革，进一步完善其中的缺陷和不足之处，从而切实发挥其在建筑工程检测中的良好应用。

关键词：无损检测技术；工程检测；应用

1无损检测技术在工程检测中的作用

建筑材料的质量可以在很大程度上影响建筑工程的施工质量。近年来，受建筑材料市场形势的影响，导致当前的建筑材料中存在着各种各样的质量问题。因此，为了极大的保障建筑工程的施工质量，有效控制施工成本，需加强对建筑材料的检测。运用无损检测技术来判断建筑材料的质量，是一种非常高效和有用的方法，并且不影响建筑材料的基本性能。伴随着人们对现代建筑工程质量的广泛关注，人们对建筑工程检测方法的要求也逐渐升高。无损检测技术的有效应用，可以实现对建筑工程质量的准确检测，并且对于建筑工程的性能不造成破坏，因而它也在当前得到了大范围的运用。无损检测技术是在应用时主要通过运用物理效应如光、电、热等，来有效检测建筑工程的内部情况，从而准确了解产生质量问题的原因，并且进一步掌握建筑工程的内部情况，从而对于建筑工程的整体质量有一个全面了解。

2无损检测技术特点

如今我国建筑区的发展越来越快，无损检测技术也得到了一定的完善，而我国的无损检测技术已经处于国际前列。对于这项技术的运用也不断地扩大，一些县级的检测部门也具有此技术。随着不断的扩大，相关部门对于这种技术进行了规章制度的制定，对于此技术的标准质量有了更高的要求，从法律上对于此技术进行相应的约束。使得一些企业受到相应的约束，防止不进行建筑检测的情况出现。无损检测就是通过技术手段，对于建筑进行检测并得出结果，之后与相关的质量标准进行对比，看检测建筑是否能够达到质量的标准。无损检测技术不会损害建筑物，和传统的检测技术相比优势很大。无损检测技术甚至用物理的手段进行检测的，所以不会影响检测的物品。并且这项技术随机性很强，检测的结果也更加的准确。并且检测的结果很容易进行储存，通过合理的方式进行计算会变成相应的工程质量指标，使得检测结果更加真实可靠。

3无损检测技术在工程检测中的具体应用

3.1磁粉无损检测

在检测过程中，磁性材料被磁化之后，被检测的对象具有分布非常均匀的磁力，磁力线不是连续存在的。因此，在工件表面的磁力线极易发生变形，而且被检测的目标，其表面会发生漏磁场的现象。对于那些被检测的对象，漏磁场会对其中的磁粉发生吸附作用，而且会形成一道磁痕，它在光照的情况下，可以具体可见，从而起到检测缺陷的作用。在检测磁类的原材料时，磁粉无损检测技术可以检测出其中的缺陷。

3.2涡流检测技术

物流检测技术也是常用的一种无损检测技术，这种技术是利用电磁感应原理进行检测的，通过电磁感应旋涡的变化，对于建筑主体内部的缺陷情况进行检测。运用涡流检测技术时，应该运用多种线圈的形式，保证检测目标能够准确的找到。涡流检测技术具有很多的优点，如方便、速度快以及成本低。建筑工程漩涡检测技术主要在以下几个方面应用：①根据建筑工程表现出来的电磁反应，对于材料的密度，内部结构和硬度进行分析，将建筑结构内部缺陷检测出来。②通过对于导电材料的检测，将建筑材料之间的差别进行检测，从而使得建筑材料质量能够得到相应的保障。

3.3道路检测

道路工程质量检测当中可以采用冲击回波技术，因为冲击回波技术只能针对单面进行检测，而道路工程的应用面也是单面，所以通过此项技术能够很好的对道路工程进行检测。此外，因为道路工程规模庞大，冲击回波技术无法一次性对整体进行检测，所以在正式检测之前，需要计算检测应力波的规模，最终依照规模对检测工作进行划分，形成阶段性工作流程。

3.4渗透探伤检测技术

渗透探伤检测技术在运用时即是将带有颜色的液体或者具有亮光的材料，涂抹在需要被检测的产品表面，然后静置一段时间之后，在需要被检测产品的一些瑕疵部分，就会充满液体材料，通过这些液体材料，就可以更加清晰的观察出瑕疵部位的特征，检测人员在判断瑕疵部位的位置和大小时，可以通过判断对光源的照射情况来得出，对于探照光源的选择可以选择白光和紫外线两种方式。渗透探伤检测技术在应用时具有较多的优点，如检测效率较高、检测设备简便易带等。而且该种检测方式在具体使用时，即使没有电源的接通，也可以正常使用，在检测金属和非金属产品时，都可以使用这种方式来完成。然而，该技术在使用时还具有一个缺陷，即无法检测那些微小的瑕疵，最终导致很难确定这些小瑕疵的深度。因此，渗透探伤检测技术只能用来检测材料表面的瑕疵。为了避免渗透液的使用会影响到建筑材料的性能，需在检测完之后，及时将其清除，从而有效保障建筑材料的质量。

3.5后装拔出法

后装拔出法是埋设描杆，现在凝固之后再加描杆拔出，嗯，那素描干的力度进行记录和分析，通过这项实验将抗拉能力进行分析，抗拉能力和抗压能力是相关的，抗拉能力强抗压能力就强，抗拉能力弱抗压能力就弱，所以要通过抗拉能力来判断抗压能力。

4无损检测技术的未来展望

无损检测技术对于国家经济的发展有很大的帮助，对于建筑工程的发展有很大的作用。无损检测技术在建筑工程当中的使用，对于建筑的整体质量有很大的帮助，对于建筑工程的质量有了很大的提高，但是这项技术依旧存在着很多不足的地方，需要进行相应的解决。如今我国无损检测技术的发展时间还较短，发展水平比较低，因此，需要进行很大的完善与努力。要不断的学习与理解，加强自身的学习能力与创造能力。哟哟，股东和实力的不断提高，科技水平的不断进步，无损检测技术必定会有更好的发展，无损检测技术也逐渐向智能化自动化方向发展，所以，在建设工程检测过程中，无损检测技术必将会有越来越重要的地位，发挥更大的作用，其发展前景是十分广阔的。

结束语

无损检测作为一种检测建筑工程内部质量的技术，在实际应用的过程中，对于需要检测物体的结构和性能不会造成影响和破坏。从当前的发展形势来看，它主要具有5种检测技术，分别为渗透检测、超声波检测、磁粉检测、涡流检测、射线检测。不同于传统的建筑工程检测技术，无损检测技术可以极大的保障建筑工程的性能和结构完整。然而，在实际运用无损检测技术的过程中，也存在着较多的问题，需加强相关检测人员对这种技术的运用能力，并且根据实际情况，来合理的选择两种或多种检测方法来进行检测，从而保障建筑工程的质量安全。综上所述，以上内容就是对无损检测技术在工程检测中的应用的论述。

参考文献：

[1]钟瀚锋.建筑工程检测中无损检测技术的应用[J].居舍，2017（36）：63+168.

[2]温健平，谢斌龙.探讨超声波无损检测技术在桩基工程中的应用[J].江西建材，2017（24）：88-89.

[3]刘艳宏.浅谈无损检测技术在道桥工程中的应用[J].黑龙江交通科技，2017，40（12）：189+191.

[4]叶辉.无损检测技术在建筑工程检测中的应用策略[J].科技创新与应用，2017（31）：168+170.

[5]李润伍.无损检测技术在建筑工程中的应用分析[J].建材与装饰，2017（39）：87-88.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0dd429ca111f8df24b1c4ae1.html