# 破碎模式论文-王书鹏

导读:本文包含了破碎模式论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:玻璃,爆炸荷载,动力响应,破碎模式

### 破碎模式论文文献综述

王书鹏[1]（2016）在《爆炸荷载作用下建筑玻璃的破碎模式分析》一文中研究指出采用JH-2模型,将有限元方法与薄板振动理论相结合,研究了建筑玻璃在爆炸冲击波作用下的破碎原因、破碎模式、碎片分布规律。结果表明,玻璃在爆炸荷载下破碎的主要原因为静水压力达到其材料的静水拉应力强度。根据第1阶、第2阶振幅的比值,玻璃的爆炸响应分两个阶段。对应玻璃在不同响应阶段破碎,玻璃破碎模式分为两种:模式1,玻璃四角与板心连线上呈对称分布的四点最先破坏,裂缝沿该四点的连线发展、贯通,玻璃被分隔成9块;模式2,板心处玻璃最先破坏,裂缝向四边发展、贯通,将玻璃板分成4块。玻璃的破碎模式与爆炸荷载及玻璃尺寸相关,根据玻璃板位移在板心处首次有极大值的时间及该时间玻璃静水压力极大值可初步判定玻璃在爆炸荷载下的破碎模式。(本文来源于《应用力学学报》期刊2016年02期）

张魁,夏毅敏,林赉贶,兰浩,朱宗铭[2]（2016）在《TBM刀具作用下节理岩石破碎模式研究》一文中研究指出为了研究节理岩石的破碎模式,文章建立了TBM刀具侵入节理岩石的2D离散单元模型,设计出两组0~15 MPa围压下切削仿真试验,其中一组用于双刀切割水平节理岩石,节理间距js取80 mm,100 mm,150 mm和200mm;另一组用于单刀切割倾斜节理岩石,节理倾角α为15°,30°,45°和60°。仿真结果表明,由于围压及节理对裂纹扩展的明显控制作用,切削过程中共观察到8种典型破碎模式。通过对破碎临界应力、标准切入率及裂纹扩展能力等指标进行定量分析发现,TBM刀具在有围压下的破岩效率较无围压的低,且随着节理间距的增加,破岩效率先增加后减少,而破岩效率随节理倾角的增加总体趋于增加。当节理间距为150 mm及节理角度为45°~60°时,切削效率相对较高。仿真获得的大部分破碎模式与文献试验观察到的宏观破碎现象具有良好的一致性。(本文来源于《现代隧道技术》期刊2016年02期）

张雨树,薛雷平[3]（2015）在《液滴二次雾化破碎模式数值模拟》一文中研究指出在许多现代工程领域中,二次雾化对于增强液体雾化以及提高混合率都起到了关键的作用.基于SIMPLE方法对这个问题进行了数值模拟,VOF方法与Level-Set方法耦合捕捉界面,自适应网格的运用平衡了对提高计算精度以及降低计算成本两方面的要求.在Oh数较低(Oh<0.1)的情况下,通过数值模拟得到了四种典型的液滴分裂模式,并且对其中相对复杂的第二第叁种分裂模式进行了详细的分析与比较.得出了该模式形成的条件与相关特性.最后,将以上结果与前人的实验结果作了对比,在大多数重要特征方面,两者有非常好的一致性.(本文来源于《力学季刊》期刊2015年04期）

江汇,周元德,池昌江,张宇[4]（2015）在《颗粒料层侧限受压破碎模式的试验和数值模拟研究》一文中研究指出高速碎屑流滑坡运动过程复杂,其中快速滑体的剧烈内部变形及其与周围山体的快速碰撞都可能导致滑体的进一步解体以及内部碎屑岩块的渐进损伤破碎。研究碎屑岩块的渐进破碎机理及其对滑体宏观变形力学行为的影响有着重要的意义。本文以松散颗粒堆积体的渐进破碎模式为研究对象,选取典型球状陶泥颗粒,基于室内侧限压缩试验开展了系列准静态压碎试验研究,分析和讨论了变化粒径组合工况下颗粒破碎模式和机制。并建立了考虑球状颗粒随机堆放的叁维数值模型,考虑颗粒之间法向和切向接触行为,基于连续介质损伤模型开展了颗粒破碎模拟研究。结果表明,在侧限压载作用下球状颗粒堆积料层的张拉破碎模式占优,改变初始颗粒粒径分布将触发不同的颗粒破碎模式,基于建立的数值模型分析得颗粒破碎模式和试验结果符合较好,可拓展应用于分析不规则松散岩块堆积体的渐进损伤破碎行为。(本文来源于《2015年全国工程地质学术年会论文集》期刊2015-08-10）

张雨树[5]（2015）在《液滴二次雾化破碎模式数值模拟》一文中研究指出在现代许多工程领域中,二次雾化对于增加液体雾化以及混合率起到了非常关键的作用。如在汽车引擎喷油嘴,消防喷淋装置中,都有着相关的工程应用。在二次雾化中,单个液滴在外部流动的作用下,以不同的形式分裂成多个甚至是无数个小液滴。因此,了解这些小液滴的形成过程以及形态,对于在实际问题中增加燃料的燃烧效率以及喷淋的雾化程度就起着至关重要的作用。在本文中,对以上的问题进行数值计算的实验模拟,通过使用基于SIMPLE方法,VOF与Level-Set耦合捕捉液滴的界面,同时运用自适应网格同时满足精度以及计算效率的要求。模拟的过程主要根据以下的过程:首先对二次雾化实验结果与本文的数值计算结果进行对比,同时按照实验的结论,对破碎模式进行分类。然后根据不同的We数以及Oh数,对各个模式之间的关系进行深入的研究。模拟结果得到了在Oh数较低(Oh<0.1)情况下,四种典型的液滴分裂模式。观察液滴的内部流场,其绝对值与外部流场相比相差几个量级。对于所有破碎模式,在液滴变形阶段,流动均由液滴的中心流向边缘。而对于不同的破碎模式,在其内部会产生涡,进而演变成不同的破碎模式。同样观察湍流的分布情况,可以发现对于不同的破碎模式,其湍流能量分布也不同。(本文来源于《上海交通大学》期刊2015-06-24）

焦杨,章新喜,孔凡成[6]（2015）在《湿煤聚团碰撞破碎模式及分离机制》一文中研究指出利用图像处理技术分析了湿煤聚团与壁面的碰撞过程,研究了湿煤聚团碰撞破碎模式.借助于接触力学理论和液桥理论研究了湿颗粒聚团的碰撞分离机制,从动力学角度得出了分离湿颗粒所需条件.研究表明:湿煤聚团碰撞呈现3种破碎模式:碰撞式、重力-碰撞式和剪切-碰撞式.聚团与壁面的碰撞打破了颗粒速度的一致性,使得颗粒间发生接触碰撞而产生分离运动,从而引起粒间液桥发生拉伸断裂;当粒间最大分离距离超过液桥断裂距离时,湿颗粒实现分离;对湿颗粒分离起主要作用的是法向速度,切向速度的贡献不及法向速度的十分之一.湿颗粒的分离需要一最小法向分离初速或切向初速.水分的增加使湿颗粒难分的主要原因是液桥难以断裂造成的.湿颗粒聚团的破碎随着碰撞速度的降低、颗粒粒径的减小以及水分的增加而变难.(本文来源于《中国矿业大学学报》期刊2015年01期）

周扬民,罗思义,李宗刚,岳霞,王亭亭[7]（2013）在《液态高炉渣分裂破碎模式与控制技术》一文中研究指出通过分析高炉渣离心粒化的滴状、膜状、纤维状和柱状分裂破碎模式,研究影响高炉渣干法粒化的关键参数,并开发设计浅碟式离心粒化器和流化换热装置,进行理论结果的实验验证。结果表明,出渣温度、粒化器转速分别控制在1530℃、2000 r/min左右时,高炉渣粒化效果显着。(本文来源于《冶金能源》期刊2013年05期）

刘剑雄,杨邦成,李自良,葛夏文,侯杰[8]（2011）在《轻薄型金属材料破碎模式研究》一文中研究指出为解决报废汽车及家用电器的高效循环再生利用问题,根据摆锤式破碎机的工作原理及破碎过程力学模型,构建轻薄型回收金属破碎试验装置;借助检测分析,得到所选回收金属材料的力学性能参数;利用放大50倍的光学显微镜,获取所选轻薄型回收金属破碎试验前、后的表面外观形貌;通过试验研究,得出如下研究结果:轻薄型回收金属在破碎工具持续冲击作用下,应力应变最为集中的初始表面缺陷及微细裂纹率先失稳、扩展、联片、贯穿,直至大块回收金属碎片(200 mm×200 mm)被从其母体上撕裂下来。在此基础上,采用理论分析与计算机仿真相结合的方法,对轻薄型回收金属材料的破碎过程进行进一步研究,从理论上阐明其破碎损伤规律,给出相应的破碎模式,为建立具有自主知识产权的轻薄型金属材料破碎理论体系奠定基础。(本文来源于《机械工程学报》期刊2011年12期）

杜青,尹君[9]（2008）在《环膜液体射流破碎模式与气-液界面的关联性》一文中研究指出利用线性不稳定性理论研究了环膜液体射流破碎模式与气-液界面的关联关系.通过对色散方程的推导和数值求解,研究了环膜液体射流内外气-液界面半径与两种特殊形式的射流-空心气体射流和实心液体射流之间的关系,以及各种射流参数对环膜液体射流不稳定性的影响.研究结果证明了类反对称模式主要与环膜射流的内气-液界面相关联,而类对称模式主要与外气-液界面相关联.因此,虽然射流参数对类反对称模式和类对称模式不稳定性的作用性质相似,但作用效果的强烈程度不同.与液相相关的力同时作用于内、外两个气-液界面上,因而对两种破碎模式的影响均较为显着;而与内气体介质相关的力主要影响类反对称模式的不稳定性,外气体介质相关的力主要影响类对称模式的不稳定性,各种作用力在"穿透"射流液相部分后被大大衰减.(本文来源于《科学通报》期刊2008年06期）

时予新,G,A,Hareland[10]（2002）在《杜伦麦在不同制粉条件下破碎模式的研究》一文中研究指出选用了不同的磨辊速比以及不同的杜伦麦入磨水分进行磨碎实验 .麦粒经过一皮磨辊磨碎后 ,选出大的麦渣用电子扫描显微镜来观察破碎情况 .电子扫描显微镜图像表明 :在高速比下麦粒的破裂呈现出又大又长的裂沟 ,而且裂沟从麦粒中部一直沿长到糊粉层 .在低速比下麦粒的破裂呈现出细小而且很短的裂纹 ,但是裂纹的数量很多 .在低速比较强的挤压作用下 ,不但产生了断面上的淀粉破损 ,而且增加了麦渣内部的淀粉破损 .当麦粒水分增加时 ,破碎表面显得粗糙不平 .当麦粒水分降低时 ,破碎呈现光锐棱角而且断裂表面整齐平滑 .由于水分是沿着细胞壁传播的 ,高水分削弱了细胞壁与细胞质之间的结合力 ,从而导致了更多的细胞内部的分离断裂 .高水分同时也削弱了淀粉颗粒与蛋白网络之间的结合力 ,因而麦粒在高水分条件下破碎时 ,淀粉破损降低 .(本文来源于《郑州工程学院学报》期刊2002年04期）

### 破碎模式论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究节理岩石的破碎模式,文章建立了TBM刀具侵入节理岩石的2D离散单元模型,设计出两组0~15 MPa围压下切削仿真试验,其中一组用于双刀切割水平节理岩石,节理间距js取80 mm,100 mm,150 mm和200mm;另一组用于单刀切割倾斜节理岩石,节理倾角α为15°,30°,45°和60°。仿真结果表明,由于围压及节理对裂纹扩展的明显控制作用,切削过程中共观察到8种典型破碎模式。通过对破碎临界应力、标准切入率及裂纹扩展能力等指标进行定量分析发现,TBM刀具在有围压下的破岩效率较无围压的低,且随着节理间距的增加,破岩效率先增加后减少,而破岩效率随节理倾角的增加总体趋于增加。当节理间距为150 mm及节理角度为45°~60°时,切削效率相对较高。仿真获得的大部分破碎模式与文献试验观察到的宏观破碎现象具有良好的一致性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 破碎模式论文参考文献

[1].王书鹏.爆炸荷载作用下建筑玻璃的破碎模式分析[J].应用力学学报.2016

[2].张魁,夏毅敏,林赉贶,兰浩,朱宗铭.TBM刀具作用下节理岩石破碎模式研究[J].现代隧道技术.2016

[3].张雨树,薛雷平.液滴二次雾化破碎模式数值模拟[J].力学季刊.2015

[4].江汇,周元德,池昌江,张宇.颗粒料层侧限受压破碎模式的试验和数值模拟研究[C].2015年全国工程地质学术年会论文集.2015

[5].张雨树.液滴二次雾化破碎模式数值模拟[D].上海交通大学.2015

[6].焦杨,章新喜,孔凡成.湿煤聚团碰撞破碎模式及分离机制[J].中国矿业大学学报.2015

[7].周扬民,罗思义,李宗刚,岳霞,王亭亭.液态高炉渣分裂破碎模式与控制技术[J].冶金能源.2013

[8].刘剑雄,杨邦成,李自良,葛夏文,侯杰.轻薄型金属材料破碎模式研究[J].机械工程学报.2011

[9].杜青,尹君.环膜液体射流破碎模式与气-液界面的关联性[J].科学通报.2008

[10].时予新,G,A,Hareland.杜伦麦在不同制粉条件下破碎模式的研究[J].郑州工程学院学报.2002

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0e052e2d167202e36320e0e5.html