# 复合左右手结构传输线论文-张彦钰

导读:本文包含了复合左右手结构传输线论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:复合左右手传输线,微带滤波器,负阶谐振,小型化

### 复合左右手结构传输线论文文献综述

张彦钰[1]（2017）在《基于复合左右手传输线结构的微带滤波器研究》一文中研究指出复合左右手材料作为一种新型人工材料,能展现出一些独特的电磁特性,因而复合左右手材料在近几十年成为全球的一个热门研究课题。传输线结构的复合左右手材料其特有的零阶与负阶模式,在微带滤波器件的小型化上有着重要的应用。本文主要利用了传输线结构的复合左右手结构作为基本谐振单元来构造滤波器,其基本谐振单元包括串联的交指电容和并联的短枝节接地电感。本文对传输线结构的色散及谐振模式进行了分析,构造了四种小型化微带滤波器。本文的主要研究工作如下:分析了基于复合左右手传输线结构谐振器的色散,给出了其单元等效电路,并对λ/4结构的复合左右手传输线结构的零阶、负阶谐振模式进行了分析。给出了基本谐振单元尺寸参数的提取方式,为滤波器的构造提供了理论依据。以λ/4结构的复合左右手传输线谐振单元为基础,提出了加载DGS的宽阻带带通滤波器,抑制了滤波器的高次模,使得滤波器的阻带变得更宽;构造了混合电磁耦合带通滤波器、叁阶交叉耦合带通滤波器,通过增加滤波器的传输零点达到提高通带频选特性的目的。构造了一个π型结构超宽带带通滤波器。相比较LC型滤波器,π型滤波器插损更小,其通带内的波纹数更多,因而π型滤波器的通带更宽。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-01-01）

齐本胜,施君娟,赵盼[2]（2015）在《基于复合左右手传输线结构的小型天线》一文中研究指出通过将天线谐振在零阶模式,以及在地平面增加细长线的方法设计了一款基于复合左右手传输线的小型天线,并利用仿真软件CST对该天线的特性进行了仿真验证。结果表明:天线的物理尺寸仅为23 mm×21 mm×1.8mm(0.188λ0×0.171λ0×0.015λ0),天线的零阶谐振频率为2.448 GHz,–10 d B回波损耗阻抗带宽达97.8 MHz,相对带宽达到4.0%,最大增益为2.451 d Bi。所设计的天线具有尺寸小,结构简单、频带宽,增益高等优点,能够满足无线局域网(2.4~2.483 5 GHz)的要求,有广阔的应用前景。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2015年03期）

关闯,王平平,毕军建[3]（2015）在《复合左右手传输线结构漏波天线优化设计》一文中研究指出针对目前复合左右手(Composite Right/Left Handed,CRLH)结构漏波天线设计上的难题,提出了一种共面波导(Coplanar Waveguide,CPW)CRLH结构漏波天线的优化设计方法.为了妥善处理元件尺寸带来的寄生效应,基于Matlab软件,开发了一款天线结构参数优化计算机辅助设计(Computer Aided Design,CAD)软件,减少了CRLH结构设计过程中反复调试的次数,加快了开发速率.利用该软件和快速遗传算法(Accelerated Genetic Algorithm,AGA),设计了一个小型化CPW-CRLH结构宽带漏波天线,通过仿真计算、制作加工和实验测量,验证了该文设计方法的正确性,为CRLH结构的广泛应用提供了技术支持.(本文来源于《电波科学学报》期刊2015年01期）

李昕昕,齐本胜[4]（2014）在《基于复合左右手传输线结构的新型微带天线》一文中研究指出基于复合左右手传输线结构的零阶谐振理论,提出了一种新型双层结构的微带天线,仿真结果表明该天线具有比单层微带天线更小的尺寸。研究了天线各结构参数对天线特性的影响,并对各参数进行了优化仿真。仿真结果表明该天线具有全向辐射特性,与传统微带天线相比,该天线具有体积小的特点。(本文来源于《微处理机》期刊2014年04期）

高建明,冯恩信,张安学[5]（2013）在《基于封闭结构的SIW左右手复合传输线串行馈电网络设计》一文中研究指出本文应用基片集成波导(SIW)设计出了一种X波段封闭结构的左右手复合传输线结构,并应用HFSS对此结构进行仿真,仿真结果表明,此结构带宽宽,可以在8-11GHz在范围内S11<-10dB,最大插损约为0.45dB。应用此左右手复合传输线结构设计了一个1:4的等幅输出串行馈电网络,仿真结果表明,此结构在8-11GHz范围内S11<-10dB,可以在8.3-10.3GHz范围内实现等幅输出。此外,此馈电网络损耗低,设计灵活,可以通过改变左手单元的级联数目来改变输出端口相位差变化范围。在频扫天线中有着重要的应用价值。(本文来源于《2013年全国微波毫米波会议论文集》期刊2013-05-21）

王辰[6]（2012）在《基于复合左右手传输线结构的新型多频、小型化天线研究》一文中研究指出伴随着无线通信系统的高速发展，天线作为发射和接收电磁波信号的前端设备，也顺应着发展的要求，不断地朝多频化、小型化等方向演进。而复合左右手传输线（CRLH-TL）结构，为新型天线的多频、小型化设计提供了新的思路和方法。复合左右手传输线是一种同时具备左手传输线和右手传输线性质的特殊传输线。它在较低的左手频率区域，呈现出相位和能量的传播方向相反的左手特性；而在较高的右手频率区域，则呈现出右手特性，即相位和能量的传播方向相同。除此之外，复合左右手传输线结构，能够在较低的左手频率区实现较大的传播常数值，且传输线的相位关系可以通过独立地调节复合左右手传输线的单元结构的相关尺寸参数，来获得期望的目标值。正是由于复合左右手传输线结构的这些特性，使其能够实现在一定范围内任意频率比的多频天线的设计，同时还能够实现天线的小型化。本文首先研究分析了左手材料的相关理论，主要性质以及左、右手区域的判断方法。接着，从等效电路的角度，在理论上提出了改进复合左右手传输线单元结构的两种方法。在此基础上，设计了新型的复合左右手传输线单元结构，并将其应用于微带天线，实现了新型多频、小型化天线的设计应用。本论文的主要工作以及创新成果如下：(1)提出了等效电路元件参数的提取方法，以及两种改善复合左右手传输线特性的方法。根据等效电路的特点，提出了一种较为准确的等效电路元件参数的提取思路，即通过ABCD矩阵与S参数的关系，从仿真的S参数得到复合左右手传输线等效电路模型中的各个元件参数值。从电磁波的仿真结果以及电路模型的仿真结果可知，得到的等效电路的元件参数值是准确、有效的。同时，根据对复合左右手传输线等效电路以及色散关系曲线的研究，得出了利用分布参数实现左手特性的设计理念以及改进方向：单独或者同时增大等效电路中并联电感LL以及串联电容CL的数值，均能增大复合左右手传输线的传播常数β，进而使单元结构的物理尺寸减小。(2)基于多层的蘑菇结构状的复合左右手传输线单元结构，设计了一款新型的叁频、小型化微带天线。多层左手结构通过在原始的蘑菇结构的复合左右手传输线单元中增加金属夹层，来增大左手串联电容CL的值。对比分析了单层和多层的单元结构，通过理论分析以及仿真验证的方式得出，多层的结构通过单独地增大左手串联电容的方式，提高了复合左右手传输线在左手频率区内的传播常数值。并在此基础上，设计出了一款新型的叁频、小型化天线。这款新型的天线工作在叁个频段内：最低的谐振频段工作在模式n=1的情况下，属于左手频率区，可以通过调节天线中央的左手结构来升高或者降低最低频的大小；较高的两个谐振频率属于右手频段，和传统的微带天线类似，它的工作频段可以通过改动天线外围的贴片尺寸的大小来调节。仿真与测试结果表明，这款天线能够在较大的频率范围内实现任意的频率比。(3)提出了一种带有螺旋开槽的多层复合左右手传输线单元结构，并基于该新型结构，设计出一款多频、小型化微带天线。在多层蘑菇结构的基础上，引入了螺旋电感，同时增大了左手串联电容CL以及并联电感LL的值。采用这种方法，设计出一种新型的多层、带有螺旋电感的复合左右手传输线单元结构，进一步实现了较低频率下的较大β值。在此基础上，设计了一款多频、小型化的微带天线，并采用传输线的分析方式对此款天线的谐振特性进行了分析，从理论上给出并通过仿真及测试验证了天线的各个工作模式。通过天线的加工与仿真测试，得出天线的贴片尺寸仅为λ0/9.5×λ0/5.88×λ0/32.9。此款带有螺旋开槽的复合左右手传输线结构的天线能够实现四个工作频段，且具有明显的尺寸优势。同时，可以通过调整天线不同结构的尺寸大小，来实现不同的频率比。(4)基于螺旋开槽、多层的复合左右手传输线结构，设计出一款叁频、小型化的圆极化微带天线。这款新型设计的圆极化微带天线通过天线中央的左手结构，实现了多频；同时采用的是双馈电点的方式，利用Wilkinson功分器对天线进行馈电，实现了圆极化。天线工作在叁个频段内：较低的两个频段工作在模式n=1以及模式n=0的情况下，属于左手频率区。最高的工作频率属于右手区。这款叁频、圆极化天线可以通过调整天线不同结构的尺寸大小，来实现不同的频率比。天线的贴片边长相比于第一个工作频率点2.4GHz仅为λ0/6.6。与传统的圆极化微带天线相比，除了多频特性外同样具有明显的尺寸优势。最终的测试结果与仿真结果吻合。(本文来源于《华南理工大学》期刊2012-05-01）

许河秀,王光明,梁建刚,彭清[7]（2012）在《一种基于分形结构的复合左右手传输线及其在小型化功分器中应用》一文中研究指出首先提出了一种基于互补开口单环谐振器对(CSSRRP)的新型谐振式复合左右手传输线(CRLH TL)和其等效电路模型.采用Bloch理论对等效电路进行了深入研究,推导了CRLH TL工作于平衡态的计算公式.通过等效电磁参数提取,证明了该结构的负折射率与后向波传输特性.其次在CSSRRP中引入Koch分形结构,设计了工作于WiMAX波段的电小平衡零相移传输线.最后基于设计的零相移传输线制作了一分四串联功分器.对其进行测试,测试结果与仿真结果完全符合,从而验证了设计方法的正确性.与传统统蜿蜒线状一分四功分器相比,本文提出的功分器带宽有效展宽56%且尺寸缩减了42%.基于分形CSSRRP的左手传输线必将在小型化无线通信系统中得到广泛应用.(本文来源于《物理学报》期刊2012年07期）

李凡[8]（2011）在《左右手复合结构传输线小型化天线研究》一文中研究指出随着移动通信的快速发展,对设备的小型化提出了新的要求。天线作为无线设备的重要组成部分,它的小型化至关重要。传统的微带天线由于体积小,重量轻,剖面低及易于和设备集成等优点而得到广泛应用。但在低频段,传统微带天线的尺寸还是比较大,虽然一些小型化方法的作用明显,但是其改进效果仍然有限,且难以掌握。所以需要新的方法来实现天线小型化。本文采用左右手复合传输线来设计小型化天线。采用新型左右手复合传输线结构设计了零阶谐振天线并对其地板进行了改进,实现了天线的小型化并改进了天线的效率和带宽,实际制作并测试了天线的性能。此外,针对天线加工和测试中遇到的问题,本文还提出了一种易加工的新型零阶谐振天线,并对其进行了仿真。本文主要工作和创新点如下：(1)概述了左右手传输线的研究现状,介绍了常见的零阶谐振天线的结构及其工作原理,总结了其特性以及存在的问题,概述了解决这些问题的一些方法。(2)利用新的复合左右手(CRLH)传输线结构设计了新型的零阶谐振天线(ZORA),并分析了其回波损耗、带宽、效率、方向图和增益等特性,提取了天线的等效LC电路参数；通过使用L形地板结构,天线的带宽和增益特性得到了改进,并与相对应的地板为改进的天线进行了对比；实际制作了天线并对其进行了测试,测试结果与仿真结果吻合较好。(3)针对CRLH结构加工难度较大的问题,设计了易加工的新型CRLH结构；采用这种新结构,设计了只用一层PCB板的零阶谐振天线,进一步优化了了天线结构,使其更加易于加工；分析了其回波损耗、带宽、效率、方向图和增益等特性；给出了其口面场分布特性；分析了CRLH单元数和地板对天线结构性能的影响。(本文来源于《北京交通大学》期刊2011-12-19）

曹韬,刘友江,吕立明[9]（2011）在《基于复合左右手传输线结构的多频高效功放》一文中研究指出提出一种多频高效功率放大器的设计方法。采用源牵引和负载牵引确定最佳源阻抗和负载阻抗,使用复合左右手传输线实现多频匹配并抑制二次谐波。仿真结果表明,放大器在0.9GHz、1.4GHz、2.1GHz叁个频点均可输出10W功率,增益为13dB,且具有60%以上的工作效率。(本文来源于《微电子学》期刊2011年05期）

杨涛[10]（2011）在《基于复合左右手传输线结构的小型化微波无源元件研究》一文中研究指出复合左右手传输线作为一种新型的传输线结构,它能在低于转换频率的低频阶段,呈现出左手材料结构特性,而在高于转换频率的高频阶段,它又呈现出右手材料特性。正是由于如此独特的电气性能,它在近10年内已成为全球的一大热门研究课题,无数科研工作者投入到该领域的研究,复合左右手传输线结构在微波领域的应用也越来越广泛。也正因复合左右手传输线结构在低频阶段呈现左手特性,其在微波无源器件的小型化上有着非常明显的优势。研究和利用复合左右手传输线结构的左手材料特性,将能够开发出超小型化的微波无源器件,对目前日益小型化的军用和民用微波电路系统都有着积极而重要的意义。本文主要研究基于复合左右手传输线结构的小型化谐振器,并且利用这种小型化谐振器开发出性能优良的小型化微波无源元件,包括单通带带通滤波器,双通带带通滤波器,巴伦带通滤波器,双工滤波器,叁工滤波器,漏波天线以及宽带谐振天线等。通过对这些谐振器和无源元件的研究,本文达到了应用复合左右手传输线结构来实现小型化的微波无源元件的研究目的,进一步推动了复合左右手传输线结构在微波电路系统中的实用化进程,为现代微波电路系统的进一步小型化奠定了一定的基础。本文的主要研究内容如下:1,分析了在一端开路一端短路边界条件下的复合左右手传输线结构的负阶谐振特性,提出了一系列在一端开路一端短路边界条件下的小型化复合左右手传输线谐振器结构。利用这些小型化的复合左右手传输线结构谐振器,给出了一系列滤波器的设计,包括单通带带通滤波器、双通带带通滤波器等。这些滤波器均具有非常小的体积以及优良滤波性能。2,结合低温共烧陶瓷组件(LTCC)技术和复合左右手传输线谐振器理论,提出了一种新型的LTCC复合左右手传输线谐振器,这种谐振器具有超小型化的体积和能够引入一个固有传输零点的优点。基于这个谐振器,本文给出了两个LTCC滤波器的设计实例,这两个滤波器都有着超小型化的体积,并且滤波性能优良。3,提出了一种新颖的基于复合左右手传输线谐振器结构的平衡滤波器电路模型,这种电路模型能够很好的在一个单元模块中集成巴伦和滤波器的电路功能,在极大的减小了系统体积的同时,保证系统性能。基于这个电路模型,本文还给出了一系列基于复合左右手传输线结构的巴伦滤波器的设计实例,包括平面巴伦滤波器和LTCC巴伦滤波器。这些巴伦滤波器均实现了非常好的滤波特性和巴伦特性,并且体积极小。4,采用共谐振技术和复合左右手传输线谐振器技术,分别提出了一种新颖的小型化双工滤波器结构和一种小型化叁工滤波器结构。这种新型的双工滤波器和叁工滤波器体积极小,比传统的双工滤波器和叁工滤波器体积小50%到70%以上,并且性能优良,充分体现了复合左右手传输线在小型化微波无源元件上的优势,实现了复合左右手传输线在双工滤波器和叁工滤波器上的小型化研究目的。5,利用复合左右手传输线独特的相位传播常数可以为负、为零、为正的特性,开展了基于复合左右手传输线的漏波天线和宽带天线的研究。实现可以在全平面内扫描的1维漏波天线、圆极化漏波天线以及2维漏波天线等;并结合复合左右手传输线结构的“负阶”谐振模式,“零”阶谐振模式,“正”阶谐振模式,给出了一个宽带天线的设计实例。该宽带天线能够在很宽的频段内保持辐射方向图不变,并且体积很小。(本文来源于《电子科技大学》期刊2011-02-26）

### 复合左右手结构传输线论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过将天线谐振在零阶模式,以及在地平面增加细长线的方法设计了一款基于复合左右手传输线的小型天线,并利用仿真软件CST对该天线的特性进行了仿真验证。结果表明:天线的物理尺寸仅为23 mm×21 mm×1.8mm(0.188λ0×0.171λ0×0.015λ0),天线的零阶谐振频率为2.448 GHz,–10 d B回波损耗阻抗带宽达97.8 MHz,相对带宽达到4.0%,最大增益为2.451 d Bi。所设计的天线具有尺寸小,结构简单、频带宽,增益高等优点,能够满足无线局域网(2.4~2.483 5 GHz)的要求,有广阔的应用前景。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 复合左右手结构传输线论文参考文献

[1].张彦钰.基于复合左右手传输线结构的微带滤波器研究[D].华中科技大学.2017

[2].齐本胜,施君娟,赵盼.基于复合左右手传输线结构的小型天线[J].电子元件与材料.2015

[3].关闯,王平平,毕军建.复合左右手传输线结构漏波天线优化设计[J].电波科学学报.2015

[4].李昕昕,齐本胜.基于复合左右手传输线结构的新型微带天线[J].微处理机.2014

[5].高建明,冯恩信,张安学.基于封闭结构的SIW左右手复合传输线串行馈电网络设计[C].2013年全国微波毫米波会议论文集.2013

[6].王辰.基于复合左右手传输线结构的新型多频、小型化天线研究[D].华南理工大学.2012

[7].许河秀,王光明,梁建刚,彭清.一种基于分形结构的复合左右手传输线及其在小型化功分器中应用[J].物理学报.2012

[8].李凡.左右手复合结构传输线小型化天线研究[D].北京交通大学.2011

[9].曹韬,刘友江,吕立明.基于复合左右手传输线结构的多频高效功放[J].微电子学.2011

[10].杨涛.基于复合左右手传输线结构的小型化微波无源元件研究[D].电子科技大学.2011

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0e17468ee2f625e2538dc2ba.html