# 论主体结构混凝土施工管理及质量验收宋超

中国建筑第八工程局有限公司华北分公司吉林长春130000

摘要：结合工程实际对混凝土施工工艺、技术标准及存在的质量通病有了更深入的了解和预防及整改措施。在今后各项施工过程中能更加有效的保障混凝土施工质量，减少不必要的反复修复及材料损耗达到一次成活高效节约。

关键词：主体结构；混凝土；施工管理；质量验收

引言

在建筑工程钢筋混凝土结构施工中，为了保证施工质量，应该建立完善的管理体系，选择高质量的施工材料，优化钢筋混凝土配合比，并严格控制混凝土的运输、振捣和浇筑，保证钢筋混凝土结构具备足够刚度和稳定性，为施工质量提供保障。

1概述

在建筑事业的发展中，因为有了混凝土施工技术的使用，所以很大程度上提高了其发展速度，混凝土施工技术不仅能够增强建筑的稳固性和实用性，还带来了新的观念，对建筑行业的发展有重要的创新推动作用。现在，中国正处于经济

转型阶段，城市化进程不断提高，人们的生活质量也不断增强，对建筑质量的要求也就更高了，所以加强对建筑工程混凝土施工技术的管理力度，更好的促进建筑行业的发展。在进行施工的时候，有关部门一定要把混凝土质控放在重要的位置，不紧要保障此技术合格使用，还要有配套的管理方案，加强混凝土质控机制的有效实施，这样可以使混凝土施工的质量有很大的提高，因此我国的建筑行业会发展的越来越好。

2工程施工关键部位及施工工艺

2．1施工缝

1）高低标号接缝处理：

由于梁板墙柱之间各标号不同，施工中先浇筑高标号墙柱混凝土，再浇筑梁板混凝土，施工缝采用快易收口网固定牢固，定位钢筋紧贴快易收口网。梁板底先期用不同标号混凝土垫块隔离，在浇筑梁混凝土时隐含施工缝的快易收口网、短钢筋等材料不再拆除取出。施工缝设置在墙柱（高标号梁）边外500mm处

2）施工缝处理：

a．施工缝位置附近做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏，钢筋上的污渍，水泥浆及杂物清除。

b．在浇捣前，水平施工缝先铺上10mm～15mm厚的同级配合比水泥砂浆一层。

3）高低标号混凝土管理措施：

a．竖向构件的施工缝按楼层面标高留设于楼面，保证竖向构件高标号混凝土的连续、贯通。

b．2种标号混凝土的施工界面留设于水平构件，界面为铅垂面，界面距离竖向构件的外侧面500并平行竖向构件外侧面。

c．混凝土施工界面的模板采用双层钢丝网固定于结构梁板的钢筋上。

3主体结构混凝土施工管理及质量验收措施分析

3.1选择高质量材料，优化工程方案设计

在建设建筑的时候，可以通过使用钢筋混凝土结构施工技术来增强建筑结构的稳定性、刚度和强度。想要施工的质量能够完成的更好，就需要提前设计好施工的具体方案，在设计的时候要结合具体情况，考虑到其他的影响因素，比方说，

当地的地形地貌，地质和水文情况如何，要保证的得到的资料是精确的，只有这样设计出来的方案才会更合理。如果设计的方案不合理，就会影响到后续的工作正常展开，质量也就达不到保障了，使用年限也会因设计方案不合理而减少。根据上述反应的情况，得出设计方案一定要合理，当设计方案合理以后，还应该按照设计方案来实施，控制好使用材料的质量，要走进市场中去调查了解材料的成本和质量，选择成本低质量高的材料进行施工。在施工所使用的材料中，水泥的用量是非常大的，所以要把控好水泥的质量和用量，才能保障以后不会出现工程裂缝的情况。所以，要结合实际情况，选择适量的配比，选择的材料也要符合相关的要求，来减少施工过程中的安全隐患，很大程度上提高了混凝土浇筑质量。

3.2绑扎钢筋

在钢筋混凝土进行施工的时候，绑扎钢筋在其中是至关重要的第一步，所以一定要控制好钢筋和混凝土等材料的质量。要对市场的材料进行调查，要选用高质量的钢筋，而且要确定是同规格的钢筋材料，不一样规格的钢筋材料会影响到

后续的施工整体。在买好材料以后，会将材料送到施工的现场，还应该在进行一遍检查，只有符合质量、尺寸和规格的材料才能用于施工中去，假如有不符合要求的材料，就应该即使的舍弃掉并更换符合要求的材料，更好的保障施工的质量。除此之外，还需要依据施工等我标准进行绑扎钢筋的工作，不过钢筋的分布密度和含量都很大，这就造成了钢筋绑扎难度大的问题，如果不能按要求捆绑钢筋，就会影响后续工作的正常展开。所以，一定要检查好钢筋材料的质量，有问题要及时解决，尽量避免发生安全事故，防止发生安全隐患。

3.3混凝土施工的质量管控

混凝土施工环境的质量管控在整个混凝土质量控制体系中有这最重要的地位。只有是这些施工环节严格把控，才能更好的把控混凝土的质量。要把混凝土的每到工艺都控制在合理的范围里，要对混凝土的质量进行全方位的动态管理。

比方说以下几点：首先，当混凝土的原材料进行施工场地以后，施工单位应该有专门的负责人，进行验收工作；其次，在制作混凝土的时候，施工的单位要有专门的人做好检查混凝土拌合情况的记录，要保障搅拌出的混凝土符合施工要求；最后，要对搅拌出的混凝土进行养护，施工的单位要有专门的人根据具体情况对混凝土的表面进行洒水，更好的保证混凝土的湿润度。

3.4浇筑质量控制

在相同的施工段落里，要进行连续性的浇筑工作，而且要保障在下一层混凝土还有凝聚的时候就把上一层的浇筑好；如果出现搅拌站的供应跟不上的时候，就会出现超时现象，要根据具体的施工情况进行处理，比方说，是刚刚进行浇筑，就可以吧模板拆除了，再把混凝土进行清除工作，把浇筑工作改为别的时间；要是混凝土浇筑工作已经进行程度很大了，就应该做好施工缝处理，这样能够减少混凝土的浪费，不过在进行下次浇筑之前，要把凿毛处理干净。在完成了底部的浇筑后，还要做好相应的施工缝处理，防止以后地基下沉，出现施工后期建筑产生裂缝的问题。同时还要把钢筋和预埋件是位置设定好，浇筑的时候，要注意浇筑的速度和高度，如果浇筑的高度太高，就容易出现混凝土下落时离析的情况；但是，施工会受到各方面条件的制约，这时候可以通过使用串筒、溜槽、分层开口来进行浇筑工作。在这个过程中，速度不会能浇筑太快，否则会造成混凝土发生涨模问题，使整个浇筑的成本质量不合格；尤其要注意浇筑柱子的时候，应该按着顺序进行浇筑，先浇筑两边后浇筑中间，这样能够减小模板因吸水而产生的巨大推力，防止柱子在浇筑过程中出现弯曲现象。

3.5提高施工人员综合素质

混凝土施工技术在建筑工程施工的时候，是最常使用的一种技术，所以，相关的工作者一定要懂得如何在施工中控制混凝土的使用。施工单位也应该进行专门的培训工作，不断增强施工者的质量管理思修和技术水平，正有这样才能更好的保障建筑工程整体质量。而且，要不断提高建筑工程的质量管理体系要求，要让施工者接受安全教育，按照规定进行施工，是施工者的整体素质能够得到增强，从全方面上，提高了建筑工程的整体施工的质量。

4结束语

钢筋混凝土结构由于强度大、耐久性和抗震性能良好，在建筑工程中广泛应用。在应用钢筋混凝土结构施工技术的同时，应该选择高质量的材料和工艺，保证施工活动有序开展，提升工程质量和效益。

参考文献

[1]朱瑜.浅谈钢筋混凝土结构房屋建筑的混凝土施工及后浇带技术[J].江西建材，2017（24）：66.

[2]国家质监局、标准化委．GB/Z19027—2005统计技术指南［S］．北京：中国标准出版社，2005．

[3]国家质监局、标准化委．GB/Z27907—2011质量管理顾客满意监视和测量指南［S］．北京：中国标准出版社，2011．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0e3d68252207752043348602.html