# 电力电缆沟道监测论文-杨波,孙万蓉,冯战鹏,李京京,薛丹

导读:本文包含了电力电缆沟道监测论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:物联网,Socket,Web,管理平台

### 电力电缆沟道监测论文文献综述

杨波,孙万蓉,冯战鹏,李京京,薛丹[1]（2012）在《电力电缆沟道监测系统管理软件的设计》一文中研究指出针对电力电缆沟道监测完成了一套系统管理软件的设计。系统管理软件主要包括两部分:(1)数据传输部分,主要通过Java语言中的Socket网络通信函数与工作站上位机进行通信,取得沟道内部的实时数据。(2)上层管理部分,采用JSP Model2的设计框架,搭建一个基于Web的上层管理平台,将数据传输模块上传的数据信息进行统一的管理,给出了管理平台的总体规划、主要功能和具体的实现方法。该系统模块不仅实现了沟道管理的工控自动化,而且能及时获得沟道内部的实时数据与报警数据,改进了管理模式,提高了管理效率。(本文来源于《电子科技》期刊2012年05期）

杨波[2]（2012）在《电力电缆沟道监测系统管理软件的设计》一文中研究指出本论文主要工作是完成电力电缆沟道监测系统管理软件的设计。该管理软件主要包括两部分内容。第一部分为数据传输部分，这部分主要完成与工作站上位机的通信，取得沟道内的实时数据；第二部分为上层管理部分，这部分主要是对获得的沟道数据进行统一的管理，主要包括1）页面端对历史数据的展示与查询；2）沟道实时数据的显示与更新；3）历史数据曲线图的绘制；4）整个系统登录权限的统一管理；5）沟道中安装设备的统一管理。传输部分，通过TCP/IP协议与工作站上位机进行通信取得数据。这部分使用纯Java语言，利用其中的网络通信函数（Socket函数）进行通信。通过在传输介面中对工作站上位机参数的设置，得到特定沟道的数据，进而将数据存储进入数据库相应表的对应字段中。上层管理部分，通过B/S模式的叁层体系结构，即客户端浏览器模式，利用Web服务器和数据库服务器进行系统开发，实现信息的管理。采用JSP Model2的Java Web设计框架搭建，即所谓的MVC结构。JSP Model2：JSP+JavaBean+Servlet编程方案。JSP：主要负责页面端的展示部分，JavaBean：对业务逻辑的封装，主要是封装一些对数据库的常用操作，Servlet：负责整个软件系统的控制。此设计框架根据功能的不同，采用了模块化的设计思想，实现了页面显示与业务处理逻辑的分离，提高了系统代码的重用性。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2012-01-01）

陈瑶,孙万蓉,李阳,孟超[3]（2010）在《基于CAN总线的电力电缆沟道监测系统设计》一文中研究指出提出了一种新的基于CAN总线和以太网的电力电缆沟道监测系统设计方案,该监测系统是具有信息采集、A/D数据转换处理、数据存储、CAN总线传输、彩色液晶显示、以太网光纤传输等多功能的多节点监控、检测及控制网络。在监测和控制过程中,数据采集与传输层通过CAN总线将采集到的沟道信息传送到数据显示与控制层。设计的数据显示与控制层用作CAN总线和以太网之间的一个内嵌μC/OS-Ⅱ实时操作系统的网关设备,它通过构建的TCP/IP协议栈实现了两种协议的转换,并将信息以IP包的形式发送给信息管理层。基于JSP技术的信息管理层,实现了多沟道、多传感器信号的调试、联合监测。该监测系统能监测甲烷、一氧化碳、二氧化碳、温度、液位、入侵、烟雾和硫化氢。实际应用表明,该系统稳定、可靠、有效,是一种较全面的电力电缆沟道监测系统。(本文来源于《微型机与应用》期刊2010年11期）

孟超[4]（2010）在《电力电缆沟道监测数据传输与控制系统设计》一文中研究指出嵌入式系统已经被广泛的应用于工业控制、交通管理、信息家电以及环境监测等各种领域,而网络化是嵌入式系统未来的发展趋势。论文设计的就是一个实现了嵌入式网络化的电力电缆沟道监测系统。该系统以CAN通信和嵌入式以太网技术为核心,通过对沟道环境的实时监测、状态显示和临界报警,起到降低电缆沟道事故发生率、节约成本和提高供电质量的作用。电力电缆沟道监测系统的核心由嵌入式上位机控制系统构成,其主要作用是通过CAN总线接收来自下位机采集的数据,并通过以太网将数据打包上传至信息管理层。论文分析了电力电缆沟道监测系统中嵌入式上位机控制系统的功能需求,设计出上位机的架构。接着围绕基于ARM7TDMI的微处理器LPC2292完成了硬件电路设计,包括LPC2292最小系统、CAN通信接口电路、以太网接口电路和电子盘接口电路。论文还深入研究了嵌入式实时操作系统μC/OS-II的关键算法,并将该操作系统成功移植到搭建好的硬件平台上。最后完成系统的软件设计,包括CAN通信接收子程序、网卡芯片RTL8019AS驱动、TCP/IP应用层通信程序、NADFLASH芯片K9F2G08U0M驱动。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2010-01-01）

何天成[5]（2009）在《基于ARM的电力电缆沟道监测系统的研究与实现》一文中研究指出计算机技术和通讯技术的发展,推动着监测系统由孤立的分布式现场总线监测系统向着开放的嵌入式网络监测系统的方向发展。本文中所实现的基于ARM的电力电缆沟道监测系统,就是一个典型的嵌入式网络监测系统。它是一个集嵌入式系统技术、工业现场总线技术和工业以太网络技术叁者于一体的综合性工程。其中,作为上位机的ARM嵌入式系统介于由CAN现场总线构成的智能数据采集节点网络与WEB通讯网络之间,是二者之间信息交互的桥梁和纽带。本文以嵌入式上位机系统、WEB通讯控制器系统和CAN数据采集网络为具体的研究对象,选取PHILIPS公司生产的ARM7嵌入式处理器芯片LPC2290作为硬件平台核心,以嵌入式C/OS-II操作系统和嵌入式TCP/IP协议为软件平台,采用软、硬件协同设计的方法,实现了一套对西安市地下电力电缆沟道进行实时监测的系统。论文首先介绍了基于嵌入式芯片LPC2290的上位机系统硬件平台的实现,然后介绍了C/OS-II操作系统的移植、WEB网络通讯控制器的软硬件设计以及现场总线CAN数据采集网络的实现方法,最后对系统的相关单元编写了调试程序。文章的重点是硬件电路的设计实现以及电路各个功能模块之间的联系。论文结尾对全文进行了总结,并对系统的下一步工作进行了展望。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2009-01-01）

### 电力电缆沟道监测论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本论文主要工作是完成电力电缆沟道监测系统管理软件的设计。该管理软件主要包括两部分内容。第一部分为数据传输部分，这部分主要完成与工作站上位机的通信，取得沟道内的实时数据；第二部分为上层管理部分，这部分主要是对获得的沟道数据进行统一的管理，主要包括1）页面端对历史数据的展示与查询；2）沟道实时数据的显示与更新；3）历史数据曲线图的绘制；4）整个系统登录权限的统一管理；5）沟道中安装设备的统一管理。传输部分，通过TCP/IP协议与工作站上位机进行通信取得数据。这部分使用纯Java语言，利用其中的网络通信函数（Socket函数）进行通信。通过在传输介面中对工作站上位机参数的设置，得到特定沟道的数据，进而将数据存储进入数据库相应表的对应字段中。上层管理部分，通过B/S模式的叁层体系结构，即客户端浏览器模式，利用Web服务器和数据库服务器进行系统开发，实现信息的管理。采用JSP Model2的Java Web设计框架搭建，即所谓的MVC结构。JSP Model2：JSP+JavaBean+Servlet编程方案。JSP：主要负责页面端的展示部分，JavaBean：对业务逻辑的封装，主要是封装一些对数据库的常用操作，Servlet：负责整个软件系统的控制。此设计框架根据功能的不同，采用了模块化的设计思想，实现了页面显示与业务处理逻辑的分离，提高了系统代码的重用性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电力电缆沟道监测论文参考文献

[1].杨波,孙万蓉,冯战鹏,李京京,薛丹.电力电缆沟道监测系统管理软件的设计[J].电子科技.2012

[2].杨波.电力电缆沟道监测系统管理软件的设计[D].西安电子科技大学.2012

[3].陈瑶,孙万蓉,李阳,孟超.基于CAN总线的电力电缆沟道监测系统设计[J].微型机与应用.2010

[4].孟超.电力电缆沟道监测数据传输与控制系统设计[D].西安电子科技大学.2010

[5].何天成.基于ARM的电力电缆沟道监测系统的研究与实现[D].西安电子科技大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0e59dfcba321503631d5b26b.html