# 斜坡碾压技术在某水库施工中的应用

双鸭山市水务局

摘要：我国的水利工程近几年发展十分迅速，水库的工程建设也越来越多，斜坡碾压技术的出现使得水库的质量问题得到了很大的提高，在施工效率上也得到了很大的改善，节约了施工的成本。笔者通过对斜坡碾压技术进行探讨，提出其在水库施工中的应用，仅供参考。

关键词：斜坡碾压技术；水库；施工

社会的不断发展对水利工程的需求越来越多，使得水库建设得到了很大的发展，水库的质量安全对于社会的发展和人们生活的安危有着重要的影响，特别是自然灾害的频发严重影响人们的生命安全，所以必须要加强水库的质量建设，特别是对斜坡的处理，要充分发挥好斜坡碾压技术在水库建设中的应用。

1工程概况

某水库枢纽工程包括挡水坝、拦河溢流滚水坝、泄洪闸、取水口、泵站厂房、压力管线、高位水池、供水管线、调蓄水池和控制闸室。调蓄水池似一个倒圆台形状大盆建在距拦河坝4500m的枪风岭山头上，大坝采用混凝土面板堆石坝，坝顶宽6m，坝周长630m，坝高20m，池底直径145m，坝上下游堆石坝边坡1：1.5，上游岩石段边坡1：0.75，堆石段边坡1：1.5斜坡碾压面积18000平方米。工程于2010年8月开工，2012年8月完工。

2垫层料斜坡碾压施工

对混凝土的垫层料进行斜坡碾压施工时，主要是对垫层料进行压实处理，以提高其自身的质量，在进行碾压工序时要在整个坝体全部填筑完成后进行，在坝体的迎水面部位会形成一道光滑的硬壳体，这样可以确保钢筋混凝土的质量安全，使得混凝土面板的稳定性得到很大的提高。

2.1垫层坡面修整碾压

测量放样：首先用竹片作控制桩，按6mX6m网格打入垫层坡面。根据测量结果拉吊线，预留5一10cm沉降量。

坡面粗修：由人工用锄头或斜坡激光导向反铲自上而下逐层剥除吊线以上的垫层料，修整后超欠控制在5cm以内，圆弧曲面线符合设计要求。

坡面细修：对不合格部位由人工重新修整。

洒水碾压：碾压前先进行洒水湿润，垫层料含水量控制在4%—6%。洒水后，由履带吊牵引斜平两用振动碾进行斜坡碾压，碾压采用错距法，碾迹最小搭接宽度20cm，先静碾2遍，然后上振下不振4遍，最后静压1遍，消除振碾错迹，保证坡面平顺。振动平碾行

走速率控制在5一10m/min之间，并且要匀速。

检查修整：碾压结束后用方格网进行测量复查，根据复查结果继续修整后重新碾压。

2.2垫层坡面防护

在对垫层面进行碾压施工后，要在坝体的上游斜面上打一个测量控制桩，大小一般都是6mX6m的，以做挂基准线使用，要保证基准线高出坡面2cm左右，然后通过汽车把使用的砂浆原料运输到坡面的位置，通过人工的方式把砂浆进行摊平处理，在摊平使要把宽度控制在2—3m，厚度控制在5cm，在对其进行碾压时要控制好时间，一般在砂浆初凝的时候再进行碾压处理，其方法与对垫层进行碾压的方法相同，在施工完毕后要对砂浆的表面进行养护，而且要坚持14小时以上，这样才能更好地保证垫层坡面的安全。

2.3垫层料抖坡碾压质量控制与检侧

在施工完成后要通过人工的方式进行修整，一般情况下要把坡面的平整度控制在5cm以内，尽可能地确保坡面在碾压后更加平整，然后使用潜水泵的方式从蓄水池中抽取使用水，把胶管与施工现场连接，对其垫层的变慢进行洒水湿润，使得垫层料的含水量控制在4%—6%，这样可以使碾压工作更加密实，碾压工作在斜坡上的行走速度一般是5—10m/min，要尽量的保持匀速前进，要对斜坡的表面进行6遍碾压施工，在操作的过程中施工人员要具备专业的技术，施工人员要与司机进行密切配合，尽可能地保证施工的质量安全。

在对碾压的质量进行检测时，采用的是挖坑检查的方法，在对碾压工作完成的斜坡表面进行挖坑实验，然后称其重量，再用灌浆的方法对干密度和相对密度进行测量，然后绘制筛分的曲线，在抽样实验时要保证其抽样方法的准确，分段进行检查，在合格后再能进行下一道工序，如果有不合格的地方，必须要进行重新碾压。

2.4垫层料抖坡碾压配置

斜坡振动碾压施工主要设备有30t履带吊1台，YZT10C振动平碾1台，潜水泵2台，蓄水池1座。斜坡振动碾压主要施工人员为履带吊司机2名，振动平碾操作员2名，水泵工2名，试验人员3名。

2.5施工过程安全控制

在施工的过程中要保证施工的质量更要保证施工的安全，针对不同的施工环境采取不同的方法进行处理，加强相应的法规建设，分配工作责任，通过对施工人员的培训，使其认识到安全施工的重要作用，必须要求施工人员在做好安全防护措施的情况下进行施工，要定期检查防护措施的安全，查看钢丝绳是否有破损老化的情况，如果存在需要立即更换，以免在施工的时候发生安全事故，施工期间在对场地进行围栏处理，以免造成不必要的人身伤害，碾压操作人员在进行施工时，要保持匀速前进的状态，与履带操作人员随时保持沟通，不得出现突然停止的状况，以免发生严重的安全事故，要定期对施工所需要的设备工具等进行维修保养，以免影响工程的正常进行，在碾压工作完成后要把设备停放在指定的地点，以免影响其它工作的进行。

2.6建筑中要注意的事项

（1）要增强对装料的掌控，确保所装的每一车都是按照级配装置，避免局部颗粒级配范畴的集体运送。（2）及时筛除不符合级配的物料。（3）在铺设程序中，体型较大的颗粒大多铺设在铺料的前沿位置，所以填铺材料和岸坡连接的位置一定要根据标准进行过渡，确保堤坝和岸坡连接位置的建筑品质。（4）严格掌控铺设材料厚度的匀称。铺设而整齐是确保铺设材料厚度匀称的基础，所以在铺设材料程序中一定要保证层而整齐。（5）建筑最好增快坝体建筑的程序，能够为而板混凝土建筑获取更多的下沉时间-

2.7垫层料抖坡碾压特点

2.7.1与传统施工比较

混凝土面板堆石坝上游护坡施工的传统工艺包括超填垫层料、削去坡面虚料、人工坡面修整拍压、砂浆护坡等施工工序。其工序多，与坝体填筑施工相互干扰大，影响施工进度，坡面平整度与斜坡的密实度难以控制，抗水压能力低，影响工程质量。

斜坡碾压避免了削坡后垫层料密实度的不均匀性，提高了坡面垫层料的碾压质量。斜坡碾压设备操作简单，施工方便，进度快。

2.7.2与挤压边墙施工比较

挤压式混凝土边墙施工技术是当前面板堆石坝普遍采用的一种方式，挤压式混凝土边墙先进行边墙施工，再进行垫层料施工，其施工方法减少了护坡的处理，有效保证了面板尺寸。但某水库枢纽调蓄水池工程是一个圆形的堆石坝体，采用面板尺寸难以精确，故采用垫层料斜坡碾压技术，可节省挤压边墙混凝土的费用。

3结语

在堆石坝面板垫层料碾压施工中使用斜坡碾振动碾压施工技术后，简化了上游坡面垫层料的超填、削坡、修整坡面、挤压混凝土工序，可保证垫层料、过渡料与主堆石料填筑同步上升，加快坝体填筑施工进度，提高坡面垫层料碾压质量，节约人工、机械、削坡和挤压混凝土边墙投资费用，具有显著的社会效益和经济效益。

参考文献：

[1]吴晓铭；黄声享.水布垭水电站大坝填筑碾压施工质量监控系统[J].水力发电.2008（03）

[2]汪永剑；丁仕辉.混凝土厚层碾压试验研究[J].混凝土与水泥制品.2010（02）

[3]张军.快速经济的砼施工方式——碾压砼施工[J].广东水利电力职业技术学院学报.2004（01）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0e996ec558ee027e26441469.html