# 开放式同轴谐振腔论文-谢永超,孔艳岩

导读:本文包含了开放式同轴谐振腔论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:高功率微波,复合结构偏心,缓变截面波导开放式同轴谐振腔,场振幅

### 开放式同轴谐振腔论文文献综述

谢永超,孔艳岩[1]（2015）在《复合结构偏心的缓变截面波导开放式同轴谐振腔电磁特性仿真研究》一文中研究指出利用叁维电磁仿真软件CST Microwave Studio,数值模拟了复合结构偏心对缓变截面波导开放式同轴谐振腔电磁特性的影响。结果表明:当内外导体的轴线同时存在平行偏心和倾斜偏心时,改变了腔体的边界条件,从而导致开放式同轴谐振腔的谐振频率、品质因数和场振幅下降,使谐振腔的有效长度(即形成驻波的长度)变短,减小了开放式同轴谐振腔回旋管振荡器中电子束与电磁波的互作用强度,使得起振时所需要的电流增大,器件的输出功率减小。复合结构偏心产生的影响比平行偏心或者倾斜偏心单独存在时更为严重。因此,在开放式缓变截面波导同轴谐振腔的实际制作过程中,应尽力避免发生复合结构偏心。(本文来源于《科技通报》期刊2015年07期）

谢永超,张文初,石金艳[2]（2011）在《同轴波导与开放式同轴谐振腔的比较研究》一文中研究指出文章介绍了同轴波导内场分布的计算公式以及开放式同轴谐振腔的场分布、谐振频率和品质因数的计算公式。通过对同轴波导和开放式同轴谐振腔的比较研究发现,开放式同轴谐振腔实质上就是纵向剖面为缓变截面的同轴波导。(本文来源于《空间电子技术》期刊2011年01期）

谢永超[3]（2009）在《同轴波导和开放式同轴谐振腔结构偏心问题的模拟研究》一文中研究指出长脉冲及连续波兆瓦(MW)级回旋管(含振荡器、放大器)的散热问题,直接关系到器件的稳定性,甚至可能导致器件不能正常工作。解决的办法是使用大横向尺寸高阶模式,但由此却带来了模式竞争等新问题。目前,国际上同时解决散热和模式竞争问题的普遍做法是:在圆柱波导或开放式圆柱谐振腔中插入一根内导体柱,构成同轴波导或开放式同轴谐振腔。其显着优点是:可以稀化本征模式谱,增大模式之间的分隔度,提高腔体的选模、选频特性,从而有效地解决模式竞争问题;而且,还有利于相对论电子束的降压回收。在工程实施中,同轴结构的安装调试不可能达到理想的要求,内外导体不可避免会发生结构偏心。所以,很有必要研究内外导体偏心对同轴波导和开放式同轴谐振腔电磁性能的影响,为工程提供参考。本硕士学位论文从理论分析、数值模拟和软件仿真叁个方面,对同轴波导和开放式同轴谐振腔结构偏心问题进行较深入全面的研究。主要内容包括:首先,第一章扼要阐述了同轴结构的发展研究状况和本论文的意义、内容以及创新点。然后,在第二章介绍了同轴波导、同轴谐振腔、开放式谐振腔以及开放式同轴谐振腔的基本电磁理论。第叁章主要介绍了论文使用的仿真工具——叁维电磁仿真软件HFSS和CST。接着,第四章研究了偏心对同轴波导基本电磁特性的影响。主要利用叁维电磁仿真软件HFSS和CST分别分析了平行偏心和倾斜偏心对同轴波导场分布、本征值和s参数的影响。最后,在第五章深入分析了开放式同轴谐振腔内导体偏心的两种情况对谐振腔电磁性能的影响。研究过程中我们主要利用软件CST仿真了偏心情况对开放式同轴谐振腔的场分布、谐振频率以及品质因数的影响。本论文对内外导体偏心情况下的同轴波导和开放式同轴谐振腔进行的研究,其主要创新点是:1.运用叁维电磁模拟软件CST对内外导体具有倾斜偏心的同轴波导性能的数值模拟结果表明:随着倾斜偏心度α的逐渐增大,倾斜偏心同轴波导的s_(2,1)参数和电场的幅值减小,但减小的幅度不是很明显,甚至可以忽略不计。但是,当偏心度α增大到1°时,同轴波导TEM模式的端口电场分布云图与不偏心相比发生了很大的变化。2.利用叁维电磁模拟软件CST数值模拟了倾斜偏心和平行偏心对开放式同轴谐振腔性能的影响,所得结果表明:不管是内外导体的轴线发生平行偏心,还是倾斜偏心,都引起开放式同轴谐振腔的谐振频率、品质因数和场振幅实质性下降;其中,倾斜偏心产生的影响比平行偏心更为严重。(本文来源于《西南交通大学》期刊2009-03-01）

谢永超,张世昌,丁学用[4]（2008）在《结构偏心对开放式同轴谐振腔性能的影响》一文中研究指出采用CST微波工作室软件,数值模拟了内外导体轴线偏心对开放式同轴谐振腔的影响。结果表明:不管是内外导体的轴线发生平行偏心,还是倾斜偏心,都引起开放式同轴谐振腔的谐振频率、品质因数和场振幅实质性下降;其中,倾斜偏心产生的影响比平行偏心更为严重。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2008年11期）

### 开放式同轴谐振腔论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

文章介绍了同轴波导内场分布的计算公式以及开放式同轴谐振腔的场分布、谐振频率和品质因数的计算公式。通过对同轴波导和开放式同轴谐振腔的比较研究发现,开放式同轴谐振腔实质上就是纵向剖面为缓变截面的同轴波导。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 开放式同轴谐振腔论文参考文献

[1].谢永超,孔艳岩.复合结构偏心的缓变截面波导开放式同轴谐振腔电磁特性仿真研究[J].科技通报.2015

[2].谢永超,张文初,石金艳.同轴波导与开放式同轴谐振腔的比较研究[J].空间电子技术.2011

[3].谢永超.同轴波导和开放式同轴谐振腔结构偏心问题的模拟研究[D].西南交通大学.2009

[4].谢永超,张世昌,丁学用.结构偏心对开放式同轴谐振腔性能的影响[J].强激光与粒子束.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/0f09e95b64889473b941ecb9.html